### Przetarg nr UMW / AZ / PN - 126 / 18      		       		Załącznik nr 2 do SIWZ

Korekta z dnia 05.12.2018 r.

Arkusz informacji technicznej

Warunki ogólne zamówienia:

- Dostarczone urządzenia muszą być nowe, nieodnawiane  oraz nieużywane, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem.

- Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta(ów) urządzeń na terenie kraju.

- W ramach dostawy należy dostarczyć Zamawiającemu numery kontraktów serwisowych lub innych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków gwarancyjnych przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego 
z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- W wypadku wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową Zamawiający jest uprawniony do:

  - zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności  z umową 
(w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację),

  - zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności  i zakresu uprawnień licencyjnych.

Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 20% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania).

Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, 
w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych.

- Zamawiający wymaga, by konieczne oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem było w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert,

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta 
do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją.

Dostawa przełącznika sieciowego i urządzeń PDU do serwerowni CNIM

| 1. Przełącznik sieciowy TYP1: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |
| --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi posiadać przepustowość minimum 1.4Tbps z wydajnością przełączania na poziomie min. 1bpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4GB pamięci RAM. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 GB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 280.000 adresów MAC. | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN. | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1w Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Internet Group Management Protocol (IGMP) 2, 3 snooping, Grupowanie EtherChannel (do 32 portów per wiązka EtherChannel), IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), Obsługa ramek Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów), Prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control) dla ruchu unicast, multicast, broadcast. | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą trzecią modelu ISO/OSI: 16.000 tras routingu IPv4, Protokoły routingu dla IPv4: RIPv2, OSPFv2 VRF-Lite, HSRP, VRRP lub odpowiednik, Multicast: PIMv2 SM, SSM, MSDP, 8,000 prefiksów multicast IPv4. | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: Port zarządzający 10/100 /1000 Mbps, Port konsoli CLI, Zarządzanie In-band, SSHv2, Telnet, Syslog, analizator pakietów, SNMP v1, v2, v3, Enhanced SNMP MIB, XML (NETCONF), Remote monitoring (RMON), Kopiowanie ruchu ze źródłowych fizycznych portów Ethernet, wiązek PortChannel, sieci VLAN, na interfejs docelowy za pośrednictwem specjalnego mechanizmu, Liczniki pakietów wchodzących/wychodzących per każdy port, Network Time Protocol (NTP), Możliwość uaktualnienia oprogramowania przełącznika w sposób bezstratny i bezprzerwowy podczas działania sieci. | tak/nie |
| 10. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: Standardowe i rozszerzone listy ACL dla wejścia i wyjścia dla warstw 3 oraz 4 IPv4, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP), itd. ACL oparte o VLAN-y (VACL), ACL oparte o porty (PACL), Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, Obsługa mechanizmów authentication, authorization, and accounting (AAA), Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP), Role-Based Access Control RBAC. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów 10GE SFP+ (z możliwością pracy przy prędkości 100Mbps / 1Gbps / 10Gbps) oraz przynajmniej 6 portów QSFP+ (mogacych pracować jako 4 x 10GE lub 40GE każdy) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej: - jednej wkładki SFP+ pracującej w standardzie 10GBASE-LR wraz z kablem podłączeniowym OS2 LC-SC o długości 2m - 12 szt. kabli podłączeniowych 10GE typu Twinax o długości przynajmniej 3m. | tak/nie |
| 13. | Matryca przełączająca urządzenia musi umożliwiać przełączanie Ethernet z pełną prędkością na wszystkich portach 10GE. | tak/nie |
| 14. | Wymagana jest możliwość łączenia 4 portów 10GE w jeden port logiczny 40GE. | tak/nie |
| 15. | Wymagana jest możliwość trybu pracy portów urządzenia zapewniająca opóźnienie transmisji L2 oraz L3 nie większe niż 250 nanosekund. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla IEEE 1588 Precision Time Protocol. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopi zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać redundantne wentylatory, z przepływem powietrza od strony portów, umożliwiające ich wymianę w trakcie pracy urządzenia. | tak/nie |
| 20. | Urządzenie musi posiadać redundantne zasilacze (230V/50Hz), umożliwiające ich wymianę w trakcie pracy urządzenia. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi być wyposażone w lokalizator LED umożliwiający łatwą identyfikację w szafie rack. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 23. | Urządzenie należy dostarczyć wraz z kompletem kabli zasilającym IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 24. | W przypadku, gdy któraś z powyższych funkcjonalności wymaga dostarczenia dedykowanej licencji, Zamawiający wymaga jej dostarczenia wraz z urządzeniem. Jeśli licencje są dostarczane przez producenta w modelu subskrypcyjnym, należy dostarczyć subskrypcje na co najmniej cały czas trwania oferowanej gwarancji. | tak/nie |
| 25. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. | tak/nie |

| 2. Listwa dystrybucji zasilania: 3 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |
| --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Montaż pionowy w szafie rack (tzw. 0U), wysokość maksymalnie 1.7m, elastyczny system montażowy, umożliwiający wybór miejsca montażu w szafie rack. | tak/nie |
| 2. | Podłączenie wejściowe: jednofazowe, wtyk wejściowy IEC320 C20, obciążalność 16A | tak/nie |
| 3. | Parametry pracy wejście/wyjście: napięcie 230V, częstotliwość 50Hz, praca w temperaturze do 60 st. C. | tak/nie |
| 4. | Obciążalność gniazd wyjściowych: minimum 3.5kW. | tak/nie |
| 5. | Ilość gniazd wyjściowych: minimum 20 gniazd IEC320 C13 oraz 3 gniazda IEC320 C19. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet zasilających kabli podłączeniowych dla urządzeń końcowych o długości 2m. | tak/nie |
| 6. | Możliwość mechanicznej blokady gniazd przed przypadkowym wypięciem. | tak/nie |
| 7. | Monitorowanie poszczególnych gniazd wyjściowych i ich parametrów takich jak: napięcie, moc, prąd, energia, moc czynna, moc pozorna, moc szczytowa. | tak/nie |
| 8. | Możliwość monitorowania temperatury i wilgotności pomieszczenia poprzez montaż dodatkowych opcjonalnych czujników. | tak/nie |
| 9. | Możliwość przełączania oraz ustawienia sekwencji załączania dla gniazd wyjściowych. | tak/nie |
| 10. | Możliwość monitorowania/zmiany parametrów bezpośrednio na urządzeniu poprzez wbudowany wyświetlacz i przyciski sterujące. | tak/nie |
| 11. | Moduł zarządzający urządzeniem pozwalający na wymianę w trakcie pracy. | tak/nie |
| 12. | Możliwość zdalnego zarządzania przez sieć Ethernet, minimum 1 port RJ45. | tak/nie |
| 13. | Możliwość podłączenia do 8 jednostek dystrybucyjnych w łańcuch przez dedykowane porty. | tak/nie |
| 14. | Obsługa protokołów HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS. | tak/nie |
| 15. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. | tak/nie |

Dostawa przełączników sieciowych do serwerowni CI

| 3. Przełącznik sieciowy TYP2: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |
| --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 130Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN. | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC. | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN. | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: protokół 802.1Q VLAN, Dynamic Trunking Protocol (DTP), VLAN Trunking Protocol (VTP), 802.1s, 802.1w, 802.3ad, Protokół Agregacji Portów (PAgP), Cisco Discovery Protocol (CDP), obsługa STP, RSTP, MSTP, agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, obsługa ramek jumbo (9000B), multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, Mechanizm AutoQoS lub równoważny, kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP relay, Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność standardu 802.3af (PoE) oraz 802.3at (PoE+) | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) z obsługą PoE/PoE+ o sumarycznym budżecie mocy co najmniej 370W. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 porty 10 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP+. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej jednej wkładki SFP+ pracującej w standardzie 10GBASE-LRM oraz podłączeniowego kabla optycznego OS2 LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. Moduł ten wraz z kablem stackującym o długości nie krótszej niż 50cm należy dostarczyć wraz z przełącznikiem. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 20. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie zasilane napięciem 230V o częstotliwości 50Hz. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kątowy kabel zasilający IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 23. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. | tak/nie |

| 4. Przełącznik sieciowy TYP3: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |
| --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN. | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC. | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN. | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: protokół 802.1Q VLAN, Dynamic Trunking Protocol (DTP), VLAN Trunking Protocol (VTP), 802.1s, 802.1w, 802.3ad, Protokół Agregacji Portów (PAgP), Cisco Discovery Protocol (CDP), obsługa STP, RSTP, MSTP, agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, obsługa ramek jumbo (9000B), multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, Mechanizm AutoQoS lub równoważny, kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP relay, Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45). Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej jednej wkładki SFP pracującej w standardzie 1000BASE-LX/LH ze wsparciem DOM oraz podłączeniowego kabla optycznego OS2 LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. Moduł ten wraz z kablem stackującym o długości nie krótszej niż 50cm należy dostarczyć wraz z przełącznikiem. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 20. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie zasilane napięciem 230V o częstotliwości 50Hz. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kątowy kabel zasilający IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 22. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. | tak/nie |

| 5. Przełącznik sieciowy TYP4: 2 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |
| --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN. | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC. | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN. | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: protokół 802.1Q VLAN, Dynamic Trunking Protocol (DTP), VLAN Trunking Protocol (VTP), 802.1s, 802.1w, 802.3ad, Protokół Agregacji Portów (PAgP), Cisco Discovery Protocol (CDP), obsługa STP, RSTP, MSTP, agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, obsługa ramek jumbo (9000B), multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, Mechanizm AutoQoS lub równoważny, kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP relay, Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45). Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej jednej wkładki SFP pracującej w standardzie 1000BASE-SX ze wsparciem DOM oraz podłączeniowego kabla optycznego OM4 LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. Moduł ten wraz z kablem stackującym o długości nie krótszej niż 50cm należy dostarczyć wraz z przełącznikiem. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopi zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 18. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 19. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 20. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie zasilane napięciem 230V o częstotliwości 50Hz. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kątowy kabel zasilający IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 22. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. | tak/nie |

Dostawa pamięci RAM do serwerów Zamawiającego

| 6. Pamięć RAM dla serwerów Zamawiającego, 3 komplety Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |
| --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Moduły pamięci dedykowane do zastosowania w serwerach Dell PowerEdge R710 w konfiguracji dwuprocesorowej (6HPDV4J, 7HPDV4J, HJJ255J), oznaczone logo producenta serwera. | tak/nie |
| 2. | Pamięć o wielkości co najmniej 48GB (per serwer). | tak/nie |
| 3. | Pamięć w postaci 6 modułów pozwalająca na obsadzenie jednego pełnego kanału dla obu procesorów. | tak/nie |
| 4. | Pamięć DDR 3 generacji pracująca z częstotliwością 1333MHz (PC3-10600). | tak/nie |
| 5. | Pamięć dwustronna (dual rank) rejestrowana (registered) z kontrolą parzystości (ECC). | tak/nie |
| 6. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. | tak/nie |

Dostawa przełącznika sieciowego dla DOD

| 7. Przełącznik sieciowy TYP5: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |
| --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: protokół 802.1Q VLAN, Dynamic Trunking Protocol (DTP), VLAN Trunking Protocol (VTP), 802.1s, 802.1w, 802.3ad, Protokół Agregacji Portów (PAgP), Cisco Discovery Protocol (CDP), obsługa STP, RSTP, MSTP, agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, obsługa ramek jumbo (9000B), multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, Mechanizm AutoQoS lub równoważny, kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP relay, Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność standardu 802.3af (PoE) oraz 802.3at (PoE+) | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) z obsługą PoE/PoE+ o sumarycznym budżecie mocy co najmniej 370W. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej jednej wkładki SFP pracującej w standardzie 1000BASE-LX/LH ze wsparciem DOM oraz podłączeniowego kabla optycznego OS2 LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. Moduł ten wraz z kablem stackującym o długości nie krótszej niż 50cm należy dostarczyć wraz z przełącznikiem. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 20. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie należy dostarczyć wraz z kątowym kablem zasilającym IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 23. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta | tak/nie |

Dostawa przełącznika sieciowego dla Zakładu Technik Molekularnych

| 8. Przełącznik sieciowy TYP6: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |
| --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: protokół 802.1Q VLAN, Dynamic Trunking Protocol (DTP), VLAN Trunking Protocol (VTP), 802.1s, 802.1w, 802.3ad, Protokół Agregacji Portów (PAgP), Cisco Discovery Protocol (CDP), obsługa STP, RSTP, MSTP, agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, obsługa ramek jumbo (9000B), multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, Mechanizm AutoQoS lub równoważny, kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP relay, Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność standardu 802.3af (PoE) oraz 802.3at (PoE+) | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) z obsługą PoE/PoE+ o sumarycznym budżecie mocy co najmniej 370W. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej: - jednej wkładki SFP w standardzie 1000BASE-LX/LH ze wsparciem DOM, - jednej wkładki SFP w standardzie 1000BASE- SX ze wsparciem DOM, - jednej wkładki SFP w standardzie 100BASE-FX. Wraz z każdą wkładką SFP należy dostarczyć odpowiedni kabel optyczny (OS2 lub OM4) LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 20. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie należy dostarczyć wraz z kątowym kablem zasilającym IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 23. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta | tak/nie |

* Wykonawca zakreśla właściwą odpowiedź;

** W przypadku konieczności wypełnienia pól Wykonawca wpisuje zaproponowane rozwiązanie. Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wyższe wymagania – Wykonawca wpisuje oferowany parametr.

      - Niespełnienie wszystkich minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagane minimalne parametry techniczne ” spowoduje odrzucenie oferty.

      - Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.