### UMW/AZ/PN-7/19 						Załącznik nr 2C do SIWZ

### Arkusz Informacji Technicznej

- Skaner 1 sztuka

Producent i model:

| Parametr | Parametry graniczny | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- |
| Typ skanera | System skanowania od góry, skanowanie jednostronne |  |
| Tryby skanowania | Kolorowy, skala szarości, monochromatyczny, automatyczny (wykrywanie obrazu kolorowego, w skali szarości i monochromatycznego) |  |
| Czujnik obrazu | Optyka z redukcją do obiektywu / kolorowy czujnik CCD x 1 |  |
| Źródło światła | (białe diody LED + oświetlenie obiektywu) x 2 |  |
| Rozdzielczość optyczna | Skanowanie w poziomie: 285 do 218 dpi, skanowanie w pionie: 283 do 152 dpi |  |
| Prędkość skanowania (A3 w poziomie) | 3 s/str. |  |
| Format dokumentu | Automatyczne rozpoznanie rozmiaru dokumentu, A3 (w poziomie), A4 (w poziomie), A5 (w poziomie) A6 (w poziomie), B4 (w poziomie), B5 (w poziomie), B6 (w poziomie), pocztówka, wizytówka, podwójny format Letter (w poziomie), Letter, Legal (w poziomie) i rozmiary niestandardowe (maks. 432 x 300 mm, min: 25,4 x 25,4 mm) |  |
| Grubość dokumentu | 30 mm lub mniej |  |
| Interfejs | USB 2.0 / USB 1.1 (złącze typu B) |  |
| Funkcje przetwarzania obrazu | Usuwanie przekosu na podstawie tekstu w dokumencie, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, automatyczny obrót obrazu, automatyczne wykrywanie koloru, korekcja obrazu książki. Wykrywanie wielu dokumentów |  |
| Powiększenie przy skanowaniu w pionie (dł.) | ± 1,5 % |  |
| Zużycie energii | Podczas pracy: maks. 20 W W trybie uśpienia: maks. 2,6 W W trybie gotowości: maks. 0,4 W |  |

Dostawa:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
Borowska 211 Wrocław
tel. 71 784 02 02 (03, 01)

- Urządzenie wielofunkcyjne 1szt.

Producent i model:

| Parametr | Parametry graniczny | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie |  |
| Technologia druku | Kolorowy druk laserowy |  |
| Szybkość drukowania | Jednostronne: 27 str./min (A4) Dwustronne: 21,9 obr./min (A4) |  |
| Rozdzielczość drukowania | 600 × 600 dpi |  |
| Czas rozgrzewania | 13 sekund |  |
| Czas pierwszego wydruku | Tryb kolorowy: 8,6 s Tryb monochromatyczny: 8,3 s |  |
| Języki obsługi drukarki | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript |  |
| Czcionki | 93 czcionki PCL, 136 czcionek PostScript |  |
| Marginesy wydruku | 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty) |  |
| Tryb oszczędzania toneru | Tak |  |
| Zaawansowane funkcje drukowania | Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint; Android: certyfikat Mopria |  |
| Szybkość kopiowania | Jednostronne (A4): 27 str./min Dwustronne (A4): 21,9 obr./min |  |
| Czas druku pierwszej kopii | ADF (A4): Kolorowe: 12,0 s Monochromatyczne: 10,2 s Płyta szklana (A4): Kolorowe: 11,3 s Monochromatyczne: 9,8 s |  |
| Rozdzielczość kopiowania | Maks. 600x600 dpi |  |
| Tryby kopiowania | Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst |  |
| Kopiowanie dwustronne | Dwustronny-dwustronny (automatycznie) |  |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 arkuszy |  |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25-400% ze zmianą co 1% |  |
| Inne funkcje | Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości |  |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna: maks. 600 x 600 dpi Interpolowana: do 9600 x 9600 dpi |  |
| Szybkość skanowania | Jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 47 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 27 obr./min (300 × 600 dpi) |  |
| Głębia koloru skanowania | 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście) |  |
| Skala szarości | 256 poziomów |  |
| Zgodność | TWAIN , WIA, ICA |  |
| Maks. szerokość skanowania | 216 mm |  |
| Skanowanie do wiadomości e-mail, komputera, USB, serwera FTP | TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania |  |
| iFAX | ITU-T.37 |  |
| Tryb odbierania | Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny |  |
| Rozdzielczość faksowania | Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi |  |
| Pamięć faksu | 512 arkuszy |  |
| Szybkie wybieranie | 281 pozycji |  |
| Wybieranie grupowe / numery docelowe | 199 pozycji / 199 miejsc docelowych |  |
| Nadawanie sekwencyjne | 310 miejsc docelowych |  |
| Faksowanie dwustronne | Tak (wysyłanie i odbiór) |  |
| Inne funkcje | Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu |  |
| Podajnik papieru | Kaseta o pojemności 250 arkuszy Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy |  |
| Typy nośników | Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier błyszczący, etykiety, karty pocztowe, koperty |  |
| Typ interfejsu | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Vista Mac OS X w wersji 10.7.5 lub nowszej Linux/Citrix |  |
| Cykl pracy | 50 000 stron miesięcznie |  |
| Szybkość procesora | 800 MHz × 2 |  |
| Pamięć | 1 GB |  |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm |  |

Dostawa:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
ul. Krakowska 26 Wrocław
tel. 71 784 02 51

- Urządzenie wielofunkcyjne 1szt.

Producent i model:

| Parametr | Parametry graniczny | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- |
| Technologia druku | Druk laserowy |  |
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |  |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną |  |
| Obsługiwana wielozadaniowość | Tak |  |
| Pamięć | 256MB |  |
| Prędkość druku w czerni | Tryb normalny: 24 str./min |  |
| Prędkość druku kolorowego | Tryb normalny: 24 str./min |  |
| Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) | Czerń: 9,0 sekund Kolor: 9,9 sekundy |  |
| Cykl roboczy (miesięczny, format A4) | 50 000 stron |  |
| Języki drukowania | HP PCL 6 HP PCL 5c emulacja HP Postscript Level 3 PCLm PDF URF Native Office |  |
| Wyświetlacz | Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3") (CGD) |  |
| Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych | HP ePrint Apple AirPrint Certyfikat Mopria Wireless Direct Printing Google Cloud Print 2.0 aplikacje mobilne |  |
| Możliwość pracy bezprzewodowej | Tak, wbudowana karta Wi-Fi Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise Szyfrowanie przy użyciu protokołu AES lub TKIP WPS Wireless Direct Printing |  |
| Łączność | Port USB 2.0 Hi-Speed Wbudowany port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32/64-bitowe, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.) |  |
| Standardowy podajnik papieru | Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy podajnik na 250 arkuszy automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy |  |
| Standardowa pojemność odbiornika papieru | 150 arkuszy |  |
| Drukowanie dwustronne | Automatyczne |  |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pocztówki (JIS pojedyncze, JIS podwójne), koperty (DL, C5, B5) |  |
| Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |  |
| Rozdzielczość skanowania, optyczna | 1200 x 1200 dpi |  |
| Format Skanowania | A4 |  |
| Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4) | 26 str./min w czerni, 21 str./min w kolorze |  |
| Pojemność automatycznego podajnika dokumentów | 50 arkuszy bez zwijania |  |
| Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów | Skanowanie do wiadomości poczty elektronicznej; Skanowanie do folderu; Skanowanie do pamięci USB |  |
| Obsługiwany format pliku | PDF, JPG |  |
| Inicjacja skanowania | Przyciski skanowania, kopiowania, poczty elektronicznej lub plików na panelu przednim |  |
| Prędkość kopiowania (tryb normalny) | Czerń: 24 kopii/min Kolor: 24 kopii/min |  |
| Rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |  |

Dostawa:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Klinika Psychiatrii
wybrz. Pasteura 10 Wrocław
tel. 71 784 16 00

- Funkcje i parametry liczbowe podane w powyższych tabelach w rubryce „Parametr graniczny” są wartościami wymaganymi minimalnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W kolumnie „Parametr oferowany - opisać” należy opisać wartość oferowaną parametru. Parametry oferowane mogą być lepsze od wymaganych.

- Wszystkie komputery muszą być dostarczone w stanie „gotowym do pracy”, czyli z całkowicie skonfigurowanym i aktywowanym systemem operacyjnym.

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy