50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/IZ/PN-4/20                                                                                          Wrocław 21.01.2020 r.

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. „Przebudowa 
i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu”.

Pytania i odpowiedzi :

- Po czyjej stronie znajduje się wyniesienie mebli z pomieszczeń objętych remontem?

Wykonawca. Co z nowymi stołami w Dużej Sali ćwiczeń (07), czy przewiduje się ich demontaż?

Ad.1 Zamawiający.

Czy budynek w trakcie realizacji prac będzie czynny ?

Ad.1Częściowo czynny.

- Co z istniejącymi drewnianymi obudowami grzejników w całym budynku? Czy należy przewidzieć ich demontaż i montaż nowych?

Ad. 2 Montaż nowych ze względu na przepisy p.poż.

- Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej od strony północno-zachodniej (od strony schodów wejściowych do budynku, które w przypadku wykonania izolacji będą podlegały rozbiórce) ?

Ad.3 Nie ,zgodnie z załącznikiem do wykonania.

- Czy izolacja pozioma (iniekcja) ma być wykonana w części podpiwniczonej zarówno nad ławami jak i w poziomie posadzki parteru?

Ad. 4 Zgodnie z dokumentacją projektową.

- Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie izolacji poziomej (iniekcji)                                 w poziomie posadzki parteru również w części niepodpiwniczonej?

Ad.5 Zgodnie z dokumentacją projektową.

- Czy izolację poziomą w piwnicy (iniekcję) należy wykonać również w ścianach wewnętrznych czy tylko w zewnętrznych?

Ad. 6 Wewnętrze również.

- Jaki zakres izolacji pionowej (strukturalnej) wewnętrznej należy przyjąć do wyceny?                      Czy należy przyjąć wykonanie izolacji na 100% ścian? W trakcie wizji lokalnej stwierdzono znaczne zawilgocenie ścian piwnic.

Ad. 7 Zgodnie z dok. projektową

- Czy Inwestor potwierdza sposób wykonania izolacji pionowej zawilgoconych wewnętrznych ścian piwnic jako izolacje strukturalne? Wiąże się to z wysokimi kosztami wykonania prac.

Ad. 8 Inwestor potwierdza zgodnie z dok. Projektową.

- Czy w wycenie należy ująć rozebranie, wywiezienie i utylizację istniejących warstw posadzki piwnicy przed wykonaniem nowych warstw (łączna grubość nowych warstw w piwnicy to ok.70cm) ?

Ad. 9 TAK.

- Jakie prace remontowe należy wycenić w zakresie schodów betonowych do piwnicy?

Ad. 10 Ewentualne uzupełniania.

- Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic należy wykonać tylko na sufitach, czy również na ścianach?

Ad.11 Tak, ściany i sufity.

- Czy przed wykonaniem cienkowarstwowej masy dekoracyjnej należy uzupełnić

i naprawić wszystkie spękania  i rysy w istniejącej posadzce lastryko?

Ad. 12 TAK, zgodnie z technologia.

- Jaki zakres remontu posadzki lastrykowej należy wycenić w Dużej Sali ćwiczeń (07) ?

Ad. 13 Między innymi szlifowanie i nowa posadzka wraz z cokolikami.

- Czy dla posadzek pomieszczeń i schodów z cienkowarstwowej masy dekoracyjnej, cokoły należy wykonać w tej samej technologii?

Ad. 14 TAK.

- Czy w Dużej Sali ćwiczeń (07) należy zdemontować wszystkie istniejące pokrywy kanałów czy tylko ich część ?

Ad. 15 Wszystkie.

- Czy na stropach pod projektowanymi sufitami podwieszonymi należy wykonać gładź i malowanie ?

Ad. 16 NIE.

- Jakie prace remontowe należy wykonać w zakresie sufitu kasetonowego i gzymsów                    w Sali wykładowej?

Ad. 17 Ewentualne rozbiórki i naprawy wew. instalacji wraz z pomalowaniem.

- Co należy zrobić z istniejącymi okładzinami drewnianymi nad oknami w Dużej Sali ćwiczeń (07) ?

Ad. 18 Rozebrać oraz montaż nowych 250 m2.

- Czy okładziny perforowane grzejników z płyty wiórowej NRO oklejonej fornirem naturalnym należy zamontować tylko w Sali wykładowej (04) ?

Ad. 19 Nie tylko, zgodnie z projektem.

- Prosimy o dokładny opis parametrów forniru, z jakiego należy wykonać okleiny płyt wiórowych, które przeznaczone będą na okładziny ścian (dokładny kolor, rodzaj drewna).

Ad. 20 Zgodnie z załączonymi dokumentami przetargowymi.

- Jak należy wyrównać ścianę, aby po przyklejeniu okładzin uniknąć efektu klawiszowania paneli? Jakie kleje należy zastosować - nie ma systemu klejowego pozwalającego kleić panele bezpośrednio do muru. Czy można zastosować podkonstrukcję sklejkową (oddalenie 7 cm do lica) która pozwoli na wyrównanie ściany?

Ad. 21 Można zastosować podkładki dystansowe, takie dzięki którym wyrównamy ścianę,

Nie ma możliwości na oddalenie 7 cm od lica ściany.

System montażu do muru dowolny.

- Jakie parametry ogniowe powinien posiadać panel okładzin ściennych? W opisie technicznym podany jest tylko rdzeń, a nie jest określony gotowy wyrób. Okładzina ścienna powinna być wyrobem budowlanym - nie jest objęta normą, dlatego powinna posiadać aprobatę techniczną.

Ad. 22 Zgodnie z dokumentami przetargowymi.

- Prosimy o przesłanie detalu montażu okładzin perforowanych w miejscach występowania grzejników oraz szczegółów dotyczących perforacji.

Ad. 23 Perforacja i jej powierzchnia zgodnie z normą

- Do jakiej wysokości należy montować płytki na ścianach? W opisie technicznym jest to wysokość 1,65m, natomiast z rysunków wynika 1,85m.

Ad. 24 Zgodnie z dokumentacją rysunkową.

- Jaką ilość płytek do uzupełnienia należy przyjąć w pomieszczeniu Małej Sali ćwiczeń (09) ?

Ad. 25 Należy przyjąć 3m2.

- Czy w miejscach montażu okładzin ściennych fornirowanych - pod okładziną należy wykonać gładź i malowanie?

Ad. 26 Nie.

- Czy obudowę kaset rolet materiałowych z płyt GK należy wykonać tylko w Sali wykładowej (04) czy również w innych pomieszczeniach? Jeśli tak to w jakich?

Ad. 27 Zgodnie z dokumentami przetargowymi.

- Czy wykładzinę heterogeniczną w Sali wykładowej (04) należy wykonać na całej powierzchni elementów audytorium (stopnice i podstopnice), również w miejscach montażu nowych krzeseł audytoryjnych, czy tylko na bocznych pasach schodów Sali, gdzie odbywa się komunikacja?

Ad. 28 Rezygnacja z wykładziny, pozostaje parkiet który w całości należy odrestaurować.

- Czy opis dotyczący renowacji posadzki parkietu w Sali wykładowej (04) dotyczy tylko części Sali gdzie znajduje się katedra, czy całości Sali wraz ze stopniami na które projektuje się ułożenie wykładziny heterogenicznej?

Ad. 29 Całość poddać renowacji (rezygnacja z wykładziny).

- Czy należy wycenić dostawę i montaż systemowego blatu umywalkowego                                    580x60cm (1 szt.) i 156x60cm (2szt.) w Dużej Sali ćwiczeń (07) ? W opisie wyposażenia pomieszczeń elementy te zostały wykreślone, natomiast w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że nie zostały one wymienione w pierwszym etapie.

Ad. 30 Należy wycenić dostawę i montaż nowego blatu.

- Czy dostawa tablicy interaktywnej do Dużej Sali ćwiczeń (07) znajduje się w zakresie wyceny? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie rodzaju, wymiarów i specyfikacji tablicy interaktywnej.

Ad. 31 Nie mniejsza wymiarami od obecnej na Sali ćwiczeń (07).

- Czy budynek został podłączony do nowej kanalizacji deszczowej?

Ad. 32 Tak, należy dokonać przełożenia zgodnie z dokumentacją przetargową.

- Czy w wycenie należy uwzględnić montaż i demontaż rusztowań do prac naprawczych gzymsu ?

Ad. 33 W zależności od obranej przez Wykonawcę technologii.

- Co z oknem na parterze w miejscu wykonania windy? Czy należy je zamurować?

Ad. 34 Należy je pozostawić.

- Czy więźbę dachową należy zabezpieczyć do klasy NRO ?

Ad. 35 Tak.

- Jaki kolor i grubość blachy tytan-cynk dla pokrycia dachowego należy przyjąć                           do wyceny?

Ad. 36 Grubość 0,6 mm kolor analogiczny do obecnego na rąbek stojący.

- Czy na dachu należy wykonać płotki przeciwśniegowe oraz stopnie i ławy kominiarskie?

Ad. 37 Zgodnie z dokumentacją przetargową.

- Prosimy o uszczegółowienie układu warstw dla wymiany pokrycia dachu niższego.                Czy przewiduje się wykonanie warstwy docieplenia dla tego dachu?

Ad. 38 Zgodnie z dokumentacją przetargową.

- Czy nowe pokrycie dachu z papy ma być wykonane w klasie przeciwpożarowej?                      Jeśli tak to w jakiej?

Ad. 39 NRO.

- Czy należy ująć w wycenie remont kominów dachu niższego? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Ad. 40 Zakres jak pozostałych kominów.

- Z jakiego materiału należy wykonać nowy świetlik? W jakiej ma być konstrukcji; stalowej czy aluminiowej? Jaki rodzaj szkła lub poliwęglanu należy zastosować?  Czy ma on być wykonany w klasie przeciwpożarowej? Jeśli tak to w jakiej?

Ad. 41 Odpowiedz w kolejnym pytaniu pod kątem tego tematu .

- Prosimy o uszczegółowienie rodzaju wełny dla docieplenia stropu poddasza? Docieplenie ma być wykonane w formie mat czy płyt?

Ad. 42 Płyty zgodnie z dokumentacją przetargową.

- Czy Zamawiający potwierdza, że na istniejącym dachu pod warstwą blachy znajduje się papa? Wiąże się to z kosztami demontażu i utylizacji.

Ad. 43 Potwierdzam pod warstwą blachy jest papa.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę skrzydeł drzwiowych i ościeżnic w tym samym systemie z uwagi na wymaganą klasę przeciwpożarową?

(np. Drzwi D1: skrzydło drzwi z płyty wiórowej z ościeżnicą z płyty wiórowej,

Drzwi D6: skrzydło drzwi aluminiowe z ościeżnicą aluminiową)

Ad. 44 Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w dokumentacji przetargowej.

- Czy drzwi aluminiowe pełne należy wykonać jako płaszczowe (gładkie skrzydło)

czy jako ramowe z wypełnieniem pełnym (rozwiązanie powszechnie stosowane) ?

Ad. 45 Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w dokumentacji przetargowej.

- Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż wieszaków szatniowych znajduje się

w zakresie wyceny?

Ad. 46 Tak,  zgodnie z dokumentacją przetargową.

- W dokumentacji projektowej PB opis – A. Część architektoniczno-budowlana – Wykonanie przeszklonego dźwigu linowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych podano:

wymiary kabiny 110x140 cm, kabina przelotowa, kątowa.

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 81-70:2005 w przypadku dźwigów kątowych do przewozu osób niepełnosprawnych , posiadających dwa wejścia do kabiny umieszczone pod kątem prostym, wymiary te powinny być nie mniejsze niż 140×140 cm.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza większy wymiar kabiny, jak również szybu niż podane w dokumentacji projektowej?

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza wykonanie przeszklonego dźwigu linowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych :wymiary kabiny 140x140 cm, kabina przelotowa, kątowa. Zwiększenie wymiaru windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, jest nieistotnym odstąpieniem od projektu budowlanego.

- Czy Zamawiający potwierdza, że oprócz dostawy i montażu drzwi z zestawienia stolarki należy wycenić dodatkowo drzwi uwzględnione w dokumencie „ERRATA - roboty budowlane do wykonania” ?

Ad. 48 TAK.

- Czy Zamawiający potwierdza, że została wymieniona cała stolarka okienna w obiekcie                         i nie należy uwzględniać jej w wycenie ?

Ad. 49 TAK

- Proszę o przesłanie rysunków oraz specyfikacji świetlika do wymiany.

Obecny świetlik

Świetlik ma wymiary 4,3 m x 2,4 m nad którym jest umieszczony jednospadowy dach konstrukcji stalowej z szybami. Szyby wymienić, konstrukcję oczyścić i pomalować zgodnie z normą ISO 12944-2 kategoria C4. Elementy stalowe konstrukcji wsporczej zdegradowane w stopniu znacznym należy wymienić na nowe.  W tę konstrukcję należy wmontować wyłaz dachowy 80 cm x 80 cm z wyłazem.

Ad. 50 Wyłaz dachowy powinien być wyposażony w wysokiej jakości sprężyny gazowe oraz aluminiową klamkę wraz z zamkiem. Nadający się do zastosowania na dach posiadający spadek.  Podstawa ocynkowana o szerokości 5cm przygotowana pod ocieplenie zapewnia niski współczynnik przenikania ciepła.

Wysokiej jakości wypełnienie poliwęglanem komorowym o gr 16mm 2UV zapewnia wymagany średni współczynnik przenikania ciepła na poziomie <1,5 W/m²/K.

Świetlik musi posiadać dodatkowo konstrukcję wsporczą w celu jego poprawnego połączenia (przede wszystkim musi być szczelne) z obecna konstrukcją świetlika pokazanego na zdjęciu w erracie.

Wymiar wewnętrzny podstawy A = 800 mm (szerokość światła otworu).

- Proszę o podanie specyfikacji nowych drzwi aluminiowych na poddasze ujętych                                   w „ERRATA - roboty budowlane do wykonania”.

Ad. 51 Drzwi aluminiowe 60x202 na poddasze:

•	jedno skrzydłowe;

•	aluminiowe;

•	ościeżnica stalowa kątowa;

•	bez progowe;

•	3 zawiasy;

•	klamka ze stali nierdzewnej;

•	zamek patentowy;

•	samozamykacz;

•	kolor jasny szary NCS-S 2005 R80B

•	odporność ogniowa EI 30

- Jaki procent tynku do skucia należy przyjąć na ścianach i sufitach ?

Ad. 52 Zgodnie z dokumentacją projektową i wizją lokalną – wszystkie odpadające tynki.

- Czy tynki należy skuć tylko na ścianach, czy również na sufitach ?

Ad. 53 Zgodnie z dokumentacją projektową i wizją lokalną – wszystkie odpadające tynki.

- Czy wykonanie nowych tynków należy przewidzieć tylko w miejscach wykonywanych bruzd ?

Ad.54  Bruzd i skutych tynków.

- Czy gładzie należy wykonać na całej powierzchni ścian ?

Ad. 55 TAK.

- Czy należy wykonać gładzie na sufitach ?

Ad. 56 TAK.

- Czy posadzka w pom. Dużej Sali ćwiczeń (07) została już wymieniona, czy należy uwzględnić ją w wycenie ?

Ad. 57 Należy uwzględnić ją w wycenie.

- Czy Zamawiający potwierdza, że blaty umywalkowe w Sali ćwiczeń (07) zostały już zamontowane i nie należy ich wyceniać ?

Ad. 58 Blaty laboratoryjne wymienić na nowe, obecny sprzęt zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

- Proszę o podanie dokładnej liczby projektowanych krzeseł audytoryjnych, ponieważ ilość z przedmiaru różni się od ilości z „Rys. nr AW-2”.

Ad. 59 Ilość krzeseł – 216 sztuk.

- Czy okładziny perforowane grzejników należy zamontować tylko w Sali wykładowej (04), czy również w innych salach ?

Ad. 60 Zgodnie z dokumentacją projektową.

- Pytanie dotyczące przeszklonego dźwigu linowego: należy wycenić platformę dla osób niepełnosprawnych czy typowy dźwig z napędem elektrycznym ?

Po przeprowadzeniu rozmów z producentami dźwigów otrzymaliśmy informację,

że projektowany dźwig o wymiarach kabiny 1,1 x 1,4 m nie spełnia wymagań dla dźwigów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto jeśli montaż jest na zewnątrz, obudowa szybu powinna być obłożona szkłem „ciepłym”, samo szkło bezpieczne nie zapewni utrzymania odpowiedniej temperatury w szybie.

Prosimy o doprecyzowanie parametrów dźwigu w tych kwestiach.

Ad. 61 Wykonanie przeszklonego dźwigu linowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych:

       wymiary kabiny 140x140 cm

       kabina przelotowa, kątowa.

zwiększenie wymiaru windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, jest nieistotnym odstąpieniem od projektu budowlanego

Z upoważnienia p.o.Rektora UMW

Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury UMW

mgr Jacek Czajka