# Przetarg  AM / AZ /PN - 45 / 11     część B      	         ZAŁĄCZNIK  NR 2B              korekta

Nazwa i adres Wykonawcy:

Pojemnik do przechowywania materiału tkankowego w ciekłym azocie (tzw. dewar) – dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do przechowywania materiału tkankowego w ciekłym azocie (dewar) | Model, producent |  |
| 2 | Statyczny czas przechowywania: Min. 130 dni | TAK / podać |  |
| 3 | Okres utrzymywania właściwej temperatury mrożenia (bez dolewania ciekłego azotu) – min. 80 dni | TAK / podać |  |
| 4 | Współczynnik parowania – maks. 0,27 l / dzień | TAK / podać |  |
| 5 | Przechowywanie ciekłego azotu – objętość min. 34 l | TAK / podać | korekta |
| 6 | Ciężar pustego urządzenia – maks. 20 kg | TAK / podać |  |
| 7 | Ciężar napełnionego zbiornika | Podać |  |
| 8 | Średnica kołnierza zbiornika: Maks. 120 mm | TAK / podać |  |
| 9 | Wyposażenie w raki wewnętrzne umożliwiające przechowywanie 750 fiolek o pojemności 2ml | TAK / podać |  |
| 11 | Pojemniki na fiolki, co najmniej 30 pojemników, każdy na 25 fiolek o poj. 2 ml | TAK |  |
| 12 | Podstawa na kółkach | TAK |  |
| 13 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu – dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu | Model, producent |  |
| 2 | Współczynnik parowania – maks. 0,23 l / 24 godziny | TAK / podać | korekta |
| 3 | Przechowywanie ciekłego azotu – objętość min. 34 l | TAK / podać | korekta |
| 4 | Ciężar pustego urządzenia – maks. 20 kg | TAK / podać |  |
| 5 | Ciężar napełnionego zbiornika | podać |  |
| 6 | Średnica kołnierza zbiornika: Maks. 65 mm | TAK / podać |  |
| 7 | Podstawa na kółkach | TAK |  |
| 8 | Urządzenie do przelewania ciekłego azotu wraz z separatorem faz | TAK |  |
| 9 | Wskaźnik poziomu azotu | TAK |  |
| 10 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy