Załącznik nr 2

Przetarg AM/AZ/PN- 51/ 11

Wykaz mebli laboratoryjnych i biurowych dla Pracowni Cytometrii Przepływowej w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

| L.p. | Nazwa, wymiary | Cena netto PLN | Il. | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POM. LABORATORYJNE |
| 1 | Stanowisko do mycia 900x750x900 stelaż stalowy typu C: lakierowany proszkowo poliestrową farbą chemoodporną, nogi stelaża wykonane z kształtownika zamkniętego 60x30x3 łączniki stelaża z ceownika 60x30x3 nóżki z możliwością poziomowania otwarte końce kształtownika zamknięte wkładkami z tworzywa sztucznego blat laminat postforming 38 mm jasny popiel 900x750 - 1 szt. w blacie: zlew 400x400x200 ze stali nierdzewnej 1 szt. bateria chemoodporna c/z woda - 1 szt. ociekacz (kołkownica) 600x600 - 1 szt. szafka podwieszana: 900x500x620 drzwi podwójne, pod zlew - 1 szt. |  | 1 |  |
| 2 | Stół lab. 2100x750x800 stelaż stalowy typu C: lakierowany proszkowo poliestrową farbą chemoodporną, nogi stelaża wykonane z kształtownika zamkniętego 60x30x3 łączniki stelaża z ceownika 60x30x3 nóżki z możliwością poziomowania otwarte końce kształtownika zamknięte wkładkami z tworzywa sztucznego blat laminat postforming 38 mm jasny popiel 2100x750 - 1 szt. szafki podwieszane:900x500x520 drzwi podwójne, półka - 1 szt. 600x500x520 z 3 szufladami - 1 szt. |  | 1 |  |
| 3 | Stół lab. 1800x750x800 stelaż stalowy typu C: lakierowany proszkowo poliestrową farbą chemoodporną, nogi stelaża wykonane z kształtownika zamkniętego 60x30x3 łączniki stelaża z ceownika 60x30x3 nóżki z możliwością poziomowania otwarte końce kształtownika zamknięte wkładkami z tworzywa sztucznego blat laminat postforming 38 mm jasny popiel 1800x750 - 1 szt. szafka podwieszana: 450x500x520 szuflada i drzwi pojedyńcze - 1 szt. |  | 1 |  |
| 4 | Stół lab. 5700x750x800 stelaż stalowy typu C: lakierowany proszkowo poliestrową farbą chemoodporną, nogi stelaża wykonane z kształtownika zamkniętego 60x30x3 łączniki stelaża z ceownika 60x30x3 nóżki z możliwością poziomowania otwarte końce kształtownika zamknięte wkładkami z tworzywa sztucznego blat laminat postforming 38 mm jasny popiel 5700x750 w 2 częściach szafki podwieszane 600x500x520 drzwi, półka - 3 szt. 600x500x520 z 3 szufladami - 2 szt. |  | 1 |  |
| 5 | Nadstawka/półka pod suszarkę 600x500x300 płyta laminowana 28 mm jasny popiel wsporniki stalowe lakierowane proszkowo stalowe |  | 1 |  |
| 6 | Szafka wisząca 800x300x720 drzwi podwójne, półka |  | 2 |  |
| 7 | Szafka wisząca 400x300x720 drzwi podwójne, półka |  | 1 |  |
| POMIESZCZENIE DODATKOWE |
| 8 | Szafka z blatem 950x750x800 szafka na nogach stalowych: 950x650x760 drzwi podwójne, półka - 1 szt. blat laminat postforming 38 mm jasny popiel 950x750 - 1 szt. |  | 1 |  |
| POMIESZCZENIE BIUROWO-SOCJALNE |
| 9 | Szafa ubraniowa na cokole 700x600x1900, półka drążek ubraniowy drzwi podwójne |  | 1 |  |
| 10 | Szafa ubraniowa na cokole 400x600x1800 (na fartuchy) półka, drażek ubraniowy, drzwi pojedyńcze |  | 1 |  |
| 11 | Zabudowa stojąca 2000x600x850 blat ze stali nierdzewnej 800x600 z 1 komorą zlewu - 1 szt. bateria chromowana c/z woda - 1 szt. blat laminat postforming 38 mm: 1200x600 - 1 szt. szafki na nogach stalowych: 800x500x810 drzwi podwójne, pod zlew - 1szt. 400x500x810 z 4 szufladami - 1 szt. 800x500x810 drzwi podwójne, półka -1 szt. |  | 1 |  |
| 12 | Zabudowa wisząca 2000x300x720: szafki :800x300x720 drzwi podwójne, wewnątrz ociekacz - 1 szt. 600x300x720drzwi podwójne, półka - 2 szt. |  | 1 |  |
| 13 | Stolik 800x600x850 na nogach stalowych blat: płyta laminowana 28 mm |  | 1 |  |
| 14 | Krzesła na nogach chromowanych, siedzisko i oparcie tapicerowane 545x425x820 mm |  | 3 |  |
| 15 | Biurko 1400x700x800 blat z płyty laminowanej 28 mm szafka 300x600x760 pod PC - 1 szt. szafka 500x600x760 z 3 szufladami - 1 szt. półka pod klawiaturę 600x600 - 1 szt. |  | 1 |  |
| KORYTARZ |
| 16 | Szafka na nogach stalowych 900x400x900 drzwi podwójne, 2 półki |  | 1 |  |
| 17 | Szafka na nogach stalowych 700x400x900 drzwipodwójne, 2 półki |  | 3 |  |
| 18 | Szafa na cokole 500x450x1900 drzwi pojedyńcze, 4 półki |  | 1 |  |
| 19 | Szafa na cokole 800x450x1900 drzwi podwójne, 4 półki |  | 1 |  |
| 20 | Szafka wisząca 800x300x 730 drzwi podwójne, zamek, półka |  | 1 |  |
| Wartość oferty netto: |
| Stawka podatku VAT: |
| Wartość oferty brutto : |
| Brutto słownie: |

## OPIS TECHNICZNY MEBLI LABORATORYJNYCH I BIUROWYCH

Producent mebli powinien posiadać certyfikat jakości ISO 9001:2008 w zakresie:

- kompleksowe wyposażanie laboratoriów ochrony środowiska, mikrobiologicznych i technologicznych

- projektowanie, produkcja, dostawa, montaż, serwis i doradztwo w zakresie urządzeń laboratoryjnych (w tym mebli laboratoryjnych).

Stoły laboratoryjne powinny być wykonane  zgodnie z następującymi normami:

PN-EN 14056:2003            Meble laboratoryjne  Zalecenia dotyczące projektowania

i  instalacji.

PN-EN 13150:2004            Stoły robocze dla laboratoriów.

PN-EN 61140:2005            Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym –

Wspólne aspekty  instalacji i urządzeń.

PN-EN 60529:2003            Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 13792:2003            Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratorium.

Powinny posiadać deklarację zgodności CE  w oparciu o Dyrektywę niskonapięciowa 73/23/EWG i nowelizację 93/68/EWG.

Materiały wykorzystywane do produkcji mebli  powinny posiadać stosowne atesty higieniczne E1.

- Stoły laboratoryjne:

Stelaże stołów:  wykonane z  kształtowników stalowych 60x30x3 mm, lakierowanych proszkowo

atestowaną  chemoodporną farbą  poliestrową , na nóżkach o regulowanej wysokości.

Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego.

Rodzaj blatu laboratoryjnego wybranego przez użytkownika zapewnia odporność mechaniczną

i chemiczną podana w danych technicznych blatu.

Konstrukcja stołu zapewnia wysunięcie blatu laboratoryjnego o 1,5 - 3 cm poza krawędzie szafek laboratoryjnych.

Proponowane blaty ( jak w specyfikacji):

- laminat postforming 38 mm (krawędzie boczne i tylna wykończone  maszynowo klejoną taśmą

PCV o grubości 2 mm) – jasny popiel gładki

Wszystkie złącza i powierzchnie robocze wykonane  z materiałów, których powierzchnia nie będzie pękać, absorbować cieczy i zatrzymywać brudu.

2.   Szafki i szafy  laboratoryjne:

Wykonane  z płyty melaminowanej o grubości  min. 18 mm.

Wszystkie krawędzie korpusu szafki wykończone  maszynowo klejoną taśmą z  PCV o gr. min. 1 mm.

Kolorystyka według wzornika producenta płyt laminowanych.

Zawiasy puszkowe z funkcją docisku w położeniu zamknięcia, chromowane.

Uchwyty metalowe chromowane o rozstawie 128 – 300 mm.

Wymiary szaf i szafek – jak podano w specyfikacji.

Szafki laboratoryjne (jak podano w specyfikacji) wykonane jako:

- podwieszane do konstrukcji stelaża za pomocą stalowych elementów mocujących

W wykonaniu standardowym: szuflady i/lub drzwi pełne.

- na nogach stalowych o wysokości  min. 150 mm

Szafy wolnostojące i wiszące wykonane jako otwarte lub z drzwiami pełnymi (jak w specyfikacji).

Korpusy mebli zgodnych ze specyfikacją zamówienia wykonane w technologii połączeń na kołki z użyciem kleju.

- Zlewy   laboratoryjne  (jak podano w specyfikacji):

Wykonane ze:  stali nierdzewnej

4.  Armatura: (jak w specyfikacji)  chemoodporna,  chromowana

Zawory i armatura powinna spełniać wymagania pracy w laboratorium,  w  szczególności  ich

powierzchnia  pokryta jest powłoką poliestrową.  (odporną chemicznie i  na działanie promieni UV).

Wylewki baterii wykonane  z mosiądzu, grubość ścianek w wylewkach  - min. 1,5 mm.

Wszystkie baterie c/z woda  wyposażone  w wylewki, które posiadają  możliwość ustawienia ich w 3 pozycjach:   pozycja stała (bez możliwości ruchu  wokół osi),  pozycja z pełnym obrotem  (360 st), pozycja z ograniczonym ruchem   (110 st)

Zawory na gaz palny dostarczone  w wersji z blokadą , zwolnienie  blokady  i otwarcie zaworu powinno dokonywać się poprzez pociągnięcie uchwytu  zaworu w górę i przekręcenie go do pozycji otwarcia.

Pokrętła zaworów oznakowane  kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003.

Data                                               Pieczęć i podpis Wykonawcy