# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 11     część A      	      ZAŁĄCZNIK  NR 2A           korekta

Nazwa i adres Wykonawcy:

Termomikser z wymiennym blokiem – dla Katedry Patomorfologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termomikser | Model, producent |  |
| 2 | Regulacja grzania i chłodzenia, w tym min. dwa programy z fazami ogrzewania, mieszania i spoczynku oraz chłodzenia do temp min. 13OC poniżej temp. pokojowej | Tak / podać |  |
| 3 | Praca przy użyciu innych wymiennych termobloków | Tak / podać |  |
| 4 | Funkcja short-mix | Tak / podać |  |
| 5 | Zakres ogrzewania od 13OC poniżej temperatury pokojowej do 99OC, z regulacją co 1 OC | Tak / podać |  |
| 6 | Częstotliwość mieszania min. 300-1500 rpm | Tak / podać |  |
| 7 | Prędkość ogrzewania ok. 5OC/min. | Tak / podać |  |
| 9 | Czas chłodzenia 2-3OC/min. od 99OC do temperatury pokojowej (RT); oraz 0,5-1OC/min. od temp. RT do temp. o 13OC niższej | Tak / podać |  |
| 10 | Dokładność utrzymywania temp. ± 0,5 OC pomiędzy 20 OC a 45 OC oraz ± 2 OC poniżej 20 OC i powyżej 45 OC | Tak / podać |  |
| 11 | Ustawienie czasu od 0 do 99 h, praca ciągła | Tak / podać | korekta |
| 12 | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych lub LED | Tak / podać |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie termobloków | Tak / podać |  |
| 14 | Cicha praca poniżej 55 dB | Tak / podać |  |
| 15 | Termoblok na 24 probówki 1,5 ml z zestawem "cool pack 0 stopni" (do przechowywania probówek w stałej temperaturze) | Tak / podać |  |
| 16 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 11     część B      	       ZAŁĄCZNIK  NR 2B          korekta

Nazwa i adres Wykonawcy:

Termomikser z wymiennym blokiem – dla Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 3, 50-367 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termomikser | Model, producent |  |
| 2 | Wytrząsarka na probówki Eppendorfa 0,2; 0,5 i 1,5 ml z mikroprocesorową regulacją temperatury, prędkości wytrząsania i czasu | TAK / podać |  |
| 3 | Prędkość wytrząsania regulowana w zakresie min. 250-1400 obr./min. | TAK / podać |  |
| 4 | Regulacja temperatury co najmniej od 25 do 100 OC | TAK / podać |  |
| 5 | Orbita wytrząsania min. 2 mm | TAK / podać |  |
| 6 | Ustawienie czasu pracy min., od 1 min. do co najmniej 96 godzin | TAK / podać | korekta |
| 7 | Sygnał akustyczny na końcu programu | TAK / podać |  |
| 8 | Łagodny rozruch | TAK / podać |  |
| 9 | Zasilacz zewnętrzny 12V | TAK / podać |  |
| 10 | Waga do 5 kg | TAK / podać |  |
| 11 | Blok na probówki Eppendorfa 20 x 1,5 ml | TAK / podać |  |
| 12 | Opcja do rozbudowy – nie w tym postępowaniu Bloki wymienne na probówki Eppendorfa 0,2 i 0,5 ml | TAK / podać |  |
| 13 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy