Przetarg nr AM/AZ/PN-113/11                          cz. C                 Załącznik nr 2C     korekta

Arkusz Informacji Technicznej

Nazwa i adres Wykonawcy:

Czytnik mikropłytek z wyposażeniem – dla Zakładu Praktycznej Nauki Zawodu Analityka AM; ul. Grunwaldzka 2; Wrocław

| Lp. | Wymagane parametry lub funkcje urządzenia | Spełnienie warunku | Odpowiedź Wykonawcy dotycząca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik mikropłytek ELISA | Model, producent |  |
| 2. | Czytnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 | Tak / Podać |  |
| 3. | Aparat zaopatrzony zarówno w port USB, jak i RS 232 | Tak / Podać |  |
| 4. | Żródło światła: żarówka halogenowa, wolframowa | Tak / Podać |  |
| 5. | System optyczny: ośmiokanałowy system pomiarowy | Tak / Podać |  |
| 6. | Filtry: interferencyjne 405 nm, 450 nm, 492 nm, 630 nm | Tak / Podać |  |
| 7. | Sensor fotometru: fotokomórka krzemowa | Tak / Podać |  |
| 8. | Typ płytki: 96-studzienkowa mikropłytka | Tak / Podać |  |
| 9. | Zakres spektrum: min. 340-700 nm | Tak / Podać | korekta |
| 10. | Zakres pomiaru absorbancji: min. 0-2,5 A | Tak / Podać |  |
| 11. | Zakres odczytu absorbancji: min. 0-3,5 A | Tak / Podać |  |
| 12. | Precyzja absorbancji: 0,001 A lub lepsza | Tak / Podać |  |
| 13. | Szybkość odczytu: tryb „odczyt po odczycie” 12 s/płytkę (pomiar monochromatyczny), 26 s/płytkę (pomiar bichromatyczny) | Tak / Podać |  |
| 14. | Metody kalibracyjne: jednopunktowa, punkt do punktu, wielopunktowa, % absorbancji, liniowa, eksponencjalna, wykładnicza, logarytmiczna, potęgowa, faktor | Tak / Podać |  |
| 15. | Pojemność pamięci wewnętrznej aparatu: do min. 20 000 wyników | Tak / Podać |  |
| 16. | Ilość do zaprogramowania testów: do min. 100 aplikacji | Tak / Podać |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 19. | Wyposażenie: pipety wielokanałowe zmienno-objętościowe od min. 30 do 300 μl - 1 szt. | Tak / Podać | korekta |
| 20. | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | Tak |  |
| 21. | Dla oferowanego zestawu załączyć oryginalne materiały producenta, tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub   
     parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje  
     odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji  
     lub parametru.

3.   Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą 
    gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                    pieczęć i podpis Wykonawcy