# Przetarg  AM / AZ /PN - 13 / 12     	          korekta                      ZAŁĄCZNIK  NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Inkubator z atmosferą CO2 - dla Katedry i Zakładu Analityki Medycznej,

ul. Pasteura 2, 50-367 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator z atmosferą CO2 | Model, producent |  |
| 2 | Pojemność robocza komory w zakresie 170-188 litrów | Tak / podać | korekta |
| 3 | Max. wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 685 x 710 x 900 mm | Tak / podać | korekta |
| 4 | Max. wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 540 x 523 x 693 mm | Tak / podać | korekta |
| 5 | System ogrzewania płaszczem powietrznym, ogrzewanie drzwi i ogrzewanie kuwety z wodą | Tak / podać |  |
| 6 | Drzwi zewnętrzne pełne, drzwi wewnętrzne szklane | Tak / podać |  |
| 7 | Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej i bakteriobójczej miedzi umożliwiające ciągłą dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora | Tak / podać |  |
| 8 | W wyposażeniu min. 3 półki | Tak / podać |  |
| 9 | Mikroprocesorowy sterownik temperatury | Tak / podać |  |
| 10 | Zakres regulacji temperatury min. +50C od temperatury otoczenia do +550C (podziałka 0,10C) | Tak / podać | korekta |
| 11 | Precyzja kontroli temperatury (0,10C | Tak / podać |  |
| 12 | Jednorodność rozkładu temperatury (0,250C (temp. 370C, temp. otoczenia 250C) | Tak / podać |  |
| 13 | Zakres regulacji stężenia CO2 od min, 0,2% do 20% (podziałka 0,1%) | Tak / podać | korekta |
| 14 | Precyzja kontroli stężenia CO2 (0,15% (temp. 370C, CO2 5%) | Tak / podać | korekta |
| 15 | Wilgotność 95% (5% | Tak / podać |  |
| 16 | Sterylizacja wnętrza komory światłem UV | Tak / podać |  |
| 17 | Port RS323 lub USB lub inny umożliwiający podłączenie komputera lub drukarki | Tak / podać | korekta |
| 18 | Min. 3 filtry mikrobiologiczne o zdolności filtrującej 99,97% dla cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona | Tak / podać |  |
| 19 | Wbudowane alarmy: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2 , niskiego poziomu wody, uchylenia drzwi | Tak / podać |  |
| 20 | Niezależny alarm zapobiegający przed przegrzaniem | Tak / podać |  |
| 21 | System diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów | Tak / podać |  |
| 22 | Poziom hałasu max. 24 dB | Tak / podać |  |
| 23 | Oznakowanie CE | Tak |  |
| 24 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy