## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 72 / 12                                          Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spektrofluorymetr | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 72 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Spekrtofluorymetr – dla Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej

ul. Szewska 38, 50-139 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat sterowany oprogramowaniem wewnętrznym i komputerowym | Tak, podać |  |
| 2 | Ciekłokrystaliczny ekran wewnętrzny umożliwiający oglądanie widm | Tak, podać |  |
| 3 | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca przechowywanie: min. do 50 metod z warunkami pomiarowymi i 80 plików z wynikami pomiarów | Tak, podać |  |
| 4 | Tryb pomiarowy: fluorescencja i luminescencja | Tak, podać |  |
| 5 | Rozdzielczość: min. 2.5 nm | Tak, podać |  |
| 6 | Dokładność długości fali: min. 3 nm | Tak, podać |  |
| 7 | Szybkość ustawiania wybranej dł. fali: min. 12.000 nm/min | Tak, podać |  |
| 8 | Szybkość skanowania: min. 3.000 nm/min przy sterowaniu aparatem przy pomocy oprogramowania wewnętrznego i min. 12.000 nm/min przy sterowaniu aparatem przy pomocy zewnętrznego komputera PC | Tak, podać |  |
| 9 | Źródło promieniowania: 150W lampa ksenonowa | Tak, podać |  |
| 10 | Zakres dynamiczny pomiaru: 6 lub więcej rzędów wielkości | Tak, podać |  |
| 11 | Monochromator wyposażony w rytą, wklęsłą siatkę dyfrakcyjną: 900linii/mm i jasności F 2.2 | Tak, podać |  |
| 12 | Zakres spektralny po stronie wzbudzania i emisji: min. 220 do 730 nm (do 800 nm z dodatkowym fotopowielaczem) | Tak, podać |  |
| 13 | Zmienna szerokość szczeliny po stronie wzbudzania i emisji – regulowana w 4 krokach: 2.5, 5, 10 i 20 nm | Tak, podać |  |
| 14 | Czułość 800 : 1 metodą mierzony metodą RMS w warunkach: dla Ramanowskiego pasma wody przy: dł. fali wzbudzającej: 350 nm, szerokości szczeliny 5 nm i czasie reakcji: 2 s | Tak, podać |  |
| 15 | Poziome wzbudzanie próbki umożliwiające wykonywanie pomiarów z ilości: 0,6 ml roztworu przy użyciu standardowej 10 mm kuwetki o objętości 3.5 ml | Tak, podać |  |
| 16 | Oprogramowanie wewnętrzne do sterowania aparatem umożliwiające wykonywanie pomiarów jakościowych i ilościowych | Tak, podać |  |
| 17 | Dodatkowe oprogramowanie do sterowania aparatem za pomocą zewnętrznego komputera PC umożliwiające precyzyjną analizę jakościową i ilościową badanych próbek. Oprogramowanie wyposażone w funkcje umożliwiające: wykonywania widm trójwymiarowych, pomiar aktywności intermolekularnej takich jak FRET i BRET oraz funkcję umożliwiająca wybór optymalnych warunków wzbudzania i emisji dla danej próbki z automatycznym odrzucaniem widm Ramanowskich. Oprogramowanie powinno umożliwiać przesyłanie danych z oprogramowania wewnętrznego do komputera PC | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy aparatu o co najmniej następujące akcesoria: kulę całkującą do badania wydajności kwantowej, zestaw kwantowej korekcji widma w zakresie 500-800 nm, przystawkę do wykonywania pomiarów w temperaturze ciekłego azotu, automatyczne podajniki dużej ilości próbek (sipper, auto sampler), 8-pozycyjny podajnik kuwet, przystawkę do 2-krotnego wzmacniania czułości aparatu, kuwety przepływowe o objętościach: 55 i 180 µL | Tak, podać |  |
| 19 | Komunikacja pomiędzy spektrofluorymetrem i komputerem – kabel USB zapewniający szybką transmisję danych | Tak, podać |  |
| 20 | Port umożliwiający bezpośrednie podłączenie drukarki do aparatu umożliwiającej wydruk na papierze A4 | Tak, podać |  |
| 21 | Kuweta kwarcowa 1 cm (o poj. 3.5 ml): 2 sztuki | Tak, podać |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 23 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 24 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 72 / 12                                          Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny licznik komórek | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 72 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Automatyczny licznik komórek – dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolorowy ekran LCD lub LED | Tak, podać |  |
| 2 | Urządzenie umożliwiające zliczanie komórek o min. zakresie od 6 do 50 (m | Tak, podać |  |
| 3 | Możliwość liczenia w preparatach o min. zakresie stężenia komórek od 5x104 do 1x107 | Tak, podać |  |
| 4 | Maksymalny czas liczenia 30 sek. | Tak, podać |  |
| 5 | Objętość próbki - maksymalnie 10 (m | Tak, podać |  |
| 6 | Automatyczne wykrywanie barwienia błękitem trypanu i obliczanie żywotności komórek w preparacie | Tak, podać |  |
| 7 | Zdolność automatycznego doboru ostrości obrazu badanej próbki | Tak, podać |  |
| 8 | Pamięć min. 100 wcześniejszych wyników | Tak, podać |  |
| 9 | Możliwość podłączenia drukarki termicznej do drukowania wyników w postaci naklejek | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci USB | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość eksportowania wyników do pamięci USB w postaci plików Excel | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość podglądu zdjęcia badanego preparatu i jego eksportu do zewnętrznej pamięci USB i komputera | Tak, podać |  |
| 13 | Kalkulator rozcieńczeń | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość doposażenia zestawu o opcjonalny slajd kalibracyjny do weryfikacji pracy urządzenia | Tak, podać |  |
| 15 | Zestaw startowy składający się z roztworu błękitu trypanu i zestawu slajdów, na co najmniej 50 oznaczeń | Tak, podać |  |
| 16 | Wyświetlanie histogramów rozkładu wielkości komórek w preparacie; oddzielne histogramy dla komórek martwych i żywych | Tak, podać |  |
| 17 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 18 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 72 / 12                                          Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uniwersalny czytnik mikropłytek | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 72 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Uniwersalny czytnik mikropłytek – dla Katedry i Zakładu Patomorfologii

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczyt płytek 6-,12-, 24-, 48- i 96-dołkowych, płasko- i okrągłodennych | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres długości fali min. od 400 do 750nm | Tak, podać |  |
| 3 | Zakres odczytu min. 0-3.000 Abs | Tak, podać |  |
| 4 | Dokładność odczytu nie mniejsza niż +/- 1% | Tak, podać |  |
| 5 | Liniowość odczytu +/- 1% | Tak, podać |  |
| 6 | Powtarzalność odczytu nie mniejsza niż +/- 0.5% | Tak, podać |  |
| 7 | Ilość zainstalowanych filtrów nie mniej niż 4 w tym 405, 450, 490 i 620 nm | Tak, podać |  |
| 8 | Praca bez komputera – warunek konieczny (oprogramowanie wewnętrzne) | Tak, podać |  |
| 9 | Pamięć wewnętrzna – min. 50 otwartych, programowanych przez użytkownika protokołów | Tak, podać |  |
| 10 | Pamięć wewnętrzna – min. 8 przechowywanych wyników odczytu | Tak, podać |  |
| 11 | Pamięć wewnętrzna – min. 25 przechowywanych krzywych standardowych | Tak, podać |  |
| 12 | Oprogramowanie wewnętrzne – obróbka danych – transformacje, cut-offs, walidacja wyników | Tak, podać |  |
| 13 | Oprogramowanie wewnętrzne - modele dopasowania krzywej standardowej: - liniowa - kwadratowa - sześcienna - 2- parametrowa - 4- parametrowa - dopasowana - point to point | Tak, podać |  |
| 14 | Oprogramowanie wewnętrzne – edycja punktów na krzywej kalibracyjnej | Tak, podać |  |
| 15 | Oprogramowanie wewnętrzne – walidacja czytnika za pomocą płytki kalibracyjnej | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość zakupu płytki kalibracyjnej do przeprowadzenia walidacji przyrządu | Tak, podać |  |
| 17 | Praca pod kontrolą komputera PC z Windows | Tak, podać |  |
| 18 | Współpraca z używanymi w laboratorium programami KCjr i xCheck | Tak, podać |  |
| 19 | Opcja pomiaru w kuwetach o drodze optycznej 1 cm | Tak, podać |  |
| 20 | Autoryzowany przez producenta serwis w Polsce - podać lokalizację i załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację (nie dotyczy sprzętu komputerowego) | Tak |  |
| 9 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 10 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 72 / 12                                          Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikrowirówka | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 72 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Mikrowirówka – dla Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Max prędkość wirowania: co najmniej 14500 rpm | Tak, podać |  |
| 2 | Max RCF: co najmniej 14100xg | Tak, podać |  |
| 3 | Czas przyspieszenia do prędkości maksymalnej: poniżej 13 s | Tak, podać |  |
| 4 | Czas hamowania z maksymalnej prędkości: poniżej 13 s | Tak, podać |  |
| 5 | Czas wirowania: min. od 15 s do 99 min. | Tak, podać |  |
| 6 | Wymiary max (WxGxS) 12x24x22,5 cm | Tak, podać |  |
| 7 | Waga (bez rotora) do 4 kg | Tak, podać |  |
| 8 | Moc 80-90 W | Tak, podać |  |
| 9 | Zasilanie sieciowe 230V/50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 10 | Rotor na 12 probówek 1,5/2,0 ml | Tak, podać |  |
| 11 | Kabel zasilający | Tak, podać |  |
| 12 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 13 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 72 / 12                                          Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 72 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zamrażarka niskotemperaturowa – dla Katedry i Kliniki Psychiatrii

ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ komory-szafowy, pionowy | Tak, podać |  |
| 2 | Gwarantowany zakres pracy min. od -400C do -860C przy temperaturze otoczenia od +300C do +400C | Tak, podać |  |
| 3 | Pojemność min. 420-650 l | Tak, podać |  |
| 4 | Wymiary maksymalne (ze względu na transport wewnątrz budynku oraz miejsce przeznaczone na urządzenie): 93 cm szerokości i 90 cm głębokości | Tak, podać |  |
| 5 | Głośność ( 52 dBA | Tak, podać |  |
| 6 | System zasilania awaryjnego ("back-up") CO2 | Tak, podać |  |
| 7 | 2 lub 4 komory wewnętrzne w komorze chłodniczej zamrażarki, zamykane osobnymi wewnętrznymi drzwiczkami | Tak, podać |  |
| 8 | Kontrola pracy zamrażarki przez mikroprocesor uwzględniający temperaturę zewnętrzną, otwarcie drzwi i napięcie w sieci zasilającej | Tak, podać |  |
| 9 | Dźwiękowy i wizualny alarm co najmniej następujących parametrów krytycznych: -przekroczenie zakresu temperatury wewnątrz zamrażarki -przekroczenie zakresu wydajności chłodnicy -uszkodzenie czujnika temperatury -brak zasilania -przekroczenie zakresu napięcia zasilania -przekroczenie zakresu temperatury otoczenia | Tak, podać |  |
| 10 | System chłodzenia dwukompresorowy, kaskadowy | Tak, podać |  |
| 11 | Zamrażarka wyposażona w kółka do przemieszczania | Tak, podać |  |
| 12 | Wyświetlacz parametrów i układ programowania zamrażarki z przodu, na drzwiach | Tak, podać |  |
| 13 | Układ samotestujący | Tak, podać |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dołączyć do dostawy |  |  |
| 15 | Autoryzowany serwis na terenie Polski - dołączyć do oferty autoryzację | Tak, podać |  |
| 16 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 17 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 72 / 12                                          Załącznik nr 1F

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieplarka z naturalnym obiegiem powietrza | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 72 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Cieplarka z naturalnym obiegiem powietrza – dla Katedry i Zakładu Farmakologii

ul. Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroprocesorowy kontroler z cyfrowym wyświetlaczem temperatury w 0C | Tak, podać |  |
| 2 | Ustawienie temperatury co 10C | Tak, podać |  |
| 3 | Wbudowany timer | Tak, podać |  |
| 4 | Zabezpieczenie nadtemperaturowe klasy 1 | Tak, podać |  |
| 5 | Wewnętrzne szklane drzwi | Tak, podać |  |
| 6 | Regulowana wentylacja i kanał odprowadzający z tyłu urządzenia | Tak, podać |  |
| 7 | Wnętrze ze stali nierdzewnej z minimum 2 chromowanymi półkami | Tak, podać |  |
| 8 | Pojemność wewnętrzna od 53 l do 55 l | Tak, podać |  |
| 9 | Maksymalne wymiary: -zewnętrzne 805x680x625 mm -wewnętrzne 405x405x330 mm | Tak, podać |  |
| 10 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 11 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 72 / 12                                          Załącznik nr 1G

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Homogenizator mechaniczny z wyposażeniem | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 72 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2G

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Homogenizator mechaniczny z wyposażeniem – dla Katedry i Zakładu Farmakologii

ul. Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homogenizator mechaniczny: | Tak, podać |  |
| 2 | Płynna analogowa regulacja obrotów min. od 10 000 do 30 000 rpm | Tak, podać |  |
| 3 | Moc 500-600 W | Tak, podać |  |
| 4 | Tolerowanie objętości probówek min. 0,03 ml - 5 litrów | Tak, podać |  |
| 5 | Wymiary bez końcówek (szer x wys x głęb) 7 x 23 x 7 cm ( 3 cm | Tak, podać |  |
| 6 | Poziom hałasu do 75 dB | Tak, podać |  |
| 7 | Waga do 2 kg | Tak, podać |  |
| 8 | Końcówka homogenizująca: | Tak, podać |  |
| 9 | Średnica końcówki 5 mm, max długość robocza 75 mm | Tak, podać |  |
| 10 | Współpracuje z probówkami Eppendorf 0,5/1,5/2,0 ml | Tak, podać |  |
| 11 | Praktyczny zakres objętości homogenizowanego materiału: 0,03 - 5 ml | Tak, podać |  |
| 12 | Kształt końcówki: płaska z otworami bocznymi | Tak, podać |  |
| 13 | Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna AISI316 + teflon | Tak, podać |  |
| 14 | Statyw do homogenizatora: | Tak, podać |  |
| 15 | Podstawa z aluminium malowanego proszkowo | Tak, podać |  |
| 16 | Maszt ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 17 | Łącznik umożliwiający wygodne przesuwanie homogenizatora na maszcie | Tak, podać |  |
| 18 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 19 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 72 / 12                                          Załącznik nr 1H

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny agregometr z metodą optyczną, z zestawem startowym i stacją sterującą | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 72 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2H

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Automatyczny agregometr z metodą optyczną – dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregometr do pomiaru agregacji płytek krwi metodą optyczną w osoczu z zestawem startowym i stacją sterującą | Tak, podać |  |
| 2 | Dwa niezależne kanały pomiarowe | Tak, podać |  |
| 3 | Wyjście analogowe niezależne dla każdego kanału do podłączenia rekordera analogowego | Tak, podać |  |
| 4 | Wyjście cyfrowe RS232 do podłączenia do komputera PC | Tak, podać |  |
| 5 | Wbudowany niezależny dla każdego kanału inkubator dla prób mierzonych z temperaturą 37°C | Tak, podać |  |
| 6 | Wbudowany niezależny dla każdego kanału inkubator dla prób w przygotowaniu z min. 2 miejscami na probówki z temperaturą 37°C | Tak, podać |  |
| 7 | Niezależny dla każdego kanału wskaźnik temperatury inkubacji | Tak, podać |  |
| 8 | Kanały optyczne z otworami na probówki szklane 450ul dla osocza bogatopłytkowego PRP i ubogopłytkowego PPP. | Tak, podać |  |
| 9 | Możliwość badania dwóch prób osocza bogatopłytkowego jednocześnie z jedną próbą odniesienia z osoczem ubogopłytkowym | Tak, podać |  |
| 10 | Wbudowane niezależne dla każdego kanału mieszadło magnetyczne | Tak, podać |  |
| 11 | Funkcja kalibracji pomiaru za pomocą jednego przycisku | Tak, podać |  |
| 12 | Pomiar dwóch prób jednocześnie, objętość próby 450 ul | Tak, podać |  |
| 13 | Możliwość pomiaru zmniejszonej ilości próby przy 250ul | Tak, podać |  |
| 14 | Pomiar prób w kuwetach szklanych silikonowanych o objętości 450ul | Tak, podać |  |
| 15 | Wymiary max (35 x 45 x 20cm), waga max 12kg | Tak, podać |  |
| 16 | Zasilanie 230V / 50 Hz | Tak, podać |  |
| 17 | Praca pod kontrolą komputera/laptopa | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy agregometru o kolejne 2 kanały pomiarowe obsługiwane z poziomu dołączonego oprogramowania | Tak, podać |  |
| 19 | Oprogramowanie do komunikacji z komputerem, akwizycji danych oraz ich obróbką w komplecie z urządzeniem | Tak, podać |  |
| 20 | Oprogramowanie do badania współczynnika von Willebrand’a | Tak, podać |  |
| 21 | Dołączony zestaw startowy pozwalający na natychmiastowe rozpoczęcie pomiarów | Tak, podać |  |
| 22 | Laptop z Windows 7 z przeinstalowanym programem do obsługi agregometru. Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor: i7-2670QM 2.2 GHz Grafika: AMD Radeon HD6770 Pamięć: 4 GB DDR3 Dysk HDD: 750 GB Matryca: TN, rozdzielczość 1600x900 (panoramiczna 16:9) Przekątna ekranu: 17,3 cali Pełnowymiarowa klawiatura QWERTY Podstawowa bateria: 6 ogniw System: Win. 7 Premium PL | Tak, podać |  |
| 23 | Autoryzowany przez producenta serwis w Polsce- podać lokalizację i załączyć dokument potwierdzający autoryzację | Tak, podać |  |
| 24 | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji | Tak, podać |  |
| 25 | PARAMETRY DOŁĄCZONEGO OPROGRAMOWANIA |  |
| 26 | Praca oprogramowania w systemie Windows XP lub nowszy | Tak, podać |  |
| 27 | Możliwość akwizycji danych z min 4 kanałów pomiarowych | Tak, podać |  |
| 28 | Podgląd krzywych agregacji w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
| 29 | Przedstawienie na ekranie z możliwością wydruku krzywych agregacji (dla każdego kanału niezależnie, dla wybranych kanałów) | Tak, podać |  |
| 30 | Wbudowana baza danych pacjentów oraz wyników | Tak, podać |  |
| 31 | Obliczenia parametrów agregacji (%agregacji, amplituda, nachylenie krzywej, czas do wstrzyknięcia agonisty, pole pod krzywą) | Tak, podać |  |
| 32 | Ustawianie parametrów obliczeń na krzywych agregacji za pomocą kursorów oraz w oknie ustawień czasowych | Tak, podać |  |
| 33 | Możliwość łączenia wyników z różnych pomiarów w jedną całość (wykres skumulowany) | Tak, podać |  |
| 34 | Możliwość eksportu danych do innych programów systemu Windows | Tak, podać |  |
| 35 | Możliwość eksportu danych z pomiaru do pliku tekstowego w celu obróbki w innych programach (np. statystycznych) | Tak, podać |  |
| 36 | Możliwość wydruku raportów z pomiarów z uwzględnieniem danych pacjenta (wraz z krzywą agregacji). | Tak, podać |  |
| 37 | Możliwość wydruku raportu zbiorczego z min. 24 pomiarów (wraz z krzywymi agregacji) | Tak, podać |  |
| 38 | PARAMETRY DOŁĄCZONEGO ZESTAWU STARTOWEGO |  |
| 39 | Pipeta o regulowanej pojemności: 0,5ul do 10ul z pudełkiem 96 końcówek | Tak, podać |  |
| 40 | Pipeta o regulowanej pojemności: 10ul do 100ul z pudełkiem 96 końcówek | Tak, podać |  |
| 41 | Opakowanie kuwet szklanych 450ul – min. 144 szt. | Tak, podać |  |
| 42 | Opakowanie mieszadeł jednorazowych silikonowanych – min. 144 szt. | Tak, podać |  |
| 43 | Opakowanie kolagenu o objętości 1ml | Tak, podać |  |
| 44 | Opakowanie kwasu arachidonowego (10mg kwasu + 100ml albuminy) | Tak, podać |  |
| 45 | Opakowanie ristocetyny (liofilizatu o koncentracji 125mg/ml) | Tak, podać |  |
| 46 | Opakowanie ADP (2,5mg liofilizatu) | Tak, podać |  |
| 47 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 48 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy