#### Przetarg  UMW / AZ / PN - 87 / 12                                                                                                                          Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................................................................

### Osprzęt laparoskopowy oraz nóż ultradźwiękowy – dla Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej

### Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. M. Skłodowskiej-Cure 66, 50-369 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Producent/ nazwa/ typ/ model/ rok prod. | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto PLN | Podatek VAT (%) | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator noża ultradźwiękowego: Moc wyjściowa 100 W Częstotliwość pracy 23,5 / 47 kHz Funkcja uruchamiania zaworu oddymiania w insuflatorze Sterowanie poprzez przełącznik nożny z dwoma przyciskami: jeden do aplikacji 100% mocy, drugi do aplikacji mocy ustawionej na generatorze Współpraca generatora i przetwornika ultradźwiękowego z wielorazowymi, autolawowalnymi narzędziami do zabiegów laparoskopowych i do chirurgii klasycznej (otwartej) Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wyposażenie dodatkowe: wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy wielorazowy, autoklawowalny kabel podłączeniowy do przetwornika wielorazowy, autoklawowalny klucz dynamometryczny wielorazowy, autoklawowalny adapter do płukania narzędzi wielorazowa, autoklawowalna taca do sterylizacji noża, przetwornika, klucza |  |  | 1 1 1 1 2 |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki ultradźwiękowe wygięte laparoskopowe: długość robocza 320-340 mm średnica 5 mm rodzaj uchwytu - pod kątem 900 do narzędzia tzw. uchwyt pistoletowy możliwość współpracy z innymi urządzeniami - m.in. możliwość podłączenia do diatermii sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki ultradźwiękowe wygięte do chirurgii klasycznej: długość robocza 190 mm średnica 5 mm rodzaj uchwytu - uchwyt w linii narzędzia możliwość współpracy z innymi urządzeniami - m.in. możliwość podłączenia do diatermii sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Optyka: średnica 10 mm długość robocza 310 mm autoklawalna wyposażona w pojemnik do sterylizacji kierunek patrzenia 00 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Szczypce chwytające: obrotowe rozbieralne - trzy części: wkład, osłona, uchwyt średnica 5 mm długość robocza 330 mm opis końcówki roboczej - typu Johann, długość transz 24 mm uchwyt - z zamkiem sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt do narzędzi laparoskopowych Olympus: z zamkiem |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Światłowód: długość 3-3,5 m autoklawowalny współpraca z optyką bez dodatkowych adapterów |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Końcówka robocza do narzędzia 5 mm Olympus: typu clinching-mocno chwytające, długość transz 26 mm, długość 330 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Uchwyt do narzędzi laparoskopowych Olympus: z podłączeniem do diatermii |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Dren do insuflacji: kompatybilny z posiadanym insuflatorem sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Końcówka robocza do narzędzia 5 mm Olympus: typu krokodyl chwytające, długość transz 18 mm, długość 330 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Płaszcz do narzędzia 5 mm Olympus: monopolarny |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych: długość 3-3,5 m kompatybilny z posiadaną diatermią EMED ES 300 sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych: długość 3-3,5 m kompatybilny z posiadaną diatermią Valleylab ForceTriad sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Końcówka robocza do narzędzia 5 mm Olympus: typu Metzenbaum, długość transz 19 mm, długość 330 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Klipsownica: średnica 10 mm długość robocza 330 mm sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Monitor LCD lub LED: rozdzielczość ekranu 1920x1080 pikseli proporcja obrazu 16x9 przekątna ekranu min. 24" sygnał we/wy - SVHS, PAL, RGB |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Tuba trokara: średnica 11,0 mm długość robocza 80 mm powierzchnia zewnętrzna gładka sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Szczypce preparacyjne: obrotowe rozbieralne - 3 części: wkład, osłona, uchwyt średnica 5 mm długość robocza 330 mm opis kocówki roboczej - typu Maryland, długość transz 21 mm uchwyt bez zamka sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Tuba trokara: średnica 5,5 mm długość robocza 80 mm powierzchnia zewnętrzna gładka sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Nożyczki: obrotowe rozbieralne - 3 części: wkład, osłona, uchwyt średnica 5 mm długość robocza 330 mm opis kocówki roboczej - typu Metzenbaum, długość transz 19 mm uchwyt bez zamka sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Elektroda hakowa: średnica 5 mm długość robocza 330 mm sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Szczypce chwytające: obrotowe rozbieralne - 3 części: wkład, osłona, uchwyt średnica 10 mm długość robocza 330 mm opis kocówki roboczej - typu claw, długość transz 45 mm uchwyt z zamkiem sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Szczypce chwytające: obrotowe rozbieralne - 3 części: wkład, osłona, uchwyt średnica 5 mm długość robocza 330 mm opis kocówki roboczej - atraumatyczne, długość transz 16 mm uchwyt z zamkiem sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Tuba trokara: średnica 11,0 mm długość robocza 80 mm powierzchnia zewnętrzna gładka sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Tuba trokara: średnica 5,5 mm długość robocza 80 mm powierzchnia zewnętrzna z gwintem sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Tuba redukcyjna: sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Trokar: średnica 5,5 mm długość robocza 80 mm kształt końcówki - ostrze stożkowe sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Trokar: średnica 11,0 mm długość robocza 80 mm kształt końcówki - ostrze stożkowe sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Uszczelki do trokarów: zapasowe uszczelki do trokara 5,5 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Uszczelki do trokarów: zapasowe uszczelki do trokara 11 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Igły Veress'a: o długości roboczej 150 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Sonda ssąco płucząca: średnica 5 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Uchwyt do sondy ssąco płucząca: zgodny z sondą |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Retraktor pięciopalczasty: długość 380 mm średnica 10 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Imadło laparoskopowe: rozbieralne - 2 części: wkład + osłona z uchwytem średnica 5 mm długość robocza 330 mm opis kocówki roboczej - samonastawna uchwyt w linii narzędzia z zamkiem sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Kontener do sterylizacji narzędzi: materiał - tworzywo wymiary zewnętrzne 537x139x268 mm + 10% wyposażenie - pokrywa z zamknięciem, mata silikonowa wew. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Wkład do imadła laparoskopowego 5 mm: końcówka robocza wygięta w lewo |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Imadło laparoskopowe: rozbieralne - 2 części: wkład + osłona z uchwytem średnica 5 mm długość robocza 330 mm opis kocówki roboczej - wygięta w prawo uchwyt w linii narzędzia z zamkiem sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Wkład do imadła laparoskopowego 5 mm: końcówka robocza prosta |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Szczypce do zsuwania więzów: rozbieralne - 3 części: wkład, osłona, uchwyt średnica 5 mm długość robocza 330 mm opis kocówki roboczej - długość transz 22 mm uchwyt bez zamka sterylizacja - autoklaw 1340C, 5 minut |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) |  |
| 44 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. |  |
| SUMA |
| Netto |
| Brutto |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy