|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 I 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@am.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 104 /12 							    Wrocław 20.11.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-104/12 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Zamrażarka laboratoryjna - 2 szt. dla Katedry Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych UMW we Wrocławiu

Część B - Chłodziarka laboratoryjna dla Katedry Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych UMW we Wrocławiu

Część C - Zestaw-wyposażenie Pracowni Biologii Molekularnej dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW we Wrocławiu

Część D - System dokumentacji żeli i blotów dla Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii UMW we Wrocławiu

Część E - System do elektroforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym, z chłodzeniem Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii UMW we Wrocławiu

Część F - Waga laboratoryjna dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część G - Cieplarka laboratoryjna dla Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej UMW we Wrocławiu

Część H - Termocykler 48-miejscowy z pokrywa grzewczą dla Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ A

Pytanie 1

Czy Zamawiający w punkcie 23 wymaga wyposażenia zamrażarki w dodatkowe zewnętrzne urządzenie do dokumentacji temperatury i alarmów czy wymaga jedynie dostawy zamrażarki wyposażonej w styk bezpotencjałowy służący do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania oraz port RS485? Bardzo prosimy o uściślenie.

Odp. 1. Zamawiający w punkcie 23 nie wymaga wyposażenia zamrażarki w dodatkowe zewnętrzne urządzenie do dokumentacji temperatury i alarmów. Wymaga jedynie dostawy zamrażarki wyposażonej w styk bezpotencjałowy służący do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania oraz port RS485

CZĘŚĆ B

Pytanie 1

Czy Zamawiający w punkcie 21 wymaga wyposażenia chłodziarki w dodatkowe zewnętrzne urządzenie do dokumentacji temperatury i alarmów czy wymaga jedynie dostawy chłodziarki wyposażonej w styk bezpotencjałowy służący do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania oraz port RS485? Bardzo prosimy o uściślenie.

Odp. 1. Zamawiający w punkcie 21 nie wymaga wyposażenia chłodziarki w dodatkowe zewnętrzne urządzenie do dokumentacji temperatury i alarmów. Wymaga jedynie dostawy zamrażarki wyposażonej w styk bezpotencjałowy służący do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania oraz port RS485.

CZĘŚĆ C

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści termocykler o wymiarach (wys. x szer. x gł.): 
27 x 34,5 x 25 cm?

Odp. 1. Nie, Zamawiający wymaga aby wymiary były takie, jak podane w załączniku 2C do Siwz ze względu na miejsce, w jakim ma stanąć urządzenie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie następującego parametru „Waga: 10,6 kg”?

Odp. 2. Nie, Zamawiający wymaga, aby maksymalna waga urządzenia wynosiła 10 kilogramów, ponieważ przy cięższym urządzeniu trzeba by było zaadaptować nowy stół laboratoryjny

CZĘŚĆ D

Pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy do 8 tygodni? Opis wymagań z SIWZ wskazuje, że instrument ma być przeznaczony do bardzo zaawansowanych aplikacji, które wymagają instrumentu specjalnie konfigurowanego za zamówienie a nie ze standardowej produkcji.

Odp. 1. Tak  (korekta Siwz i zał. 1D do Siwz).

CZĘŚĆ F

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wagi bez funkcji korelacji gęstości powietrza?

Odp. 1. Nie. Waga jest potrzebna do dokładnych analiz i funkcja ta jest potrzebna.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wagi ze złączem RS232?

Odp. 2. Tak (korekta zał. 2F).

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wagi z wyjściem zasilanie 12 VDC, zamiast 13,8 VDC?

Odp. 3. Tak, o ile będzie bez problemu działać (korekta zał. 2F).

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wagi I klasy dokładności?

Odp. 4. Tak (korekta zał. 2F).

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wagi z zakresem pracy w temperaturze od 4 do 40 st. C?

Odp. 5. Tak (korekta zał. 2F).

CZĘŚĆ G

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 tygodni od daty podpisania umowy? Takie rozwiązanie obejmuje realny czas produkcji i transportu fabrycznie nowego urządzenia do Zamawiającego.

Odp. 1. Nie.

CZĘŚĆ H

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści termocykler spełniający wymagania SIWZ, ale z pojemnością pamięci 680 programów i możliwością skonfigurowania 64 niezależnych użytkowników?

Odp. 1. Tak, zgodnie z Siwz.

SIWZ - Projekt Umowy

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy w ramach § 4 ust. 5:

z

„Wykonawca zapewnia , że reakcja zna zgłoszone usterki nastąpi w ciągu 3 dni roboczych , a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki”.

na
„Wykonawca zapewnia , że reakcja zna zgłoszone usterki nastąpi w ciągu 3 dni roboczych , a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia usterki”.

Odp. 1. Tak, Zamawiający poprawia zapisy umowy § 4 ust. 5 na:

„Wykonawca zapewnia , że reakcja zna zgłoszone usterki nastąpi w ciągu 3 dni roboczych , a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia usterki” (korekta Siwz, Projektu Umowy oraz zał. 2 A-H do Siwz).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2012 nr UMW/AZ/PN-104/12, Korektę Siwz, Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2 A-H do SIWZ oraz Korektę Projektu Umowy – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 20.11.2012 r. dokumenty!

Uwaga!

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński