# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	        korekta                          ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Aparat do terapii radialna falą uderzeniową – dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu UMW, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj energii: radialna wielowiązkowa fala uderzeniowa | Tak, podać |  |
| 2 | Częstotliwość uderzeń: 1 – 22 Hz | Tak, podać |  |
| 3 | Ciśnienie aplikacji: 1 – 5 barów | Tak, podać |  |
| 4 | Aplikatory SWT: wielowiązkowy 15 mm i 9 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Aplikator sprężynowy z wbudowanym amortyzatorem | Tak, podać |  |
| 6 | Tryb uderzeń: pojedyncze, ciągłe oraz wiązkowe | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych parametrów zabiegu | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość tworzenia baz danych pacjentów w pamięci aparatu | Tak, podać |  |
| 9 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak, podać |  |
| 10 | Ekran: kolorowy, dotykowy, nie mniejszy niż 8” | Tak, podać |  |
| 11 | Wymiary aparatu bez akcesoriów: nie więcej niż 250 x 400 x 390 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Waga aparatu bez akcesoriów: nie więcej niż 5,5 kg | Tak, podać |  |
| 13 | Waga aplikatora gotowego do terapii: nie więcej niż 1 kg | Tak, podać |  |
| 14 | Kompresor powietrzny -waga kompresora powietrznego: nie więcej niż 20 kg | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe formy terapii fizykalnej w perspektywie dalszych badań | Tak, podać |  |
| 16 | Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz, 115 V / 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 17 | Klasa bezpieczeństwa: II B (wg MDD 92/42/EEC) | Tak, podać |  |
| 18 | Uchwyt do aplikatora radialnej fali uderzeniowej | Tak, podać |  |
| 19 | Zestaw do regeneracji aplikatora | Tak, podać |  |
| 20 | Przekaźniki fali uderzeniowej | Tak, podać |  |
| 21 | Kable sieciowe oraz połączeniowe | Tak, podać |  |
| 22 | Żele sprzęgające aplikator do ciała pacjenta | Tak, podać |  |
| 23 | Stolik pod urządzenie do fali uderzeniowej i kompresor | Tak, podać |  |
| 24 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 25 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi, fotografie itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	       korekta                           ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Holter ciśnienia ABPM II z rejestratorem – dla Katedry i Zakładu Patofizjologii UMW,

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak, podać |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Tak, podać |  |
| 3 | Możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24, 27, 48 oraz 51 godz. | Tak, podać |  |
| 4 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB (światłowód o szybkości transmisji 115200bit/s) lub port USB | Tak, podać |  |
| 5 | Pomiar na żądanie | Tak, podać |  |
| 6 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | Tak, podać |  |
| 7 | Przycisk informacji o pobraniu leku | Tak, podać |  |
| 8 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak, podać |  |
| 9 | Różne średnice rękawów 3 rodzaje (mały, standard, duży) | Tak, podać |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | Tak, podać |  |
| 11 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania | Tak, podać |  |
| 12 | Zasilanie z 2 lub 3 baterii lub akumulatorów AA | Tak, podać |  |
| 13 | Waga bez akumulatorów: max 190g | Tak, podać |  |
| 14 | Rozmiary rejestratora: max 100 x 80 x 30 mm | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów (z dokładnością do 1 min). | Tak, podać |  |
| 17 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | Tak, podać |  |
| 18 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu | Tak, podać |  |
| 19 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem | Tak, podać |  |
| 20 | Menu i raporty w języku polskim | Tak, podać |  |
| 21 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | Tak, podać |  |
| 22 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | Tak, podać |  |
| 23 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | Tak, podać |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |
| 25 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka | Tak, podać |  |
| 26 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 27 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi, fotografie itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	    korekta                              ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Analizator składu ciała – dla Katedry i Zakładu Patofizjologii UMW,

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezystancja (R): zakres odczytu (() 0-999 om; dokładność ( 1-2% | Tak, podać |  |
| 2 | Reaktancja (Xc): zakres odczytu (() 0-100 om; dokładność ( 2% | Tak, podać |  |
| 3 | Zasilanie i ładowanie: akumulator | Tak, podać |  |
| 4 | Czas ładowania: do 4,5 h | Tak, podać |  |
| 5 | Sygnał wyjściowy: rodzaj: DC zero sygnał sinusoidalny prąd wyjściowy: 400 uA przy 50 kHz ( 1% | Tak, podać |  |
| 6 | Pomiar częstotliwości: sygnał sinusoidalny 50 kHz ( 1% | Tak, podać |  |
| 7 | Klasa bezpieczeństwa: urządzenie medyczne zasilane z elektrycznego źródła wewnętrznego | Tak, podać |  |
| 8 | Urządzenie musi być przenośne | Tak, podać |  |
| 9 | Zakres pomiarów, które powinno wykonywać urządzenie: TBW - woda całkowita (w litrach i %) ECW - woda pozakomórkowa (w litrach i %) ICW - woda komórkowa (w litrach i %) FM - masa tłuszczowa (w kg i %) FFM - masa beztłuszczowa, aktywna (w kg i %) BCM - masa komórkowa (w kg i %) MM - masa mięśniowa (w kg i %) BMR - przemiana podstawowa (kcal) BMI - indeks masy ciała BCMI - indeks masy komórkowej ciała Rz - rezystancja (w () Xc - reaktancja (w () | Tak, podać |  |
| 10 | Elektrody muszą być przylepiane do zewnętrznej części dłoni i stopy | Tak, podać |  |
| 11 | Urządzenie musi wykonywać pomiary w sposób dokładny i powtarzalny | Tak, podać |  |
| 12 | Pomiar u badanego/pacjenta powinien być wykonywany w pozycji leżącej | Tak, podać |  |
| 13 | Urządzenie będzie wykorzystywane w badaniach naukowych i Wykonawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą użycie urządzenia w pracach naukowych, które były publikowane w renomowanych czasopismach | Tak, podać |  |
| 14 | W skład urządzenia musi wchodzić oprogramowanie - najlepiej aby było kompatybilne z systemem Windows XP/Vista/7 itd. | Tak, podać |  |
| 15 | Urządzenie powinno mieć możliwość podłączenia do przenośnego komputera albo mieć możliwość przenoszenia uzyskanych danych do pamięci komputera drogą cyfrową | Tak, podać |  |
| 16 | Dodatkowe elementy wyposażenia: walizka, zestaw minimum 50-100 elektrod, tester, kable pomiarowe | Tak, podać |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak, podać |  |
| 18 | Urządzenie musi spełniać: -wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych -Certyfikat CE0051 | Tak, podać |  |
| 19 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 20 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi, fotografie itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy