## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 20 / 13                                          Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka z chłodzeniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 20 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Wirówka z chłodzeniem – dla Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc UMW

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry: |
| 2 | Zasilanie: 230V 50Hz | Tak, podać |  |
| 3 | Zakres obrotów: co najmniej 100 ÷ 18000 rpm | Tak, podać |  |
| 4 | Przyśpieszenie: co najmniej 30 000 x g | Tak, podać |  |
| 5 | Czas wirowania: 0-99 min. 59 s lub praca ciągła | Tak, podać |  |
| 6 | Kontrola temperatury w zakresie: od -20 °C do +40 °C | Tak, podać |  |
| 7 | Pojemność: min. 1000 ml | Tak, podać |  |
| 8 | Funkcje: |
| 9 | Chłodzenie | Tak, podać |  |
| 10 | Bezobsługowy silnik indukcyjny | Tak, podać |  |
| 11 | Nowoczesny układ programowania | Tak, podać |  |
| 12 | Wyświetlacz LCD | Tak, podać |  |
| 13 | Regulacja RPM/RCF | Tak, podać |  |
| 14 | Zliczanie efektywnego czasu wirowania | Tak, podać |  |
| 15 | Regulacja czasu wirowania | Tak, podać |  |
| 16 | Tryb pracy ciągłej | Tak, podać |  |
| 17 | Praca w trybie „SHORT” | Tak, podać |  |
| 18 | Identyfikacja wirnika | Tak, podać |  |
| 19 | Automatyczne otwieranie pokrywy | Tak, podać |  |
| 20 | Bezpieczeństwo: |
| 21 | Sygnalizacja niewyważenia | Tak, podać |  |
| 22 | Blokada pokrywy | Tak, podać |  |
| 23 | Awaryjne otwierania pokrywy | Tak, podać |  |
| 24 | Wyposażenie: |
| 25 | Wirnik horyzontalny 4x200 ml - 1 sztuka (max obroty co najmniej 5 200 RPM, max przyśpieszenie co najmniej 4 400 x g RCF) | Tak, podać |  |
| 26 | Pojemniki okrągłe 200 ml - 4 sztuki (Ø 56,5/100 mm) na butelki i wkładki redukcyjne | Tak, podać |  |
| 27 | Wkładki redukcyjne 4 x 12 ml - 4 sztuki (Ø 17,1/19,4×60/107 mm), niskie | Tak, podać |  |
| 28 | Wkładki redukcyjne 7 x 7 ml - 4 sztuki (Ø 13,5×100 mm) | Tak, podać |  |
| 29 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 20 / 13                                          Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Twardościomierz do pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 20 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Twardościomierz do pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa – dla Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW; ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw badawczy powinien umożliwiać badania twardości materiałów dentystycznych kompozytowych i ceramicznych oraz naturalnych tkanek twardych zęba (szkliwo, zębina, cement) | Tak, podać |  |
| 2 | Konstrukcja zestawu powinna zapewnić możliwość rozbudowy o dalsze elementy i czujniki | Tak, podać |  |
| 3 | Zestaw powinien być zdalnie sterowany przy pomocy komputera wyposażonego w specjalne oprogramowanie, które zapewni integrację oprogramowania właściwego dla elementów składowych. | Tak, podać |  |
| 4 | Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 5 | Zestaw wyposażony w przenośny komputer do gromadzenia i przetwarzania danych (parametry minimalne komputera: ekran 13,3 cala o rozdzielczości 2560x1600 , procesor intel core i5 2,5 GHz, RAM 8 GB, dysk SSD 256 GB, masa max 1,7 kg, czas pracy na baterii min 6 godzin, kompatybilny z oprogramowaniem Osirix do analizy plików DICOM, gniazdo kart SD, port HDMI) | Tak, podać |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w zapasowy wgłębnik Vickersa (co najmniej 2 wgłębniki w zestawie) | Tak, podać |  |
| 7 | Urządzenie dopasowane do innych skal twardościomierzy, np. Rockwell, Brinell | Tak, podać |  |
| 8 | Płaski stolik pomiarowy o wymiarach 50x50 mm lub większy | Tak, podać |  |
|  | Czas obciążenia od 5 do 99 sekund (płynna regulacja) | Tak, podać |  |
| 9 | Zakres obciążeń od od HV0.01 czyli 98.07 mN do HV2 czyli 19,61 N | Tak, podać |  |
| 10 | W pełni automatyczne sterowanie obciążeniem - (obciążenie/utrzymanie/odciążenie) | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość zbadania próbki o grubości min 30mm | Tak, podać |  |
| 13 | Statystyka - Nr, średnia, odchylenie standardowe | Tak, podać |  |
| 14 | Pomiar przekątnych do K1C (rozdzielczość optyki i kamery wystarczająca do pomiarów pęknięć do obliczenia K1c, odpowiednie oprogramowanie) | Tak, podać |  |
| 15 | Zestaw powinien zapewniać możliwość obserwacji obrazów mikroskopowych na komputerze ich analizę i pomiar | Tak, podać |  |
| 16 | System video pomiaru odcisku (wyposażony w kamerę) kompatybilny z PC, wyświetlanie ręcznego pomiaru wgłębienia na ekranie komputera, zapisywanie, obróbka i przechowywanie danych i obrazów na twardym dysku | Tak, podać |  |
| 17 | Śruby mikrometryczne przy stoliku XY do precyzyjnego odczytu koordynatów zagłębienia, pół automatyczny pomiar, dostępna opcja automatycznego pomiaru | Tak, podać |  |
| 18 | Oprogramowanie sterujące działaniem zestawu: | Tak, podać |  |
| 19 | - zostanie zainstalowane w układzie komputera, wyposażonego w odpowiednie interfejsy | Tak, podać |  |
| 20 | - będzie integrowało oprogramowania związane z elementami składowymi zestawu | Tak, podać |  |
| 21 | - zapewni zdalną kontrolę i sterowanie: wartością obciążenia pomiarowego nad wyborem obiektywu uruchomieniem pomiaru | Tak, podać |  |
| 22 | - powinno zapewniać podstawową analizę wyników pomiarów, zarówno w czasie testu jak i po jego zakończeniu | Tak, podać |  |
| 23 | - powinno zapewnić możliwość obserwacji mikroskopowych oraz ich zapis na dysku twardym z rozdzielczością nie mniejszą niż minimum 768 x 582 (w kolorze lub większa w czerni i bieli) | Tak, podać |  |
| 24 | - możliwość automatycznego zapisu wyników: długości przekątnych, wartości twardości do pliku. | Tak, podać |  |
| 25 | Wykonawca zapewni szkolenie dla osób obsługujących zestaw badawczy | Tak, podać |  |
| 26 | Zostanie dostarczony opis techniczny oraz instrukcja obsługi wszystkich elementów składowych zestawu badawczego | Tak, podać |  |
| 27 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy