## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 41 / 13                                          Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termocykler o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz | 1 |  |  |
|  | Homogenizator o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz | 1 |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 41 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Termocykler oraz homogenizator – dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii UMW, ul. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMOCYKLER umożliwiający przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych | Producent/ Typ/Model |  |
| 2 | Jednoczesna amplifikacja do 32 prób | Tak, podać |  |
| 3 | Naczynia reakcyjne: paski/stripy lub pojedyncze probówki | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję Real - Time PCR: 10-100 µl | Tak, podać |  |
| 5 | Standardowy czas reakcji <50 minut | Tak, podać |  |
| 6 | Prędkość chłodzenia bloku do 4°C/ sek | Tak, podać |  |
| 7 | Prędkość nagrzewania bloku do 5°C/sek | Tak, podać |  |
| 8 | Blok oparty na elementach Peltiera, zakres temperatur 40-99°C | Tak, podać |  |
| 9 | Równomierność rozkładu temperatury w obrębie bloku +/- 0,1°C | Tak, podać |  |
| 10 | Dokładność ustalenia temperatury +/- 0,25°C | Tak, podać |  |
| 11 | Element wzbudzający - dioda LED (495-505 nm) | Tak, podać |  |
| 12 | System detekcyjny - kamera CMOS (510-750nm) | Tak, podać |  |
| 13 | 4 kanały detekcji fluorescencyjnej, skalibrowane na barwniki: - SYBR Green / FAM ResoLight - VIC/ HEX/ Yellow555 - LC RED 610/ Texsas Red - Cy5 | Tak, podać |  |
| 14 | Multiplexing- możliwość przeprowadzenia reakcji typu dualplex/ dual color | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość użycia barwników i sond molekularnych: - SYBR Green I - barwnik interkalujący typu ResoLight Dye (lub podobny) do analizy HRM (High Resoultion Melting) - sonda hydrolizująca typu TaqMan® | Tak, podać |  |
| 16 | Oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonanie: - pomiaru ilości kopii DNA w badanej próbie - pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu ekspresyjnego - analizy krzywej topnienia produktu - analizy Gene Scanning/ High Resolution Melting służącej do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu ResoLight Dye lub podobny - analizy end-point genotyping | Tak, podać |  |
| 17 | Czułość: - detekcja na poziomie 1 kopii - możliwość rozróżnienia dwukrotnej różnicy kopii w badanych próbach - zakres detekcji: 9 rzędów wielkości | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji (Real-Time) PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) przy użyciu aparatu podłączonego do komputera poprzez złącza: RJ45 lub LAN | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość przeprowadzania reakcji (Real- Time) PCR w aparacie nie podłączonym do komputera (PC-free) – start reakcji poprzez pendrive z zapisanym protokołem reakcji/ port USB zainstalowany w aparacie | Tak, podać |  |
| 20 | Jednostka sterująca do aparatu umożliwiającego przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym w postaci kompatybilnego laptopa | Tak, podać |  |
| 21 | Wymiary: szerokość do 24 cm x głębokość do 27 cm x wysokość do 23 cm | Tak, podać |  |
| 22 | Waga : < 7 kg | Tak, podać |  |
| 23 | Poziom hałasu <40 dB | Tak, podać |  |
| 24 | Właściwości elektryczne: częstotliwość 50-60 Hz (+/- 10%), pobór mocy <170 W | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | Tak, podać |  |
| 26 | Rok produkcji urządzenia 2013 | Tak, podać |  |
| 27 | Szkolenie z obsługi aparatu umożliwiającego przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym przeprowadzone dla 5 osób | Tak, podać |  |
| 28 | Odczynniki startowe umożliwiające przeprowadzenie szkolenia z obsługi aparatu do ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
| 29 | Oferta katalogowa firmy powinna obejmować zestawy odczynników (SYBR Green I, odczynnik interkalujący typu ResoLight Dye, sondy) dostosowane i zoptymalizowane do pracy oferowanym aparacie - do kupienia w przyszłości | Tak |  |
| 30 | Oferta katalogowa firmy powinna obejmować gotowe zestawy/biblioteki sond molekularnych oraz startery umożliwiające analizę ekspresji genów dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie - do kupienia w przyszłości | Tak |  |
| 31 | Homogenizator umożliwiający automatyczną homogenizację komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych | Producent/ Typ/Model |  |
| 32 | Urządzenie umożliwiające automatyczną homogenizację komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych z wykorzystaniem kulek ceramicznych, szklanych i metalowych | Tak, podać |  |
| 33 | Możliwość homogenizacji próbek w probówkach o objętości 0,5-2 ml | Tak, podać |  |
| 34 | Możliwość jednoczesnej homogenizacji nie mniej niż 24 próbek w próbówkach o obj. 0,5 lub 2,0 ml | Tak, podać |  |
| 35 | Szybkość rotora 4000-6800 rpm | Tak, podać |  |
| 36 | Homogenizacja w formacie 3D | Tak, podać |  |
| 37 | Probówki w rotorze przykrywane wieczkiem bez konieczności użycia śrub i nakrętek | Tak, podać |  |
| 38 | Próżniowe mocowanie probówek w rotorze | Tak, podać |  |
| 39 | Przeźroczysta pokrywa umożliwiająca podgląd procesu | Tak, podać |  |
| 40 | Czas trwania cyklu homogenizacji 5-90 sec | Tak, podać |  |
| 41 | Możliwość przeprowadzenia więcej niż 1 cyklu homogenizacji | Tak, podać |  |
| 42 | przynajmniej 5 modyfikowalnych programów | Tak, podać |  |
| 43 | 2 liniowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Tak, podać |  |
| 44 | Możliwość dołączenia modułu chłodzącego zasilanego ciekłym azotem lub suchym lodem utrzymującego temperaturę homogenizacji 4-8°C | Tak, podać |  |
| 45 | Opracowane protokoły homogenizacji dla wybranych aplikacji | Tak, podać |  |
| 46 | Zabezpieczenia przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia | Tak, podać |  |
| 47 | Wymiary urządzenia: szerokość do 29 cm x głębokość do 38 cm x wysokość do 37 cm | Tak, podać |  |
| 48 | Waga nie większa niż 30 kg | Tak, podać |  |
| 49 | Właściwości elektryczne: częstotliwość 50-60 Hz (+/- 10%) | Tak, podać |  |
| 50 | Poziom hałasu: <70 dB | Tak, podać |  |
| 51 | Rok produkcji urządzenia 2013 | Tak, podać |  |
| 52 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 41 / 13                                          Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Video Gastroskop o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 41 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Video Gastroskop – dla II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UMW

ul. Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,0 mm | Tak, podać |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Pole widzenia: min. 140o | Tak, podać |  |
| 4 | Funkcja identyfikacji endoskopu: typ i nr | Tak, podać |  |
| 5 | Wychylenia końcówki sondy wziernikowej: a) góra min. 210o b) dół min. 120o c) prawo min. 120o d) lewo min. 120o | Tak, podać |  |
| 6 | Długość robocza sondy wziernikowej: 1030-1070 mm | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość przypisania funkcji procesora na min. 4 przyciski endoskopu: zatrzymanie obrazu, zapis obrazu i filmu za pomocą endoskopu bezpośrednio na PC, wyostrzenie obrazu, sterowania przesłoną irysową | Tak, podać |  |
| 8 | Rotacja przewodu zasilającego: min. 120o | Tak, podać |  |
| 9 | Współpraca z posiadanym procesorem EPK-1000 firmy Pentax | Tak, podać |  |
| 10 | Kleszcze biopsyjne - 4 szt. | Tak, podać |  |
| 11 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 41 / 13                                          Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące (komora) , 12 miesięcy (zamrażarka). Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące (komora) , 12 miesięcy (zamrażarka). 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 41 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa oraz Zamrażarka niskotemperaturowa – dla Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej UMW, ul. Chałubińskiego 5, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa | Producent/ Typ/Model |  |
| 2 | Komora zgodna z normą EN 12469 | Tak, podać |  |
| 3 | Nawiew laminarny pionowy z recyrkulacją w stosunku 70/30 (powietrze recyrkulowane/powietrze wydalane) | Tak, podać |  |
| 4 | Wymiary blatu roboczego: min. 125 x 55 mm. (szer. x głęb.) | Tak, podać |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne: nie większe niż 135 x 80 x 140 cm (szer. x głęb. x wys.) | Tak, podać |  |
| 6 | Konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo | Tak, podać |  |
| 7 | Wnętrze przestrzeni roboczej wykonane ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 8 | Boki komory przeszklone, absorbujące promienie UV | Tak, podać |  |
| 9 | Szyba frontowa suwana, z możliwością całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej, nieprzepuszczalna dla UV | Tak, podać |  |
| 10 | Sterowanie mikroprocesorowe z automatyczną kompensacją przepływów w zależności od stopnia zapchania filtrów | Tak, podać |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD alfanumeryczny | Tak, podać |  |
| 12 | Przyciski membranowe dla załączenia wentylatorów, lampy jarzeniowej i lampy UV, załączenia gniazd elektrycznych oraz wyciszenia alarmu | Tak, podać |  |
| 13 | Zabezpieczenie odłączające lampę UV w przypadku, gdy szyba frontowa nie jest zamknięta | Tak, podać |  |
| 14 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla odstępstw od właściwych parametrów pracy | Tak, podać |  |
| 15 | Zegar czasu rzeczywistego | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania opóźnienia wyłączenia wentylatorów po skończonej pracy celem oczyszczenia komory pozostałości mikrobiologicznych | Tak, podać |  |
| 17 | Timer lampy UV, sterowanie z poziomu panelu sterowania komory | Tak, podać |  |
| 18 | Tryb automatycznego załączenia wentylatorów i oświetlenia po ustawieniu szyby frontowej w pozycji roboczej | Tak, podać |  |
| 19 | Licznik godz. pracy komory, lampy UV i filtrów HEPA | Tak, podać |  |
| 20 | Oświetlenie przestrzeni roboczej: min 1250lux | Tak, podać |  |
| 21 | Poziom hałasu: max. 62dBa | Tak, podać |  |
| 22 | Ciężar: max 250kg | Tak, podać |  |
| 23 | Zasilanie: 230V, 50hz | Tak, podać |  |
| 24 | Pobór mocy: nie więcej niż 300W | Tak, podać |  |
| 25 | Zamrażarka niskotemperaturowa | Producent/ Typ/Model |  |
| 26 | Zamrażarka pionowa- szafowa | Tak, podać |  |
| 27 | Wnętrze ze stali nierdzewnej lakierowanej | Tak, podać |  |
| 28 | Obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej | Tak, podać |  |
| 29 | Izolacja o grubości min. 90 mm | Tak, podać |  |
| 30 | System dwukompresorowy | Tak, podać |  |
| 31 | Poziom hałasu <51 dB | Tak, podać |  |
| 32 | Mikroprocesorowy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem na wysokości wzroku | Tak, podać |  |
| 33 | Min. 3 regulowane półki | Tak, podać |  |
| 34 | System alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o nieprawidłowej pracy urządzenia | Tak, podać |  |
| 35 | Gniazdo do podłączenia urządzenia do zewnętrznego systemu alarmowego | Tak, podać |  |
| 36 | Alarm awarii zasilania | Tak, podać |  |
| 37 | Alarm niewłaściwej temperatury otoczenia | Tak, podać |  |
| 38 | Alarm uszkodzenia sensora temperatury | Tak, podać |  |
| 39 | Programowane progi alarmowe – temperatura za wysoka/temperatura za niska | Tak, podać |  |
| 40 | Temperatura pracy gwarantowana przy temp. otoczenia +32°C | Tak, podać |  |
| 41 | Pojemność komory 380-390 l | Tak, podać |  |
| 42 | Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys. 860 x 720 x 1960 mm ± 5% | Tak, podać |  |
| 43 | Wymiary komory szer. x głęb. x wys. 600 x 510 x 1290 mm ± 5% | Tak, podać |  |
| 44 | Zakres temperatury min. -86 / -40°C | Tak, podać |  |
| 45 | Zasilanie 230V/50Hz | Tak, podać |  |
| 46 | Zużycie energii (KWH/24H): 20 | Tak, podać |  |
| 47 | Dodatkowe zasilanie dla alarmów i wyświetlacza temperatury w przypadku braku zasilania z baterią na około 72 godziny | Tak, podać |  |
| 48 | Waga 250-260 kg | Tak, podać |  |
| 49 | Przestrzeń robocza komory podzielona na 4 izolowane sekcje każda zamykana oddzielnymi drzwiami | Tak, podać |  |
| 50 | Port wyrównujący ciśnienie | Tak, podać |  |
| 51 | Podstawa zamrażarki wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania | Tak, podać |  |
| 52 | Regulacja temperatury co 1°C | Tak, podać |  |
| 53 | Port do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury | Tak, podać |  |
| 54 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 41 / 13                                          Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termocykler gradientowy o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
|  | Zasilacz do elektroforezy o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
|  | Aparat do elektroforezy o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 41 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Termocykler gradientowy, Zasilacz do elektroforezy oraz Aparat do elektroforezy – dla Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej UMW, ul. Borowska 211 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMOCYKLER gradientowy | Producent/ Typ/Model |  |
| 2 | Termocykler w technologii Peltier | Tak, podać |  |
| 3 | Głowica na 1x96 próbek 0,2 ml z gradientem termicznym | Tak, podać |  |
| 4 | Liczba programów nie mniej niż 500 | Tak, podać |  |
| 5 | Maksymalna szybkość grzania co najmniej 4°C/sek | Tak, podać |  |
| 6 | Zakres programowania temperatury min. 4-100 °C | Tak, podać |  |
| 7 | Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ±0,5°C przy zaprogramowanej temperaturze | Tak, podać |  |
| 8 | Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż ±0,5°C w 30 sek do zaprogramowanej temperatury | Tak, podać |  |
| 9 | Blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów | Tak, podać |  |
| 10 | System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu (tzw. gradient dynamiczny) | Tak, podać |  |
| 11 | Maksymalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego co najmniej 25°C | Tak, podać |  |
| 12 | Minimalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego 1°C | Tak, podać |  |
| 13 | Zakres temperatury, w której można programować gradient co najmniej od 30 do 100°C | Tak, podać |  |
| 14 | Opcja inkubacji probówek w zakresie temperatur 4-100°C | Tak, podać |  |
| 15 | Blok grzejny umożliwiający reakcje dla probówek 0,2 w stripach i płytkach 96 dołkowych | Tak, podać |  |
| 16 | Co najmniej l port USB | Tak, podać |  |
| 17 | Kolorowy wyświetlacz z opcją ekranu dotykowego | Tak, podać |  |
| 18 | Zasilacz do elektroforezy | Producent/ Typ/Model |  |
| 19 | Maksymalne napięcie 300V | Tak, podać |  |
| 20 | Maksymalne natężenie 400 mA | Tak, podać |  |
| 21 | Programowanie napięcia z dokładnością co 1V | Tak, podać |  |
| 22 | Możliwość nastawienia stałego napięcia lub stałego natężenia prądu | Tak, podać |  |
| 23 | Opcje wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu | Tak, podać |  |
| 24 | 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość zmiany ustawień podczas pracy urządzenia | Tak, podać |  |
| 26 | Wyświetlacz cyfrowy wskazujący wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika | Tak, podać |  |
| 27 | Zasilanie urządzenia 230V/50Hz | Tak, podać |  |
| 28 | Aparat do elektroforezy | Producent/ Typ/Model |  |
| 29 | Komora elektroforetyczna musi być odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych | Tak, podać |  |
| 30 | Komora elektroforetyczna musi posiadać przezroczystą tackę na żele o wymiarach 15x10 cm | Tak, podać |  |
| 31 | Tacka musi mieć naniesioną fluoryzującą linijkę | Tak, podać |  |
| 32 | Aparat musi umożliwiać wylewanie żeli na tacce w komorze elektroforetycznej z użyciem dedykowanych zastawek dołączonych do zestawu | Tak, podać |  |
| 33 | Aparat musi posiadać urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczna, bez użycia taśmy | Tak, podać |  |
| 34 | Aparat musi mieć możliwość używania gotowych żeli | Tak, podać |  |
| 35 | Aparat musi posiadać l grzebień o grubości 1,5 mm i 15 zębach | Tak, podać |  |
| 36 | Aparat musi posiadać l grzebień o grubości 1,5 mm i 20 zębach | Tak, podać |  |
| 37 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 41 / 13                                          Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System pomiarowy i analityczny do oceny charakterystyki sygnału EKG u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu, o parametrach granicznych określonych w zał. 2E do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 41 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

System pomiarowy i analityczny do oceny charakterystyki sygnału EKG u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu – dla Katedry i Kliniki Kardiologii UMW

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość rejestracji sygnału pomiarowego na wewnętrzny dysk | Tak, podać |  |
| 2 | Mozliwość przeglądania do 5 kanałów pomiarowych w czasie | Tak, podać |  |
| 3 | Wyświetlanie kolejnych ewolucji serca na jednym wykresie | Tak, podać |  |
| 4 | Rejestracja sygnału we wszystkich kanałach pomiarowych po wyzwoleniu przez użytkownika | Tak, podać |  |
| 5 | Filtracja sygnału w czasie rzeczywistym i podczas przeglądania zarejestrowanych fragmentów | Tak, podać |  |
| 6 | Filtry o wybranej charakterystyce, medianowe, uśredniające | Tak, podać |  |
| 7 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 41 / 13                                          Załącznik nr 1F

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lepkościomierz Höpplera o parametrach granicznych określonych w zał. 2F do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 41 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Lepkościomierz Höpplera – dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW,

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres pomiarowy min.: od 0,6 do 7 x 104 m Pas | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres temperaturowy min.: od - 60 do + 150 oC | Tak, podać |  |
| 3 | Powtarzalność: 0,5 % | Tak, podać |  |
| 4 | Odtwarzalność: 1 % | Tak, podać |  |
| 5 | 6 kulek pomiarowych | Tak, podać |  |
| 6 | Termometr: od -1 do + 21 oC | Tak, podać |  |
| 7 | Walizka | Tak, podać |  |
| 8 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 41 / 13                                          Załącznik nr 1G

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Myjka ultradźwiękowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2G do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 41 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2G

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Myjka ultradźwiękowa – dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW,

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timer | Tak, podać |  |
| 2 | Minutnik do max 15 min. | Tak, podać |  |
| 3 | Wbudowana grzałka z regulacją ogrzewania do 80 oC | Tak, podać |  |
| 4 | Obudowa i wanna wykonane z nierdzewnej stali | Tak, podać |  |
| 5 | Moc max generatora 400 W | Tak, podać |  |
| 6 | Moc grzałki 400-600 W | Tak, podać |  |
| 7 | Wymiary wanny: 300 x 240 x 200 (mm) ( 20% | Tak, podać |  |
| 8 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 41 / 13                                          Załącznik nr 1H

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SDC 3 - Rejestrator dwukanałowy Full HD oraz moduł sterowania urządzeniami do SDC 3, o parametrach granicznych określonych w zał. 2H do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 41 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2H

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

SDC 3 - Rejestrator dwukanałowy Full HD oraz moduł sterowania urządzeniami do SDC 3 – dla Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UMW

ul. M. Skłodowskiej-Curie 502, 50-369 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do nagrywania zabiegów operacyjnych wykonywanych technikami chirurgii endoskopowej w rozdzielczości full HD z tworzeniem bazy danych nagranych zabiegów oraz sterowaniem urządzeniami zewnętrznymi. | Tak, podać |  |
| 2 | Nagrywanie full HD | Tak, podać |  |
| 3 | System nagrywania dwukanałowy (dwa obrazy wideo równolegle w czasie rzeczywistym) | Tak, podać |  |
| 4 | Dotykowy panel sterujący LCD wbudowany w konsolę rejestratora zastępujący klawiaturę | Tak, podać |  |
| 5 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej - zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | Tak, podać |  |
| 6 | Wbudowany dysk twardy min. 1TB | Tak, podać |  |
| 7 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), Blu-ray, pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe, zapisywanie obrazów jako plik PDF | Tak, podać |  |
| 8 | Wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP) | Tak, podać |  |
| 9 | Możliwość sterowania głosowego rejestratora i wybranymi urządzeniami medycznymi | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość sterowania rejestratora i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota | Tak, podać |  |
| 11 | Łatwość dokonywania zapisu zdjęcia lub sekwencji video (ekran dotykowy, głowica kamery, pilot bezprzewodowy) | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom/ikonom na ekranie głównym | Tak, podać |  |
| 13 | Jednoczesna rejestracja obrazu z dwóch źródeł sygnału - dwa niezależne kanały wideo umożliwiające rejestrację z kamery endoskopowej i kamery wbudowanej w lamie operacyjnej | Tak, podać |  |
| 14 | Streaming: przesyłanie obrazu wideo poprzez bezprzewodową sieć WiFi lub w standardzie sieci szpitalnej poprzez kabel RJ45 | Tak, podać |  |
| 15 | Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo - wpisywanie danych pacjenta | Tak, podać |  |
| 16 | Zapis obrazów w formatach min.: JPEG, JPEG2K, TIFF, TGA, PNG - progresywne utrwalanie obrazu | Tak, podać |  |
| 17 | Zapis wideo w formatach MPEG4 | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość sterowania pracą urządzenia za pomocą głowicy kamery endoskopowej, bezprzewodowego pilota i dotykowego panelu sterującego | Tak, podać |  |
| 19 | Wejścia/wyjścia wideo: (2) S-Video, (1) sygnał kompozytowy: (NTSC) 720 x 480, (PAL) 720 x 576 (2) DVI, (2) RGBHV (przez złącza DVI-I), (SXGA) 1280 x 1024 (XGA) 1024 x 768, (720p) 1280 x 720, (1080p) 1920 x 1080 1 S-video, 1 sygnału kompozytowego, 2 DVI i 2 RGBHV (poprzez złącza DVI-I) | Tak, podać |  |
| 20 | Zapis dźwięku stereo i komentarzy głosowych | Tak, podać |  |
| 21 | Wydruk raportu pacjenta na kolorowej drukarce atramentowej (opcja) | Tak, podać |  |
| 22 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | Tak |  |
| 23 | Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi firmy Stryker (kamera wideo, źródło światła, insuflator). Urządzenie musi współpracować z wieżą endoskopową firmy Stryker, która znajduje się na wyposażeniu Kliniki | Tak |  |
| 24 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 41 / 13                                          Załącznik nr 1I

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny system do podciśnieniowej terapii leczenia ran, o parametrach granicznych określonych w zał. 2I do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 41 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2I

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Przenośny system do podciśnieniowej terapii leczenia ran – dla Kliniki Chirurgii Serca UMW, ul. Borowska 213, 50-3556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa urządzenia - do 0,68 kg | Tak, podać |  |
| 2 | Maksymalne podciśnienie 230 mmHg - regulowane (regulacja wartości podciśnienia ze skokiem o 1 mmHg) | Tak, podać |  |
| 3 | Dostępne tryby pracy: - faza ciągła (w zakresie 50 mmHg do 230 mmHg) - faza przerywana z regulacją: 1. czasu trwania terapii (w zakresie od 1 minuty do 1440 minut) 2. czasu ssania (w zakresie od 1 minuty do 15 minut) 3. wartości poziomu wysokiego ciśnienia w trakcie ssania (w zakresie 0mmHg do 230 mmHg) 4. czasu braku ssania (w zakresie od 1 minuty do 15 minut) 5. wartości poziomu niskiego ciśnienia w trakcie braku ssania (w zakresie 0 mmHg do 230 mmHg) | Tak, podać |  |
| 4 | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez zewnętrznego zasilania przez okres 8 godzin | Tak, podać |  |
| 5 | Alarm rozładowania akumulatora - wizualna i dźwiękowa sygnalizacja rozładowania akumulatora. | Tak, podać |  |
| 6 | Alarm niskiego ciśnienia z regulacją czasu włączenia alarmu | Tak, podać |  |
| 7 | Funkcja umożliwiająca odtworzenie historii alarmów | Tak, podać |  |
| 8 | Panel regulacyjny z wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim | Tak, podać |  |
| 9 | Informacja na wyświetlaczu o ciśnieniu zadanym i aktualnym | Tak, podać |  |
| 10 | Stale podświetlany wyświetlacz w trakcie pracy urządzenia z możliwością regulacji jego jasności | Tak, podać |  |
| 11 | Blokada klawiatury zabezpieczająca przed przypadkowymi zmianami zadanych parametrów | Tak, podać |  |
| 12 | Dodatkowe wyposażenie: - zbiornik ze środkiem żelującym o pojemności 400 ml - pokrowiec z miejscem na zbiornik 400 ml wraz z paskiem do powieszenia na ramieniu - widełki do powieszenia - zasilacz - gotowy port zintegrowany z opatrunkiem mocującym - komplet opatrunków | Tak, podać |  |
| 13 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy