|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 69 /13 							  Wrocław, 09.12.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-69/13 na:

Dostawa Mikroskopu dydaktycznego z kamerą cyfrową z bezpośrednim przekazem obrazu na monitor HD, o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Siwz do Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne mikroskop dydaktyczny z kamerą cyfrową o poniższych charakterystykach technicznych:

Głowica:

Głowica z regulacją rozstawu okularów 50-75mm, korekcją dioptryjną +/- 5 dioptrii w obu okularach, kąt pochylenia okularów 30 stopni, trinokularowa,

Okulary:

PL10X/20mm szerokopolowe

Miska rewolwerowa:

obrotowa, pięciogniazdowa

Obiektywy:

4X/0,1 WD 25,2mm

10X/0,25 WD 7,0mm

20X/0,4 WD 6,4mm

40X/0,65 WD 0,6mm

Kondensor:

N.A. 1.25 kondensor Abby’go z przysłoną irysową

Regulacja ostrości:

współosiowe asymetryczne pokrętła zakresu przesuwu ruchu zgrubnego i ruchu mikro o dużej dokładności ogniskowania

Stolik:

stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 188x140mm bez wystających części z wygodnymi manipulatorami pionowymi (X, Y). Zakres ruchu 55x80mm

Oświetlenie:

jasne regulowane oświetlenie  diodowe LED 3W

Statyw:

stabilny aluminiowy statyw o ergonomicznej konstrukcji

Kamera i oprogramowanie:

- przetwornik - 1/2.8” CMOS

- rozmiar piksela: 2,8 x 2,8um

- rozdzielczość podglądu na żywo: 1920x1080 (Full HD), 60 klatek/s

- maks. rozdzielczość zdjęcia: 3264x1836

- rejestracja wideo: 720P,  12,5 klatki/s

- czułość: 460mV

- złącza: USB 2.0, HDMI, gniazdo karty microSD;

- mocowanie typu C-mount

- sterowanie parametrami obrazu - wbudowane przyciski regulacji parametrów obrazu;

- automatyczne dobieranie parametrów (podgląd na żywo);

- podgląd na żywo na telewizorze lub monitorze HD

- zatrzymywanie obrazu w podglądzie na żywo

- nagrywanie filmów na karcie microSD

- przekazywanie obrazu do komputera

- oprogramowanie w polskiej wersji językowej

- rejestracja zdjęć w formatach: JPG, BMP, TIFF,

- rejestracja sekwencji wideo w formacie: AVI,

- funkcja skalowania w czasie rzeczywistym podglądu próbki,

- funkcja jednoczesnego porównania na jednym ekranie podglądu próbki na żywo z obrazem zapisanym wcześniej,

- funkcja wyrównania równomierności oświetlenia próbki w obrazie podglądu na żywo,

- możliwość wykonywania pomiarów w podglądzie „na żywo” próbki, bez zapisywania zdjęcia na twardym dysku

- funkcja zwiększania głębi ostrości obrazu (składanie w osi Z);

- funkcja sklejania zdjęć w płaszczyźnie XY

- minimum 4 profile ustawień obrazu z możliwością tworzenia własnych zestawów ustawień,

- wyświetlanie histogramu jasności obrazu dla podglądu „na żywo” próbki.

- wycinanie dowolnego fragmentu obrazu i podgląd tego obszaru próbki na żywo,

- funkcja konstrukcji obrazu HDR (High Dynamic Range),

- funkcje pomiarowe – długość, pole powierzchni, kąt, punkt, znacznik; okrąg, wielobok;

- wyświetlanie histogramu dla podglądu na żywo preparatu z możliwością ustawienia progów odcięcia,

- wyświetlanie podglądu próbki w formie pełnoekranowej,

- niezależne sterowanie rozdzielczością podglądu próbki oraz rejestracji zdjęcia,

- eksport danych pomiarowych do formatu Excel,

- wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości FPS (liczba klatek na sekundę) dla przechwytywanego obrazu,

- możliwość automatycznego przechwytywania zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu,

- możliwość zmiany koloru tła okna podglądu

Oferowany przez nas mikroskop posiada CE dla wyrobów medycznych i spełnia wszystkie funkcjonalne wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza każdy sprzęt spełniający parametry opisane w arkuszu wymagań technicznych (zał. 2 do Siwz).

2. Jakkolwiek w pytaniu nie stwierdzono jednoznacznie, że chodzi o dopuszczenie mikroskopu z zewnętrzną kamerą połączoną z mikroskopem poprzez głowicę trinokularową Zamawiający stwierdza jak następuje:

- przyszły Użytkownik przeprowadził poważną i głęboką analizę warunków funkcjonowania zamawianego sprzętu - przeanalizował różne rozwiązania stosowane w dostępnych na rynku mikroskopach, 
- na życzenie Użytkownika przeprowadzono pokazy różnych modeli sprzętu w warunkach odpowiadających przyszłemu użytkowaniu,

- dokonano konsultacji możliwych opcji z niektórymi firmami oferującymi mikroskopy.
Na tej podstawie Użytkownik ustalił jednoznaczne warunki, że użyta w mikroskopie kamera musi mieścić się w module stanowiącym wewnętrzny element konstrukcji mikroskopu oraz jej połączenie z monitorem (fizyczne i sygnałowe) ma być bezpośrednie, bez konieczności użycia komputera.
Z tego powodu Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym kamera mocowana jest zewnętrznie do nasadki (głowicy) okularowej lub portu optycznego.

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński