# Przetarg  UMW / AZ / PN - 74 / 13          	   korekta                                     ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Niskotemperaturowa zamrażarka szafowa – dla Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki UMW

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa do -86oC | Tak, podać |  |
| 2 | Pojemność powyżej 500 litrów | Tak, podać |  |
| 3 | Wykonanie szafowe cienkościenne z paneli izolacyjnych próżniowych (VIP) | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres ustawiania temperatury min. -50oC do -86oC | Tak, podać |  |
| 5 | Dokładność regulacji temperatury +/- 1oC | Tak, podać |  |
| 6 | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem temperatury aktualnej oraz ustawionej z sygnalizacją stanów awaryjnych pracy zamrażarki | Tak, podać |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne max: wys. 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 900 mm |  |  |
| 8 | Waga netto max: 301 kg | Tak, podać |  |
| 9 | Komora dzielona na dwie sekcje, każda zamykana osobnymi drzwiami wewnętrznymi (urządzenie z 1 drzwiami zewnętrznymi i 2 drzwiami wewnętrznymi) | Tak, podać |  |
| 10 | Drzwi wewnętrzne z zamknięciem typu „pazur”, który umożliwia ścisłe przylgniecie drzwi do komory zamrażarki, drzwi wewnętrzne z możliwością zdjęcia jednym ruchem | Tak, podać |  |
| 11 | Półki ze stali kwasoodpornej | Tak, podać |  |
| 12 | Min. liczba półek 3 + podłoga zamrażarki | Tak, podać |  |
| 13 | Panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem LED/LCD graficznym umiejscowionym w górnej części drzwi zewnętrznych maksymalnie 20-30 cm od górnej krawędzi | Tak, podać |  |
| 14 | Drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym i możliwością założenia kłódki | Tak, podać |  |
| 15 | Drzwi wewnętrzne izolowane z zamknięciem mechanicznym | Tak, podać |  |
| 16 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy