Przetarg  AM / AZ /PN - 123 / 11          	                                         ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Korekta z dnia 06.12.2011 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  .................................................................................

Nazwa / typ / model ..................................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ...............................

Zamrażarka niskotemperaturowa –   dla Katedry i Klinikii Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i

Transplantacyjnej; ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

| Lp. | Wymagane parametry pracy aparatu | Parametry graniczne lub potwierdzenie | Odpowiedź Wykonawcy dotycząca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa – do -86°C | Tak |  |
| 2. | Zakres temperatury pracy min. od -50°C do -86°C, dokładność regulacji temperatury +/- 1°C | Tak / Podać |  |
| 3. | Pojemność min. 330 litrów, max. 370 litrów | Tak / Podać | zm. |
| 4. | Wymiary nie większe jak: 950 x 2000 mm (szer. x wys.). Wymiary podyktowane są ograniczeniami pomieszczenia w którym będzie pracowała zamrażarka. | Tak / Podać | zm. |
| 5. | Ilość półek - min. 3 | Tak |  |
| 6. | Jedne drzwi zewnętrzne i co najmniej 2 izolowanych termicznie drzwi wewnętrznych dzielących komorę zamrażarki na min. 2 niezależne komory | Tak / Podać |  |
| 7. | Zatrzaski uszczelniające drzwi wewnętrzne | Tak |  |
| 8. | Funkcja zamykania zamrażarki zamknięciem magnetycznym lub zamkiem mechanicznym. | Tak / Podać | zm. |
| 9. | Izolacja zamrażarki o grubości co najmniej 12cm | Tak / Podać |  |
| 10. | Wyświetlacz temperatury typu LED lub LCD | Tak | zm. |
| 11. | Niezależne bateryjne zasilanie systemu alarmowego na wypadek zaniku napięcia | Tak |  |
| 12. | Rozbudowany system alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania: - alarm braku zasilania - alarm zbyt wysokiej temperatury - alarm zbyt niskiej temperatury - alarm awarii czujnika temperatury - alarm otwartych drzwi - alarm przegrzania kondensatora informujący o ewentualnej awarii wentylatorów - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki | Tak / Podać |  |
| 13. | Funkcje programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) | Tak / Podać |  |
| 14. | Wyświetlacz sterownika umieszczony w obudowie zamrażarki lub na drzwiach | Tak / Podać | zm. |
| 15. | Czytelny cyfrowy wyświetlacz temperatury | Tak |  |
| 16. | Poziom hałasu do 50 dB | Tak / Podać |  |
| 17. | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 18. | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.  Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy