# Przetarg  AM / AZ /PN - 123 / 11          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Korekta z dnia 06.12.2011 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Wirówka laboratoryjna – dla Katedry Patomorfologii; ul. Marcinkowskiego 1; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka laboratoryjna (stołowa) z chłodzeniem | Tak |  |
| 2 | Obroty ustawiane płynnie do 13 200 / min. lub do 16.110 x g | Tak / Podać |  |
| 3 | Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min | Tak Podać |  |
| 4 | Rotor stałokątowy aerozoloszczelny do minimum 24 probówek typu eppendorf, 1,5/2,0ml, kąt 45°C, z pokrywą - obroty nastawne do max. 13 200 na minutę (max. 16.100 x g) | Tak / Podać |  |
| 5 | Wyłącznik czasowy od 30 sekund do 99:59 minut + wirowanie ciągłe | Tak /Podać |  |
| 6 | Termostatowanie w zakresie min. od 0 do 40°C | Tak | Zm. |
| 7 | Funkcja szybkiego chłodzenia (podczas pracy wirówki), chłodzenie w spoczynku oraz możliwość wcześniejszego ustawienia funkcji chłodzenia na konkretną godzinę (ustawienie jednorazowe lub powtarzane codziennie) | Tak |  |
| 8 | Pipeta automatyczna – 8 kanałowa, o pojemności min 30 – max. 300 mikrolitrów, z wyrzutnikiem końcówek i funkcją autoklawowania w całości | Tak | Zm. |
| 9 | Funkcja chłodzenia po zakończeniu procesu wirowania | Tak |  |
| 10 | Oddzielny przycisk „Short" dla uruchomienia funkcji krótkiego wirowania | Tak |  |
| 11 | Funkcja delikatnego startu i zatrzymania | Tak |  |
| 12 | Silnik indukcyjny - bezszczotkowy | Tak |  |
| 13 | Czas rozpędzania do max obrotów - do 14 sekund | Tak/Podać |  |
| 14 | Czas hamowania z max obrotów – do 15 sekund | Tak/Podać |  |
| 15 | Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania | Tak |  |
| 16 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.  Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy