# Przetarg  AM / AZ /PN - 123 / 11          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Korekta z dnia 06.12.2011 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Wirówka laboratoryjna – dla Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej; ul. Szewska 38; 50-139 Wrocław

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bardzo wydajny system chłodzenia - zakres regulacji temperatury od -10°C do + 40°C | Tak, podać |  |
| 2 | Pełna kontrola temperatury wirowanych próbek - funkcja „sample temperature" | Tak, podać |  |
| 3 | Funkcja szybkiego schładzania - dedykowany przycisk precooling | Tak, podać |  |
| 4 | System mocowana rotorów bez użycia narzędzi - auto-lock III generacji (wystarczy wcisnąć przycisk na rotorze, aby ten rotor zdemontować) | Tak, podać |  |
| 5 | Rotor kątowy 6 x 100 ml – maksymalna prędkość obrotowa co najmniej 15000 obr/min | Tak, podać |  |
| 6 | Wkładki redukcyjne – 6 szt. (do rotora z pkt. 5) na probówki typu Falcon 15 ml | Tak, podać |  |
| 7 | Przyspieszenie rotora kątowego (z pkt. 5: 6 x 100 ml) co najmniej 24500 x g | Tak, podać |  |
| 8 | Rotor objętości 4 x 400ml (prędkość co najmniej 5000 obr/min, przyspieszenie co najmniej 4696 x g) z 4 pojemnikami | Tak, podać | zm. |
| 9 | Silnik indukcyjny, bezobsługowy | Tak, podać |  |
| 10 | Liczba programów – 99 | Tak, podać |  |
| 11 | Funkcja krótkich zawirowań - dedykowany przycisk na panelu sterowania | Tak, podać |  |
| 12 | Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD - funkcja śledzenia jednocześnie parametrów rzeczywistych i zaprogramowanych | Tak, podać |  |
| 13 | Programowany promień wirowania - gwarancja wyświetlania zawsze prawdziwych wartości przyspieszenia wirowania | Tak, podać |  |
| 14 | Min. 9 krzywych przyspieszania i min. 10 krzywych hamowania - łatwość optymalizacji procesu wirowania zależnie od materiału | Tak, podać |  |
| 15 | Zakres regulacji czasu co najmniej do 99 godz. 59 minut + praca ciągła | Tak, podać |  |
| 16 | Funkcja odliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zaprogramowanej prędkości | Tak, podać |  |
| 17 | Funkcja odliczania czasu wirowania od momentu rozpoczęcia procesu wirowania | Tak, podać |  |
| 18 | Niski poziom hałasu: maks. 55 dBA | Tak, podać |  |
| 19 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.  Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy