Postępowanie   AM/AZ/PN-133/11                                      Załącznik 2B

poz. 1

Telefaks laserowy

Model oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta:

| Opis funkcji i parametrów urządzenia wymaganych przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy (zgodna z wymaganymi parametrami Zamawiającego lub o parametrach lepszych-podać) |
| --- | --- |
| Prędkość A4/min min.12 stron na minutę Szybkość modemu 3 sekundy na stronę przy wykorzystaniu modemu o szybkości 33.6 Kbps Max. format oryginału 216mm (maksymalnie), 148mm(minimalnie) ZOOM 50% - 200% Pamięć obrazu 350 stron Rozdzielczość Rozdzielczość kopiowania - Tryby TEXT/PHOTO, TEXT, PHOTO: 203 dpi × 300 dpi; Rozdzielczość faksu: Bardzo Wysoka (Superfine), Wysoka (Fine), Standardowa (Standard) Skala szarości 256 odcieni szarości Pojemność podajnika oryginałów 30 arkuszy Jednorazowa ilość kopii do 99 Pojemność papieru Automatyczny podajnik papieru na 150 arkuszy Funkcje Wygładzanie; Tryb Korekcji Błędów; Ochrona przez bezpośrednią pocztą; Automatyczne dopasowanie do czasu letniego; Wyświetlacz-języki: angielski, polski; Raporty: Aktywność, Rezultat nadawania, Rezultat odbierania, Zawartość pamięci, Drukowanie z pamięci, Listy wybierania jednodotykowego/grupowego, Dane użytkownika, Lista stanu Poziom hałasu (dba) Wyczekiwanie: ok. 30dB(A) Kopiowanie: 50dB(A) ax. Pobór mocy Głębokie wyczekiwanie: ok. 3W Wyczekiwanie: ok. 8W Praca: ok. 700W max. Metoda kompresji MH, MR, MMR Wybieranie kodowe 100 numerów Wybieranie jednoprzyciskowe 15 numerów Transmisja opóźniona Tak (50 odbiorców) Wysyłanie sekwencyjne Tak (131 odbiorców) Podstawka ze słuchawką Tak |  |

*Rozmiary tabel należy dostosować do potrzeb

poz. 2

Telefaks laserowy

Model oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta:

poz. 2

| Lp. | Opis funkcji i parametrów urządzenia wymaganych przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy (zgodna z wymaganymi parametrami Zamawiającego lub o parametrach lepszych-podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość A4/min 18 stron |  |
| 2 | Szybkość modemu 3 sekundy na stronę przy wykorzystaniu modemu o szybkości 33.6 Kbps (Na podstawie arkusza ITU-T Nr 1); G3 |  |
| 3 | Max. format oryginału 216mm (maksymalnie), 148mm(minimalnie) |  |
| 4 | ZOOM automatyczne ( 100%-70% ), zoom 50-200% |  |
| 5 | Pamięć obrazu 510 stron |  |
| 6 | Rozdzielczość drukarki 600 x 600dpi, z wygładzaniem 1200x600dpi |  |
| 7 | Rozdzielczość 600 x 600 dpi; Rozdzielczość faksu: Ultra wysoka (Ultrafine), Bardzo wysoka (Superfine), Wysoka (Fine), Standardowa (Standard) |  |
| 8 | Skala szarości 256 odcieni skali szarości |  |
| 9 | Pojemność podajnika oryginałów 50 arkuszy |  |
| 10 | Jednorazowa ilość kopii do 99 |  |
| 11 | Pojemność papieru podajnik papieru na 250 arkuszy, podajnik ręczny 1 arkusz |  |
| 12 | Funkcje Tryb oszczędzania tonera; Transmisja bezpośrednia; Transmisja z pamięci; Transmisja z opóźnieniem (131 odbiorców); Transmisja/odbiór z opóźnieniem; Dostęp hasłowy; Nagłówek dokumentów wysyłanych; Ponawianie wybierania; Możliwość dołączenia automatycznej sekretarki; Automatyczne przełączanie faks-telefon; Wygładzanie; Tryb Korekcji Błędów; Automatyczne dopasowanie do czasu letniego, zarządzanie dostępem do telefaksu ; Wyświetlacz- języki - Angielski |  |
| 13 | Interfejsy USB |  |
| 14 | Metoda kompresji MH, MR, MMR, JBIG |  |
| 15 | Wybieranie kodowe 100 numerów |  |
| 16 | Wybieranie jednoprzyciskowe 31 numerów |  |
| 17 | Wysyłanie sekwencyjne 131 odbiorców |  |
| 18 | Podstawka ze słuchawką Tak |  |

*Rozmiary tabel należy dostosować do potrzeb

poz. 3

Telefaks laserowy

Model oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta:

| Opis funkcji i parametrów urządzenia wymaganych przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy (zgodna z wymaganymi parametrami Zamawiającego lub o parametrach lepszych-podać) |
| --- | --- |
| Rodzaj sieci publiczna sieć telefoniczna Wymiary dokumentu maks. 216 mm szerokości; maks. 600 mm długości Efektywna szerokość skanowania 208 mm Efektywna szerokość drukowania 202 mm Rozdzielczość skanowania poziomo 8 pikseli/mm; pionowo 3,85 lini/mm - przy standardowej rozdzielczości, 7,7 lini/mm – przy rozdzielczości dokładny/foto, 15,4 lini/mm - przy rozdzielczości bardzo dok. Rozdzielczość foto 64 poziomy Typ skanera stykowy czujnik obrazu (CIS) Typ drukarki Laser Printer System kompresji danych Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR) Szybkość modemu 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; dobierana automatycznie Środowisko pracy 10oC - 32,5oC, 20% - 80% wilgotność względna Pobór mocy stan gotowości ok 4 W; transmisja ok. 12 W; odbiór ok.290 W; kopiowanie ok. 290 W; maksymalnie ok. 950 W (przy włączonym zespole grzewczym) Zasilanie 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Pojemność pamięci ok. 120 stron przy transmisji z pamięci; ok 170 stron przy odbiorze do pamięci Parametry diody laserowej moc wyjściowa lasera maks. 5mW, długość fali 760 – 800 nm, rodzaj emisji ciągły Szybkość druku ok. 12 stron na minutę Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi Podstawka ze słuchawką Tak |  |

*Rozmiary tabel należy dostosować do potrzeb

poz. 4

Telefaks atramentowy

Model oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta:

| Opis funkcji i parametrów urządzenia wymaganych przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy (zgodna z wymaganymi parametrami Zamawiającego lub o parametrach lepszych-podać) |
| --- | --- |
| Prędkość A4/min 10 sekund na stronę 6 stron na minutę Szybkość modemu Około 6 sekund na stronę (arkusz nr 1 normy ITU-T) Max. format oryginału Szerokość: od 216 mm (maks.) do 105 mm (min.) Długość: od 400 mm (maks.) do 105 mm (min.) Pamięć obrazu Około 60 stron Rozdzielczość drukarki 600 x 600 dpi Rozdzielczość Dokładna: 8 punktów x 7,7 linii/mm Standardowa: 8 punktów x 3,85 linii/mm Skala szarości 256 odcieni szarośc Pojemność podajnika oryginałów 20 arkuszy Jednorazowa ilość kopii Do 99 kopii Pojemność papieru 100 arkuszy lub 11 mm (w zależności od tego, która wartość jest mniejsza) Funkcje Podtrzymywanie pamięci (pamięć FLASH), Tryb korygowania błędów (ECM), Ochrona przed pocztą bezpośrednią, Raport z operacji, raport z wysyłki, raport z odbioru, raporty z wielu wysyłek/odbiorów, lista wybierania jednoprzyciskowego/kodowego, lista danych użytkownika, lista dokumentów w pamięci Wyświetlacz język (angielski, polski) Automat zgłoszeniowy Nie Pobór mocy Około 0,9 W (wyłączone), 1,7 W (tryb uśpienia), 39 W (maksymalny) Metoda kompresji MH, MR, MMR Wybieranie kodowe tak Wybieranie jednoprzyciskowe 9 odbiorców Wysyłanie sekwencyjne Tak Wysyłanie opóźnione Tak Polling – odbieranie Tak Podstawka ze słuchawką Tak |  |

*Rozmiary tabel należy dostosować do potrzeb