## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ /PN -109 / 12                                       Załącznik nr 1 A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa B butto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop dolnostolikowy | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ /PN - 109 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2 A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

6 Mikroskopów dolnostolikowych – dla Katedry i Zakładu Patomorfologii, ul. Marcinkowskiego 1;

50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskopów dolnostolikowy nowy / demonstracyjny | Tak/Podać |  |
| 2 | Optyka korygowana do nieskończoności | Tak |  |
| 3 | Uchwyt rewolwerowy na 4 obiektywy | Tak |  |
| 4 | Statyw o konstrukcji ażurowej umożliwiającej prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji przez studentów z pozycji „vis a vis”. Rama mikroskopu, stabilna, Mechanizm ogniskujący z podwójnymi z obu stron statywu, współosiowymi śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, mechaniczna blokada stałego położenia pracy stolika w pozycji zachowania ostrości obrazu | Tak |  |
| 5 | Głowica okularowa biokularowa o nachyleniu 30 stopni, regulacja rozstawu okularów min. 48-75mm, z optyką korygowaną do nieskończoności, regulacją dioptryjną +/-5 w lewym tubusie. | Tak/Podać |  |
| 6 | Okulary szt.2 o powiększeniu 10x i numerze pola 18, wyposażone w zwijane osłonki gumowe, zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, z uszczelnieniem antybakteryjnym. | Tak |  |
| 7 | Plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej 45mm, o powiększeniach /aperturze/ WD - wymaganej minimalnej odległości roboczej | Tak |  |
| 8 | powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza ; 4x / 0,10 / min. 18,5 mm | Tak |  |
| 9 | powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza; 10x / 0,25 /min. 10,6mm | Tak |  |
| 10 | powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza; 40x / 0,65 / min. 0,6mm | Tak |  |
| 11 | Stolik mechaniczny o wymiarach max. 120mm x 135mm, bez wystającej szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu preparatów, z pokrętłem przesuwu po prawej stronie, z uchwytem na szkiełko preparatowe i niezależnym przesuwem preparatu w obu osiach, ze skalą wskazań dla obu osi o dokładności 0,1mm. | Tak |  |
| 12 | Zakres przesuwu 76(X)mmx30(Y)mm | Tak |  |
| 13 | Wbudowany w spodniej części statywu, bez łatwego dostępu dla studentów do żarówki oświetlacz halogenowy o mocy 20W, z regulatorem natężenia światła, żarówka halogenowa 6V20W. Beznarzędziowa wymiana żarówki | Tak |  |
| 14 | Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości i wbudowaną regulowaną przesłoną aperturową, z fabrycznie oznaczonymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów | Tak |  |
| 15 | Filtr : światła dziennego LBD | Tak |  |
| 16 | Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu, | Tak |  |
| 17 | żarówka halogenowa 20W | Tak |  |
| 18 | Elementy optyczne takie jak okulary, obiektywy, czy kondensor zamocowane w trwały sposób uniemożliwiający demontaż | Tak |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy o: - wyposażenie do obserwacji w ciemnym polu, - pośrednią nasadkę fotograficzną z wyprowadzeniem obrazu do zainstalowania aparatu cyfrowego lub kamery, - wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym, - przystawkę rysunkową, - o moduł z wbudowaną podświetlaną strzałką wskaźnikową, ruchomą w całym polu widzenia okularów/kamery, z wbudowanymi: regulatorem położenia strzałki, ze zmieniaczem kolorów strzałki (zielony, czerwony), z wbudowanym zasilaczem sieciowym. | Tak |  |
| 20 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz.U.04 Nr 93 poz. 896) | Tak |  |
| 21 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. (w j. polskim) | Tak Podać |  |

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.  Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ /PN -109 / 12                                       Załącznik nr 1 B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa B butto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop biologiczny | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ /PN - 109 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2 B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

2 Mikroskopów biologicznych – dla Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej,

ul. Borowska 211; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja zwarta, stabilna, łatwa do przemieszczania, zabezpieczona przed narażeniem na udary mechaniczne, statyw posiadający w ramieniu prześwit ułatwiający uchwyt do przenoszenia oraz pozwalający na obserwację stolika od strony grzbietu mikroskopu (kontrola pracy studenta przez nauczyciela). | Tak |  |
| 2 | Optyka planachromatyczna, korygowana do nieskończoności, z uszczelnieniem antybakteryjnym | Tak |  |
| 3 | Obiektywy planachromatyczne (w stałym, czteropozycyjnym rewolwerze): 4x NA 0,10 WD min 27mm 10x NA 0,25 WD min 8mm 40x NA 0,65 WD min 0,6mm | Tak/Podać |  |
| 4 | Okulary szerokopolowe, 10x, FN 20, z gumowymi muszlami ocznymi | Tak |  |
| 5 | Kondensor Abbego NA 1,25 z przysłoną aperturową regulowaną pierścieniowo (bez wystających dźwigni), zabezpieczony przed wykręceniem z mikroskopu | Tak |  |
| 6 | Głowica okularowa binokularowa, kąt pochylenia 30 stopni, regulacja dioptryjna w lewym okularze, regulacja osi w zakresie min. 50-75mm, fabryczna blokada wyjmowania okularów | Tak |  |
| 7 | Oświetlenie LED z zewnętrznym, odłączalnym zasilaczem, płynna regulacja natężenia światła w statywie mikroskopu | Tak |  |
| 8 | Stolik mechaniczny: wymiary max. 120x140mm, górna powierzchnia stolika nieruchoma (w obu osiach ruchoma tylko listwa z uchwytem preparatu), bezzębatkowy napęd przesuwu preparatu (brak sztywnych listew zębatkowych wykraczajacyh poza wymiar stolika), uchwyt na jeden preparat, zakres ruchu min. 75x30mm, blokada górnego położenia stolika w statywie mikroskopu, regulacja siły nacisku podnoszenia stolika przy jednym z pokręteł makro | Tak/Podać |  |
| 9 | Z uwagi na ograniczenia w przechowywaniu sprzęt musi spełniać ograniczenia gabarytów: 1) długość liczona bez kabla zasilającego w rzucie pionowym od grzbietu statywu do krańca okularów wysuniętych głowicą w przód max. 350mm 2) wysokość max. 400mm | Tak/Podać |  |
| 10 | kabel zasilający, pokrowiec antystatyczny, klucz do demontażu elementów konstrukcji (jeśli demontaż tego wymaga) | Tak |  |
| 11 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz.U.04 Nr 93 poz. 896) | Tak |  |
| 12 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. (w j. polskim) | Tak Podać |  |

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.  Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy