|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl;e-mail: agnieszka.korycka@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 55 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  25.05.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-55/12 na Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Zestaw do transferu półsuchego o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław |
| B | Aparat do elektroforezy pionowej o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ` ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław |
| C | Zasilacz o obsługi urządzeń z cz. A i cz. B o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław |
| D | Blok grzejny (termomixer) o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. Chałubińskiego 1; 50-368 Wrocław |
| E | Spektrofotometr UV/VIS z wbudowanym interfejsem o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław |
| F | Termocykler/Amlifikator z detekcją w czasie rzeczywistym z modułem HRM o parametrach granicznych określonych w zał. 2F | 1 | Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ul. Wybrzeże Pasteura 4; 52-437 Wrocław |
| G | Homogenizator z narzędziem rozdrabniającym i stacją roboczą służącą jako statyw o parametrach granicznych określonych w zał. 2G | 1 | Katedra i Zakład Higieny ul. Mikulicza-Radeckiego 7; 50-368 Wrocław |
| H | Łaźnia wodna cyfrowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2H | 1 | Katedra i Zakład Mikrobiologii ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław |
| I | Wirówka z systemem chłodzenia wraz z kompatybilnymi rotorami o parametrach granicznych określonych w zał. 2I | 1 | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ul. Chałubińskiego 6a; 50-368 Wrocław |
| J | Wirówka do hematokrytu o parametrach granicznych określonych w zał. 2J | 1 | Katedra i Zakład Fizjologii ul. Chałubińskiego 10; 50-368 Wrocław |
| K | Wytrząsarka z inkubatorem o parametrach granicznych określonych w zał. 2K | 1 | II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52; 50-369 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 111491–2012 w dniu 18.05.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do poszczególnych części powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część F

Pyt. 1:

Dotyczy zał. nr 1F: Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego pkt 6: Zamawiający zapisał : „Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym.“

Czy zamawiający zgodzi się na wymianę jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym?

Odp. 1: NIE

Pyt. 2:

Dotyczy zał. nr 1F: Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego pkt 2: Zamawiający zapisał : „Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy.  “

Czy zamawiający zgadza się na termin naprawy przedmiotu zamówienia  wynoszący do 28 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy w przypadku konieczności importu części  zamiennych?

Odp. 2: TAK

Pyt. 3:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zał nr 2F pkt  4. Zamawiający wymaga spełnienia  nastepującego parametru „Źródło wzbudzenia: diody wzbudzające LED, laser lub lampa ksenonowa”

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszenie nastepującego parametru „Źródło wzbudzenia: halogen”

Odp. 3: NIE

Pyt. 4:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zał nr 2F pkt  9. Zamawiający wymaga spełnienia  nastepującego parametru „Detekcja fluoroforów (zakres minimalny): SybrGreen, Fam, Tet, Tamra, Vic, HEX, Joe, Rox, Tex Red, Cy5, Quasar 670“
Czy zamawiający zgodzi się na dopuszenie nastepującego parametru : „Detekcja fluoroforów (zakres minimalny): FAM™ / SYBR® Green, VIC® / JOE™ & ROX™ dyes
NED™ / TAMRA™ (fabrycznie sklaibrowane), z możliwością łatwego dokalibrowania kanłów detekcji na nowe barwniki przez uzytkownika.”

Odp. 4: NIE

Pyt. 5:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zał nr 2F pkt  13. Zamawiający wymaga spełnienia  nastepującego parametru „Równomierność    rozkładu    temperatury: nie gorsza niż ± 0,1 °C”

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszenie nastepującego parametru „Równomierność rozkładu temperatury: nie gorsza niż ± 0,5 °C”

Odp. 5: NIE

Pyt. 6:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zał nr 2F pkt  14. Zamawiający wymaga spełnienia  nastepującego parametru „Szybkość ogrzewania/chłodzenia: minimum 5°C/sek”

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszenie nastepującego parametru „Szybkość ogrzewania/chłodzenia: minimum 4,6°C/sek”

Odp. 6: NIE

Pyt. 7:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zał nr 2F pkt  17. Zamawiający wymaga spełnienia  nastepującego parametru „Standardowa objętość reakcji od 5 ul do 30ul”

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszenie nastepującego parametru „Standardowa objętość reakcji od 10 ul do 30ul”

Odp. 7: NIE

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie SIWZ,  Projektu umowy (zał. 7 do SIWZ), Formularza ofertowego w części E (zał. 1E) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-55/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-55/12 korektę w/w dokuimentów oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński