Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                         ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Korekta z dnia 28.05.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  .................................................................................

Nazwa / typ / model ..................................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ...............................

Blok grzejny (termomixer)  –  dla Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

ul. Chałubińskiego 1; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres termostatowania: od 13°C poniżej temp. pokojowej do 99°C | Tak / Podać |  |
| 2. | Częstotliwość mieszania 300 -1500 rpm | Tak / Podać |  |
| 3. | Dokładność mieszania: ± 0.5°C między 20°C a 45°C, ± 2°C powyżej 20°C i powyżej 45°C | Tak / Podać |  |
| 4. | Prędkość podgrzewania co najmniej 5°C/min | Tak / Podać |  |
| 5. | Prędkość schładzania : 2-3°C/min. między 99°C a temp. pokojową, 0,5-1°C/min. między temp. pokojową a 13°C poniżej temp. pokojowej | Tak / Podać |  |
| 6. | Programowalny interwał czasowy 1 min do 99:59 godzin, praca ciągła | Tak / Podać |  |
| 7. | Funkcje urządzenia - podgrzewanie, ochładzanie oraz mieszanie próbek | Tak |  |
| 8. | Skok przy wytrząsaniu min. - 3 mm | Tak / Podać |  |
| 9. | Blok grzejny 24 x 1,5 / 2,0 ml | Tak |  |
| 10. | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50-60 Hz, Moc 90 W | Tak |  |
| 11. | Dodatkowe programowanie i transfer danych przez wbudowane złącze USB 2.0 lub złącze RS-232 | Tak, podać |  |
| 12. | Wymiary maksymalne (SXGXW) 22 x 25 x 12,5 cm | Tak / Podać |  |
| 13. | Waga maksymalna 3,5 kg, | Tak / Podać |  |
| 14. | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 15. | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy