# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Korekta z dnia 25.05.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Spektrofotometr UV/VIS z wbudowanym interfejsem – dla Katedry i Kliniki Chorób

Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego; ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb pracy: Absorbancja i transmitacja | Tak |  |
| 2 | Lampy źródło: deuterowa(UV), Tungstena | Tak |  |
| 3 | Zakres długości fali 190 do 1100 nm | Tak |  |
| 4 | Wybierany lnterval (0,1, 0,2, 0,5,1,0, 2,0 i 5,0 nm) | Tak |  |
| 5 | Stabilność ustawienia długości fali± 1 nm od 200 do 900 nm | Tak |  |
| 6 | Szerokość szczeliny spektralnej: ≤ 3 nm | Tak/Podać |  |
| 7 | Zakres Fotometryczny :- 0,3 do 3,0 A lub 0,1 do 100% T | Tak/Podać |  |
| 8 | Dokładność fotometryczna: ± 0,005 A przy 0,0 do 0,5 A | Tak/Podać |  |
| 9 | Linearnośćfotometryczna: ≤ 0,5% przy 2.0 A | Tak/Podać |  |
| 10 | Światło rozproszone: ≥ 3,3 A lub ≤ 0,05% T z roztworu Kl przy 220 nm | Tak/Podać |  |
| 11 | Szybkość skanowania: ≥ 2500 nm / min | Tak/Podać |  |
| 12 | Zakres temperatury pracy: 10 do 40 ° C | Tak/Podać |  |
| 13 | Wymiary urządzenia: do 45W x 25h x 60D cm | Tak |  |
| 14 | Jednopozycyjny wózek kuwet standardowych oraz kuwet semi-micro 1 cm (single Celi Holder) | Tak |  |
| 15 | Wbudowany mechanizm transportujący przeznaczony m.in. do zainstalowania karuzelowego wózka wielopozycyjnego | Tak |  |
| 16 | Wózek karuzelowy siedmiopozycyjny na kuwety | Tak |  |
| 17 | Przystawka termostatująca z elementem Peltier, jednopozycyjna na kuwety standardowe | Tak |  |
| 18 | Prostokątna standardowa kuweta kwarcowa 10 mm | Tak |  |
| 19 | Kuweta kwarcowa typu Semi-micro droga optyczna 10 mm. | Tak |  |
| 20 | Zakres temp. 15-50°C ±0.5 | Tak/Podać |  |
| 21 | Integralny interfejs z zainstalowanym oprogramowaniem standardowym oraz oprogramowanie dodatkowe obejmujące: Protein Assay Analysis Software, Nucleic Acid Analysis Software, % Dye Incorporation oraz DNA/Protein Tools (służące do analizy białek, kwasów nukleoidowych, analizy reakcji znakowania dla przygotowania testów plamkowych próby oraz dostarczania w trybie narzędzi DNA/białko obliczeń popularnych konwersji i tabel.) | Tak |  |
| 22 | Waga urządzenia: do 16 kg | Tak/Podać |  |
| 23 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 24 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy