# Przetarg  AM / AZ /PN - 66 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Korekta z dnia 11.07.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Defibrylator przenośny AED z kluczem pediatrycznym – dla Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej;

ul. Syrokomli 1; 51-141 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzywa: impuls dwufazowy lub falę dwufazową rektalinearną (RLB) opadający wykładniczo, funkcja korygowania parametru impulsu dla impedancji konkretnego pacjenta | Tak |  |
| 2 | Odporność na strumień wody min. IPX5 | Tak, podać |  |
| 3 | Temperatura Pracy/Gotowości min. 0°C - 50°C | Tak, podać |  |
| 4 | Zasilanie: dwutlenek litowo-magnezowy lub litowy, jednorazowa bateria podstawowa nie wymagająca doładowania | Tak, podać |  |
| 5 | Minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny ciągłej pracy | Tak, podać |  |
| 6 | Wykrywanie artefaktów – analiza EKG mimo zakłóceń generowanych przez stymulatory | Tak |  |
| 7 | Klucz niemowląt/dzieci – po wprowadzeniu klucza defibrylator obniży energię defibrylacji do 50 J | Tak |  |
| 8 | Instrukcje i komendy głosowe odnoszące się do każdego oddechu oraz liczby i częstotliwości oddechów, jak i głębokości ucisku klatki piersiowej | Tak |  |
| 9 | Polecenia głosowe i ikony ekranowe służące do resuscytacji | Tak |  |
| 10 | Wykorzystanie wstępnych ustawień, protokoły defibrylacji i resuscytacji dopasowywane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania | Tak |  |
| 11 | Energia: Jeden poziom wyjściowy energii – Dorośli nominalnie min. 150 J pod obciążeniem 50 Ω | Tak |  |
| 12 | Bateria, uniwersalne elektrody dla pacjentów w każdym wieku wyposażone w złącze kompatybilne z defibrylatorami i umożliwiające defibrylację bez użycia rąk | Tak |  |
| 13 | Bateria powinna mieć min. 4 lata przydatności do użycia | Tak, podać |  |
| 14 | Wymiary nie większe niż 6 x 18 x 22 cm | Tak, podać |  |
| 15 | Waga: z baterią i opakowaniem elektrod do 1,6 kg bez baterii i opakowania elektrod do 1,2 kg | Tak, podać Tak, podać |  |
| 16 | Torba transportowa | Tak |  |
| 17 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 18 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy