# Przetarg  AM / AZ /PN - 66 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Korekta z dnia 09.07.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

System polisomnograficzny (PSG) do badania struktury snu i zaburzeń oddechowych podczas snu –

dla Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc; ul. Grabiszyńska 105; 53-439 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kanały PSG w liczbie nie mniejszej niż 32 | TAK Podać |  |
|  | Przetwarzanie uzyskanych sygnałów na sygnały cyfrowe | TAK |  |
|  | Kodowanie kanałów różnymi kolorami ułatwiające pracę z aparatem. | TAK |  |
|  | 6 kanałów monopolarnych do rejestracji EEG według międzynarodowego systemu 10-20 3 kanały EMG (w tym czujniki na podbródku, na prawej i lewej kończynie dolnej) 1 kanał EKG 2 kanały EOG i 2 dodatkowe kanały (np. do EKG lub innego wykorystania) 8 kanałów DC do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Głowica z zintegrowanym przetwornikiem ciśnienia | TAK |  |
|  | Głowica z funkcją pomiaru impedancji sygnałów EEG i EOG | TAK |  |
|  | Dioda wskazująca na jakość impedancji elektrod lub odczyt impedancji na wyświetlaczu LCD oraz na komputerze PC | TAK Podać |  |
|  | Złącze głowicy umożliwiające szybkie odłączanie od stacji bez odłączania czujników | TAK |  |
|  | Badanie flow limitation (=ograniczenia przepływu) | TAK |  |
|  | Badanie przepływu powietrza przez kaniulę i/lub metodą termistorową | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w aparatach leczniczych (typu PAP – CPAP, BPAP) | TAK |  |
|  | Rejestracja chrapania za pomocą kaniuli i mikrofonem | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji | TAK |  |
|  | Pomiar częstości czynności serca | TAK |  |
|  | Krzywa pulsu | TAK |  |
|  | Pletyzmogram | TAK |  |
|  | Ruchy klatki – pomiar czujnikiem indukcyjnym RIP | TAK |  |
|  | Ruchy przepony (=brzucha) – pomiar czujnikiem RIP | TAK |  |
|  | Pośredni pomiar przepływu na podstawie analizy ruchów oddechowych w wypadku braku/złej jakości sygnału z kaniuli nosowej | TAK |  |
|  | Pomiar pozycji ciała w min. 5 pozycjach | TAK |  |
|  | Transmisja danych z głowicy do komputera, Transmisja danych przez sieć lokalną | TAK TAK |  |
|  | System intercom | TAK |  |
|  | Funkcja podłaczenia kamery do zapisu PSG | TAK |  |
|  | Funkcja wykonania kopii zapasowych zapisu PSG w systemie zintegrowanym Karty SD lub CF | TAK Podać |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
| 24. | Oprogramowanie medyczne do rejestracji i przeglądania sygnałów poligraficznych oraz ich automatycznej i ręcznej analizy. | TAK Podać |  |
| 25. | Oprogramowanie musi być zgodne z rekomendacją Amerykańskiej Akademii Badań nad Snem z 2007r (CMS i American Academy of Sleep Medicine AASM) -dotyczy oznaczeń analizy snu. | TAK |  |
| 26. | Oznaczenia wskaźników AHI, AI, HI, FL, FLI, SaO2 (w tym obliczanie SaO2 średnia z najniższych wartości, średnia w czasie snu, minimalna, początkowa), ODI, LM, PLM, chrapania, obliczania BMI | TAK |  |
| 27. | Analiza przebudzeń, w tym „autonomicznych” na podstawie fali pletyzmograficznej, a także PTT, HRV, CAP, FFT | TAK |  |
| 28. | Obliczanie pośrednie przepływu powietrza | TAK |  |
| 29. | Funkcja konfigurowania własnego raportu i przesyłania danych do EXCELA. | TAK |  |
| 30. | Komputer z monitorem 19”cali pojemność twardego dysku: nie mniej niż 500 GB, RAM 8 Giga, procesor: szybki; system operacyjny Windows 7; nagrywarka DVD karta graficzna dostosowana do programu Monitor LCD z podświetleniem LED | TAK |  |
| 31. | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | TAK |  |
| 32. | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 66 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Korekta z dnia 09.07.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Defibrylator przenośny AED z kluczem pediatrycznym – dla Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej;

ul. Syrokomli 1; 51-141 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzywa: impuls dwufazowy lub falę dwufazową rektalinearną (RLB) opadający wykładniczo, funkcja korygowania parametru impulsu dla impedancji konkretnego pacjenta | Tak |  |
| 2 | Odporność na strumień wody min. IPX5 | Tak, podać |  |
| 3 | Temperatura Pracy/Gotowości min. 0°C - 50°C | Tak, podać |  |
| 4 | Zasilanie: dwutlenek litowo-magnezowy lub litowy, jednorazowa bateria podstawowa nie wymagająca doładowania | Tak, podać |  |
| 5 | Minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny ciągłej pracy | Tak, podać |  |
| 6 | Wykrywanie artefaktów – analiza EKG mimo zakłóceń generowanych przez stymulatory | Tak |  |
| 7 | Klucz niemowląt/dzieci – po wprowadzeniu klucza defibrylator obniży energię defibrylacji do 50 J | Tak |  |
| 8 | Instrukcje i komendy głosowe odnoszące się do każdego oddechu oraz liczby i częstotliwości oddechów, jak i głębokości ucisku klatki piersiowej | Tak |  |
| 9 | Polecenia głosowe i ikony ekranowe służące do resuscytacji | Tak |  |
| 10 | Wykorzystanie wstępnych ustawień, protokoły defibrylacji i resuscytacji dopasowywane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania | Tak |  |
| 11 | Energia: Jeden poziom wyjściowy energii – Dorośli nominalnie min. 150 J pod obciążeniem 50 Ω | Tak |  |
| 12 | Bateria, uniwersalne elektrody dla pacjentów w każdym wieku wyposażone w złącze kompatybilne z defibrylatorami i umożliwiające defibrylację bez użycia rąk | Tak |  |
| 13 | Bateria powinna mieć min. 5 lat przydatności do użycia | Tak, podać |  |
| 14 | Wymiary nie większe niż 6 x 18 x 22 cm | Tak, podać |  |
| 15 | Waga: z baterią i opakowaniem elektrod do 1,6 kg bez baterii i opakowania elektrod do 1,2 kg | Tak, podać Tak, podać |  |
| 16 | Torba transportowa | Tak |  |
| 17 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 18 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy