# Przetarg  AM / AZ /PN - 66 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Korekta z dnia 10.07.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Aparat ultrasonograficzny - dla Katedry i Klinikii Neurologii, ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przenośny z uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
| 2 | Tryby obrazowania: -2D (B-mode) w tym kombinacje min. B, 2B, 4B -M-mode -Color Doppler -Power Doppler -PW Doppler | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 3 | Pomiary typu B – min. odległość, powierzchnia, obwód, objętość, stosunek (ratio), stenoza(%), kąt | Tak/Podać |  |
| 4 | Pomiary typu M – min. odległość, czas, nachylenie | Tak/Podać |  |
| 5 | Pomiary typu PW – min. czas, częstości akcji serca, prędkość, przyspieszenie, ślad, RI | Tak/Podać |  |
| 6 | Min. 4 ogniska | Tak/Podać |  |
| 7 | Min. 256 odcieni | Tak/Podać |  |
| 8 | Technologie wiązki: cyfrowe formowanie wiązki dynamicznie ustawiana ostrość obrazu dynamiczna przesłona w czasie rzeczywistym dynamiczne skanowanie częstotliwości dynamiczna apodyzacja harmoniczne obrazowanie tkanek obrazowanie specyficzne tkanek | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 9 | Zakres częstotliwości pracy min. 2-10 MHz | Tak/Podać |  |
| 10 | Wózek pod aparat | Tak |  |
| 11 | Waga aparatu max. 7,5 kg | Tak/Podać |  |
| 12 | Min. 2 niezależne gniazda przełączane elektronicznie | Tak/Podać |  |
| 13 | Monitor LED min. 12 cali | Tak/Podać |  |
| 14 | Funkcja nagrywania i odtwarzania dynamicznych obrazów (cine loop) | Tak |  |
| 15 | Max. liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B: min. 1200 | Tak/Podać |  |
| 16 | Transfer obrazów przez port USB | Tak |  |
| 17 | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym, zapis w formatach min. BMP, JPG, AVI, CIN, FRM, DCM | Tak/Podać |  |
| 18 | Głębokość obrazowania min. 2-25cm | Tak/Podać |  |
| 19 | Wstępne przetwarzanie obrazu, tzw. pre-processing – min. dynamiczny zakres wzmocnienia krawędzi, korelacja ramek, korelacja linii, wygładzania ACG, TCG, IP | Tak/Podać |  |
| 20 | Przetwarzanie obrazu, tzw. post-processing – min. skala szarości, korekcja gamma, odrzucenie, konwersja obrazu lewo/prawo, konwersja obrazu góra/dół | Tak/Podać |  |
| 21 | Powiększenie obrazu (zoom) w czasie rzeczywistym min. 4x | Tak/Podać |  |
| 22 | Segmentowa regulacja wyjściowej mocy akustycznej – min. 16 segmentów | Tak/Podać |  |
| 23 | DICOM 3.0 | Tak |  |
| 24 | Kąt skanowania w zależności od głowicy min. 30-155 stopni | Tak/Podać |  |
| 25 | Pakiet oprogramowania naczyniowy | Tak |  |
| 26 | Głowica wieloczęstotliwościowa liniowa – zakres częstotliwości pracy przetwornika: min. 6,5 – 11,0 MHz | Tak/Podać |  |
| 27 | Długość czoła głowicy – max. 40mm | Tak/Podać |  |
| 28 | Częstotliwość pracy dla trybu 2D (B-mode) [MHz] min. 5 wartości | Tak/Podać |  |
| 29 | Częstotliwość pracy w trybie II harmonicznej – min. 2 wartości | Tak/Podać |  |
| 30 | Autodetekcja głowicy | Tak |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy w terminie późniejszym o osprzęt: Drukarka wideo Drukarka laserowa Włącznik nożny Głowica sektorowa dostosowana do badań przezczaszkowych | Tak Tak Tak Tak |  |
| 32 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 33 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy