# Przetarg  AM / AZ /PN - 80 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Korekta z dnia 14.08.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Mikrowirówka – dla Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii; ul. Chałubińskiego 1,

50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Max prędkość wirowania: co najmniej 14500 rpm | Tak, podać |  |
| 2 | Max RCF: co najmniej 14100xg | Tak, podać |  |
| 3 | Czas przyspieszenia do prędkości maksymalnej: poniżej 13 s | Tak, podać |  |
| 4 | Czas hamowania z maksymalnej prędkości: poniżej 13 s | Tak, podać |  |
| 5 | Czas wirowania: min. od 15 s do 99 min. | Tak, podać |  |
| 6 | Wymiary max (WxGxS) 20x24x25 cm | Tak, podać |  |
| 7 | Waga (bez rotora) do 4 kg ± 5% | Tak, podać |  |
| 8 | Moc 80-90 W | Tak, podać |  |
| 9 | Zasilanie sieciowe 230V/50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 10 | Rotor na 12 probówek 1,5/2,0 ml | Tak, podać |  |
| 11 | Kabel zasilający | Tak, podać |  |
| 12 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 13 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy