|  | UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-15-64, fax 071-784-00-44 i 071- 784-00-45 www.am.wroc.pl e-mail: agnieszka.korycka@am.wroc.p |
| --- | --- |

UM / AZ / PN - 97 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  18.10.2012 r.

Przetarg UM/AZ/PN-97/12 na Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń medycznych i laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Holter płodu o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław |
| B | Zamrażarka niskotemperaturowa z backup CO2 o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Technik Molekularnych ul. M. Curie-Skłodowskiej 52; 50-369 Wrocław |
| C | Mini cieplarka o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra Patomorfologii ul. Marcinkowskiego 1; 50-368 Wrocław |
| D | Wytrząsarka Vortex o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 |  |
| E | Łaźnia wodna o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 |  |

Ogłoszenie w BZP  nr 218033–2012 w dniu 12.10.2012 r.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do poszczególnych części powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część B

Pyt. 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury od -20°C do -86°C?

Odp. 1: TAK, ponieważ ten zakres zawiera się w określonym przez Zamawiającego warunku – min. 50°C do  -86°C.

Pyt. 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 519l?

Odp. 2: Nie, Zamawiający nie potrzebuje takiej dużej zamrażarki, która będzie z racji swojej wielkości droższa w eksploatacji i będzie zajmowała więcej miejsca, którego Użytkownik nie ma.

Pyt. 3: Proszę o informację, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 520 l i wysokości 1980 (wraz z kółkami)? Zamawiający zyskuje dodatkowo ponad 100 l pojemności.

Odp. 3: Nie, Zamawiający nie potrzebuje takiej dużej zamrażarki, która będzie z racji swojej wielkości droższa w eksploatacji i będzie zajmowała więcej miejsca, którego nie ma.

Pyt. 4:Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 445 l i wysokości 1991 mm? Jeśli wymiary podane w specyfikacji spowodowane są ograniczeniami architektonicznymi, możemy Zamawiającemu przedstawić sposób wniesienia urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 4: Zamawiający ma bardzo ograniczoną przestrzeń w laboratorium zlokalizowanym w piwnicy, ale może przystać na zmianę pojemności i wysokości zamrażarki, przy zachowaniu warunku że szerokość nie będzie większa jak 80 cm i średnie zużycie mocy ≤ 550W.

Pyt. 5: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewn. 87cm x 197,5cm (szer. X wys.)?

Odp. 5: Nie, Zamawiający umieści zamrażarkę w laboratorium zlokalizowanym w piwnicy, do którego otwór drzwiowy ma wymiar 80 cm i dlatego postawiony jest warunek, że szerokość zamrażarki nie może przekroczyć 80 cm..

Pyt. 6: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem sterowania blokowanym za pomocą kombinacji dwóch przycisków? Osoba, która nie będzie przeszkolona z obsługi urządzenia nie będzie w stanie zmienić parametrów urządzenia.

Odp. 6: TAK

Pyt. 7: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem sterowania u góry urządzenia pozwalające na swobodne ustawienie parametrów urządzenia?

Odp. 7: Wykonawca nie podał na jakiej wysokości od podłogi umieszczony jest panel sterowania. Zamawiający dopuszcza wysokość umieszczenia panelu do 170cm.

Pyt. 8: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z warstwą izolacyjną komory o grubości 125 mm?

Odp. 8: Nie, grubość izolacji ma wpływ na parametry funkcjonalne zamrażarki.

Pyt. 9: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z izolacją z paneli półpróżniowych VIP? Zamrażarki typu VIP oferują identyczną pojemność jak urządzenia konwencjonalne przy znacznie mniejszych wymiarach zewnętrznych. Są również wyposażone w bogatsze systemy diagnostyczne.

Odp.9 : Tak, jeżeli spełnione zostaną pozostałe parametry i przedstawiona zostanie dokumentacja potwierdzająca równoważność takiego rozwiązania.

Pyt. 10: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm? Dzięki zastosowaniu systemu ultracienkich paneli próżniowych w połączeniu z pianką PU izolacja oferuje co najmniej takie same parametry jak wymagane przez Zamawiającego a technologia ta pozwala na lepsze utrzymywanie temperatury wewnątrz zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odp. 10: Tak, jeżeli spełnione zostaną pozostałe parametry i przedstawiona zostanie dokumentacja potwierdzająca równoważność takiego rozwiązania.

Pyt. 11: Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze średnim zużyciem wynoszącym 1110 W?

Odp. 11: Nie, Zamawiający przywiązuje dużą wagę do energooszczędności zamrażarki i tym samym do kosztów jej eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych.

Pyt. 12: Czy Zamawiający wymaga system zasilania awaryjnego CO2 z możliwością nastawy temperatury, zasilaniem bateryjnym, własnym czujnikiem temperatury oraz magnetycznym czujnikiem otwarcia drzwi i funkcją zliczania CO2?

Odp. 12 Nie, Zamawiający nie wymaga funkcji zliczania CO2, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. 13: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wymiennej wkładki w drzwiach zewnętrznych?

Odp. 13: Nie, Zamawiający chce mieć możliwość łatwej zmiany kluczy do zamrażarki.

Pyt. 14: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą wykonaną ze stali malowanej?

Odp. 14: Nie, Zamawiający wymaga wnętrza z polerowanej stali nierdzewnej, gdyż jest to rozwiązanie odporne na zarysowanie i zadrapania.

Pyt. 15: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czterema sekcjami zamykanymi dwójką drzwi wewnętrznych?

Odp. 15: Nie, ze względu na planowaną organizację wnętrza zamrażarki Zamawiający wymaga przynajmniej 5 sekcji wewnętrznych. Każda sekcja musi mieć osobne drzwi wewnętrzne, które ograniczą dopływ ciepła podczas, gdy drzwi zewnętrzne są otwarte.

Pyt. 16: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w 4 sekcje  wewnętrzne, z możliwością regulacji wysokości półek i izolowanymi drzwiami do każdej sekcji?

Odp. 16: Nie, ze względu na planowaną organizację wnętrza zamrażarki Zamawiający wymaga przynajmniej 5 sekcji wewnętrznych. Każda sekcja musi mieć osobne drzwi wewnętrzne, które ograniczą dopływ ciepła podczas, gdy drzwi zewnętrzne są otwarte.

Pyt. 17: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której wyświetlacz znajduje się na wysokości ok. 150 cm, w środkowej części urządzenia? Wysokość taka pozwala na wygodną obsługę panelu sterowania.

Odp. 17: TAK

Pyt. 18: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w izolację półpróżniową, o grubości ok. 80 mm (połączenie paneli wykonanych z pianki poliuretanowej i paneli próżniowej) zapewniających lepsze właściwości izolacyjne w porównaniu do zamrażarek z izolacją piankową? Dodatkowo producent gwarantuje bezawaryjną pracę zamrażarki w temperaturze otoczenia do 30 oC.

Odp. 18: Tak, jeżeli spełnione zostaną pozostałe parametry i przedstawiona zostanie dokumentacja potwierdzająca równoważność takiego rozwiązania.

Pyt. 19: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w tradycyjny zamek na klucz, zlokalizowany na drzwiach zewnętrznych, na wysokości ok. 150 cm od podstawy zamrażarki, zamiast zamka na klucz z wymienną wkładką?

Odp. 19: Nie, Zamawiający chce mieć możliwość łatwej zmiany kluczy do zamrażarki.

Pyt. 20: Czy Zamawiający wymaga, aby wyświetlacz wskazywał jednocześnie temperaturę ustawioną oraz temperaturę aktualnie panującą w zamrażarce? Opisane rozwiązanie umożliwia łatwą identyfikację poziomu odchyleń temperatury w zamrażarce w porównaniu do temperatury zadanej każdej osobie znajdującej się w pobliżu zamrażarki także osobie nie przeszkolonej z obsługi urządzenia.

Odp. 20: Nie, ale Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. 21: Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona we wbudowany rejestrator zapisujący: temperaturę zewnętrzną (i wewnętrzną) zamrażarki, datę i godzinę otwarcia drzwi oraz napięcie sieci? Czy Zamawiający wymaga również, aby zapisywane parametry można było łatwo przenieść do pamięci komputera za pośrednictwem nośnika, np. karty SD i odczytać z dysku komputera?

Odp. 21: Nie, ale Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. 22: Proszę o wyjaśnienie, czy w punkcie „oprogramowanie diagnozujące przyczynę wystąpienia błędów” dla Zamawiającego wystarczające będzie, jeżeli zamrażarka będzie wskazywała rodzaj błędu – przyczyny wystąpienia danego błędu oraz opis sposobu postępowania w przypadku wystąpienia danego błędu został opisany w instrukcji obsługi urządzenia. Dodatkowo istnieje możliwość opracowania krótkiego opisu błędów i umieszczenia go na lub przy zamrażarce.

Odp. 22: Zamawiający dopuszcza taki sposób, natomiast wymaga diagnozy miejsca wystąpienia błędu, np. kodem który w instrukcji obsługi jest objaśniony.

Pyt. 23: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której średnie zużycie mocy wynosi 900 W (21,84 kWh/dzień)

Odp. 23: Nie, Zamawiający przywiązuje dużą wagę do energooszczędności zamrażarki i tym samym do kosztów jej eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych.

Pyt. 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zamrażarki oferowanej w części B do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. 24: TAK, jednak Zamawiający oczekuje szybkiej dostawy.

Pyt. 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby dla oferowanego urządzenia załączyć do oferty oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery jeśli potwierdzają one parametry podane w załączniku nr 2B, a instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim była dołączona do dostawy? Prosimy również o informację czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie do oferty prospektu w języku angielskim.

Odp. 25: Zamawiający wyraża zgodę na prospekty w jęz. angielskim. Wymagania pkt. 28 zał. 2B określają jakie materiały producenta należy złożyć na potwierdzenie parametrów granicznych. Katalog nie jest zamknięty, dlatego instrukcja obsługi wymagana jest dopiero przy dostawie.

Pyt. 26: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w system awaryjnego zasilania CO2 z mechanicznym czujnikiem otwarcia drzwi? Jeśli nie, proszę o wyjasnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma typ czujnika otwarcia drzwi.

Odp. 26: Nie, typ czujnika ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania systemu zasilania awaryjnego, dlatego wymaga bezpieczniejszego systemu magnetycznego.

Część E

Pyt. 1: Jaką pojemność powinna mieć łaźnia wodna?

Odp. 1: Optymalna pojemność łaźni to 7-8 litrów, dno łaźni co najmniej o wymiarach 8cm x 5 cm.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu informuje o Korekcie SIWZ, Formularza ofertowego (zał. 1B) oraz Arkusza informacji technicznej w części B i E (zał. 2B, 2E) w postępowaniu nr UM/AZ/PN-97/12 i zamieszcza na stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr UM/AZ/PN-97/12 korektę w/w dokumentów oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz UM

mgr Artur Parafiński