# Przetarg  UMW / AZ /PN - 2 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2

Korekta z dnia 11.01.2013 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

2 Mikroskopów biologicznych – dla Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej,

ul. Borowska 211; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja zwarta, stabilna, łatwa do przemieszczania, zabezpieczona przed narażeniem na udary mechaniczne, statyw posiadający w ramieniu prześwit ułatwiający uchwyt do przenoszenia oraz pozwalający na obserwację stolika od strony grzbietu mikroskopu (kontrola pracy studenta przez nauczyciela). | Tak |  |
| 2 | Optyka planachromatyczna, korygowana do nieskończoności, z uszczelnieniem antybakteryjnym | Tak |  |
| 3 | Obiektywy planachromatyczne (w stałym, czteropozycyjnym rewolwerze): 4x NA 0,10 WD min 26mm 10x NA 0,25 WD min 8mm 40x NA 0,65 WD min 0,54mm | Tak/Podać | Zm. |
| 4 | Okulary szerokopolowe, 10x, FN 20, z gumowymi muszlami ocznymi | Tak |  |
| 5 | Kondensor Abbego NA 1,25 z przysłoną aperturową regulowaną pierścieniowo (bez wystających dźwigni), zabezpieczony przed wykręceniem z mikroskopu lub uchwyt regulacji przysłony mający formę wyoblenia elementu obrotowego lub jest np. wygięty w formie "wskaźnika" przesuwającego się po skali przesłony, i nie odstaje od kondensora | Tak | Zm. |
| 6 | Głowica okularowa binokularowa, kąt pochylenia 30 stopni, regulacja dioptryjna w lewym okularze lub tubusie, regulacja osi w zakresie min. 50-75mm, fabryczna blokada wyjmowania okularów | Tak/Podać | Zm. |
| 7 | Oświetlenie LED z zewnętrznym (odłączalnym) zasilaczem lub wewnętrznym (w zwartej osłonie i demontowalnym), płynna regulacja natężenia światła w statywie mikroskopu | Tak | Zm. |
| 8 | Stolik mechaniczny: wymiary max. 120x140mm, górna powierzchnia stolika nieruchoma (w obu osiach ruchoma tylko listwa z uchwytem preparatu), bezzębatkowy napęd przesuwu preparatu (brak sztywnych listew zębatkowych wykraczajacyh poza wymiar stolika), uchwyt na jeden preparat, zakres ruchu min. 75x30mm, blokada górnego położenia stolika w statywie mikroskopu, regulacja siły nacisku podnoszenia stolika przy jednym z pokręteł makro | Tak/Podać |  |
| 9 | kabel zasilający, pokrowiec antystatyczny, klucz do demontażu elementów konstrukcji (jeśli demontaż tego wymaga) | Tak |  |
| 10 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz.U.04 Nr 93 poz. 896) | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr    graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.    Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.    Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                      pieczęć i podpis Wykonawcy