FORMULARZ OFERTOWY AM/ AZ/ PN- 106/11  część A		Złącznik nr 1/  Patrz

Korekta  zał.2 zaznaczona kolorem niebieskim

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:........................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .................................................. Nr faxu:  .................................... e-mail:

NIP : ...................................................... REGON .......................................... WWW:

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia, typ | Ilość | Cena Netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/ Unity Z. Stomatologii Zachowawczej | 9 |  |  |  |
|  | 2/ Unity Kl. Chirurgii Stomatologicznej | 10 |  |  |  |
|  | 3/ Unity K.Periodontologii | 3 |  |  |  |
|  | 4/ Unity Katedry Ortodoncji | 2 |  |  |  |
|  | 5/ Unity Protetyki Stomatologicznej | 6 |  |  |  |
|  | Razem | 30 | Netto | Brutto |
|  | Słownie wartość brutto PLN |  |
| 2. | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 36 miesięcy na unity, 1 rok na końcówki Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres min. 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju (pkt.7). 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy ▼ ): |

4. Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia złożenia oferty

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: …………………… (podać nr załącznika i stronę oferty)

…………………………………. 			…………………………………

Data 						Podpis i pieczęć Wykonawcy

Przetarg  PN-106/11  część A                           			ZAŁĄCZNIK NR 2

Poz. 1.1   – 7 szt. Unity stomatologiczne dla Katedry i Z. Stomatologii Zachowawczej. Korekta pkt. 13,  14,  16, 18, 19,  23

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit sterowany pneumatycznie i elektrycznie (dwusystemowy), posiadający : Ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampę zabiegową poruszającą się góra-dół razem z fotelem; razem 7 sztuk | Tak |  |
| 2 | Unit przystosowany do pracy dla osób prawo i leworęcznych, bez potrzeby interwencji serwisu, spełniający w związku z tym następujące wymagania: - stolik lekarza z funkcją umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - blok spluwaczki z funkcją umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - panel asysty z funkcją umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta; razem 7 sztuk | Tak |  |
| 3 | Rękaw z mikrosilnikiem elektryczny ze światłem i chłodzeniem wewnętrznym obroty 300-40 000 obr/ min i funkcja endo (autorewers regulacja momentu obrotowego, wyborem przełożenia kątnicy, mikrosilnik bezszczotkowy); razem 7 sztuk | Tak |  |
| 4 | Pulpit (Stolik) lekarza z rękawami na wysięgnikach „od góry" spełniający następujące wymagania: zasięg rękawów licząc od mocowania w stoliku do końcówki (bez długości końcówki) w linii równoległej do podłogi - min. 80 cm rękaw z dmuchawką 3 funkcyjną z szybko odłączalną (wyjmij- włóż) metalową końcówką przystosowaną do sterylizacji + dwie końcówki w zapasie, rękaw turbinowy typu Midwest ze światłem - rękaw wraz z mikrosilnikiem elektrycznym ze światłem i funkcją endo, bezszczotkowy (obroty 300- 40 000 obr/min) - rękaw z lampą polimeryzacyjną (opis lampy w punkcie 13 - rękaw wraz ze skalerem (3 końcówki), skaler sterowany elektroniką unitu (nie potencjometrem) - taca na narzędzia, regulowana w poziomie (ramie obrotowe o 2 przegubach wyposażone w łożyska igiełkowe) - mocowanie pulpitu z końcówkami pod fotelem pacjenta (umożliwiające umieszczanie ramienia pulpitu po obu stronach fotela i umożliwiające pracę leworęcznemu lekarzowi) - pneumatyczna blokada położenia pulpitu, na pulpicie umieszczony uchwyt zaopatrzony w sterownik (przycisk zwalniający) blokady pneumatycznej - ramiona końcówek bez blokad w pozycji „aktywnej“, bez dodatkowych elementów ruchomych (np. kółek, rolek); razem 7 sztuk | Tak | Zm. |
| 5 | Pneumatyczny (bez przewodów elektrycznych) sterownik nożny spełniający wymagania: - przełącznik do pracy z wodą lub bez, - przycisk przedmuchu w końcówkach tzw. chip-blower, - okrągła, metalowa pokrywa przycisku napędowego końcówek o śr. min. 12 cm bez sterowania fotelem; razem 7 sztuk | Tak |  |
| 6 | Panel sterowania lekarza(przy pulpicie z rękawami) wyposażony z wyświetlacz, pozwala na sterowanie fotelem, lampą zabiegową, mikrosilnikiem z funkcją endo (w tym programowanie pamięci mikrosilnika), programowanie pamięci fotela, sterowanie napełnianiem kubka i płukaniem spluwaczki Panel asysty z funkcją umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, wyposażony w dmuchawkę 3-funkcyjną, 3 rękawy ssaka (2 o dużej i 1 o małej średnicy- wg ogólnie obowiązującego standardu, regulowanej metalowymi zaworami walcowymi do regulacji siły ssania, spełniający ponadto następujące wymagania: - funkcja ustawienia wysokości panelu w zakresie min 50 cm (różnica pomiędzy położeniem najniższym i najwyższym), - odsysanie realizowane za pomocą centralnej instalacji ssącej Zamawiającego, unit posiada zawór sterujący ssaniem, - układ ssania wyposażony w 1 wymienne sito (separator) wspólnie dla wszystkich rękawów zamknięcie sita bez gwintu zaopatrzone w uszczelkę (mocowanie na wcisk); razem 7 sztuk | Tak |  |
| 7 | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - hydrauliczny napęd fotela (siłowniki hydrauliczne) - sterownik nożny do sterowania pracą fotela programowanie min. 4 pozycji fotela, - regulacja wysokości siedziska fotela: od min. 35 cm od podłoża do min 80cm od podłoża -zagłówek z dwoma przegubami, regulacja pochylenia po naciśnięciu przycisku - zagłówek z bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta ( przesuwanie góra dół przy pozycji pionowej oparcia) przy zmianie położenia oparcia i siedziska - podwójna regulacja wysokości zagłówka tzn. przesuwanie zagłówka wraz z przegubem względem oparcia fotela oraz zmiana wysokości zagłówka bez zmiany położenia przegubu względem oparcia fotela - wyłączniki awaryjne ruchu fotela chroniące przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów zlokalizowanych pod fotelem, blokiem spluwaczki lub miską spluwaczki np. funkcja powrotu min. 3 cm do góry po najechaniu na przeszkodę, zapobiegające uszkodzeniu fotela (w celu uwolnienia przeszkody) lub inne rozwiązanie równoważne - funkcja obrotu fotela w poziomie w zakresie min. ± 30 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż fotela, - cienka bezszwowa tapicerka oparcia fotela o grubości obicia max. 3 cm (grubość), oparcie elastyczne w części podtrzymującej ręce pacjenta w najgrubszym miejscu nie powinno przekraczać 8 cm grubości, - obrotowy prawy i lewy podłokietnik z funkcją zablokowania w co najmniej trzech położeniach, - synchronizacja ruchu oparcia i siedziska przy zmianie położenia oparcia, - pozycja Trendelenbourga, - metalowa podstawa ze strefą ochronną o wysokości min. 5 cm chroniącą elementy fotela wykonane z tworzywa przed uszkodzeniem (np. butami pacjenta lub lekarza), - przyłącza mediów zlokalizowane w niezależnej skrzynce przyłączeniowej; razem 7 sztuki | Tak |  |
| 8 | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - funkcja umieszczenia bloku spluwaczki po lewej lub po prawej stronie pacjenta z mechaniczną blokadą położenia, - porcelanowa spluwaczka odchylana w poziomie w zakresie min ± 90 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż spluwaczki - programowanie czasu, spłukiwanie miski i napełnianie kubka pacjenta; razem 7 sztuk | Tak |  |
| 9 | Lampa halogenowa spełniająca wymagania: - mocowana na unicie, - głowica regulowana w 3płaszczyznach, - funkcja redukcji natężenia do poziomu 8000 lux, z panela asysty, lekarza i dodatkowo przełącznikiem przy głowicy lampy regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 3 poziomy, w tym jedno co najmniej 24000 lux, - standardowa żarówka halogenowa, do samodzielnej wymiany przez lekarza; (7 sztuki) | Tak |  |
| 10 | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka - wybór min z 10 kolorów, łatwo wymienna, dezynfekowalna, podkładka pod końcówki - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1 litr, mocowanie zbiornika typu bagnetowego (nie gwintowego) po 1 dla każdego unitu, lub inne rozwiązanie dające funkcja korzystania z wody demineralizowanej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzenia wyjącego okresowej wymiany filtrów – opisać | Tak |  |
| 11 | Fotelik lekarza z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia. Kolor identyczny z kolorem tapicerki fotela; razem 12 sztuk na 7 unitów | Tak |  |
| 12 | Fotelik asysty z podparciem łokci, z regulacją: wysokości siedziska, wysokości oparcia; Kolor identyczny z kolorem tapicerki fotela; razem 10 sztuk na 7 unitów | Tak |  |
| 13 | Lampa polimeryzacyjna: - natężenie światła: co najmniej 1.200 mW/cm² MINIMUM 4 różne tryby pracy - Światłowód szklany ograniczający emisję boczną światła (z zastosowaniem filtru powierzchniowego w kolorze czarnym) - Rękojeść lampy wyposażona w przegub obrotowy (obrót o kąt co najmniej 180°) umożliwiający zmianę kształtu rękojeści z prostej na kątową - Maksymalna waga rękojeści ze światłowodem: 150g - OSŁONA oczu operatora w zestawie - Funkcja zasilenia lampy dowolnym napięciem stałym z zakresu 20-36V; razem 11 sztuk na 7 unitów | Tak | Typ. Model. Producent: |
| 14 | Końcówki do unitu: - Szybkozłączka z podświetlaniem LED (1 szt./unit); razem-7 sztuk - Końcówka turbinowa ze światłem, 4 – punktowym chłodzeniem, łożyskami ceramicznymi (2 szt/unit) ; razem-14 sztuk - Końcówka turbinowa z łożyskami ceramicznymi i pojedynczym sprayem - 46 sztuk - Końcówka 1:1 na mikrosilnik z chłodzeniem wewnętrznym - 60 sztuk - Końcówka endodontyczna z redukcją obrotów 4:1 na mikrosilnik, mała główka z przyciskiem - 14 szt. - Kątnica - razem 2 sztuki wykonująca ruchy posuwisto zwrotne współpracujące z pilnikami np. SAF lub odpowiednie” | Tak | zmieniony |
| 15 | Końcówka przyspieszająca 1:5 na mikrosilnik, ze światłem, łożyska ceramiczne, 4 – punktowym chłodzeniem - (2 sztuk/unit); razem-14 sztuki | Tak |  |
| 16 | Asystor stomatologiczny - razem 19 sztuk - wym: 52x52x80 [cm] min. 3 x szuflady; 2 x kosz wysuwny - noga z kołami z regulacją wysokości, - kółka pokryte gumą, - blat pokryty szkłem; | Tak | Zm. |
| 17 | Dodatkowe końcówki do skalera – 1 zestaw na 7 unitów - Końcówka do usuwania złamanych narzędzi z kanałów - 20 sztuk - Uchwyty do końcówek do usuwania złamanych narzędzi – 2 sztuki - Końcówka w kształcie lejka z nasypem diamentowym do usuwania zębiniaków w komorze oraz do poszukiwania i opracowywania wąskich i zwapniałych ujść kanałów - 2 sztuki -Końcówka o cylindrycznym kształcie zakończenia z nasypem diamentowym do poszerzania i prostowania światła kanału w celu uzyskania dostępu w linii prostej do złamanego narzędzia -2 sztuki - Końcówka do termicznej kondensacji gutaperki w kanale, obcinania ćwieków, kształtowania miejsca na wkład koronowo-korzeniowy - 2 sztuki - Końcówka do opracowywania powierzchni mezjalnych -2 sztuki - Końcówka do opracowywania powierzchni dystalnych – 2 sztuki - Końcówka kulista do opracowywania ubytków – 2 sztuki - Końcówka do usuwania koron mostów i wkładów – 1 sztuka | Tak |  |
| 18 | Przenośny Stacjonarny zestaw komputerowy - 10 szt. - Komputer z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows 7 (z możliwością zainstalowania Windows XP) - Komputer z pamięcią RAM min. 2GB - Dysk twardy min. 320 GB - Ekran panoramiczny o przekątnej min. 19” | Tak | Zm. Typ; Model.; Producent |
| 19 | Lampa polimeryzacyjna przenośna - 4 szt. - natężenie światła: co najmniej 1.200 mW/cm ² - MINIMUM 3 różne tryby pracy - Światłowód szklany ograniczający emisję boczną światła (z zastosowaniem filtru powierzchniowego w kolorze czarnym) - OSŁONA oczu operatora w zestawie - Zasilanie bateriami | Tak | Typ. Model. Producent Zm. |
| 20 | Lampa diodowa do wybielania zębów w skali VITA od 5 do 14 stopni - razem 1 sztuka na 7 unitów - Małe rozmiary, elastyczne ramię z regulacją położenia głowicy i programowaniem czasu wybielania - Wyświetlacz cyfrowy czas świecenia / trwałość - około 17 tysięcy godzin pracy, długość fali - 430-500 nm. | Tak | Typ. Model. Producent |
| 21 | Monitor min 32” : razem 1 sztuka na 7 unitów - Full HD min. 1080p - odtwarzanie filmów poprzez złącze USB lub równorzędne - Błyszczący ekran powierzchniowy w kolorze czarnym. | Tak | Typ. Model. Producent |
| 22 | Skaner do wykonywania wewnątrzystnych wycisków optycznych: razem 1 sztuka na 7 unitów - Współpraca z urządzeniem frezującym za pośrednictwem sieci - Zautomatyzowane projektowanie uzupełnień typu inlay/onlay/korona/licówka - Skanowanie pełnego łuku | Tak | Typ. Model. Producent |
| 23 | Zestaw RTG z czujnikiem cyfrowym : 2 szt. - Montaż na ścianie przy unicie - Interfejs usb - rozmiar czujnika min 38/24 mm - Rozdzielczość min 1050x690 - Komputer z oprogramowaniem DICOM i kartą sieciową z dostępem do zdjęć przez sieć Oprogramowanie DICOM do eksportu plików w postaci DICOM oraz importu zdjęć wewnątrzustnych zapisanych w formacie DICOM Razem 2 sztuki na 7 unitów | Tak | Typ. Model. Producent Zm. |
| 24 | Zestaw do irygacji kanału : razem 2 zestawy - Do jednoczesne opracowania i płukania kanału - Pompa wraz z pojemnikiem przynoszona , zasilana bateryjnie i sieciowo, - poj. na płyn min 400 ml , wyświetlacz cyfrowy, - 40 wężyków do podawania płynu - 20 narzędzi SAF lub innych odpowiednich Razem 2 zestawy na 7 unitów | Tak | Typ. Model. Producent |
| 25 | Unity będą podłączone do centralnej instalacji ssącej (wyposażony w zawór sterujący) i instalacji sprężonego powietrza w obiekcie Zamawiającego | Tak |  |
| 26 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |
| 27 | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
|  | Unit | 7 |  |  |  |
|  | Wyposażenie 7 unitów | Kpl. |  |  |  |
|  | Ogółem poz. 1 |  | Netto | Brutto |

Poz. 1.2 – 2 szt.  Unity stomatologiczny endodontyczny - Kat. i Z. Stomatologii Zachowawczej.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry i funkcje oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit sterowany elektrycznie ekran dotykowy (możliwa dezynfekcja) | Tak |  |
| 2 | Stojak pod urządzenie | Tak |  |
| 3 | Rękaw z endodontycznym mikrosilnikiem elektrycznym (autorewers regulacja momentu obrotowego) kompatybilna kątnica o wzmocnionej główce (endo) 2 sztuki | Tak |  |
| 4 | Wbudowany endometr 4 elektrody wargowe 4 elektrody do narzędzia 2 zestawy przewodów | Tak |  |
| 5 | Rękaw wraz z pistoletem do wstrzykiwania ciepłej gutaperki (Back Fill) zestaw do czyszczenia pistoletu osłonki termiczne 20 igieł (lub więcej) 4 opakowanie nabojów gutaperkowych do pistoletu(lub więcej) |  |  |
| 6 | Rękaw wraz gorącym plagerem (Down pack) 5 plugerów w różnych rozmiarach(lub więcej) 4 plugery ręczne (lub więcej) |  |  |
| 7 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |
| 8 | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
|  | Unit | 2 |  |  |  |
|  | Wyposażenie 2 unitów | Kpl. |  |  |  |
|  | Ogółem poz. 1 |  | Netto | Brutto |

Poz. 2. Unity Stomatologiczne dla Katedry Chirurgii Stomatologicznej

Poz. 2.1. Specjalistyczny Unit stomatologiczny – stół operacyjny – 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| L.p | PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE | Warunki konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie stomatologii | TAK |  |
| 2. | Stół z hydraulicznie składanymi czteroma elementami blatu | TAK, opisać |  |
| 3. | Możliwość zamontowania dodatkowego podgłówka na już istniejącym | TAK |  |
| 4. | Regulacja wzdłużna, teleskopowa podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta | TAK |  |
| 5. | Regulacja hydrauliczna ruchu stołu góra / dół w zakresie od 570mm do 840mm | TAK |  |
| 6. | Zakres regulacji kąta nachylenia zagłówka od -45º do +35 º | TAK |  |
| 7. | Zakres regulacji kąta nachylenia tułowia od -15 º do +65 º | TAK |  |
| 8. | Zakres regulacji kąta nachylenia podudzia od -20 º do +40 º | TAK |  |
| 9. | Zakres regulacji kąta nachylenia dolnej części nóg od -90 º do + 35 º | TAK |  |
| 10. | Maksymalna długość całkowita stołu nie mniej niż 2000mm | TAK |  |
| 11. | Szerokość stołu co najmniej 550mm | TAK |  |
| 12. | Waga stołu nie więcej niż 150kg | TAK |  |
| 13. | Obciążenie stołu do min. 250kg (± 10kg) | TAK |  |
| 14. | Maksymalne obciążenie zagłówka nie mniej niż 50kg | TAK |  |
| 15. | Maksymalne obciążenie dolnej części nóg nie mniej niż 80kg | TAK |  |
| 16. | Zakres poprawnej pracy urządzenia w temperaturach Od +10ºC do +40 ºC | TAK |  |
| 17. | Regulacja ustawień stołu z zapamiętaniem min. 8 pozycji stołu, za pomocą pilota nożnego i ręcznego | TAK, opisać |  |
| 18. | Szybki montażu wielu elementów dodatkowych do części ruchomych stołu | TAK |  |
| 19. | Główny wyłącznik prądu | TAK |  |
| 20. | Pokrycie stołu umożliwiające szybką dezynfekcje zdejmowanie każdego materaca do dezynfekcji | TAK |  |
| 21. | Funkcja jednoczesnego zainstalowania przewodowego sterownika nożnego i ręcznego | TAK |  |
| 22. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez pokrywy lakierniczej | TAK |  |
| 23. | Konstrukcja blatu stołu wykonana z płyty klejonej (z jakiego materiału) |  |  |
| 24. | Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół | TAK |  |
| 25. | Stół wyposażony w dodatkowe zdejmowane wydłużenie piersiowej części stołu o wymiarach 100mm 420mm | TAK |  |
| 26. | Stół wyposażony w podstawę jezdną z jedną osią skrętną z hamulcem. I czterema kółkami antystatycznymi. | TAK |  |
| 27. | Stół wyposażony w raczki ułatwiające prowadzenie stołu | TAK |  |
| 28. | Bezszwowe obicie stołu operacyjnego wykonane z materiału antystatycznego. Wszystkie elementy obicia indywidualnie demontowane. Wybór koloru po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 29. | Stół zasilany ze źródła 230V; 50-60 Hz bez zasilania bateryjnego | TAK |  |
| 30. | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
|  | Unit | 1 |  |  |  |
|  | Wyposażenie 1 unitów | Kpl |  |  |  |
|  | Ogółem poz. 1 |  | Netto | Brutto |

2.2. UNIT STOMATOLOGICZNY – 2 sztuki dla Katedry Chirurgii Stomatologicznej/ korekta pkt. 2,

5  i  11

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit sterowany elektrycznie posiadający: Podwójne ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampę zabiegową zawieszona na fotelu (poruszającą się góra-dół razem z fotelem). | Tak |  |
| 2 | Stolik lekarza z rękawami na wysięgnikach „od góry" spełniający następujące wymagania: rękaw z dmuchawką 3 funkcyjną ze łatwo zdejmowaną obudową (wyjmij- włóż) i dyszą (końcówką) przystosowaną do sterylizacji -rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym ze światłem (obroty 40 000 obr/min. Moc max 60 W - rękaw z rękojeścią skalera piezoelektrycznego z 3 ostrzami - TYLKO 1 UNIT - rękaw z diodową lampą do polimeryzacji z 4 programami TYLKO 1 UNIT - łatwo odłączalne rękawy instrumentów (nakręcane nagwintowane gniazda) - wyjmowana taca na narzędzia pod konsolą, na obrotowym ramieniu w poziomie - rękawy z funkcją blokady położenia końcowego - minimalna długość rękawa 85 cm bez instrumentu (mierzona na rękawie maksymalnie wychylonym od krawędzi konsoli do końca rękawa) - panel sterowania z diodowym wyświetlaczem parametrów pracy - druga turbina rękaw turbinowy ze światłem i turbiną ze światłem -Tylko do 1 Unitu | Tak | Zm. |
| 3 | Jeden sterownik nożny dla funkcji fotela i unitu spełniający następujące wymagania: - joystick do obsługi ruchów fotela - możliwość pracy z wodą lub bez, - możliwość włączenia i wyłączenia światła w lampie operacyjnej - dźwignia wychylana horyzontalnie do aktywacji instrumentów - wywoływanie pozycji „0” i pozycji spluwaczkowej | Tak |  |
| 4 | Obrotowy panel asysty z możliwością sterowania ruchami fotela i wywoływania pozycji „0” i pozycji spluwaczkowej, napełniania kubka pacjenta i spłukiwania misy wyposażony w 2 rękawy ssaka i możliwością instalacji dwóch dodatkowych instrumentów w dowolnym momencie Ponadto następujące wymagania: - uchwyty rękawów ssakowych wyposażone w rolki prowadzące odsysanie realizowane za pomocą centralnej instalacji ssącej Zamawiającego, unit posiada zawór sterujący ssaniem - układ ssania wyposażony w 1 wymienne sito (separator) wspólnie dla obu rękawów - zamknięcie sita bez gwintu zaopatrzone w uszczelkę (mocowanie na wcisk) | Tak |  |
| 5 | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - elektromechaniczny napęd fotela - sterownik nożny do sterowania pracą fotela - możliwość zaprogramowania co najmniej 4 pozycji fotela, - regulacja wysokości siedziska fotela: od min. 40 cm od podłoża do min 80cm od podłoża - zagłówek z dwoma przegubami i blokadą pneumatyczną i obrotem poduszki zagłówka na boki - zagłówek z bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta ( przesuwanie góra dół przy pozycji pionowej oparcia) przy zmianie położenia oparcia i siedziska odwrócenie poduszki - zagłówka dla pacjentów na wózkach na inwalidzkich - zabezpieczenia awaryjne ruchu fotela chroniące przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów zlokalizowanych pod nogą i oparciem fotela, panelem asysty np. z funkcją powrotu min 3 cm do góry po najechaniu na przeszkodę (uwolnienie przeszkody), lub inne rozwiązanie równoważne - - cienka bezszwowa tapicerka fotela z funkcją adaptacji kształtu - folia ochronna na całe siedzisko odchylany lewy podłokietnik synchronizacja ruchu oparcia i siedziska przy zmianie położenia oparcia, pozycja Trendelenbourga, - wąska podstawa fotela < 40 cm. | Tak | Zm. |
| 6 | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - porcelanowa spluwaczka odchylana w poziomie w zakresie min 135 stopni - programowanie czasu, spłukiwanie miski i napełnianie kubka pacjenta - wyjmowana wlewka wody do kubka | Tak |  |
| 7 | Diodowa lampa operacyjna spełniająca następujące wymagania: - mocowana na unicie, - głowica ustawiana w trzech płaszczyznach, - regulacja intensywności natężenia w zakresie 6000-50000 lux, z panela asysty i dodatkowo przełącznikiem przy głowicy lampy regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 3 poziomy - długie ramię lampy umożliwia doświetlenie pola operacyjnego zza głowy operatora | Tak |  |
| 8 | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka - do wyboru co najmniej 10 kolorów pastelowych - łatwo wymienna, dezynfekowalna, podkładka pod końcówki (pulpit lekarza) - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1 litr - bez karbowanej rury łączącej blok spluwaczki ze skrzynką przyłączeniową | Tak |  |
| 9 | Fotelik lekarza z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia. Kolor identyczny z kolorem tapicerki fotela | Tak | Typ. Model. Producent |
| 10 | Fotelik asysty z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, wysokości oparcia; Kolor identyczny z kolorem tapicerki fotela | Tak | Typ. Model. Producent |
| 11 | Końcówki stomatologiczne: Tylko do 1 Unitu! - 18 9 kątnic przyspieszających 1:5 ze światłem - 18 9 prostnic ze sprayem wewnętrznym -1 prostnica bez sprayu | Tak | Zm. |
| 12 | Uchwyt pod negatoskop do zdjęć panoramicznych zamontowany na unicie | Tak |  |
| 13 | Zestaw cyfrowej kamery wewnątrzustnej - 1 szt. (16 stopklatek) z monitorem LCD min. 17” z szybą ochronną i uchwytem, o rozdzielczości min. 1,3 Megapikseli | Tak | Typ. Model. Producent |
| 14 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |
| 15. | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
|  | Unit | 2 |  |  |  |
|  | Wyposażenie 2 unitów | Kpl. |  |  |  |
|  | Ogółem poz. 2.2 |  | Netto | Brutto |

2.3 UNIT STOMATOLOGICZNY – 4 sztuk dla Katedry Chirurgii Stomatologicznej  / korekta pkt. 5, 9, 10  i   11

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit sterowany elektrycznie posiadający: Podwójne ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampę zabiegową zawieszona na fotelu ( poruszającą się góra-dół razem z fotelem). | Tak |  |
| 2 | Stolik lekarza z rękawami na wysięgnikach „od góry" spełniający następujące wymagania: - rękaw z dmuchawką 3 funkcyjną ze łatwo zdejmowaną obudową (wyjmij- włóż) i dyszą (końcówką) przystosowaną do sterylizacji - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym ze światłem (obroty 40 000 obr/min. Moc max 60 W) - łatwo odłączalne rękawy instrumentów (nakręcane na gwintowane gniazda) - wyjmowana taca na narzędzia pod konsolą, na obrotowym ramieniu w poziomie - rękawy z funkcją blokady położenia końcowego - minimalna długość rękawa 85 cm. Bez instrumentu (mierzona na rękawie maksymalnie wychylonym od krawędzi konsoli do końca rękawa ) - panel sterowania z diodowym wyświetlaczem parametrów pracy | Tak |  |
| 3 | Jeden sterownik nożny dla funkcji fotela i unitu spełniający następujące wymagania: - joystick do obsługi ruchów fotela - możliwość pracy z wodą lub bez, - możliwość włączenia i wyłączenia światła w lampie operacyjnej - dźwignia wychylana horyzontalnie do aktywacji instrumentów - wywoływanie pozycji „0” i pozycji spluwaczkowej | Tak |  |
| 4 | Obrotowy panel asysty z możliwością sterowania ruchami fotela i wywoływania pozycji „0” i pozycji spluwaczkowej, napełniania kubka pacjenta i spłukiwania misy wyposażony w 2 rękawy ssaka i możliwością instalacji dwóch dodatkowych instrumentów w dowolnym momencie Ponadto następujące wymagania: - uchwyty rękawów ssakowych wyposażone w rolki prowadzące odsysanie realizowane za pomocą centralnej instalacji ssącej Zamawiającego, unit posiada zawór sterujący ssaniem - układ ssania wyposażony w 1 wymienne sito (separator) wspólnie dla obu rękawów - zamknięcie sita bez gwintu zaopatrzone w uszczelkę (mocowanie na wcisk) | Tak |  |
| 5 | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - elektromechaniczny napęd fotela - sterownik nożny do sterowania pracą fotela - możliwość zaprogramowania co najmniej 4 pozycji fotela, - regulacja wysokości siedziska fotela: od min. 40 cm od podłoża do min 80cm od podłoża - zagłówek z dwoma przegubami i blokadą pneumatyczną mechaniczną i obrotem poduszki zagłówka na boki - zagłówek z bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta ( przesuwanie góra-dół przy pozycji pionowej oparcia) przy zmianie położenia oparcia i siedziska - możliwość odwrócenia poduszki zagłówka dla pacjentów na wózkach na inwalidzkich - zabezpieczenia awaryjne ruchu fotela chroniące przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów zlokalizowanych pod nogą i oparciem fotela, panelem asysty np. z funkcją powrotu min 3 cm do góry po najechaniu na przeszkodę (w celu uwolnienia przeszkody), lub inne rozwiązanie równoważne. - cienka bezszwowa tapicerka fotela z funkcją adaptacji kształtu - folia ochronna na całe siedzisko - odchylany lewy podłokietnik - synchronizacja ruchu oparcia i siedziska przy zmianie położenia oparcia, - pozycja Trendelenbourga, - wąska podstawa fotela < 40 cm | Tak | Zm. Zm. |
| 6 | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - porcelanowa spluwaczka odchylana w poziomie w zakresie min 135 stopni - programowanie czasu, spłukiwanie miski i napełnianie kubka pacjenta - wyjmowana wlewka wody do kubka | Tak |  |
| 7 | Lampa operacyjna spełniająca następujące wymagania: - mocowana na unicie, - głowica ustawiana w trzech płaszczyznach, - żarówka halogen - regulacja intensywności natężenia w zakresie 8000-35 000 lux, z panela asysty i dodatkowo przełącznikiem przy głowicy lampy - regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 3 poziomy - długie ramię lampy umożliwia doświetlenie pola operacyjnego zza głowy operatora | Tak | Typ. Model. Producent |
| 8 | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka - do wyboru co najmniej 10 kolorów pastelowych - łatwo wymienna, dezynfekowalna, podkładka pod końcówki (pulpit lekarza) - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1 litr - bez karbowanej rury łączącej blok spluwaczki ze skrzynką przyłączeniową | Tak |  |
| 9 | Fotelik lekarza z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia. Kolor identyczny z kolorem tapicerki fotela | Tak | Typ. Model. Producent Zm. |
| 10 | Fotelik asysty z podparciem pleców z regulacją: wysokości siedziska, wysokości oparcia; Kolor identyczny z kolorem tapicerki fotela | Tak | Typ. Model. Producent Zm. |
| 11 | Końcówki stomatologiczne : Tylko do 1 Unitu - 18 9 kątnic przyspieszających 1:5 ze światłem - 18 9 prostnic ze sprayem wewnętrznym - 1 prostnica bez sprayu | Tak | Zm. |
| 12 | Uchwyt pod negatoskop do zdjęć panoramicznych zamontowany na unicie | Tak |  |
| 13 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |
| 14. | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
|  | Unit | 4 |  |  |  |
|  | Wyposażenie 4 unitów | Kp1 |  |  |  |
|  | Ogółem poz. 2.3 |  | Netto | Brutto |

2. 4. UNIT STOMATOLOGICZNY – 3 sztuki dla Katedry Chirurgii Stomatologicznej / korekta pkt. 5,  9,  10  i  11

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit sterowany elektrycznie posiadający: Podwójne ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampę zabiegową zawieszona na fotelu (poruszającą się góra-dół razem z fotelem). | Tak |  |
| 2 | Stolik lekarza z rękawami na wysięgnikach „od góry" spełniający następujące wymagania: - rękaw z dmuchawką 3 funkcyjną ze łatwo zdejmowaną obudową (wyjmij- włóż) i dyszą (końcówką) przystosowaną do sterylizacji - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym ze światłem co najmniej (obroty 40 000 obr/min. Moc max. 60 W) - łatwo odłączalne rękawy instrumentów (nakręcane na gwintowane gniazda) - wyjmowana taca na narzędzia pod konsolą, na obrotowym ramieniu w poziomie - rękawy z funkcją blokady położenia końcowego - minimalna długość rękawa 85 cm bez instrumentu (mierzona na rękawie maksymalnie wychylonym od krawędzi konsoli do końca rękawa) - panel sterowania z diodowym wyświetlaczem parametrów pracy | Tak |  |
| 3 | Jeden sterownik nożny dla funkcji fotela i unitu spełniający następujące wymagania: - joystick do obsługi ruchów fotela - możliwość pracy z wodą lub bez, - możliwość włączenia i wyłączenia światła w lampie operacyjnej - dźwignia wychylana horyzontalnie do aktywacji instrumentów - wywoływanie pozycji „0” i pozycji spluwaczkowej | Tak |  |
| 4 | Obrotowy panel asysty z możliwością sterowania ruchami fotela i wywoływania pozycji „0” i pozycji spluwaczkowej, napełniania kubka pacjenta i spłukiwania misy wyposażony w 2 rękawy ssaka i możliwością instalacji dwóch dodatkowych instrumentów w dowolnym momencie Ponadto następujące wymagania: - uchwyty rękawów ssakowych wyposażone w rolki prowadzące - odsysanie realizowane za pomocą centralnej instalacji ssącej Zamawiającego, unit posiada zawór sterujący ssaniem - układ ssania wyposażony w 1 wymienne sito (separator) wspólnie dla obu rękawów - zamknięcie sita bez gwintu zaopatrzone w uszczelkę (mocowanie na wcisk) | Tak |  |
| 5 | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - elektromechaniczny napęd fotela - sterownik nożny do sterowania pracą fotela funkcja zaprogramowania, co najmniej 4 pozycji fotela, - regulacja wysokości siedziska fotela: od min. 40 cm od podłoża do min 80cm od podłoża - zagłówek z dwoma przegubami i blokadą pneumatyczną mechaniczną i obrotem poduszki zagłówka na boki - zagłówek z bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta ( przesuwanie góra-dół przy pozycji pionowej oparcia) przy zmianie położenia oparcia i siedziska - możliwość odwrócenia poduszki zagłówka dla pacjentów na wózkach na inwalidzkich - zabezpieczenia awaryjne ruchu fotela chroniące przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów zlokalizowanych pod nogą i oparciem fotela, panelem asysty np. z funkcją powrotu min 3 cm do góry po najechaniu na przeszkodę (w celu uwolnienia przeszkody) lub inne rozwiązanie równoważne. - cienka bezszwowa tapicerka fotela z funkcją adaptacji kształtu - folia ochronna na całe siedzisko - odchylany lewy podłokietnik - synchronizacja ruchu oparcia i siedziska przy zmianie położenia oparcia, - pozycja Trendelenbourga, - wąska podstawa fotela < 40 cm | Tak | Zm. Zm. |
| 6 | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - porcelanowa spluwaczka odchylana w poziomie w zakresie min 135 stopni - programowanie czasu, spłukiwanie miski i napełnianie kubka pacjenta - wyjmowana wlewka wody do kubka | Tak |  |
| 7 | Lampa operacyjna spełniająca następujące wymagania: - mocowana na unicie, - głowica ustawiana w dwóch płaszczyznach, - żarówka halogen - regulacja intensywności natężenia w zakresie 8000-22500 lux, z panela asysty i dodatkowo przełącznikiem przy głowicy lampy regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 2 poziomy - długie ramię lampy umożliwia doświetlenie pola operacyjnego zza głowy operatora | Tak | Typ. Model. Producent |
| 8 | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka - do wyboru co najmniej 10 kolorów pastelowych - łatwo wymienna, dezynfekowalna, podkładka pod końcówki (pulpit lekarza) - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1 litr - bez karbowanej rury łączącej blok spluwaczki ze skrzynką przyłączeniową | Tak |  |
| 9 | Fotelik lekarza z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia. Kolor identyczny z kolorem tapicerki fotela | Tak | Typ. Model. Producent Zm. |
| 10 | Fotelik asysty - siodło z regulacją: wysokości siedziska, wysokości oparcia; wysokości oparcia; Kolor identyczny z kolorem tapicerki fotela | Tak | Typ. Model. Producent Zm. |
| 11 | Końcówki stomatologiczne: Tylko do 1 Unitu! - 18 9 kątnic przyspieszających 1:5 ze światłem - 18 9 prostnic ze sprayem wewnętrznym - 1 prostnica bez sprayu | Tak | Zm. |
| 12 | Uchwyt pod negatoskop do zdjęć panoramicznych zamontowany na unicie | Tak |  |
| 13 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |
| 14. | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
|  | Unit | 3 |  |  |  |
|  | Wyposażenie 3unitów | Kp1 |  |  |  |
|  | Ogółem poz. 2.4 |  | Netto | Brutto |

Poz. 3. Unity stomatologiczne z osprzętem – Katedra Periodontologii – 3 szt.  /korekta  Pkt.  5  i  15

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji urządzenia fabrycznie nowego | TAK |  |
| 2. | Unit sterowany pneumatycznie i elektrycznie (dwusystemowy). | TAK |  |
| 3. | Ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampa zabiegowa poruszające się góra-dół razem z fotelem. | TAK |  |
| 4. | Unit przystosowany do pracy dla osób prawo i leworęcznych, bez potrzeby interwencji serwisu, spełniający w związku z tym następujące wymagania: - stolik lekarza z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - blok spluwaczki z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta. | TAK |  |
| 5. | Stolik lekarza z rękawami na wysięgnikach „od góry” spełniający następujące wymagania: - zasięg rękawów licząc od mocowania w stoliku do końcówki (bez długości końcówki) w linii równoległej do podłogi – min. 80 cm - rękaw z dmuchawką 3-funkcyjną z szybko odłączalną (wyjmij-włóż) metalową końcówką przystosowaną do sterylizacji (jedna końcówka w zapasie), - rękaw turbinowy typu Midwest z jedną szybkozłączką oraz trzema turbinami z podświetleniem, z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem, - rękaw z diodową lampą polimeryzacyjną z min. dwoma trybami pracy, - rękaw ze skalerem piezoeektrycznym z trzema różnymi końcówkami roboczymi, - w dwóch z pięciu unitów piaskarka zakładana na szybkozłączkę podłączoną do rękawa turbinowego stolika lekarza (zamiennie z turbiną) - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym bezszczotkowym z podświetleniem, (moc max 60 W, zakres prędkości obrotowej 300 – 40 000 obrotów/min, tryb pracy ENDO, cyfrowa regulacja momentu obrotowego, autorewers) oraz z trzema kątnicami o przełożeniu 1:1 z podświetleniem z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem, - taca o wymiarach min. 30x40 cm, z możliwością zmiany ustawienia w poziomie, mocowana do konsolety na ramieniu podwójnie łamanym, obydwa przeguby wyposażone w łożyska igiełkowe, - mocowanie ramienia ze stolikiem lekarza pod fotelem pacjenta , - dwa uchwyty stolika lekarza z przyciskami blokady pneumatycznej położenia stolika, - ramiona końcówek bez blokad w pozycji „aktywnej”, bez dodatkowych elementów ruchomych (np. kółek, rolek), - panel lekarza: sterowanie ruchami fotela (w tym co najmniej 8 pozycji możliwych do zaprogramowania), programowanie prędkości obrotowej i momentu obrotowego mikrosilnika elektrycznego bezszczotkowego (w tym co najmniej 8 ustawień prędkości obrotowej i momentu obrotowego możliwych do zaprogramowania), zmiana kierunku obrotów mikrosilnika, włączanie sprayu w końcówkach, spłukiwanie miski spluwaczki, napełnianie kubka pacjenta. | TAK | Zm. |
| 6. | Wielofunkcyjny pneumatyczny sterownik nożny spełniający następujące wymagania: - przełącznik do pracy z wodą lub bez, - przycisk przedmuchu w końcówkach tzw. Chip-blower, - okrągła, metalowa pokrywa przycisku napędowego końcówek o średnicy min. 12 cm - przemieszczanie sterownika przy pomocy nogi. | TAK |  |
| 7. | Panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, wyposażony w dmuchawkę 3-funkcyjną, trzy rękawy ssaka (dwa o dużej i jeden o małej średnicy – wg ogólnie obowiązującego standardu) o regulowanej metalowymi zaworami walcowymi sile odsysania, spełniający ponadto następujące wymagania: - możliwość ustawienia panela w zakresie wysokości min. 50 cm (różnica pomiędzy położeniem najniższym i najwyższym), - układ ssania wyposażony w jedno wymienne sito (separator) wspólne dla wszystkich rękawów, - zamknięcie sita bez gwintu zaopatrzone w uszczelkę (mocowanie na wcisk) | TAK |  |
| 8. | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - hydrauliczny napęd fotela (siłowniki hydrauliczne z min. 8 letnią gwarancją) - nożne sterowanie ruchami fotela, dzięki sterownikowi nożnemu (programowanie pozycji), - zakres wysokości fotela: najniższe położenie siedziska max. 35 cm, a najwyższe min. 80 cm od podłoża, - chirurgiczny zagłówek z dwoma przegubami z regulacją pochylenia za pomocą przycisku oraz bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta przy zmianie położenia oparcia i siedziska, - podwójna regulacja wysokości zagłówka tzn. przesuwanie zagłówka wraz przegubem względem oparcia fotela oraz zmiana wysokości zagłówka bez zmiany położenia przegubu względem oparcia fotela, - wyłączniki awaryjne ruchu fotela chroniące przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów pod fotelem, blokiem spluwaczki i miską spluwaczki np. z funkcją odjazdu min. 3 cm do góry po najechaniu na przeszkodę (celem uwolnienia przeszkody), lub inne rozwiązanie równoważne; - obrót fotela w poziomie w zakresie min. ± 30 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż fotela, - cienka tapicerka oparcia fotela – max. 3 cm, oparcie powinno być elastyczne w części podtrzymującej ręce pacjenta i w najgrubszym miejscu nie powinno przekraczać 8 cm, - obrotowy prawy i lewy podłokietnik z możliwością zablokowania, w co najmniej trzech położeniach, - synchronizacja ruchu oparcia i siedziska przy zmianie położenia oparcia, - pozycja Trendelenbourga, - metalowa podstawa fotela ze strefą o wysokości min. 5 cm chroniącą przed uszkodzeniem (np. butami pacjenta lub lekarza) elementy fotela wykonane z tworzywa, - przyłącza mediów zlokalizowane w niezależnej skrzynce przyłączeniowej. | TAK |  |
| 9. | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - umieszczania całego bloku po lewej lub po prawej stronie pacjenta z mechaniczną blokadą położenia, - porcelanowa spluwaczka odchylana w poziomie w zakresie min. ± 90 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż spluwaczki, - programowanie czasu, spłukiwania miski i napełniania kubka pacjenta. | TAK |  |
| 10. | Lampa halogenowa spełniająca następujące wymagania: - mocowana na unicie, - głowica ustawiana w trzech płaszczyznach, - możliwość redukcji natężenia do poziomu 8000 lux, z panela lekarza, panela asysty oraz przełącznikiem przy głowicy lampy, - regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 3 poziomy, w tym jedno co najmniej 24 000 lux, - standardowa żarówka halogenowa, możliwość samodzielnej wymiany przez lekarza, - zapasowa żarówka umieszczona w schowku przy głowicy lampy. | TAK | Typ. Model. Producent |
| 11. | Zestaw cyfrowej kamery wewnątrzustnej – 2 szt. (16 stopklatek) z monitorem LCD min. 17” z szybą ochronną i uchwytem o rozdzielczości min. 1,3 Megapikseli, do zamocowania na ruchomym ramieniu do masztu lampy zabiegowej; | TAK | Typ. Model. Producent |
| 12. | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka – do wyboru co najmniej 10 kolorów - łatwo wymienna, dezynfekowalna, podkładka pod końcówki, - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1 litr, mocowanie zbiornika typu bagnetowego (nie gwintowego). | TAK |  |
| 13. | Stołek lekarza z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia. | TAK | Typ. Model. Producent |
| 14. | Stołek asysty z regulacją: wysokości siedziska, wysokości oparcia | TAK | Typ. Model. Producent |
| 15. | Asystor jezdny wym: 52x52x80cm min. 3 x szuflady; 2 x kosz wysuwny | TAK | zm |
| 16. | Unity podłączone do centralnej instalacji ssącej i instalacji sprężonego powietrza Zamawiającego | TAK |  |
| 17. | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
|  | Unit | 3 |  |  |  |
|  | Wyposażenie 3 unitów | Kpl. |  |  |  |
|  | Ogółem poz. 3 |  | Netto | Brutto |

Poz. 4. Unity stomatologiczne z osprzętem – Ortodoncja – 2 sztuki  / korekta  pkt.6, 13,  18

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit sterowany pneumatycznie i elektrycznie (dwusystemowy). | TAK |  |
| 2. | Ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampa zabiegowa poruszające się góra-dół razem z fotelem. | TAK |  |
| 3. | Unit przystosowany do pracy dla osób prawo i leworęcznych, bez potrzeby interwencji serwisu, spełniający w związku z tym następujące wymagania: -stolik lekarza z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, -blok spluwaczki z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, -panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta. | TAK |  |
| 4. | Stolik lekarza z rękawami na wysięgnikach „od góry” spełniający następujące wymagania: - zasięg rękawów licząc od mocowania w stoliku do końcówki (bez długości końcówki) w linii równoległej do podłogi – min. 80 cm - rękaw z dmuchawką 3-funkcyjną z szybko odłączalną (wyjmij-włóż) metalową końcówką przystosowaną do sterylizacji (jedna końcówka w zapasie), - rękaw turbinowy typu Midwest z jedną szybkozłączką oraz z trzema turbinami z podświetleniem, z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem, - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym z podświetleniem (obroty do 40 000 obr/min) oraz z trzema kątnicami o przełożeniu 1:1 z podświetleniem z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem, - piaskarka zakładana na rękaw turbinowy z szybkozłączką (zamiennie z turbiną) - rękaw z diodową lampą polimeryzacyjną min. 1200 mW/cm2, - w jednym z trzech unitów rękaw ze skalerem piezoelektrycznym z trzema różnymi końcówkami roboczymi - w dwóch z trzech unitów prostnica o przełożeniu 1:1, bez podświetlenia, z wewnętrznym sprayem, - taca pod konsoletą o wymiarach min. 25x35 cm, z możliwością zmiany ustawienia w poziomie, mocowana do konsolety na ramieniu podwójnie łamanym, obydwa przeguby wyposażone w łożyska igiełkowe, - mocowanie ramienia ze stolikiem lekarza pod fotelem pacjenta , - uchwyt stolika z przyciskiem blokady pneumatycznej położenia stolika, - ramiona końcówek bez blokad w pozycji „aktywnej”, bez dodatkowych elementów ruchomych (np. kółek, rolek), - panel sterowania ruchami fotela dostępny na panelu głównym (w tym co najmniej 4 pozycje możliwe do zaprogramowania). | TAK |  |
| 5. | Wielofunkcyjny pneumatyczny sterownik nożny spełniający następujące wymagania: - przełącznik do pracy z wodą lub bez, - przycisk przedmuchu w końcówkach tzw. chip-blower, - okrągła, metalowa pokrywa przycisku napędowego końcówek o średnicy min. 12 cm, - możliwość przemieszczania sterownika przy pomocy nogi. | TAK |  |
| 6. | Panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, wyposażony w dmuchawkę 3-funkcyjną, trzy rękawy ssaka (dwa o dużej i jeden o małej średnicy – wg ogólnie obowiązującego standardu) o regulowanej metalowymi zaworami walcowymi sile odsysania, spełniający ponadto następujące wymagania: - możliwość ustawienia panela w zakresie wysokości min. 50 cm (różnica pomiędzy położeniem najniższym i najwyższym), - układ ssania wyposażony w jedno wymienne sito (separator) wspólne dla wszystkich rękawów, - długie ramie ssaka, - zamknięcie sita bez gwintu zaopatrzone w uszczelkę (mocowanie na wcisk) | TAK | Zm. |
| 7. | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - hydrauliczny napęd fotela (siłowniki hydrauliczne z min. 10 letnią gwarancją) - nożne sterowanie ruchami fotela, dzięki sterownikowi nożnemu ( w tym co najmniej 4 pozycje możliwe do zaprogramowania), - zakres wysokości fotela: najniższe położenie siedziska max. 35 cm, a najwyższe min. 80 cm od podłoża, - chirurgiczny zagłówek z dwoma przegubami z regulacją pochylenia za pomocą przycisku oraz bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta przy zmianie położenia oparcia i siedziska, - podwójna regulacja wysokości zagłówka tzn. przesuwanie zagłówka wraz przegubem względem oparcia fotela oraz zmiana wysokości zagłówka bez zmiany położenia przegubu względem oparcia fotela, - wyłączniki awaryjne ruchu fotela chroniące przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów pod fotelem, blokiem spluwaczki i miską spluwaczki np. z funkcją odjazdu min. 3 cm do góry po najechaniu na przeszkodę (uwolnienie przeszkody), lub inne rozwiązanie równoważne – opisać - Obrót fotela w poziomie w zakresie min. ± 30 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż fotela, - cienka tapicerka oparcia fotela – max. 3 cm, oparcie powinno być elastyczne w części podtrzymującej ręce pacjenta i w najgrubszym miejscu nie powinno przekraczać 8 cm, - obrotowy prawy i lewy podłokietnik z możliwością zablokowania w co najmniej trzech położeniach, - synchronizacja ruchu oparcia i siedziska przy zmianie położenia oparcia, - programowanie co najmniej 2 pozycji, - pozycja Trendelenbourga, - metalowa podstawa fotela ze strefą o wysokości min. 5 cm chroniącą przed uszkodzeniem ( np. butami pacjenta lub lekarza) elementy fotela wykonane z tworzywa, - przyłącza mediów zlokalizowane w niezależnej skrzynce przyłączeniowej. | TAK |  |
| 8. | Blok spluwaczki spełniający wymagania: - możliwość umieszczania całego bloku po lewej lub po prawej stronie pacjenta z mechaniczną blokadą położenia, - porcelanowa spluwaczka odchylana w poziomie w zakresie min. +/- 90 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż spluwaczki, - programowanie czasu, spłukiwania miski i napełniania kubka pacjenta. | TAK |  |
| 9. | Lampa halogenowa spełniająca wymagania: - mocowana na unicie, - głowica ustawiana w trzech płaszczyznach, - redukcja natężenia do poziomu 8000 lux, z panela asysty oraz przełącznikiem przy głowicy lampy, - regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 3 poziomy, w tym jedno co najmniej 24 000 lux, - standardowa żarówka halogenowa, do samodzielnej wymiany przez lekarza, - zapasowa żarówka umieszczona w schowku przy głowicy lampy. | TAK | Typ. Model. Producent |
| 10. | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka – do wyboru co najmniej 10 kolorów - łatwo wymienna, dezynfekowalna, podkładka pod końcówki (w zapasie min 10 szt.), - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki , zasilanego ze zbiornika o pojemności min. 1 litr, mocowanie zbiornika typu bagnetowego (nie gwintowego). | TAK |  |
| 11. | Stołek lekarza z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia. | TAK | Typ. Model. Producent |
| 12. | Stołek asysty z podparciem pleców z regulacją: wysokości siedziska, wysokości oparcia | TAK | Typ. Model. Producent |
| 13. | Asystor jezdny wym: 52x52x80 [cm] min. 3 x szuflady ; 2 x kosz wysuwny - noga z kołami z regulacją wysokości, - kółka pokryte gumą, - blat pokryty szkłem; | TAK | Zm. |
| 14. | Unity podłączone do centralnej instalacji ssącej i instalacji sprężonego powietrza, w obiekcie Zamawiającego | TAK |  |
| 15. | Mikrosilnik elektryczny ze światłem oraz węwnętrznym przewodem wody, regulacja prędkości obrotowej i kierunku z pulpitu lekarza (nie w sterowniku nożnym). | TAK |  |
| 16. | Końcówka turbinowa ze światłem oraz wewnętrznym przewodem wody. 3 sztuki | TAK |  |
| 17. | Piaskarka Budowa kompaktowa, obudowa koloru szarego, końcówka obrotowa o 360°, łatwo rozłączana przy pomocy jednego pierścienia, a dysza łatwo rozłączalna z dwoma tipami o kącie 60° oraz 80° Przystosowana do zamocowania bezpośrednio na rękaw turbinowy Midwest Unitu, na szybkozłączkę. | TAK | Typ. Model. Producent |
| 18. | Rękaw wraz ze skalerem (3 końcówki), skaler sterowany elektroniką unitu (nie potencjometrem) | TAK | Zm. Typ. Model. Producent |
| 19. | Monitor LCD min. 17 “ Rozdzielczość min. 1280 x 1024 (1,3 mega pikseli), | TAK | Typ. Model. Producent |
| 20. | Kamera wewnątrzustna o rozdzielczości min. 1,3 mega pikseli, do monitora LCD. | TAK | Typ. Model. Producent |
| 21. | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
|  | Unit | 2 |  |  |  |
|  | Wyposażenie 2 unitów | Kpl. |  |  |  |
|  | Ogółem poz. 4 |  | Netto | Brutto |

5.  Unity dla Z.  Protetyki Stomatologicznej AM

5 sztuk unitów stomatologicznych z osprzętem – Protetyka Stomatologiczna

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit sterowany pneumatycznie i elektrycznie (dwusystemowy). | Tak |  |
| 2 | Ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampa zabiegowa poruszające się góra-dół razem z fotelem. | Tak |  |
| 3 | Unit przystosowany do pracy dla osób prawo i leworęcznych, bez potrzeby interwencji serwisu, spełniający w związku z tym następujące wymagania: - stolik lekarza z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - blok spluwaczki z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta. | Tak |  |
| 4 | Stolik lekarza z rękawami na wysięgnikach „od dołu” spełniający następujące wymagania: - zasięg rękawów licząc od mocowania w stoliku do końcówki (bez długości końcówki) w linii równoległej do podłogi – min. 80 cm - rękaw z dmuchawką 3-funkcyjną z szybko odłączalną (wyjmij-włóż) metalową końcówką przystosowaną do sterylizacji (jedna końcówka w zapasie), - rękaw turbinowy typu Midwest z szybkozłączką oraz turbiną z podświetleniem, z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem, - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym z podświetleniem (obroty do 40 000 obr/min) oraz kątnicą o przełożeniu 1:1 z podświetleniem z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem oraz prostnica o przełożeniu 1:1 bez podświetlenia - rękaw ze skalerem piezoelektrycznym z trzema różnymi końcówkami roboczymi - taca pod konsoletą o wymiarach min. 30x20 cm, z możliwością zmiany ustawienia w poziomie, mocowana do konsolety na ramieniu podwójnie łamanym, obydwa przeguby wyposażone w łożyska igiełkowe, - mocowanie ramienia ze stolikiem lekarza pod fotelem pacjenta, - blokada pneumatyczna położenia stolika, - panel sterowania ruchami fotela (w tym co najmniej 3 pozycje możliwe do zaprogramowania). | Tak |  |
| 5 | Wielofunkcyjny pneumatyczny sterownik nożny spełniający następujące wymagania: - przełącznik do pracy z wodą lub bez, - przycisk przedmuchu w końcówkach tzw. chip-blower, - okrągła, metalowa pokrywa przycisku napędowego końcówek o średnicy min. 12 cm - możliwość przemieszczania sterownika przy pomocy nogi. | Tak |  |
| 6 | Panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, wyposażony w dmuchawkę 3-funkcyjną, trzy rękawy ssaka (dwa o dużej i jeden o małej średnicy – wg ogólnie obowiązującego standardu) o regulowanej metalowymi zaworami walcowymi sile odsysania, spełniający ponadto następujące wymagania: - możliwość ustawienia panela w zakresie wysokości min. 50 cm (różnica pomiędzy położeniem najniższym i najwyższym), - układ ssania wyposażony w jedno wymienne sito (separator) wspólne dla wszystkich rękawów, - zamknięcie sita bez gwintu zaopatrzone w uszczelkę (mocowanie na wcisk). | Tak |  |
| 7 | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - hydrauliczny napęd fotela (siłowniki hydrauliczne z min. 8 letnią gwarancją) - nożne sterowanie ruchami fotela, dzięki sterownikowi nożnemu ( w tym co najmniej 3 pozycje możliwe do zaprogramowania), - zakres wysokości fotela: najniższe położenie siedziska max. 35 cm, a najwyższe min. 80 cm od podłoża, - chirurgiczny zagłówek z dwoma przegubami z regulacją pochylenia za pomocą przycisku oraz bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta przy zmianie położenia oparcia i siedziska, - podwójna regulacja wysokości zagłówka tzn. przesuwanie zagłówka wraz przegubem względem oparcia fotela oraz zmiana wysokości zagłówka bez zmiany położenia przegubu względem oparcia fotela, - wyłączniki awaryjne ruchu fotela chroniące przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów pod fotelem, blokiem spluwaczki i miską spluwaczki np. z funkcją odjazdu min 3 cm do góry po najechaniu na przeszkodę (celem uwolnienia przeszkody) lub inne równoważne – opisać - możliwość obrotu fotela w poziomie w zakresie min. +/- 30 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż fotela, - cienka tapicerka oparcia fotela – max. 3 cm, oparcie powinno być elastyczne w części podtrzymującej ręce pacjenta i w najgrubszym miejscu nie powinno przekraczać 8 cm, - obrotowy prawy i lewy podłokietnik z możliwością zablokowania w co najmniej trzech położeniach, - synchronizacja ruchu oparcia i siedziska przy zmianie położenia oparcia, - pozycja Trendelenbourga, - metalowa podstawa fotela ze strefą o wysokości min. 5 cm chroniącą przed uszkodzeniem ( np. butami pacjenta lub lekarza) elementy fotela wykonane z tworzywa, - przyłącza mediów zlokalizowane w niezależnej skrzynce przyłączeniowej. | Tak |  |
| 8 | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - możliwość umieszczania całego bloku po lewej lub po prawej stronie pacjenta z mechaniczną blokadą położenia, - prcelanowa spluwaczka odchylana w poziomie w zakresie min +/- 90 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż spluwaczki, - programowanie czasu, spłukiwania miski i napełniania kubka pacjenta. | Tak |  |
| 9 | Lampa halogenowa spełniająca następujące wymagania: - mocowana na unicie, - głowica ustawiana w trzech płaszczyznach, - możliwość redukcji natężenia do poziomu 8000 lux, z panela asysty oraz przełącznikiem przy głowicy lampy, - regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 3 poziomy, w tym jedno co najmniej 24 000 lux, - standardowa żarówka halogenowa, możliwość samodzielnej wymiany przez lekarza, - zapasowa żarówka umieszczona w schowku przy głowicy lampy. | Tak | Typ. Model. Producent |
| 10 | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka – do wyboru co najmniej 10 kolorów - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1 litr, mocowanie zbiornika typu bagnetowego (nie gwintowego). | Tak |  |
| 11 | Stołek lekarza z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia. | Tak | Typ. Model. Producent |
| 12 | Asystor jezdny z min. wym: 52x52x80 [cm] min. 3 x szuflady ; 2 x kosz wysuwny | Tak | Zm. |
| 13 | Unity podłączone do centralnej instalacji ssącej i instalacji sprężonego powietrza Zamawiającego | Tak |  |
| 14 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

5.2  Unit stomatologicznego z osprzętem Protetyka Stomatologiczna – 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit sterowany pneumatycznie i elektrycznie (dwusystemowy). | Tak |  |
| 2. | Ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampa zabiegowa poruszające się góra-dół razem z fotelem. | Tak |  |
| 3. | Unit przystosowany do pracy dla osób prawo i leworęcznych, bez potrzeby interwencji serwisu, spełniający w związku z tym następujące wymagania: - stolik lekarza z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - blok spluwaczki z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta. | Tak |  |
| 4. | Stolik lekarza z rękawami na wysięgnikach „od góry” spełniający następujące wymagania: - zasięg rękawów licząc od mocowania w stoliku do końcówki (bez długości końcówki) w linii równoległej do podłogi – min. 80 cm - rękaw z dmuchawką 3-funkcyjną z szybko odłączalną (wyjmij-włóż) metalową końcówką przystosowaną do sterylizacji (jedna końcówka w zapasie), - rękaw turbinowy typu Midwest z jedną szybkozłączką oraz pięcioma turbinami z podświetleniem, z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem, - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym z podświetleniem (obroty do 40 000 obr/min) oraz kątnicą o przełożeniu 1:1 z podświetleniem z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem oraz trzynastoma prostnicami o przełożeniu 1:1 bez podświetlenia oraz dwiema kątnicami przyspieszającymi o przełożeniu 1:5 z podświetleniem z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem - rękaw ze skalerem piezoelektrycznym z trzema różnymi końcówkami roboczymi - rękaw z diodową lampą polimeryzacyjną z min. dwoma trybami pracy, - taca pod konsoletą o wymiarach min. 30x20 cm, z możliwością zmiany ustawienia w poziomie, mocowana do konsolety na ramieniu podwójnie łamanym, obydwa przeguby wyposażone w łożyska igiełkowe, - mocowanie ramienia ze stolikiem lekarza pod fotelem pacjenta , - blokada pneumatyczna położenia stolika, - ramiona końcówek bez blokad w pozycji „aktywnej”, bez dodatkowych elementów ruchomych (np. kółek, rolek), - panel sterowania ruchami fotela (w tym co najmniej 3 pozycje możliwe do zaprogramowania). | Tak |  |
| 5. | Wielofunkcyjny pneumatyczny sterownik nożny spełniający następujące wymagania: - przełącznik do pracy z wodą lub bez, - przycisk przedmuchu w końcówkach tzw. chip-blower, - okrągła, metalowa pokrywa przycisku napędowego końcówek o średnicy min. 12 cm - możliwość przemieszczania sterownika przy pomocy nogi. | Tak |  |
| 6. | Panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, wyposażony w dmuchawkę 3-funkcyjną, trzy rękawy ssaka (dwa o dużej i jeden o małej średnicy – wg ogólnie obowiązującego standardu) o regulowanej metalowymi zaworami walcowymi sile odsysania, spełniający ponadto następujące wymagania: - możliwość ustawienia panela w zakresie wysokości min. 50 cm (różnica pomiędzy położeniem najniższym i najwyższym), - układ ssania wyposażony w jedno wymienne sito (separator) wspólne dla wszystkich rękawów, - zamknięcie sita bez gwintu zaopatrzone w uszczelkę (mocowanie na wcisk) | Tak |  |
| 7. | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - hydrauliczny napęd fotela (siłowniki hydrauliczne z min. 8 letnią gwarancją) - nożne sterowanie ruchami fotela, (w tym co najmniej 3 pozycje do zaprogramowania), - zakres wysokości fotela: najniższe położenie siedziska max. 35 cm, a najwyższe min. 80 cm od podłoża, - chirurgiczny zagłówek z dwoma przegubami z regulacją pochylenia za pomocą przycisku oraz bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta przy zmianie położenia oparcia i siedziska, - podwójna regulacja wysokości zagłówka tzn. przesuwanie zagłówka wraz przegubem względem oparcia fotela oraz zmiana wysokości zagłówka bez zmiany położenia przegubu względem oparcia fotela, - wyłączniki awaryjne ruchu fotela chroniące przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów pod fotelem, blokiem spluwaczki i miską spluwaczki np. z funkcją odjazdu min 3 cm do góry po najechaniu na przeszkodę (celem uwolnienia przeszkody) lub inne równoważne – opisać - możliwość obrotu fotela w poziomie w zakresie min. +/- 30 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż fotela, - cienka tapicerka oparcia fotela – max. 3 cm, oparcie powinno być elastyczne w części podtrzymującej ręce pacjenta i w najgrubszym miejscu nie powinno przekraczać 8 cm, - obrotowy prawy i lewy podłokietnik z możliwością zablokowania w co najmniej trzech położeniach, - synchronizacja ruchu oparcia i siedziska przy zmianie położenia oparcia, - pozycja Trendelenbourga, - metalowa podstawa fotela ze strefą o wysokości min. 5 cm chroniącą przed uszkodzeniem ( np. butami pacjenta lub lekarza) elementy fotela wykonane z tworzywa, - przyłącza mediów zlokalizowane w niezależnej skrzynce przyłączeniowej. | Tak |  |
| 8. | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - możliwość umieszczania całego bloku po lewej lub po prawej stronie pacjenta z mechaniczną blokadą położenia, - porcelanowa spluwaczka odchylana w poziomie w zakresie min +/- 90 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż spluwaczki, - programowanie czasu, spłukiwania miski i napełniania kubka pacjenta. | Tak |  |
| 9. | Lampa halogenowa o funkcjach i parametrach: - mocowana na unicie, - głowica ustawiana w trzech płaszczyznach, - możliwość redukcji natężenia do poziomu 8000 lux, z panela asysty oraz przełącznikiem przy głowicy lampy, - regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 3 poziomy, w tym jedno co najmniej 24 000 lux, - standardowa żarówka halogenowa, samodzielnej wymiany przez lekarza, - zapasowa żarówka umieszczona w schowku przy głowicy lampy. | Tak | Typ. Model. Producent |
| 10. | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka – do wyboru co najmniej 10 kolorów - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1 litr, mocowanie zbiornika typu bagnetowego (nie gwintowego). | Tak |  |
| 11. | Stołek lekarza z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia. | Tak |  |
| 12. | Stołek asysty z regulacją: wysokości siedziska, wysokości oparcia – 2 sztuki | Tak |  |
| 13. | Asystor jezdny z wym: 52x52x80cm ; min. 3 x szuflady - 2 sztuki | Tak |  |
| 14. | Unity podłączone do centralnej instalacji ssącej i instalacji sprężonego powietrza Zamawiającego | Tak |  |
| 15. | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

| 16. | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unit poz. 5.1 | 5 |  |  |  |
|  | Wyposażenie unitu 5.1 | Kpl. |  |  |  |
|  | Unit poz. 5.2 | 1 |  |  |  |
|  | Wyposażenie unitu 5.2 | Kpl. |  |  |  |
|  | Ogółem poz. 5 |  | Netto | Brutto |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

…………………………………. 			…………………………………

Data 						Podpis i pieczęć Wykonawcy