## Załącznik nr  1       FORMULARZ  OFERTOWY     PN-106/11   część C

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

adres Wykonawcy:

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Cena Netto PLN | Wartość netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Autoklaw z drukarką | 3 |  |  |  |
|  | 2. Autoklaw do końcówek | 2 |  |  |  |
|  | 3. Myjka | 1 |  |  |  |
|  | 4. Zgrzewarka | 1 |  |  |  |
|  | Razem | Netto | Brutto |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 2 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 36 miesięcy Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 60 dni od dnia złożenia ofert

7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg   AM/AZ/PN-106/11   część C                           ZAŁĄCZNIK  NR 2

Poz. 1.1.  AUTOKLAW  z drukarką wewnętrzną – 1 szt. Stomatologia Zachowawcza

# POZ. 1.2. AUTOKLAW  z drukarką wewnętrzną – 1 sztuka  Ortodoncja

Poz. 1.3  AUTOKLAW  z drukarką wewnętrzną - 1 szt. Protetyka

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Parametry i funkcje oferowane wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autoklaw nasto-łowy klasy B | Tak |  |
|  | Pojemność komory min 20 litrów (do +10%) | Tak |  |
|  | Komora kwadratowa lub przystosowana do kaset ze stali nierdzewnej + podać wymiary wewnętrzne | Tak podać |  |
|  | Żywotność komory na co najmniej 44000 procesów | Tak |  |
|  | Próżnia wstępna frakcjonowana | Tak |  |
|  | Suszenie próżniowe | Tak |  |
|  | Temperatura programowana, zakres min 117-134oC | Tak |  |
|  | Czas sterylizacji programowany w zakresie min. 1-30 minut | Tak podać |  |
|  | Program szybki typu Flash maks. 9-12 min lub inny równoważny | Tak podać |  |
|  | Zbiornik wody min 5 litrów | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V 50-60Hz | Tak |  |
|  | Moc pobierania maks. 2300 W | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu | Tak |  |
|  | Próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane pompą próżniową, | Tak |  |
|  | Funkcja wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by", | Tak |  |
|  | Suszenie przy pomocy pompy próżniowej, | Tak |  |
|  | Filtr bakteriologiczny, | Tak |  |
|  | Wyświetlacz w języku polskim informujący o pracy autoklawu | Tak |  |
|  | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów, | Tak |  |
|  | Min 2 programy w temperaturze 121ºC, | Tak |  |
|  | Min 4 programy w temperaturze 134ºC, | Tak |  |
|  | Min 2 programy testowe typu VACUUM Test (test próżniowy), Bowie&Dick Test (test na przenikalność pary wodnej) lub inne równoważne | Tak podać |  |
|  | Przesuwane drzwi zamykające komorę | Tak |  |
|  | Wydruk parametrów sterylizacji (wewnętrzna drukarka) | Tak podać |  |
|  | Masa całkowita ≤ 80 kg | Tak podać |  |
|  | Poziom hałasu < 60 dB | Tak podać |  |
| 27. | Kalkulacja ceny | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
|  | AUTOKLAW z drukarką wewnętrzną | 3 |  |  |  |

Poz. 2.1  Urządzenie Autoklaw do końcówek  stomatologicznych – 1 szt. Protetyka

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoklaw nastołowy parowy a) czyszczenie zewnętrzne wszystkich narzędzi b) czyszczenie wewnętrzne wszystkich wewnętrznych kanałów narzędzi c) smarowanie kanałów napędowych przed procesem sterylizacji d) sterylizację zewnętrzną i wewnętrzną narzędzi stomatologicznych Sterylizacja wsadów typu A i B Sterylizacja sześciu końcówek i 6 adapterów do końcówek w jednym wsadzie - jednocześnie | Tak |  |
| 2 | Dane techniczne: Czas sterylizacji max. 12 minut 2 rodzaje cykli: sterylizacja i smarowanie Maksymalne ciśnienie pary 2,4 bara Pojemność zbiornika na wodę min. 2 litry Pojemność zbiornika na olej min. 0,3 litra Programy realizowane w cyklu automatycznym Wyposażony w zbiornik wody zużytej Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz Pobór mocy nie więcej niż 1100 W | Tak podać |  |
| 3 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp.. | Tak |  |

Poz. 2.2. Autoklaw do mycia, sterylizacji i smarowania  końcówek: turbin i kątnic – 1 sztuka

Dla  Z. Stomatologii Zachowawczej

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p | Funkcja lub Parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOKLAW o funkcjach automatycznego mycia, smarowania i sterylizacji końcówek, który - czyści końcówki z zewnętrz - strumieniem wody zimnej i gorącej pod wysokim ciśnieniem, usuwając z narzędzi biofilm i brud oraz ich kanały wewnętrzne (turbiny i kątnice) przez 4 krotne przepłukiwanie kanałów przy użyciu wody i powietrza pod ciśnieniem. Ilość faz mycia dla jednego cyklu można zwiększyć do 6 razy. - smaruje taką samą ilością oleju (odpowiednią) suche kanały końcówek – zastępując smarowanie końcówek, turbin i kątnic w sposób manualny, | Tak opisać |  |
| 2 | Autoklaw posiada co najmniej trzy cykle sterylizacyjne: - 134°C, sterylizacja 3 minuty - 134°C, sterylizacja 18 minut - 121°C, sterylizacja 15 minut | Tak |  |
| 3 | Wbudowany czujnik przewodnictwa wody – mierzy jakość wody (woda demineralizowana lub destylowana do 3 mS ) | Tak |  |
| 4 | Sprężone powietrze pod ciśnieniem co najmniej w zakresie: 2,5 - 2,8 Bar | Tak |  |
| 5 | Odprowadzanie zużytej wody, pary i oleju | Tak |  |
| 6 | Moc max. 1100 W Zasilanie 230 V; 50- 60 Hz | Tak |  |
| 7 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Poz. 3. Myjka Ultradźwiękowa – 1 sztuka- Zakład Chirurgii Stomatologicznej

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika 6,5 + (do 10%) litra | Tak | Model |
| 2 | Częstotliwość pracy min. 40 kHz | Tak, podać |  |
| 3 | Moc układu grzania 300 W | Tak |  |
| 4 | Układ czasowy 1-30 min. | Tak |  |
| 5 | Regulator temperatury 30-60 ºC lub 30-80 ºC | Tak |  |
| 6 | Wanna ze stali nierdzewnej, | Tak, podać |  |
| 7 | Moc ultradźwiękowa (max/okres) 2x320 W | Tak |  |
| 8 | Wyświetlacz cyfrowy, który informuje o czasie i mocy urzadzenia | Tak |  |
| 9 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

### Poz. 4. Zgrzewarka impulsowa do rękawów – 1 sztuka – Zakład Stom. Zachowawczej

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| Lp. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgrzewarka impulsowa do rękawów Szerokość rękawów do 31 cm | Tak podać |  |
| 2 | Szerokość zgrzewu min. 12 mm | Tak |  |
| 3 | Dwupoziomowy wieszak na rękawy | Tak |  |
| 4 | Zawieszenie uchwytu na rękawy na ścianie | Tak |  |
| 5 | Lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy prawidłowego procesu | Tak |  |
| 6 | Gładkie powierzchnie łatwe do czyszczenia | Tak |  |
| 7. | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.   Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy