## Załącznik nr  1       FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ / PN -  35/ 12     / korekta 24.04.2012

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ....................................................

NIP: .........................................             REGON: ....................................         www: ...........................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa Bronchofiberoskopu intubacyjnego do Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej AM przy ul. Grabiszyńskiej 105; 53-430 Wrocław | 1 kpl. |  |  |
| 2 | RAZEM Słownie brutto PLN |  |
| 3 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 4 | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji przedmiotu umowy z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, lub od dnia dostarczenia uszkodzonego urządzenia do Serwisu Wykonawcy na jego koszt a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy u Wykonawcy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, fax całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od  terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ / PN -  35 / 12     	ZAŁĄCZNIK  NR 2  /kor.24.04.12

Nazwa i adres Wykonawcy:   ..................................................

Model urządzenia :

Producent/Firma:   .

Kraj:                                                         Rok produkcji:

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Giętki bronchofiberoskop intubacyjny ze źródłem światła | Tak, |  |
| 1. | Pole widzenia min. 90° | Tak, podać | Kor. |
| 2. | Głębia ostrości w zakresie min. 3-50 m | Tak, podać |  |
| 3. | Zakres wychyleń końcówki (góra/dół) Min. : 140° / 130° | Tak, podać | Kor. |
| 4. | Średnica tuby wziernikowej w zakresie 5.0 - 5.2 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Średnica kanału roboczego Min. 2.6 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Długość robocza tuby wziernikowej Min. 600 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Całkowita długość tuby wziernikowej w zakresie 850 – 930 mm | Tak, podać | Kor. |
| 8. | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej Innova2 lub Innova3 – przeznaczonych dla endoskopów giętkich | Tak/ Nie podać |  |
| 9. | Przenośny zasilacz źródła światła o wadze do 0,6 kg | Tak, podać |  |
| 10. | Zasilanie bateryjne – podać rodzaj baterii | Tak, podać |  |
| 11. | Wyposażenie: ustnik, komplet szczotek do mycia fibroskopu, kleszcze biopsyjne, tester szczelności | Tak |  |
| 13 | Dokument CE lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez Producenta | Tak |  |
| 14 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie z wyposażeniem jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie  odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy