## Załącznik nr  1       FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ / PN -  37/12  korekta 24.04.2012

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ....................................................

NIP: .........................................             REGON: ....................................         www: ...........................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa przewodowego zestawu do mierzenia napięcia mięśniowego EMG, przeznaczonego dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM Zakładu Anatomii Stomatologicznej 51- 368 Wrocław ul. Chałubińskiego 6a | 1 kpl. |  |  |
| 2 | RAZEM Słownie brutto PLN |  |
| 3 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 4 | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji przedmiotu umowy z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, lub od dnia dostarczenia uszkodzonego urządzenia do Serwisu Wykonawcy na jego koszt a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy u Wykonawcy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, fax całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od  terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ / PN -  37 / 12     		ZAŁĄCZNIK  NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy:   ..................................................

Model urządzenia :

Producent/Firma:   .

Kraj:                                                         Rok produkcji:

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Przenośny system do mierzenia napięcia mięśniowego EMG, przeznaczony dla Zakładu Anatomii Stomatologicznej AM 51- 368 Wrocław ul. Chałubińskiego 6a | Tak, podać |  |
| 1 | Min. 2 kanały zbierające sygnały powierzchniowe z elektrod EMG, ze wstępnym wzmocnieniem sygnału | Tak, podać |  |
| 2 | Dostępny w wersji samodzielnej lub z przewodowym podłączeniem interfejsu do komputera PC za pomocą portu USB. | Tak, podać |  |
| 3 | Urządzenie zawiera wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania a w tym: Jednostkę zbierającą sygnały, PC interface, bezprzewodowe przedwzmacniacze, kpl. elektrod, baterie i ładowarkę bateryjną, | Tak, podać |  |
| 4 | Bateryjne zasilanie przedwzmacniaczy EMG, przez – min. 8 godzin ciągłej pracy Baterie - do wielokrotnego ładowania | Tak, podać |  |
| 5 | Pasma rejestracji sygnału EMG od 10 – 500 Hz, z elektrod powierzchniowych których jakość sygnału w zakresie 10-1000 Hz, spełnia kryteria wytycznych SENIAM, ISEK | Tak, podać |  |
| 6 | Biofeedback (akustyczny i wizualny | Tak |  |
| 7 | 3 tryby pracy (ciągły, ćwiczenie, protokoły kliniczne ) | Tak, podać |  |
| 8 | Transmisja sygnału przez bluetooth USB tj. bezprzewodowa transmisja danych drogą radiową, o zasięgu min. 15 m | Tak, podać |  |
| 9 | Próbkowanie sygnału w czasie rzeczywistym i synchronizacja w czasie rzeczywistym z obrazem video, | Tak, podać |  |
| 10 | Urządzenie zawiera oprogramowanie do badań klinicznych (Protokoły Kliniczne) i do ćwiczeń z biofeedbackiem | Tak, podać |  |
| 11 | Obraz modułu w oprogramowaniu, przedstawiony w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
| 12 | System posiada możliwość przedstawienia przetworzonych surowych danych w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
| 13 | Oprócz rejestracji sygnału z elektrod EMG rejestracja sygnałów z innych czujników biomechanicznych (np.: dynamometr, czujnik nacisku, goniometr, akcelerometr, markery faz chodu tzw. „footswitch" – opcja nie dostarczana w niniejszym postępowaniu) | Tak, podać |  |
| 14 | Przedwzmacniacze mają możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących sygnał EMG w trakcie pracy dynamicznej | Tak, podać |  |
| 15 | Oprogramowanie w wersji językowej polskiej lub angielskiej | Tak, podać |  |
| 16 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie z wyposażeniem jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie  odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy