Wrocław, 18.08.2011.

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego

dot.: sprawy nr AM/AZ/PN- 72/ 2011 – przetarg nieograniczony na :

Obsługę kotłowni w budynkach Akademii Medycznej we Wrocławiu w sezonie grzewczym 2011/2012.

## PYTANIA WYKONAWCY

- Jaka jest moc kotłów odpowiednio do obiektów w których usługa opalania ma być świadczona?

- Jakie jest średniomiesięczne zużycie opału na poszczególnych kotłowniach?

- Jaka jest odległość od składu opału do kotłowni na poszczególnych obiektach?

- Jaka jest odległość kotłowni od wyznaczonego miejsca składowania szlaki na poszczególnych obiektach?

- Jaki jest obieg czynnika cieplnego na poszczególnych obiektach (grawitacyjny czy wymuszony)?

- Czy na każdym obiekcie Zamawiający wymaga ciągłej obsługi (obecności palacza), czy palacz może być osobą dochodzącą?

- Jaka jest szacunkowa wartość zamówienia?

### ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Ad. 1 Moc kotłów:
 - Ogród Roślin Leczniczych, ul.Kochanowskiego12:     325kW
 - Biblioteka Główna, ul.Parkowa 1/3:                             150kW

Ad. 2 Średniomiesięczne  zużycie opału liczone na podstawie sezonu grzewczego 2010/2011 wynosi:  Biblioteka Główna    – 7000 kg; Ogród Roślin Leczniczych   - 14 500 kg

Ad. 3 Biblioteka Główna- skład opału znajduje się w oddzielonej części pomieszczenia w którym także usytuowany jest piec ( opał wrzucany jest przez okienko) , Ogród Roślin leczniczych- opał przechowywany jest na podwórku w boksie, w odległości ok. 10 m od pomieszczenia kotłowni

Ad. 4 W przypadku obu kotłowni szlaka jest gromadzona do kontenerów, które są ustawione w odległości 10 m od budynku w którym znajdują się pomieszczenia kotłowni

Ad. 5 Obie kotłownie: obieg czynnika pompowy.

Ad. 6 Zamawiający wymagania obsługi kotłowni określił w Rozdz .II pkt. 6 SIWZ.

Ad. 7 Szacunkowa wartość zamówienia wynosi  50.000,00 PLN brutto