Wrocław, 02.02.2012.

dot.: sprawy nr AM/AZ/PN – 4 /2012 – przetarg nieograniczony na   :

Wykonanie projektu budowlanego i  wykonawczego  w zakresie opisanym w rozdz. II pkt. 3  SIWZ oraz  zrealizowanie  na podstawie dokumentacji technicznej remontu elewacji Stołówki Studenckiej Akademii Medycznej  we Wrocławiu   przy ul. Wojciecha z Brudzewa 8.

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego

## PYTANIA WYKONAWCY

- Czy remont elewacji budynku stołówki studenckiej ma polegać tylko na wymianie desek i tylko ten element konstrukcji należy uwzględnić w zakresie i wycenie robót budowlanych?

Naszym zdaniem zakres remontu elewacji musi być znacznie większy i obejmować następujące roboty:

- wymianę elementów konstrukcji nośnej - rygle i słupy drewniane są zniszczone wskutek działania korozji biologicznej (przegniłe),

- wymianę wypełnienia ścian  o konstrukcji szachulcowej w miejscach wymiany rygli i słupów drewnianych;

- wymianę wewnętrznych okładzin i tynków ścian zewnętrznych,

- wymianę wiatroizolacji ścian zewnętrznych,

- zabezpieczenie odkrytej konstrukcji nośnej drewnianej preparatem grzybobójczym i zwiększającym odporność ogniową np. FOBOS M4.

- montaż obróbek blacharskich (okapowych) i parapetów.

2. Czy razem z wymianą desek w elewacji budynku stołówki studenckiej należy uwzględnić w zakresie robót i wycenie również wymianę na nową instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego razem z oprawami oświetlenia?

### ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Ad. 1 NIE.

W zakresie i wycenie robót budowlanych należy uwzględnić wszystkie roboty przewidziane projektem ,licząc od zewnątrz, do wewnętrznego surowego lica ścian. Uwzględnić należy również wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej ( z wejściem do piwnic), kompletnych wejść do piwnic, kompletnych wejść zewnętrznych.

Ad.2  TAK