| Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Pasteura 1 50-367 Wrocław | Tel. 71 78 41 002 fax. 71 78 40 007 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.10.113.759 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą pzp”

NA DOSTAWĘ PN.: Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz odciągów do wskazanych pomieszczeń budynków A B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 211A we Wrocławiu w ramach realizacji projektu: Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. CPV 39180000-7 (Meble laboratoryjne)

SIWZ

Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Pasteura 1

50-367 Wrocław

Tel. 71 78 41 002

fax. 71 78 40 007

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie do istniejących instalacji mebli laboratoryjnych i odciągów miejscowych we wskazanych pomieszczeniach budynku A, B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211A. we Wrocławiu, zwanych dalej ”miejscem użytkowania”, w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu".

- Wykonawca dostarczy, zamontuje, podłączy do istniejących instalacji i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu użytkowania. Bezpośrednimi odbiorcami są niżej wymienione Katedry, Zakłady i Pracownie:

  - Farmakologia Kliniczna – parter bud A, B

  - Technologia Postaci Leku – I p. Bud. A, B

  - Analityka Medyczna – II p. bud. A, B

  - Biochemia Farmaceutyczna - II p. bud. A, B

  - Chemia Fizyczna - III p. bud. A, B

  - Farmakognozja- III p. bud. A, B

  - Analiza instrumentalna i Badania Strukturalne – III p. bud B

  - Chemia Nieorganiczna - IV p. bud. A, B

  - Chemia Analityczna - IV p. bud. A, B

  - Biotechnologia Farmaceutyczna -  IV p. bud B

  - Technologia Leków - V p. bud. A, B

  - Chemia Organiczna - V p. bud. A, B

  - Mikrobiologia i Parazytologia Laboratoryjna – parter bud C

  - Skriningowe Testy Aktywności Biologicznej – I p. bud C

  - Farmacja Przemysłowa – I p. bud C

  - Praktyczna Nauka Zawodu Analityka – II p. bud C

- Do niniejszego OPZ zostały załączone rzuty pomieszczeń w formacie PDF, w których ma być zamontowany przedmiot zamówienia a także Projekt gazów laboratoryjnych i Projekt Technologiczny.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Meble laboratoryjne:

    - Stanowiska laboratoryjne,

    - Nadstawki instalacyjne,

    - Szafki podwieszane,

    - Szafki mobilne – jezdne,

    - Szafki wysuwane – na nóżkach

    - Szafki wiszące,

    - Armatura laboratoryjna,

    - Zlewy i zlewki ceramiczne,

    - Szafy laboratoryjne,

    - Szafy laboratoryjne na chemikalia z kanałem wentylacyjnym,

    - Szafy bezpieczne,

    - Regały magazynowe.

  - Odciągi miejscowe, indywidualne, punktowe, stanowiskowe

- Warunki realizacji: pełna zgodność  z wymogami zawartymi w SIWZ

- Wykonawca dostarczy, zamontuje, podłączy do istniejących instalacji oraz uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu użytkowania.

- Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca użytkowania przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający proponuje, jako termin wizji lokalnej w obiekcie przy ul. Borowskiej 211A we Wrocławiu – dzień 12.07.2012 r. w godz.  od 10:00 – 13:00.

- Zakres realizacji zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie na odpowiednie piętro w miejsce przeznaczenia, rozładunek, transport wewnątrz budynku, montaż mebli i odciagów oraz podłączenie mebli i odciągów do istniejących mediów. Wszelkie materiały dodatkowe, niezbędne do podłączenia oraz wszystkie związane z tym inne koszty winny zostać wkalkulowane w cenę oferty.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykona i poniesie koszty następujących prac:

  - Wykonanie niezbędnych pomiarów poszczególnych pomieszczeń laboratoryjnych,  rozpoznanie rozmieszczenia w nich kocówek mediów niezbędnych dla realizacji zamówienia

  - Wykonanie rysunków wszystkich meblowanych pomieszczeń, uwzględniających rzeczywiste wymiary pomieszczeń i rozmieszczenie przez wykonawcę budynku zakończeń sieci mediów

  - Dostawa oraz montaż mebli i odciągów wraz z podłączeniem ich do wszystkich przewidzianych w dokumentacji projektowej, powykonawczej mediów. Wszelkie materiały dodatkowe, niezbędne do podłączenia wyposażenia meblowego i odciągów (przedłużki, zawory, końcówki itp.) wliczone są w cenę przedmiotu zamówienia. W cenę oferty należy wliczyć także zawory niezbędne do podłączenia gazów laboratoryjnych.

- Montaż ma polegać na skutecznym ustawieniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia meblowego i odciągów stanowiących przedmiot zamówienia oraz skutecznym podłączeniu ich do instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacji i elektrycznej. Transport, rozładunek i montaż oferowanych mebli musi być wykonany przez Wykonawcę. W skład ekip montażowych muszą wchodzić osoby o uprawnieniach do prac z instalacjami wodnymi, gazowymi i elektrycznymi. W przypadku tych ostatnich montaż zostanie zakończony wykonaniem pomiarów skuteczności przeciwporażeniowej w zainstalowanych gniazdach oraz rezystencji zainstalowanych przewodów. Wszystkie zbędne, elementy opakowań muszą być usunięte przez ekipy montażowe.

- Wykonawca zapewni przeszkolenie użytkowników w zakresie poprawnej, zgodnej z przepisami eksploatacji zainstalowanych mebli, należy to również wliczyć w cenę oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu pomiarów/wizualizacji i montażu mebli i odciągów, uwzględniając w nim montaż mebli i odciągów na poszczególnych kondygnacjach budynków.

- Rozpoczęcie realizacji zamówienia - niezwłocznie po zawarciu umowy

- Zakończenie realizacji zamówienia - 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Czas realizacji zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie pomiarów i rysunków poszczególnych pomieszczeń opisanych w Specyfikacji technicznej.

  - rozpoczęcie prac - niezwłocznie, po zawarciu umowy,

  - zakończenie prac – 11 dni od dnia zawarcia umowy

Kolorystyka mebli, tj. stelaży, blatów, szafek, drzwiczek, frontów szuflad, uchwytów itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Akceptacja rysunków przedstawiających aranżacje poszczególnych pomieszczeń przez Zamawiającego – 3 dni od daty otrzymania wizualizacji

  - Dostawa, montaż mebli i odciągów:

- - rozpoczęcie niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych aranżacji poszczególnych pomieszczeń

- - zakończenie - 10 tygodni od dnia zatwierdzenia wizualizacji

- Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego:

  - Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe.

  - Okres gwarancji na przedmiot zamówienia z bezpłatnym serwisem wynosi min. 36 miesięcy od dnia odbioru. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

  - Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

  - Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego mebla lub odciągu do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

  - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony będzie przez placówkę serwisową w kraju. Należy podać lokalizację serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail).

  - Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji mebla, należącego do przedmiotu zamówienia, zgłoszonego do naprawy, o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

  - Wymiana jakiegokolwiek modułu mebla należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 36 miesięcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przez siebie przedmiotu zamówienia, pozwalającego na samodzielne korzystanie z niego.

  - Wykonawca dostarczy instrukcje, opisy techniczne i schematy w języku polskim, konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie karty gwarancyjne dotyczące dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Do oferty należy dołączyć:

- Katalogi, foldery ze zdjęciami prezentujące oferowane produkty tj. meble laboratoryjne (stanowiska laboratoryjne, nadstawki instalacyjne, szafki podwieszane, szafki mobilne – jezdne, szafki wysuwane – na nóżkach, szafki wiszące, armatura laboratoryjna, zlewy i zlewki ceramiczne, szafy laboratoryjne, szafy laboratoryjne na chemikalia z kanałem wentylacyjnym, szafy bezpieczne) i odciągi miejscowe. Zamawiający dopuszcza załączenie w/w dokumentów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

- Atest Higieniczny PZH (lub równoważny) na meble laboratoryjne, wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- W celu potwierdzenia jakości blatów z ceramiki litej do oferty należy dołączyć kartę produktu ceramiki litej lub równoważnej (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- W celu potwierdzenia odporności chemicznej blatów z Trespa TopLab Plus® lub z innego równoważnego jakościowo materiału, odpowiedni atest potwierdzający wysoką odporność chemiczną blatów zgodnie z opisem rozdziału II OPZ (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- Dla blatów granitowych do oferty należy dołączyć opinie o przydatności granitu na blaty robocze stołów laboratoryjnych wydaną przez niezależną instytucje badawczą (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- Dla blatów z konglomeratu granitowo-kwarcowego do oferty należy dołączyć Atest Higieniczny PZH (lub równoważny) wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane, Certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały, Certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz., przynajmniej na mikroorganizmy: Escherichia coli ( Pałeczki Coli ), Staphylococcus aureus (Gronkowiec Złocisty) (kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- Dla szafek mobilnych – jezdnych i wysuwanych – na nóżkach: oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestu do stosowania w mikrobiologii dla uchwytów metalowych chromowanych z pręta fi 10 (w Katedrach Mikrobiologicznych i Biochemicznych).

- Dokumentację Techniczno Ruchową DTR na meble laboratoryjne i odciągi.

- Deklaracje zgodności CE na wszystkie elementy zasilane prądem elektrycznym (kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

- Dla każdego odciągu należy wykonać pomiary wynikające z obowiązujących w tym zakresie norm wraz ze sporządzeniem protokołu pomiarów przepływu powietrza.

Opis techniczny mebli laboratoryjnych, odciągów miejscowych 
i odciągów z szaf

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż i podłączenie do istniejących instalacji mebli laboratoryjnych oraz odciągów miejscowych w miejscu użytkowania, w pomieszczeniach następujących Katedr i Zakładów:

- Farmakologia Kliniczna

- Technologia Postaci Leku

- Analityka Medyczna

- Biochemia Farmaceutyczna

- Chemia Fizyczna

- Farmakognozja

- Analiza instrumentalna i Badania Strukturalne

- Chemia Nieorganiczna

- Chemia Analityczna

- Biotechnologia Farmaceutyczna

- Technologia Leków

- Chemia Organiczna

- Mikrobiologia i Parazytologia Laboratoryjna

- Skriningowe Testy Aktywności Biologicznej

- Farmacja Przemysłowa

- Praktyczna Nauka Zawodu Analityka

- Pomieszczenie w budynku D

- Odciągi miejscowe, indywidualne, punktowe, stanowiskowe.

- Odciągi miejscowe, indywidualne, punktowe, stanowiskowe należy wykonać w miejscach zgodnych z Projektem Powykonawczym Technologii, po uzgodnieniu szczegółowego wyglądu odciągu z Zamawiającym.

  - Odciąg stanowiskowy rozumiany jako odciąg w postaci okapu znad stołu laboratoryjnego w Sali ćwiczeń. Jest to odciąg powietrza w ilości podanej w Tabeli nr 1 znad stanowiska do badań, które prowadzone są przez studentów. Odciągi można łączyć ze sobą.

  - Odciąg punktowy, indywidualny oznacza odciąg na ramieniu przesuwnym.

  - Odciąg miejscowy oznacza odciąg znad urządzenia w postaci, np. okapu po obrysie urządzenia. Tego typu odciąg przyporządkowany jest do konkretnych urządzeń.

W pomieszczeniach Sal ćwiczeń należy wykonać instalacje wyciągowe wyciągów stanowiskowych znad stołów laboratoryjnych. Szafy na odczynniki łatwopalne należy podłączyć do dedykowanych im wentylatorów wyciągowych w standardzie EX. Szafy na odczynniki i trucizny muszą być wyposażone w wbudowane wentylatory i filtr z węglem aktywnym.

- Ww. odciągi należy wykonać zgodnie z Tabelą nr 1. Wszystkie odciągi należy włączyć do istniejącej wentylacji.

Tabela nr 1. Zestawienie odciągów miejscowych do realizacji.

| Katedra/Zakład | Nr pomieszczenia | Rodzaj odciągu miejscowego, wydajność |
| --- | --- | --- |
| FARMAKOLOGIA KLINICZNA | A.0/10/013 | Odciąg miejscowy nad jednym autoklawem – 500 m3/h |
|  | A.0/10/015 | Odciąg miejscowy nad jednym autoklawem – 500 m3/h |
|  | A.0/10/033 | Odciąg indywidualny 1x60 m3/h |
|  | A.0/10/034 | Odciąg indywidualny i punktowy 1x60 m3/h |
| TECHNOLOGIA POSTACI LEKU | A.1/11/029 | Odciąg miejscowy nad jednym autoklawem – 1x500 m3/h |
|  | B.1/11/001 | Odciąg punktowy 1x30 m3/h |
|  | B.1/11/002 | Odciąg znad stołu wyspo 1x100 m3/h |
|  | B.1/11/004 | Odciąg indywidualny 2x30 m3/h |
|  | B.1/11/017 | Odciąg indywidualny 2x30 m3/h |
|  | B.1/11/018 | Odciąg indywidualny 2x30 m3/h |
|  | B.1/11/027 | Odciąg indywidualny 2x30 m3/h |
|  | B.2/8.1/016 | Odciąg miejscowy nad jednym autoklawem – 1x500 m3/h |
| BIOCHEMIA FARMACEUTYCZNA | A.2/8.2/003 | Odciąg stanowiskowy 3x300 m3/h |
|  | A.2/8.2/004 | Odciąg stanowiskowy 3x300 m3/h |
|  | B.2/8.2/007 | Odciąg indywidualny 1x30 m3/h |
|  | B.2/8.2/013 | Odciąg punktowy 1x30m3/h |
|  | B.2/8.2/014 | Odciąg punktowy 2x30 m3/h |
| CHEMIA FIZYCZNA | A.3/7.3/003 | Odciąg stanowiskowy 5x240 m3/h |
|  | B.3/7.3/003 | Odciąg miejscowy 1x30 m3/h |
|  | B.3/7.3/004 | Odciąg miejscowy 1x30 m3/h |
|  | B.3/7.3/005 | Odciąg miejscowy 1x30 m3/h |
|  | B.3/7.3/007 | Odciąg punktowy 2x 30 m3/h |
|  | B.3/7.3/008 | Odciąg punktowy 6x 30 m3/h (podłączenie przewodów elastycznych do każdej pompy) |
| FARMAKOGNOZJA | A.3/7.4/005 | Odciąg miejscowy znad młyna - 1x30 m3/h |
|  | A.3/7.4/010 | Odciąg miejscowy 2x 30 m3/h |
|  | B.3/7.4/005 | Odciąg miejscowy 4x 30 m3/h |
| ANALIZA INSTRUMENTALNA I BADANIA STRUKTURALNE | B.3/1/001 | Odciąg miejscowy 1x30 m3 |
| CHEMIA NIEORGANICZNA | A.4/7.1/003 | Odciąg stanowiskowy 5x360 m3/h |
|  | A.4/7.1/010 | Odciąg stanowiskowy 1x120 m3/h |
|  | A.4/7.1/011 | Odciąg stanowiskowy 1x120 m3/h |
|  | A.4/7.1/012 | Odciąg stanowiskowy 1x60 m3/h |
|  | A.4/7.1/013 | Odciąg stanowiskowy 1x120 m3/h |
|  | B.4/7.1/007 | Odciąg stanowiskowy 1x180 m3/h |
|  | B.4/7.1/008 | Odciąg stanowiskowy 1x60 m3/h |
| CHEMIA ANALITYCZNA | A.4/7.2/003 | Odciąg stanowiskowy 5x360 m3/h |
|  | A.4/7.2/010 | Odciąg stanowiskowy 1x180 m3/h |
|  | A.4/7.2/011 | Odciąg stanowiskowy 1x180 m3/h |
|  | A.4/7.2/012 | Odciąg stanowiskowy 1x60 i 1x 120 m3/h |
|  | B.4/7.2/009 | Odciąg stanowiskowy 1x240 m3/h |
| BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA | B.4/9.1/001 | Odciąg stanowiskowy 4x30 m3/h |
|  | B.4/9.1/002 | Odciąg stanowiskowy 2x30 m3/h |
|  | A.5/9.1/002 | Odciąg stanowiskowy 5x240 m3/h |
| CHEMIA ORGANICZNA | A.5/9.2/001 | Odciąg stanowiskowy 4x300 m3/h |
| MIKROBIOLOGIA i PARAZYTOLOGIA | C.0/6/007 | Odciąg miejscowy nad jednym autoklawem – 1x500 m3/h |
| SKRININGOWE TESTY AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ | C.1/4/008 | Odciąg indywidualny 1x30 m3/h |
|  | C.1/4/025 | Odciąg miejscowy nad jednym autoklawem – 1x 500 m3/h |
|  | C.1/5/007 | Odciąg indywidualny 1x30 m3/h |
|  | C.1/5/010 | Odciąg indywidualny 1x30 m3/h |

- Opis poszczególnych rodzajów odciągów:

  - Odciągi stanowiskowe nad stołami wyspowymi w Salach ćwiczeń – odciąg w postaci okapu nad całym stołem +5 cm wyjście poza obrys elementu. Długość i szerokość okapu dostosowana do wymiarów stołów laboratoryjnych (określonych dla poszczególnych pomieszczeń w Tabeli „CENY” stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z dodatkowym wysunięciem 5cm poza obrys stołu (dotyczy również stanowiska do mycia). Okap umieszczony 200cm nad blatem stołu lub 100cm nad górną półką nadstawki. Odciągi należy zamontować do stropu żelbetowego, w sposób zapewniających ich stabilność. Nie jest dopuszczalne montowanie okapów do sufitów podwieszanych. Przy doborze i montażu okapów należy uwzględnić wszystkie istniejące w obiekcie instalacje, w tym instalacje gazów laboratoryjnych. Odciągi w postaci okapu należy wykonać z PCV PPS chemoodpornego, niekorodującego, odpornego na wilgoć, wytrzymującego temperaturę do 120oC. Odciąg należy zakończyć króćcem dostosowanym do średnicy kanału wentylacyjnego.

  - Odciągi punktowe, indywidualne, miejscowe (wszystkie odciągi miejscowe, z wyłączeniem odciągów znad autoklawów) – odciąg zapewniający odsysanie punktowe, po obrysie urządzenia, na ramieniu przesuwnym. Odciągi należy zamontować w sposób zapewniających ich stabilność do stropu żelbetowego. Nie jest dopuszczalne montowanie okapów do sufitów podwieszanych. Przy doborze okapów należy uwzględnić wszystkie istniejące w obiekcie instalacje, w tym instalacje gazów laboratoryjnych. Odciągi należy wykonać z PCV PPS chemoodpornego, niekorodującego, odpornego na wilgoć wytrzymującego temperaturę do 120oC.

  - Odciągi miejscowe nad autoklawem - odciąg na ramieniu stałym zamocowanym do stropu żelbetowego, wykonany ze stali chemoodpornej, niekorodującej odpornej na wilgoć i wysokie temperatury. Odciąg należy wykonać po obrysie urządzenia.

- Meble laboratoryjne

- Stelaż stanowisk laboratoryjnych: konstrukcję wsporczą stołów stanowi stelaż wykonany wg konstrukcji typu „A” (przykładowy stelaż na schemacie poniżej). Wyklucza się stelaż o konstrukcji typu „C”. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze z katalogu RAL. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 20 mm. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafką podwieszaną wynosi min. 150 mm (+/- 20 mm). Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoły przyścienne z listwą przyścienną.

Schemat nr 1. Przykładowy stelaż wg konstrukcji typu „A”

Schemat nr 2. Przykładowy stelaż wg konstrukcji typu „C”

- Blaty:

  - laminowane: z płyty wiórowej gr. 28 mm (+/- 2 mm) oklejonej laminatem wysokociśnieniowy (HPL) o grubości min. 0,8 mm wykazującym się wysoką odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150°C, wytrzymałością na zginanie  i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. Całkowita grubość blatu 30 mm (+/- 2 mm). Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo z czterech stron twardym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w kolorystyce dostosowanej do koloru płyty meblowej.

  - granitowe: płyta robocze z naturalnego granitu z rodzaju IMPALA o grubości 30 mm                 (+/-2 mm), o jednorodnej, bezkierunkowej teksturze, dobrych własnościach fizycznych, trwały, odporny na uderzenia, zarysowania i ścieranie o zwiększona odporność chemiczna, z polerowaną powierzchnią płyty ułatwiającą czyszczenie, konserwowanie i dezynfekcję. Do oferty należy dołączyć opinie o przydatności granitu na blaty robocze stołów laboratoryjnych, wydaną przez niezależną instytucje badawczą.

  - z Trespa TopLab Plus® lub z innego równoważnego jakościowo: blaty na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej, o powierzchni EBC (Elektron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. Samonośny blat laboratoryjny o grubości 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowaną powierzchnią jednostronnie laminowaną. Blat wysokiej odporność chemicznej na:

      - kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

      - kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

      - kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

Powyższe odporności należy udokumentować odpowiednim atestem (dołączyć do oferty).

Powierzchnia bardzo odporna na uderzenia i zadrapania, łatwa w utrzymaniu czystości, nie stanowiąca środowiska dla mikroorganizmów, nadająca się do recyklingu.

Blaty z Trespy (lub inne równoważne jakościowo) mają charakteryzować się doskonałą łatwością dekontaminacji oraz bardzo wysokim poziomem właściwości antybakteryjnych.

- z ceramiki monolitycznej: blat z litej ceramiki technicznej, bezpiecznej dla zdrowia człowieka. Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia. Grubość blatu min.  20 mm, maks. 38 mm, blat samonośny, bez płyty bazowej. Ceramika musi być wykonana ze spieku ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odporności chemicznej w całym przekroju, o jednorodnym współczynniku rozszerzalności cieplnej, nasiąkliwości nie większej niż 
0,1 %. Zakres odporności na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi być zgodny 
z wymaganymi certyfikatami i atestami. Blaty nadają się do recyklingu. Do oferty należy dołączyć kartę produktu ceramiki litej lub równoważnej.

- z żywicy Durcon: blat szary, sprasowany z włókien celulozowych impregnowanych żywicą epoksydową, grubość min. 19 mm. Materiał monolityczny na całej grubości daje odporność na ścieranie, uderzenia, na niską i wysoką temperaturę oraz krótkotrwałe stosowanie lamp UV. Odporny na oddziaływanie chemiczne związków o średnich stężeniach.

- z konglomeratu: konglomeratu granitowo – kwarcowego o grubości min. 26 mm, max. 38 mm, (grubość blatu zależna od wielkości powierzchni), będącego blatem samonośnym - bez płyty bazowej  oraz:

- jednolite w całym przekroju (ceramika monolityczna  -opis w pkt. d)

- o parametrach jakościowych nie gorszych niż:

- gęstość: 2,40 kg/dm3

- nasiąkliwość: do 0,1 %

- odporność na zginanie: 52 - 56.8 MPa

- odporność na ściskanie: 200 – 240 MPa

- twardość:  min. 6 w skali Mohs’a

- odporność na promieniowanie UV oraz na promieniowanie rentgenowskie

- odporność chemiczna (wg standardu ASTM C 650 lub EN 10545-14.), przynajmniej na:

kwas solny 37% (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), kwas siarkowy 98% (ledwie widoczna zamiana po 24h), woda królewska (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), wodorotlenek sodu 20% (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), kwas azotowy 70% (ledwie widoczna zamiana po 24 godzinach), kwas fosforowy 85% (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), fuksyna (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny), toluen (brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny),

- odporność na zaplamienia - plamy z zieleni chromowej, roztworu alkoholowego jodu, oliwy - zmywalne wodą bieżącą.

- odporność ogniową na temperaturę w zakresie długotrwałej ekspozycji powierzchniowej do min 550 °C a w zakresie krótkotrwałej ekspozycji powierzchniowej do 800 °C

- łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowią środowiska dla mikroorganizmów, posiadają:

- Atest Higieniczny PZH (lub równoważny) wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane,

- Certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały.

- Certyfikat wydany przez niezależną instytucje badawczą, potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na   poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz., przynajmniej na mikroorganizmy:    Escherichia coli ( Pałeczki Coli ), Staphylococcus aureus (Gronkowiec Złocisty)

- Nadstawki instalacyjne: montowane trwale do blatu roboczego stołu laboratoryjnego. Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwóch kolumn stalowych o przekroju trójkątnym, z płaszczyzną przeciwprostokątną o szerokości 17 cm (+/-3 cm), skośnie położoną w stosunku do przedniej krawędzi blatu, z blachy o grubości min. 0,8 mm lakierowanej proszkowo farbą epoksydową. W kolumnach zastosowane wymienne panele instalacyjne i osłonowe montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwej wymiany w zależności od potrzeb użytkownika. Nadstawki mają posiadać 1 lub 2 poziomy półek laminowanych brzegowanych PCV 2 mm lub ze szkła zbrojonego (wg Tabeli „CENY” stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ). Górna półka o głębokości 250 mm, dolna półka o głębokości 150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych muszą posiadać perforację umożliwiającą zmianę położenia półek co 50 mm. Konstrukcja musi zapewnić zmianę położenia półki bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Wysokość nadstawki instalacyjnej z 2 półkami min. 900 mm. Nadstawki wyposażone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44, szczegółowe ilości gniazd określone w Tabeli „CENY” stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ) zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Instalacja trójprzewodowa z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

- Szafki

- szafki podwieszane: Korpus szafek podwieszanych musi być klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wymagane jest aby tylna ścianka korpusu szafki podwieszanej miała grubość min 8 mm. Fronty drzwi i szuflad szafek podwieszanych muszą być wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu i frontów w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szafek podwieszanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe-zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi, (trwałe, estetyczne). Zamki patentowe i prowadnice rolkowe. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10.

- Szafki mobilne - jezdne: Korpus szafek mobilnych musi być w całości klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wymagane jest, aby tylna ścianka korpusu szafki mobilnej miała grubość min 18 mm. Fronty drzwi i szuflad szafek mobilnych należy wykonać z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu, frontów i pólek w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Szafki mobilne muszą być wyposażone w wieniec górny i dolny nakładany z płyty laminowanej o gr.18 mm Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm. Korpus i fronty szafek mobilnych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi (trwałe, estetyczne). Zamki patentowe i prowadnice rolkowe. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10 (w Katedrach Mikrobiologicznych i Biochemicznych z atestem do stosowania w mikrobiologii – oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestu należy dołączyć do oferty) Wymagane jest aby szafki mobilne były wyposażone w 4 kółka z bieżnikiem gumowanym. Dwa przednie kółka powinny być wyposażone w hamulec.

- Szafki wysuwane – na nóżkach: Szafki wysuwane – na nóżkach należy wykonać w takiej samej technologii co szafki laboratoryjne podwieszane. Nóżki szafek wysuwanych należy wykonać z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min 40 x 40 x 2 mm. Nóżki muszą być wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie szafki w zakresie 150 mm (+/-20 mm). Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10 (w Katedrach Mikrobiologicznych i Biochemicznych z atestem do stosowania w mikrobiologii – oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestu należy dołączyć do oferty).

- Szafki wiszące: Korpus szafek wiszących musi być klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Tylna ścianka korpusu szafki podwieszanej musi mieć grubość min 8 mm. Fronty drzwi szafek wiszących muszą być wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu, frontów i pólek w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. W drzwiczkach przeszklonych szyba musi być mocowana w ramie z płyty meblowej. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. min. 1 mm. Wymagane jest, aby szafki wiszące zawieszane były na listwie. Korpus i fronty szafek wiszących w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi (trwałe, estetyczne). Zamki patentowe. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10 (w Katedrach Mikrobiologicznych i Biochemicznych z atestem do stosowania w mikrobiologii – oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestu należy dołączyć do oferty).

- Armatura laboratoryjna: Zawory i armatura laboratoryjna (wody, gazów) powinna spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Wymagane jest aby armatura laboratoryjna była pokryta farbą na bazie żywic poliestrowych lub farbami epoksydowymi w kolorze jasny popiel. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych powinna być min. 1,3 mm, maks. 1,8 mm.

- Zlewy i zlewiki ceramiczne: wykonane z ceramiki litej odporne na wszelkie kwasy 
(z wyjątkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym.

- Szafy laboratoryjne: Korpus szaf laboratoryjnych musi być klejony fabrycznie, wykonany 
z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wymagane jest aby tylna ścianka korpusu szafy miała grubość min 8 mm. Fronty drzwi szaf laboratoryjnych muszą być wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 
18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu i frontów w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. min. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szaf w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe-zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi (trwałe, estetyczne). Zamki patentowe i prowadnice rolkowe. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10. (w Katedrach Mikrobiologicznych i Biochemicznych z atestem do stosowania w mikrobiologii - oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestu należy dołączyć do oferty).

- Szafy laboratoryjne na chemikalia z kanałem wentylacyjnym: Szafy laboratoryjne na chemikalia należy wykonać w takiej samej technologii co szafy laboratoryjne. Ponadto, koniecznej jest aby odprowadzanie oparów z szafy laboratoryjnej na chemikalia z kanałem wentylacyjnym odbywało się poprzez system podwójnej ściany tylnej wyłożonej białym polipropylenem. U góry szafy należy umieścić króciec wylotowy fi 100 mm z możliwością podłączenia do niezależnej wentylacji. Całe wnętrze szafy laboratoryjnej na chemikalia oraz półki należy wyłożyć białym polipropylenem. Fronty szaf laboratoryjnych na chemikalia należy wyposażyć w otwory wentylacyjne fi 40. Zawiasy w szafach na chemikalia mają być wykonane ze stali kwasoodpornej. Poniżej zestawiono szafy na substancje łatwopalne, które należy podłączyć do istniejącej instalacji wentylacyjnej.

|  | Nr pomieszczenia | Wydajność odciągu z szafy na substancje łatwopalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | A.0/10/033 | - odciąg z szafy na subs. łatwopalne 1x30m3/h |
| 2 | A.0/10/034 | - odciąg z szafy na subs. łatwopalne 1x30m3/h |
| 3 | A.0/10/052 | - odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 4 | A.1/11/036 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 5 | A.1/11/041 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 6 | A.1/11/042 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 7 | B.1/11/011 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 8 | A.2/8.1/025 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 9 | B.2/8.1/013 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 2x30 m3/h |
| 10 | A.2/8.2/003 | - odciąg z szafy na subst. łatwopalne 2x30m3/h |
| 11 | A.2/8.2/004 | - odciąg z szafy na subst. łatwopalne 2x30m3/h |
| 12 | A.2/8.2/024 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30mm3/h |
| 13 | B.2/8.2/015 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 2x30m3/h |
| 14 | A.3/7.3/018 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 15 | A.3/7.4/020 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30 m3/h |
| 16 | B.3/1/007 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 17 | A.4/7.1/020 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 18 | A.4/7.2/020 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 19 | B.4/7.2/011 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 20 | A.5/9.1/001 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 21 | A.5/9.1/023 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 22 | B.5/9.1/008 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 23 | A.5/9.2/001 | odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 24 | A.5/9.2/015 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 25 | A.5/9.2/020 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 26 | C.1/4/026 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 27 | C.1/5/001 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 28 | C.1/5/027 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |
| 29 | C.2/3/008 | Odciąg z szafy na subst. łatwopalne 1x30m3/h |

- Szafy bezpieczne

  - Szafy bezpieczeństwa: wykonana z blachy stalowej, malowana RAL 7035, odporność ogniowa min. 90 minut, zamki cylindryczne, 2 drzwi, wanienka zbiorcza z perforowaną pokrywą, 3 półki, blokada drzwi w pozycji otwartej, automatyczne zamknięcie drzwi oraz zamknięcie kanałów wentylacyjnych w przypadku pożaru, oznakowanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wymiary: 1935x900x600 mm (+/-5 mm), waga maks. 400 kg.

  - Szafa na chemikalia: szafa na substancje toksyczne i odczynniki zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pojedyncze ściany szafy, możliwość przeniesienia każdej z półek w płaszczyźnie pionowej o 25 cm, każda półka w kształcie wanienki o pojemności 20 litrów, 2 drzwi, z zamkiem cylindrycznym oraz otworami wentylacyjnymi, możliwość podłączenia do instalacji wentylacyjnej (średnica dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego). Wymiary: 1950x950x500 mm (+/-5 mm), ciężar maks. 80 kg, malowana w kolorze RAL 7035. W szafie zainstalowany sejfik na trucizny, zamykany drzwiami z zamkiem cylindrycznym, wymiary: 920x400x370 mm (+/-5 mm).

- Regały magazynowe – wzmocnione, przeznaczone do magazynowania odczynników chemicznych, wykonane z blachy stalowej, niekorodujacej, malowane RAL 7035. Półki metalowe, ilość półek w regale min. 4 (regulacja wysokości posadowienia). Min. nośność – 80 kg. Na tzw. „plecach” dodatkowe wzmocnienie krzyżowe, zapewniające większą stabilność regału. Stelaż regału należy dodatkowo zamontować do ściany.