|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 telefon 71/784-10-02 faks 71/784-00-07 www.am.wroc.pl e mail sekdyr@adm.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

AM / AZ / PE - PN - 19 / 12                                                                           10.08.2012 r.		                   	                                  Wrocław 28.04.2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### Nr AM / AZ / PE - PN - 19 / 12

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa urządzeń sieciowych do obsługi sieci internetowej w obiekcie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego, w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu”.

CPV   32420000-3   Urządzenia sieciowe

##### Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 200 tys. EURO

Termin złożenia ofert – do dnia 24.09.2012 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia 24.09.2012 r. godz. 11:00

Miejsce: Zespół ds. Zamówień Publicznych AM, ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-368 Wrocław; Pokój 31.

ZATWIERDZAM:

Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Akademia Medyczna we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1, nazwana w dalszej części specyfikacji „Zamawiającym”, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 39÷46 Prawa zamówień publicznych), na dostawę urządzeń sieciowych do obsługi sieci internetowej w obiekcie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego, w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu”, opisanych technicznie w rozdziale II Siwz.

Ogłoszenie o postępowaniu przekazano w dniu 2012-08-10 Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, oraz umieszczono na stronie internetowej AM, tj.: www.am.wroc.pl  link: Projekty zewnętrzne 2012 Nr PE-PN-19/12, a także na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Mikulicza - Radeckiego 5 (II piętro), gdzie mieści się Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.

- INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE  PRZETARGU.

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”.

  - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy Pzp. nie stanowią inaczej.

  - Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna też będzie w każdym wypadku forma pisemna. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu Zamawiającego (art. 181 Pzp) oraz dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty. Szczegóły opisano w rozdziale V Siwz.

  - Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia (Siwz).

  - Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Od Wykonawcy oczekuje się profesjonalizmu i wysokiej staranności w realizacji zamówienia.

  - Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi ją wskazać w ofercie.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących urządzeń sieciowych do obsługi sieci internetowej w obiekcie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211A, 50-556 Wrocław:

| Lp. | Urządzenie sieciowe | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz awaryjny 1000VA spełniający parametry: Moc wyjściowa 640W / 1000 VA Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 640W / 1000 VA Napięcie wyjściowe 230V Informacja o napięciu wyjściowym Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyjściowego Zniekształcenia napięcia wyjściowego Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Gniazda wyjściowe (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers Nominalne napięcie wejściowe 230V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 - 286V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 151 - 302V Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 2 godziny Komunikacja i zarządzanie Port komunikacyjny DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB Ilość interfejsów SmartSlot™ - 1 Panel przedni Diody LED wskazują stan obciążenia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przeciążenia Alarm dźwiękowy Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ustawialne przez użytkownika opóźnienia Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) 480 Dżule Filtracja Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Cechy fizyczne Maksymalna wysokość 44.00 mm Maksymalna szerokość 432.00 mm Maksymalna głębokość 660.00 mm Wysokość w szafie przemysłowej - 1U Parametry środowiskowe Środowisko operacyjne 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 55.00 dBA Odprowadzanie ciepła 130.00 BTU/godz. Certyfikaty i zgodność z normami Potwierdzenia zgodności Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE Okres gwarancji 2 lata | 10 |
| 2. | Przełącznik 48-portowy z modułem 10GE i funkcją PoE: Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T z funkcją PoE (do 15,4W per port, do 370W per urządzenie) oraz min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2 (jeden z nich obsadzony modułem 10GBase-LRM). Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kabel połączeniowy dla stosu o długości co najmniej 50 cm. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB, dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. | 1 |
| 3. | Przełącznik 48-portowy z modułem 10GE: Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T oraz min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2 (jeden z nich obsadzony modułem 10GBase-LRM). Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kable połączeniowe dla stosu o długości co najmniej 50 cm i 1m. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB, dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. | 8 |
| 4. | Przełącznik 48-portowy: Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T oraz możliwość rozszerzenia o min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kabel połączeniowy dla stosu o długości co najmniej 50 cm. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB, dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. | 17 |
| 5. | Przełącznik 24-portowy z funkcją PoE: Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 24 porty 10/100/1000Base-T z funkcją PoE (do 15,4W per port, do 370W per urządzenie) oraz możliwość rozszerzenia o min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink.. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kabel połączeniowy dla stosu o długości co najmniej 50 cm. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB, dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. | 6 |
| 6. | Przełącznik 48-portowy z funkcją PoE: Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T z funkcją PoE (do 15,4W per port, do 370W per urządzenie) oraz możliwość rozszerzenia o min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kabel połączeniowy dla stosu o długości co najmniej 50 cm. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB (należy dołączyć stosowny kabel USB), dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. | 2 |
| 7. | Przełącznik rdzeniowy z modułami 10GE: Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali i wysokość nie większą niż 2U. Minimum 8 gniazd dla interfejsów 10 Gigabit Ethernet SFP+/XENPAK/X2 (8 z nich obsadzonych modułami 10GBase-LRM). Minimum dwa sloty rozszerzeń umożliwiające zainstalowanie co najmniej następujących kart rozszerzeń: 20x10/100/1000 Base-T (RJ-45) 4x10GE i 8x10GE SFP+/XENPAK/X2 (z opcją konwersji każdego z portów 10GE na dwa porty 1GE) Jeden ze slotów obsadzony kartą 4 port wire speed 10GE (z jednym modułem 10GBase-LRM i jednym modułem 10GBase-LR). Matryca przełączająca o szybkości min. 320 Gbps i wydajnością przełączania na poziomie min. 250 Mpps. Przełączanie na warstwie L2/L3 realizowane sprzętowo. Zainstalowany zasilacz podstawowy oraz redundatny AC 230V wymagane do poprawnej pracy urządzenia Moduł wentylatorów posiadający redundantne wiatraki chłodzące z możliwością wymiany modułu w miejscu instalacji (moduł) Obsługa min. 4000 aktywnych sieci VLAN i min. 32000 adresów MAC Obsługa VLAN 802.1q Obsługa jumbo frames (do 9216 bajtów) na wszystkich portach Obsługa przełączania w warstwie 3, routing IPv4 i IPV6 statyczny oraz RIPv2. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o OSPF, BGP, IS-IS, routing multicast MBGP, PIM, IGMP (v1, v2, v3) Obsługa mechanizmów redundancji bramy (VRRP, HSRP lub równoważny) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa protokołu VTP Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową, dedykowaną aplikację. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. 36-miesięczna gwarancja świadczona na miejscu instalacji sprzętu, a obejmująca naprawę urządzenia nie później niż na następny dzień roboczy od chwili zgłoszenia usterki, dostęp do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania, bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta sprzętu. | 1 |
| 8. | Kontroler sieci bezprzewodowej wraz z 100 punktami bezprzewodowymi: + zasilacz zapasowy + 4 sztuki 1000BASE-T SFP + 100 sztuk 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain OPIS cech wymaganych: musi poprawnie obsługiwać punkty dostępowe pracujące w standardzie IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11n; musi zarządzać centralnie wszystkimi punktami dostępowymi; musi umożliwiać zbieranie informacji na temat innych punktów nadawczych będących w zasięgu propagowanej sieci; musi zapewniać zarządzanie zgodnie z CAPWAP (RFC 5415) min. 100 punktami dostępowymi; musi zapewniać przydział użytkowników do VLAN-ów (IEEE 802.1Q) na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access-Accept protokołu RADIUS; musi umożliwiać skonfigurowanie podłączonych punktów dostępowych tak by wszystkie rozgłaszały co najmniej 16 SSID, zapewniając możliwość zdefiniowania różnych metod szyfrowania dla każdego z SSID (WEP,WPA,WPA2,802.1x z EAP, wyłączenie szyfrowania) oraz rozdziału ruchu na odrębne VLAN-y (IEEE 802.1Q), z jednoczesnym uwzględnieniem przydziału dynamicznego opisanego w poprzednim punkcie; kontroler musi umożliwiać dostęp do sieci poprzez współpracę z zewnętrznym serwerem RADIUS (RFC2865) obsługując równolegle (na jednym SSID) szyfrowanie WPA-enterprise/TKIP i WPA2-enterprise/AES; musi posiadać obsługę mechanizmów QoS (802.1p, CAC WMM TSpec, kontrola pasma per użytkownik); kontroler bezprzewodowy musi generować informację o ruchu w sieci zgodnie z RFC 2866 (RADIUS Acconting); musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu WWW (HTTPS) oraz z linii komend (SSH, port szeregowy); musi być wyposażony w dwa zasilacze w układzie redundantnym; musi być wyposażony w dodatkowy zestaw wiatraków chłodzących; musi posiadać min. 8 interfejsów GE z możliwością agregacji pasma – styki definiowane przez moduły GBIC, SFP lub równoważne, 4 interfejsy obsadzone modułami 1000Base-T; poprzez dodanie licencji musi umożliwiać obsługę co najmniej 500 punktów dostępowych; musi zapewniać współpracę z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne; musi posiadać mechanizmy pozwalające na deaktywację modułów radiowych w określonych godzinach w celu redukcji poboru energii przez system; musi zapewniać możliwość redundancji rozwiązania (N+1); rozwiązanie musi obsługiwać sieci kratowe musi umożliwiać zarządzania wersjami oprogramowania urządzeń (punktów dostępowych) musi posiadać funkcjonalność obsługi dostępu bezprzewodowego dla gości Musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Cisco 5508 Series Wireless Controller i obsługiwanymi przez niego punktami dostępowymi Cisco Aironet 1142n. Punkty dostępowe: musza być wyposażone w moduł radiowy pracujący w częstotliwościach 2,4 i 5 GHz zgodnie ze standardami IEEE 802.11 a/b/g/n; muszą być zarządzane z dedykowanego kontrolera bezprzewodowego zgodnie z protokołem CAPWAP lub równoważnego; muszą umożliwiać rozgłaszanie co najmniej 16 SSID, zapewniając możliwość zdefiniowania różnych metod szyfrowania dla każdego z SSID (WEP,WPA,WPA2,802.1x z EAP, wyłączenie szyfrowania) oraz rozdziału ruchu na odrębne VLAN-y (IEEE 802.1Q); muszą zapewniać obsługę mechanizmów QoS (shaping „over-the-air”, wsparcie dla VoWLAN, obsluga VMM TSpec); muszą być zasilane poprzez kabel sygnałowy Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af; muszą być poprawnie zarządzane za pomocą kontrolerów CISCO WLC 4402, WLC 4404, AIR-CT5508; muszą zapewniać wsparcie dla mechanizmów Cisco Unified Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System (IDS / IPS); muszą zapewniać możliwość wykrywania ataków i umożliwiać ich raportowanie do kontrolera; musi posiadać zintegrowaną antenę o parametrach: o 2.4GHz – zysk min. 4.0dBi dookólna o 5 GHz – zysk min. 3.0 dBi dookólna muszą posiadać certyfikat „Wi-Fi” muszą posiadać fabryczną możliwość zastosowania zabezpieczenia przed kradzieżą; muszą posiadać możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania; | 1 |
| 9. | Patchcord FO SM LC-SC 2m | 2 |
| 10. | Patchcord FO MM LC-SC 2m | 10 |
| 11. | Patchcord FO MM LC-LC 2m | 10 |

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia:

Oferowane produkty muszą być objęte 36 miesięczna gwarancją oraz bezpłatną usługą serwisową w tym okresie.

Zakres usługi serwisowej ma obejmować:

- czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godzina,

- diagnoza uszkodzenia/usterki sprzętu,

- dostawa części zamiennych lub urządzeń zastępczych dokonywana przez inżyniera w miejscu instalacji urządzenia w czasie następnego dnia roboczego,

- prawo do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania dostarczanych urządzeń,

- helpdesk – podstawowe pytania dotyczące urządzenia.

Przełączniki (poz. 2-7) oraz kontroler sieci bezprzewodowej (poz. 8) muszą pochodzić od tego samego producenta (w celu zapewnienia pełnej kompatybilności).

Wykonawca dokona montażu sprzętu i jego konfiguracji oraz uruchomienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

CPV   32420000-3   Urządzenia sieciowe

Zamawiający wymaga by oferowane urządzenia posiadały świadectwa dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta.

Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do Siwz) ogólną cenę realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dostawą do miejsca użytkowania, montażem we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz 36 miesięczną gwarancją.

Przełączniki (poz. 2-7) oraz kontroler sieci bezprzewodowej (poz. 8) będą mogły być kupione z podatkiem VAT 0% po uzyskaniu przez Zamawiającego potwierdzenia Ministra Zdrowia. Jednak w składanej ofercie, przy obliczaniu ceny każdej pozycji jak i wartości ogólnej, należy uwzględnić podatek VAT obowiązujący na dzień składania ofert.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy do siedziby Użytkownika w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW.

  - Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się (w oparciu o art. 24 ust. 1 Pzp):

    - Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

    - Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

    - Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

    - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - -  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano lub

-  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano lub

-  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano lub

-  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano lub

-  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

    - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

    - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również (w oparciu o art. 24 ust. 2 Pzp) Wykonawców, którzy:

    - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

    - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

    - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:

            - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

            - posiadania wiedzy i doświadczenia;

            - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

            - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie kurs średni NBP z dnia przekazania ogłoszenia.

- WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I   DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE, W TYM OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

  - Do oferty należy dołączyć:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, z ceną ofertową realizacji zamówienia netto i brutto, uwzględniającą ustalone przez Zamawiającego warunki gwarancyjno - serwisowe (wzór - załącznik nr 1 do Siwz);

Załącznik nr 2 - Arkusz Informacji Technicznej z wyszczególnionymi parametrami granicznymi urządzeń sieciowych, zawierający odpowiedzi Wykonawcy o funkcjach i parametrach oferowanych urządzeń, wskazujące, co najmniej na spełnienie parametrów granicznych (wzór - załącznik nr 2 do Siwz);

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o oferowaniu w złożonej ofercie urządzeń posiadających świadectwa dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – tj. posiadających znaki CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta (wzór - załącznik nr 3 do Siwz);

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 4 do Siwz);

Załącznik nr 5 - Aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp (wzór – załącznik nr 4 do Siwz);

Załącznik nr 6 - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Załącznik nr 7 - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Załącznik nr 8 - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust.1 pkt. 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert; Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego

organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert, z tym, że w wypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie

wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Załącznik nr 9 - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust.1 pkt. 9 Pzp (jeżeli dotyczy Wykonawcy), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 10 - Wykaz wykonanych, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,

również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór – załącznik nr 5 do Siwz), oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub w wypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - wykonuje min. 1 dostawę urządzeń sieciowych o wartości min. 450.000,00 PLN:

Załącznik nr 11 - Wykaz osób, przeznaczonych do obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia

(min. 2 osoby) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 6 do

Siwz).

Załącznik nr 12 - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 450.000,00 PLN:

Załącznik nr 13 - Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów złożonych w ofercie.

Załącznik nr 14 - Dowód wniesienia wadium.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (pkt. III.3 Siwz), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych a art. 26 ust. 2b Pzp (pkt. III.4 Siwz), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest obowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione, jako zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7, zał. 8, zał. 9.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wymaganych:

        - w zał. 5, zał. 6, zał. 7 i zał. 9 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

      - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

      - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

        - w zał. 8 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp.

  - Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.1 lit. a i c oraz ppkt. 3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. 3.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

  - W wypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w wypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 2 i 3, kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23. ust. 1. Pzp.). Wówczas przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Ocena spełnienia przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą /spełnia/nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakich żąda Zamawiający, z zastrzeżeniem wykorzystania przepisu art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp.

  - Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp, uznając ofertę Wykonawcy wykluczonego za odrzuconą.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA  SIĘ WYKONAWCY Z  ZAMAWIAJĄCYM.

  - Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalnych są:

Miłosz Bokrzycki – Zespół ds. Zamówień. Publicznych AM - fax. 71/784-00-45; e-mail: milosz.bokrzycki@am.wroc.pl

  - Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechania Zamawiającego (art. 181 Pzp) oraz dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

  - Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.am.wroc.pl w linku dotyczącym niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („doc”, „xls” itp.).

  - Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp., w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz.

  - Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści Siwz, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej w rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Każdy uczestnik niniejszego przetargu pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczyć będzie jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

  - Sposób przygotowania oferty.

    - Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty na formularzu ofertowym, zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Oferta powinna być czytelnie wypełniona w sposób trwały.

    - Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

    - Oferta powinna się składać z wypełnionego formularza ofertowego (zał. nr 1 do Siwz) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

    - W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o:

- zestawienie dokumentów w kolejności przedstawionej w rozdz. IV;

- przedstawienie dokumentów w sposób trwały;

- ponumerowanie kolejno stron i określenie na stronie tytułowej ilości ponumerowanych stron.

  - Oferty powinny być jednoznaczne, tzn. sporządzone w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników.

  - Nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane, jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie, jako jawna.

- SKŁADANIE OFERT.

- Oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, oznakowanej:

Oferta do postępowania AM / AZ / PE - PN - 19 / 12

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego

wraz z uwagą - nie otwierać przed dniem 24.09.2012 r. godz. 11:00

- Termin składania ofert.

- oferty należy składać na adres Zamawiającego:

pok. nr 221 Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
50- 368 Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5, do dnia 24.09.2012 r. do godz. 10:00,

- oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przeznaczonego na wniesienie odwołania;

- za datę złożenia oferty dostarczanej pocztą uważać się będzie datę dostarczenia oferty do Zamawiającego,

- Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- WADIUM

    - Wysokość wadium, które Wykonawca winien wnieść do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, wynosi 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy i 00/100 PLN).

    - Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę:

      - gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego - patrz ppkt. 5.1.);

      - gdy wadium wnoszone jest w innych formach (ppkt. 3.1 lit. b-e) - oryginał dokumentu albo kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego posiadającą potwierdzenie (dokonane przez pracownika Zespołu ds. Zamówień Publicznych AM) złożenia oryginału dokumentu w siedzibie Zespołu ds. Zamówień Publicznych AM przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.

    - Forma wadium.

          - Wadium może być wniesione w następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

          - W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

    - Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego w Banku:

BZ WBK S.A. 16 O / Wrocław – 72109024020000000630000428

z dopiskiem:

„Wadium w przetargu AZ/AM/PE-PN-19/12 na dostawę urządzeń sieciowych do obsługi sieci internetowej w obiekcie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu”

2)	Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w oryginale w siedzibie Zespołu ds. Zamówień Publicznych AM we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, pok. 31, 50-368 Wrocław, lub załączyć oryginał do oferty.

    - Termin wniesienia wadium.

1)	Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.09.2012 r. do godz. 10:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

2)	W wymienionym wypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

    - Zwrot wadium.

          - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 7.1.

          - Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

          - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

          - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt.. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

          - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

    - Zatrzymanie wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:

          - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie;

          - którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- OTWARCIE OFERT

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, 50-368 Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:

- nazwę (firmę) i adres każdego Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.	Podana w Formularzu ofertowym (zał. 1 do Siwz) – całkowita cena realizacji przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.

2.	Łączna cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza Ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ).

3.	Cena ofertowa ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca.

5.	Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowi wynagrodzenie maksymalne, które nie może być w trakcie realizacji zamówienia przekroczone.

- KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

  - Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, podanego poniżej w tabeli.

| Kryterium | waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena przedmiotu zamówienia w PLN | 100 | 100 | Najniższa cena ofertowa Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty badanej |

  - Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

    - spełni wymogi art. 22 ust. 1 Pzp i wobec którego nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania,

    - złożył ofertę odpowiadającą treści Siwz i nie podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 Pzp,

    - uzyska najwyższą ilość punktów po ocenie ofert wg wybranego kryterium – cena 100%.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - jest niezgodna z ustawą;

    - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ppkt. 6 c;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt. 6 c;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Wykonawca, w którego ofercie jest omyłka, o której mowa w ppkt. 6 c, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 6, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki. W wypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na w / w poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

  - W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 Pzp, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje okoliczność określona w art. 93 ust. 1 Pzp.

- WARUNKI SERWISU W OKRESIE GWARANCYJNYM

Oferowane produkty muszą być objęte 36 miesięczna gwarancją oraz bezpłatną usługą serwisową w tym okresie.

Zakres usługi serwisowej ma obejmować:

- czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godzina,

- diagnoza uszkodzenia/usterki sprzętu,

- dostawa części zamiennych lub urządzeń zastępczych dokonywana przez inżyniera w miejscu instalacji urządzenia w czasie następnego dnia roboczego,

- prawo do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania dostarczanych urządzeń,

- helpdesk – podstawowe pytania dotyczące urządzenia.

Przełączniki (poz. 2-7) oraz kontroler sieci bezprzewodowej (poz. 8) muszą pochodzić od tego samego producenta (w celu zapewnienia pełnej kompatybilności).

Wykonawca dokona montażu sprzętu i jego konfiguracji oraz uruchomienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

  - POSTANOWIENIA UMOWNE I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte zostały w załączonym projekcie umowy.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni lub których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przez upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli 
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy, w zakresie:

  - terminu realizacji przedmiotu umowy:

Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

  - ustawowej wysokości stawki podatku VAT:

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

  - modelu oferowanego urządzenia, czy wyposażenia:

Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli przed terminem dostawy zostanie wprowadzony na rynek nowy model, o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego z przyczyn funkcjonalno - użytkowych i ekonomicznych.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia uregulowane w dziale VI Pzp, pt. „Środki ochrony prawnej”:

  - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Siwz, wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Siwz na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

    - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

    - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - W wypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  - W wypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  - W wypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  - Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 23, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

  - Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 14 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 22 i 23.

  - Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

  - Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

  - W wypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim wypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

  - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

  - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

  - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

      - nie zawiera braków formalnych;

      - uiszczono wpis.

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

ZATWIERDZAM:

Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek

## AM/AZ/PE-PN-19/12                                                                              Załącznik nr 1 do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  .................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:  ...................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty)

………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ....................................  Numer faxu:  .................................... e-mail: .......................................

NIP : ...........................................................  REGON ...........................................

| Lp. Lp. | Opis | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz awaryjny 1000VA - o parametrach jak w pkt. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ | 10 |  |  |  |
| 2. | Przełącznik 48-portowy z modułem 10GE i funkcją PoE - o parametrach jak w pkt. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ | 1 |  |  |  |
| 3. | Przełącznik 48-portowy z modułem 10GE - o parametrach jak w pkt. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ | 8 |  |  |  |
| 4. | Przełącznik 48-portowy - o parametrach jak w pkt. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ | 17 |  |  |  |
| 5. | Przełącznik 24-portowy z funkcją PoE - o parametrach jak w pkt. 5 Załącznika nr 2 do SIWZ | 6 |  |  |  |
| 6. | Przełącznik 48-portowy z funkcją PoE - o parametrach jak w pkt. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ | 2 |  |  |  |
| 7. | Przełącznik rdzeniowy z modułami 10GE - o parametrach jak w pkt. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ | 1 |  |  |  |
| 8. | Kontroler sieci bezprzewodowej wraz z 100 punktami bezprzewodowymi - o parametrach jak w pkt. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ | 1 |  |  |  |
| 9. | Patchcord FO SM LC-SC 2m | 2 |  |  |  |
| 10. | Patchcord FO MM LC-SC 2m | 10 |  |  |  |
| 11. | Patchcord FO MM LC-LC 2m | 10 |  |  |  |
|  | Wartość łączna: | Brutto: |
|  |  | Słownie: |

|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | Oferowane produkty muszą być objęte 36 miesięczna gwarancją oraz bezpłatną usługą serwisową w tym okresie. Zakres usługi serwisowej ma obejmować: - czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godzina, - diagnoza uszkodzenia/usterki sprzętu, - dostawa części zamiennych lub urządzeń zastępczych dokonywana przez inżyniera w miejscu instalacji urządzenia w czasie następnego dnia roboczego, - prawo do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania dostarczanych urządzeń, - helpdesk – podstawowe pytania dotyczące urządzenia. Przełączniki (poz. 2-7) oraz kontroler sieci bezprzewodowej (poz. 8) muszą pochodzić od tego samego producenta (w celu zapewnienia pełnej kompatybilności). Wykonawca dokona montażu sprzętu i jego konfiguracji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z dokumentacją przetargową i akceptuję jej postanowienia.

- Zapoznałem z projektem umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) i akceptuje jego postanowienia.

- Wadium przekazałem w formie.............................................................................................

Data 	Podpis i pieczęć Wykonawcy

## AM/AZ/PE-PN-19/12                                                                              Załącznik nr 2 do SIWZ

Arkusz Informacji Technicznej

## 1)  Zasilacz awaryjny 1000VA

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa 640W / 1000 VA Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 640W / 1000 VA Napięcie wyjściowe 230V Informacja o napięciu wyjściowym Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyjściowego Zniekształcenia napięcia wyjściowego Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Gniazda wyjściowe (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers Nominalne napięcie wejściowe 230V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 - 286V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 151 - 302V Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 2 godziny Komunikacja i zarządzanie Port komunikacyjny DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB Ilość interfejsów SmartSlot™ - 1 Panel przedni Diody LED wskazują stan obciążenia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przeciążenia Alarm dźwiękowy Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ustawialne przez użytkownika opóźnienia Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) 480 Dżule Filtracja Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Cechy fizyczne Maksymalna wysokość 44.00 mm Maksymalna szerokość 432.00 mm Maksymalna głębokość 660.00 mm Wysokość w szafie przemysłowej - 1U Parametry środowiskowe Środowisko operacyjne 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 55.00 dBA Odprowadzanie ciepła 130.00 BTU/godz. Certyfikaty i zgodność z normami Potwierdzenia zgodności Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE Okres gwarancji 2 lata |  |

## 2)  Przełącznik 48-portowy z modułem 10GE i funkcją PoE:

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T z funkcją PoE (do 15,4W per port, do 370W per urządzenie) oraz min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2 (jeden z nich obsadzony modułem 10GBase-LRM). Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kabel połączeniowy dla stosu o długości co najmniej 50 cm. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB, dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. |  |

## 3)  Przełącznik 48-portowy z modułem 10GE

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T oraz min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2 (jeden z nich obsadzony modułem 10GBase-LRM). Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kable połączeniowe dla stosu o długości co najmniej 50 cm i 1m. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB, dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. |  |

## 4)  Przełącznik 48-portowy

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T oraz możliwość rozszerzenia o min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kabel połączeniowy dla stosu o długości co najmniej 50 cm. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB, dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. |  |

## 5)  Przełącznik 24-portowy z funkcją PoE

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 24 porty 10/100/1000Base-T z funkcją PoE (do 15,4W per port, do 370W per urządzenie) oraz możliwość rozszerzenia o min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink.. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kabel połączeniowy dla stosu o długości co najmniej 50 cm. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB, dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. |  |

## 6)  Przełącznik 48-portowy z funkcją PoE

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T z funkcją PoE (do 15,4W per port, do 370W per urządzenie) oraz możliwość rozszerzenia o min. 2 porty uplink 10GE SFP+/XENPAK/X2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP lub dodatkowego pojedynczego łącza 10GE SFP+/XENPAK/X2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM i DWDM zależnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae (MACSec) szyfrowania ruchu na portach downlink i możliwość rozbudowy o szyfrowanie ruchu na portach uplink. Zainstalowany zasilacz redundantny. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Ponadto Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Min. 256MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci flash. Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras routingu i 1.000 sieci VLAN. Wydajność - matryca przełączająca o wydajności min. 160 Gb/s, wydajność przełączania min. 65 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”. Wysokość maksymalnie 1RU. Obsługa protokołu NTP Obsługa protokołu VTP Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 64Gbps w stosie oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. Do urządzenia należy dołączyć kabel połączeniowy dla stosu o długości co najmniej 50 cm. Przełącznik musi zapewniać możliwość przełączania w warstwie 2 oraz posiadać możliwość rozbudowy o przełączanie w warstwie 3. Dostępne licencje rozszerzeń muszą zapewniać co najmniej możliwość tworzenia interfejsów SVI, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokół RIPv2, OSPF i BGPv4, funkcjonalności Policy-based routing’u, funkcjonalności routingu multicast’ów (min. protokoły PIM-SM i PIM-DM) oraz routingu IPv6 (RIPng, OSPFv3) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową i USB (należy dołączyć stosowny kabel USB), dedykowaną aplikację. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. |  |

## 7)  Przełącznik rdzeniowy z modułami 10GE

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Powinien mieć możliwość montażu w szafie 19 cali i wysokość nie większą niż 2U. Minimum 8 gniazd dla interfejsów 10 Gigabit Ethernet SFP+/XENPAK/X2 (8 z nich obsadzonych modułami 10GBase-LRM). Minimum dwa sloty rozszerzeń umożliwiające zainstalowanie co najmniej następujących kart rozszerzeń: 20x10/100/1000 Base-T (RJ-45) 4x10GE i 8x10GE SFP+/XENPAK/X2 (z opcją konwersji każdego z portów 10GE na dwa porty 1GE) Jeden ze slotów obsadzony kartą 4 port wire speed 10GE (z jednym modułem 10GBase-LRM i jednym modułem 10GBase-LR). Matryca przełączająca o szybkości min. 320 Gbps i wydajnością przełączania na poziomie min. 250 Mpps. Przełączanie na warstwie L2/L3 realizowane sprzętowo. Zainstalowany zasilacz podstawowy oraz redundatny AC 230V wymagane do poprawnej pracy urządzenia Moduł wentylatorów posiadający redundantne wiatraki chłodzące z możliwością wymiany modułu w miejscu instalacji (moduł) Obsługa min. 4000 aktywnych sieci VLAN i min. 32000 adresów MAC Obsługa VLAN 802.1q Obsługa jumbo frames (do 9216 bajtów) na wszystkich portach Obsługa przełączania w warstwie 3, routing IPv4 i IPV6 statyczny oraz RIPv2. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o OSPF, BGP, IS-IS, routing multicast MBGP, PIM, IGMP (v1, v2, v3) Obsługa mechanizmów redundancji bramy (VRRP, HSRP lub równoważny) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. Obsługa protokołu CDP lub LLDP Obsługa protokołu VTP Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Możliwość zarządzania przez sesję telnet, SSH, SNMPv1v2v3, konsolę szeregową, dedykowaną aplikację. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. 36-miesięczna gwarancja świadczona na miejscu instalacji sprzętu, a obejmująca naprawę urządzenia nie później niż na następny dzień roboczy od chwili zgłoszenia usterki, dostęp do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania, bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta sprzętu. |  |

## 8)  Kontroler sieci bezprzewodowej wraz z 100 punktami bezprzewodowymi

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Kontroler sieci bezprzewodowej wraz z 100 punktami bezprzewodowymi: + zasilacz zapasowy + 4 sztuki 1000BASE-T SFP + 100 sztuk 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain OPIS cech wymaganych: musi poprawnie obsługiwać punkty dostępowe pracujące w standardzie IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11n; musi zarządzać centralnie wszystkimi punktami dostępowymi; musi umożliwiać zbieranie informacji na temat innych punktów nadawczych będących w zasięgu propagowanej sieci; musi zapewniać zarządzanie zgodnie z CAPWAP (RFC 5415) min. 100 punktami dostępowymi; musi zapewniać przydział użytkowników do VLAN-ów (IEEE 802.1Q) na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access-Accept protokołu RADIUS; musi umożliwiać skonfigurowanie podłączonych punktów dostępowych tak by wszystkie rozgłaszały co najmniej 16 SSID, zapewniając możliwość zdefiniowania różnych metod szyfrowania dla każdego z SSID (WEP,WPA,WPA2,802.1x z EAP, wyłączenie szyfrowania) oraz rozdziału ruchu na odrębne VLAN-y (IEEE 802.1Q), z jednoczesnym uwzględnieniem przydziału dynamicznego opisanego w poprzednim punkcie; kontroler musi umożliwiać dostęp do sieci poprzez współpracę z zewnętrznym serwerem RADIUS (RFC2865) obsługując równolegle (na jednym SSID) szyfrowanie WPA-enterprise/TKIP i WPA2-enterprise/AES; musi posiadać obsługę mechanizmów QoS (802.1p, CAC WMM TSpec, kontrola pasma per użytkownik); kontroler bezprzewodowy musi generować informację o ruchu w sieci zgodnie z RFC 2866 (RADIUS Acconting); musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu WWW (HTTPS) oraz z linii komend (SSH, port szeregowy); musi być wyposażony w dwa zasilacze w układzie redundantnym; musi być wyposażony w dodatkowy zestaw wiatraków chłodzących; musi posiadać min. 8 interfejsów GE z możliwością agregacji pasma – styki definiowane przez moduły GBIC, SFP lub równoważne, 4 interfejsy obsadzone modułami 1000Base-T; poprzez dodanie licencji musi umożliwiać obsługę co najmniej 500 punktów dostępowych; musi zapewniać współpracę z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne; musi posiadać mechanizmy pozwalające na deaktywację modułów radiowych w określonych godzinach w celu redukcji poboru energii przez system; musi zapewniać możliwość redundancji rozwiązania (N+1); rozwiązanie musi obsługiwać sieci kratowe musi umożliwiać zarządzania wersjami oprogramowania urządzeń (punktów dostępowych) musi posiadać funkcjonalność obsługi dostępu bezprzewodowego dla gości Musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Cisco 5508 Series Wireless Controller i obsługiwanymi przez niego punktami dostępowymi Cisco Aironet 1142n. Punkty dostępowe: musza być wyposażone w moduł radiowy pracujący w częstotliwościach 2,4 i 5 GHz zgodnie ze standardami IEEE 802.11 a/b/g/n; muszą być zarządzane z dedykowanego kontrolera bezprzewodowego zgodnie z protokołem CAPWAP lub równoważnego; muszą umożliwiać rozgłaszanie co najmniej 16 SSID, zapewniając możliwość zdefiniowania różnych metod szyfrowania dla każdego z SSID (WEP,WPA,WPA2,802.1x z EAP, wyłączenie szyfrowania) oraz rozdziału ruchu na odrębne VLAN-y (IEEE 802.1Q); muszą zapewniać obsługę mechanizmów QoS (shaping „over-the-air”, wsparcie dla VoWLAN, obsluga VMM TSpec); muszą być zasilane poprzez kabel sygnałowy Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af; muszą być poprawnie zarządzane za pomocą kontrolerów CISCO WLC 4402, WLC 4404, AIR-CT5508; muszą zapewniać wsparcie dla mechanizmów Cisco Unified Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System (IDS / IPS); muszą zapewniać możliwość wykrywania ataków i umożliwiać ich raportowanie do kontrolera; musi posiadać zintegrowaną antenę o parametrach: o 2.4GHz – zysk min. 4.0dBi dookólna o 5 GHz – zysk min. 3.0 dBi dookólna muszą posiadać certyfikat „Wi-Fi” muszą posiadać fabryczną możliwość zastosowania zabezpieczenia przed kradzieżą; muszą posiadać możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania; |  |

## 9)  Patchcordy

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Patchcord FO SM LC-SC 2m |  |

## 10)  Patchcordy

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Patchcord FO MM LC-SC 2m |  |

## 11)  Patchcordy

Producent ……………………….

Model ………………………………

| Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- |
| Patchcord FO MM LC-LC 2m |  |

- Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowane urządzenia posiadają w/w zaświadczenia, a na żądanie Zamawiającego, dostarczy je w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy.

- Funkcje i parametry liczbowe podane w powyższych tabelach w rubryce „Parametry graniczne” są wartościami wymaganymi minimalnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W kolumnie „Parametry oferowane - opisać” należy opisać wartość oferowaną parametru. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu. Wpisanie w tej kolumnie stwierdzenia „Tak” zamawiający uzna, jako brak opisu. Parametry oferowane mogą być lepsze od wymaganych.

Data                                                                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy

Przetarg AM / AZ / PE - PN - 19 / 12                               	             Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy, adres

(pieczęć lub czytelny wpis) .......................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że oferowane przeze mnie urządzenia sieciowe:

posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. znaki CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta, oraz spełniają parametry graniczne określone w zał. 2 do SIWZ

Kopię certyfikatów przedłożę na żądanie Zamawiającego.

Data								Podpis i pieczęć Wykonawcy

Przetarg AM / AZ / PE - PN - 19 / 12                                                Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa firmy ...........................................................................................................................................

Adres...........................................................................................................................................................

Imiona, Nazwisko......................................................................................................................................

Seria i numer dowodu osobistego.......................................Organ wydający...........................................

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy......................................................................................

NIP.......................................................................................Regon..........................................................

- Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, zgodnie, z którym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, zgodnie, z którym wyklucza się:

      - Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

      - Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

      - Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

      - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

      - -  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano lub

-  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano lub

-  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano lub

-  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano lub

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

      - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

      - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

      - Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

      - Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

      - Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Data                                                      			Podpis i pieczęć Wykonawcy

## AM/AZ/PE-PN-19/12                                                                              Załącznik nr 5 do SIWZ

### Wykaz zamówień zrealizowanych lub realizowanych przez Wykonawcę

wymagana min. jedna dostawa o wartości min. 450 000,00 PLN, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór – załącznik nr 5 do Siwz), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

| Lp | Nazwa i adres Poprzedniego Zamawiającego | Zrealizowane zamówienia: przedmiot i wartość | Okres realizacji tj. rozpoczęcia, zakończenia | Dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy Załączam Tak / Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Data                                                                   Podpis i pieczęć Wykonawcy

AM/AZ/PE-PN-19/12                                                                                      Załącznik nr  6 do SIWZ

Potencjał kadrowy Wykonawcy

Wykaz osób, przeznaczonych do obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia (min. 2 osoby)

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 6 do Siwz).

| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywana funkcja przy realizacji zamówienia | Praktyka zawodowa w latach | Kwalifikacje, wykształcenie | Podstawa do dysponowania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data                                                                   Podpis i pieczęć Wykonawcy

AM/AZ/PE-PN-19/12                                                                                      Załącznik nr  7 do SIWZ

Umowa nr AM / AZ / PE - PN - 19 / 12 (projekt)

sporządzona w dniu …………… zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo   zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), pomiędzy:

# AKADEMIĄ MEDYCZNĄ we Wrocławiu

# ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

# telefon 71/784-10-02, faks 71/784-00-07

# NIP: 896-000-57-79 			REGON: 000288981

którą reprezentuje:

Rektor AM – prof. dr hab. Marek Ziętek

zwaną dalej „Zamawiającym”

a firmą:

zwaną dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

Na podstawie postępowania nr AM/AZ/PE-PN-19/12 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę urządzeń sieciowych, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do Umowy), zwanych dalej przedmiotem umowy –  dla Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu  przy ulicy Borowskiej 211A, 50-556 Wrocław - zwanego dalej Użytkownikiem, na warunkach niniejszej umowy.

§ 2

Cena

1.	Cena przedmiotu umowy na podstawie oferty z dnia .............. r. wynosi brutto: ........................ PLN

(słownie: ....................................... i 00/100 PLN).

2.	W cenie przedmiotu umowy zawarty jest koszt: przedmiotu umowy, odprawy celnej, ubezpieczenia, opakowania, transportu do siedziby Użytkownika, montażu sprzętu i jego konfiguracji, uruchomienia urządzeń oraz należnego podatku VAT.

3.   Przełączniki oraz kontroler sieci bezprzewodowej będą mogły być kupione z podatkiem VAT 0% po uzyskaniu przez zamawiającego zgody Ministra Zdrowia.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy do siedziby Użytkownika w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. Dokumenty takie będą przekazane dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest nowy.

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona podpisaniem Protokołu Odbioru.

- Osobami uprawnionymi do podpisania Protokołu Odbioru przedmiotu umowy ze strony Kupującego są: przedstawiciel Użytkownika, przedstawiciel Działu Aparatury Naukowej Akademii Medycznej oraz przedstawiciel Ośrodka Sieciowo Komputerowego Akademii Medycznej.

§ 4

Warunki gwarancyjne

- Przedmiot zamówienia ma być objęty 36 miesięczną gwarancją oraz bezpłatną usługą serwisową w tym okresie.

- Zakres usługi serwisowej ma obejmować:

- czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godzina,

- diagnoza uszkodzenia/usterki,

- dostawa części zamiennych lub urządzeń zastępczych dokonywana przez inżyniera w miejscu instalacji urządzenia w czasie następnego dnia roboczego,

- prawo do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania dostarczanych urządzeń

- helpdesk – podstawowe pytania dotyczące urządzenia

- W razie stwierdzenia usterki upoważniony pracownik Zamawiającego powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej tj. fax, e-mail lub list, podając szczegółowe informacje dotyczące usterki (w szczególności: objawy usterki i jej historię, komunikaty przekazywane przez urządzenie). Otrzymanie informacji przez Wykonawcę jest jednocześnie przyjęciem zgłoszenia serwisowego.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie Wykonawcy i producenta, a koszty transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie mógł dokonywać przeglądów technicznych przedmiotu umowy w obecności Administratora Sieci.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

- Serwis gwarancyjny: …………………………………………………………………………………………….

§ 5

Zapłata

- Zamawiający ureguluje należność w wysokości ..................... (słownie: .............................. i 00/100 PLN) za dostarczony przedmiot umowy, na podstawie Faktury VAT wystawionej na: Akademię Medyczną we Wrocławiu ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław NIP 896-000-57-79.

- Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zastosuje stawkę VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wystawienia faktury.

- Zapłata zostanie dokonana przelewem, na konto wskazane w fakturze VAT w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru do Działu Aparatury Naukowej AM przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.

§ 6

Kary umowne

- W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w postaci opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 1 umowy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 10 dni i 0,2% wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej ponad termin określony w § 4 ust. 2 zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości reklamowanego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 10 dni i 0,3% wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną – w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron nie powoduje skutków wstecz od dnia jej zawarcia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty wezwania do jej zapłaty.

- Strony umowy zgodnie ustalają, że ich wzajemna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ograniczona jest do wysokości faktycznie poniesionych strat.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy może dotyczyć:

    - Terminu realizacji przedmiotu umowy:

Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1 umowy. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

b)      Ustawowej wysokości stawki podatku VAT:

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

c)      Modelu oferowanego urządzenia:

Jeżeli przed terminem dostawy zostanie wprowadzony na rynek nowy model, o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego z przyczyn funkcjonalno - użytkowych i ekonomicznych.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

- ze strony Wykonawcy:

- ze strony Zamawiającego:

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA		                   			      	ZAMAWIAJĄCY

Data:

Akademia Medyczna we Wrocławiu

ul Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Dział Aparatury Naukowej

telefon 71/784-11-87; faks 71/784-00-52

PROTOKÓŁ ODBIORU i URUCHOMIENIA

Załącznik 2 do Umowy AM / AZ / PE - PN - 19 / 12

Zamawiający:	Akademia Medyczna we Wrocławiu

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Użytkownik:

Dostawca:	(nazwa) .........................................................................................................

(adres) .......................................................................................

1) Dostawa / uruchomienie następującego zestawu:

2) Użytkownik stwierdza (TAK / NIE)* poprawność działania urządzeń i zgodność ich parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.

3) Szkolenie: Użytkownik został przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia

(TAK / NIE WYMAGANE)*.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzeń:

a.) .........................................................	b.) ...................................................

c.) .........................................................	d.) ...................................................

4) Dokumentacja przekazana: Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi*

inna .........................................................................................................................

5) Uwagi:  ......................................................................................................................

..............................................................................................................................

WYKONAWCA:					ODBIORCA / ZAMAWIAJĄCY:

Data: