UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71 / 784-11-73, fax. 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr UMW / AZ / PN - 71 / 13

prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej „Pzp”

NA: „Dostawę i uruchomienie kompleksowego systemu audiowizualnego i nagłośnieniowego do Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu wraz z rozbudową istniejącego systemu CCTV i dostawą niezbędnego wyposażenia meblowego”

CPV:

32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32321200-1 Urządzenia audiowizualne

32322000-6 Urządzenia multimedialne

35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

39130000-2 Meble biurowe

SIWZ

Korekta z dnia 03.01.2014 r.

Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zatwierdzam

#### Kanclerz Uniwersytetu Medycznego

#### we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

# Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1

telefon 71/78-41-002

faks 71/78-40-007

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie, tj.

- dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu multimedialnego/AV oraz połączenie 2 części (A, B) sali wykładowej 300 osobowej (audytoryjnej) i 2 sal 120 osobowych z centralnym pomieszczeniem technicznym za pomocą systemów dla potrzeb transmisji AV oraz zarządzania dla wszystkich sal wykładowych i seminaryjnych Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu, zwanych dalej „miejscem użytkowania”;

- rozbudowa istniejącego systemu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego;

- dostawa niezbędnego wyposażenie meblowego: stołów prezydialnych, mównic, krzeseł, tablic suchościeralnych, stolików;

  - Wybrany Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi system prezentacji, wizualizacji, wideokonferencji, rejestracji sygnałów multimedialnych, przesyłu sygnału AV i sterowania i zarządzania dla wskazanych sal wykładowych i sal seminaryjnych w budynku A i B Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji oraz dostarczy niezbędne wyposażenie meblowe dla wskazanych sal, a także rozbuduje istniejący system CCTV.

  - Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu użytkowania, tj. w niżej wymienionych pomieszczeniach:

- Sala wykładowa A2.ZO.06 część A,

- Sala wykładowa A2.ZO.06 część B,

- Sala wykładowa A2.ZO.06 pomieszczenie technika i tłumaczy symultanicznych,

- Sala 120 osobowa A.1.Z0.13,

- Sala 120 osobowa A.1.Z0.14,

- Sala multimedialna A.2.Z0.07

- Sale seminaryjne: B.0.1.09, B.0.2.09, B.1.1.09, B.1.2.09, B.2.1.09, B.2.2.09.

- Sala rady wydziału A.0.D.06

- Punkt informacyjny A.0.ZW.03

- kabina tłumaczy A.2.ZO.11, A.2.ZO.09

- reżyserka A.2.ZO.10

- hol główny A0.K.01

- korytarz A0.K.03

- korytarz A0.K.04

- korytarz B0.K.11

- korytarz A1.K.01

- korytarz A1.K.04

- korytarz A2.K.01

- korytarz A2.K.03

- B3 wejście na dach

- korytarz piwnica A-1.P.01

- korytarz piwnica B-1.P.11a

- biblioteka pom. A1.B.03 i A2.B.01

- elewacja budynku A i B

  - W każdej z sal zostało przewidziane odrębne wyposażenie Audiowizualne zgodnie z pierwotnym projektem wykonawczym realizowanym na etapie budowy. W każdej lokalizacji zostało zainstalowane okablowanie, które należy zinwentaryzować i wykorzystać przy realizacji niniejszego postępowania. Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą wykonanych tras kablowych i wyposażeniem rozdzielnic elektrycznych. Do niniejszego SIWZ został dołączony projekt powykonawczy wyposażenia audiowizualnego. Nie ma możliwości uzupełnienia okablowania – w związku z czym na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dobór urządzeń w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie opisanych przez Zamawiającego funkcji i rezultatów.

  - Sprzęt będący przedmiotem zamówienia należy zamontować zarówno w stołach będących przedmiotem zamówienia jak i w stołach znajdujących się już na obiekcie.

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcom, przed terminem składania ofert, zapoznanie się z projektami powykonawczymi, ułożonymi trasami kablowymi, systemami oświetlenia Sali oraz obiektem, a także umożliwi dokonanie wizji lokalnej miejsca użytkowania, przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający proponuje jako termin zapoznania się i wizji lokalnej w dniu 18.12.2013 r. w godz. od 09:00 do 13:00 w miejscu użytkowania.

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Wymagania jakościowe i sposób pracy systemu w ramach całego Obiektu:

    - Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone urządzenia i systemy były wykonane w sposób umożliwiający możliwie niezawodną pracę oraz w standardzie przyjętym dla obiektów uczelnianych tej klasy wg aktualnej wiedzy technicznej.

    - Dostarczone przez Wykonawcę systemy muszą wspomagać możliwość wyświetlania, rejestracji i transmisji w aktualnie obowiązujących standardach Audiowizualnych  niezależnie od przyłączanego źródła sygnału (laptop, komputer PC, odtwarzacz Blue-ray, DVD, CD o wyjściach analogowych i/lub cyfrowych)

    - Wszystkie sale (systemy sterowania) muszą posiadać możliwość komunikacji poprzez sieć LAN lub wydzielonych połączeń światłowodowych z centralnym systemem zarządzania o następującej funkcjonalności:

- monitorowanie i zarządzanie urządzeniami AV w salach

- konfigurowalny interfejs graficzny z ikonami stanu poszczególnych urządzeń i sal

- wyświetlanie statusu: godziny pracy lamp projektorów, stan światła w salach, poziom dźwięku, etc.

- gromadzenie i analizowanie danych o zajętości i wykorzystaniu poszczególnych sal

- zdalny odbiór żądania pomocy za pośrednictwem panelu dotykowego lub klawiatury

- komunikacja na żywo z nauczycielami lub prezenterami umożliwiający zdalną pomoc w rozwiązywaniu problemu

- przejęcie pełnej kontroli nad każdym pomieszczeniem (w ramach systemu sterowania: projekcja, nagłośnienie, oświetlenie, ekrany elektryczne, przełączanie) za pomocą wirtualnego panelu dotykowego.

- natychmiastowe powiadomienie o żądaniu pomocy, przypomnienia usług (np. wymiany lamp), awarii urządzeń, demontażu urządzenia lub kradzieży (Alerty w formie e-mail)

- możliwość definiowania zdarzeń w zadanym planie godzinowym (tygodniowo), takich jak włączenie / wyłączanie wszystkich urządzeń o zadanej godzinie w celu optymalizacji kosztów użytkowania.

- zarządzanie aktywami: przypisanie urządzeń do pomieszczeń wraz z planem ich konserwacji i żywotności, rejestracja numerów seryjnych i śledzenie umów serwisowych.

- możliwość rozbudowy o integrację z zewnętrznymi bazami danych np. SQL

Wybrany Wykonawca musi dostarczyć, skonfigurować i w pełni uruchomić wyżej opisany system zarządzania urządzeniami AV.

## Wymagania dotyczące serwisu i gwarancji systemów i urządzeń.

    - Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na zainstalowane systemy i urządzenia zgodnie z Gwarancją Producenta urządzeń, lecz nie krócej niż 36 m-cy.

    - Zamawiający wymaga aby świadczenia gwarancyjne były realizowane w następujący sposób:

Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

  - Szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych sal.

    - Sala wykładowa A2.ZO.06 (audytoryjna)

Sala wykładowa A2.ZO.06 (Audytoryjna) została podzielona poprzecznie mobilną ścianką działową umożliwiającą wydzielenie osobnych sal wykładowych (część A i część B). Możliwa jest praca Sali w konfiguracji łącznej (wówczas systemy w części A są nadrzędne w stosunku do części B) a całość tworzy jedną salę na 300 osób. Możliwa jest także praca rozdzielna niezależnie każdej części z zastrzeżeniem możliwości komunikacji audio-wideo pomiędzy salami tj. przekazanie obrazu i dźwięku z jednej Sali do drugiej.

Zamawiający wymaga umożliwienia przekazu Audio-Wideo z obu sal (powstałych po podziale ścianą mobilną Sali wykładowej 300 osobowej - audytoryjnej) do sal 120 osobowych A.1.Z0.13 i A.1.Z0.14 oraz zwrotne połączenie podglądu Video (z kamery) i transmisji audio z mikrofonów z tych sal.

Z tyłu Sali wykładowej (audytoryjnej) usytuowane są pomieszczenie techniczne (gdzie ma zostać zainstalowany sprzęt AV w szafie rack) oraz dwie kabiny tłumaczy (tłumaczenia symultaniczne).

## System nagłośnienia w Sali wykładowej A2.ZO.06 (audytoryjnej)

System nagłośnienia ma zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem obydwu części sali wykładowej zgodnie z jej architekturą i założeniami projektu budowlanego.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Matryca / procesor Audio :  ilość:  1 kpl

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Matryca / procesor Audio | Wielofunkcyjny procesor DSP w konfiguracji min. 8 wejść mikrofonowo liniowych / min. 8 wyjść analogowych oraz z dodatkową kartą do przesyłu sygnału audio w sieci Ethernet. W procesorze mają znajdować się bloki do obróbki sygnału audio w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz dynamiki wraz z filtrami FIR dedykowanymi do zastosowanych zestawów głośnikowych przyekranowych. W procesorze mają znajdować się bloki rutowania tak aby możliwa była niezależna praca części A i B sal konferencyjnych oraz praca wspólna po złożeniu ściany działowej a także praca z salami A.1.Z0.13 oraz A.1.Z0.14. Procesor wielofunkcyjny ma zapewnić sieciową bezstratną transmisję 4 (2 syg do, 2 sygnały powrotne) sygnałów audio do każdej z sal konferencyjnych A.1.Z0.13 oraz A.1.Z0.14 za pomocą sieci Ethernet poprzez przełączniki sieciowe i medium światłowodowe łączące sale konferencyjne. Sygnał ma być przesyłany popularnym protokołem sieciowym takim jak CobraNet, Dante lub równoważnym z zachowaniem pełnej kompatybilności urządzeń. Musi zostać zapewniona redundancja przesyłu sygnału: sygnał pierwotny i wtórny. Procesor ma mieć możliwość sterowania z zewnętrznego systemu sterowania tak aby możliwa była regulacja głośności, wybór źródeł dźwięku oraz przywołanie następujących konfiguracji pracy: praca sali wykładowej jako niezależnej sali, praca sali wykładowej po podzieleniu na dwie niezależne części A oraz B, praca sali wykładowej z jedną z sal A.1.Z0.13/14 lub obydwoma salami pozwalająca na dowolny predefiniowany przesył sygnałów audio pomiędzy salami. Procesor ma przetwarzać sygnał w paśmie min 20Hz – 20KHz (-0,5dB), stosunek sygnał szum nie może być mniejszy aniżeli 115dB. Wymagana minimalna rozdzielczość próbkowania przy konwersji A/D oraz D/A - 24 bity. |

- System głośnikowy sali:  ilość:  1 kpl

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| System głośnikowy | System głośnikowy sali A2.ZO.06 ma składać się z : 1. Zestawów głośnikowych przyekranowych pracujących w formacie stereo w części A oraz części B odtwarzających sygnały audio towarzyszące obrazowi ; ilość 4 szt. 2. Zestawów głośnikowych sufitowych do przetwarzania sygnałów mowy . Ilość: 20 szt. Cały System głośnikowy ma zapewnić poziom dźwięku bezpośredniego w pełnym paśmie dla sygnałów towarzyszących obrazowi z zestawów głośnikowych przyekranowych nie mniejszy niż 100dB z nierównomiernością 3dB, dla sygnałów mowy poziom dźwięku bezpośredniego w paśmie mowy z zestawów głośnikowych sufitowych nie mniejszy niż 90dB z nierównomiernością 3dB oraz zapewnić współczynnik zrozumiałości mowy wyrażony parametrem STI nie mniejszy niż 0,75. W wyniku przeprowadzenia symulacji akustycznych określono minimalne parametry zestawów głośnikowych: - Zestawy głośnikowe przy-ekranowe znajdujące się w części A muszą mieć moc rms 300W/8Ω, skuteczność 97dB/1W/1m, pasmo przenoszenia z dedykowanymi filtrami FIR min. 60Hz – 20KHz (-10dB) oraz kąt zasięgu 90ºH x 40ºV. Kolor biały. Do zestawów należy dostarczyć dedykowane przez producenta uchwyty - Zestawy głośnikowe przy-ekranowe w części B, które w przypadku złożenia ściany działowej pracują także jako zestawy dogłaśniające muszą mieć moc rms 150W/16Ω, skuteczność 94dB/1W/1m, pasmo przenoszenia z dedykowanymi filtrami FIR min. 60Hz – 20KHz (-10dB) oraz kąt zasięgu 90ºH x 40ºV. Kolor biały. Do zestawów należy dostarczyć dedykowane przez producenta uchwyty W obydwu przypadkach zestawów przy-ekranowych urządzenia muszą być dwudrożne i oparte o tytanowe przetworniki wysokotonowe oraz neodymowe przetworniki niskotonowe. - Zestawy głośnikowe sufitowe muszą mieć moc rms 10W/100V, skuteczność 94dB/1W/1m, pasmo przenoszenia min. 60Hz – 24KHz oraz kąt zasięgu 180ºH x 180ºV. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych zestawów pod warunkiem przeprowadzenia i przedstawienia łącznie ze złożoną ofertą odpowiedniej symulacji akustycznej z wykorzystaniem oferowanych zestawów głośnikowych celem potwierdzenia równoważności oferowanego rozwiązania. |

- Wielokanałowy wzmacniacz mocy:  ilość:  1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| wielokanałowy wzmacniacz mocy | Wielokanałowy wzmacniacz mocy w obudowie 2HU pracującego w klasie D. Odpowiedź częstotliwościowa wzmacniacza 15 Hz do 30 kHz (±1 dB). Zniekształcenia < 0.05%. Zniekształcenia IMD-SMPTE < < 0.05%. Wzmacniacz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania wszystkich zestawów głośnikowych przy-ekranowych z końcówek mocy w technice nisko - impedancyjnej oraz w technice stałonapięciowej 100V dla zestawów głośnikowych sufitowych. Wzmacniacz musi posiadać co najmniej 6 kanałów. Dla zestawów głośnikowych przy-ekranowych moc końcówek mocy : w części A min 600W/8Ω, w części B min 250W/16Ω. Pozostałe końcówki mają zasilać zestawy głośnikowe pracujące w technice 100V w co najmniej dwóch liniach o mocach min 120W każda. Wzmacniacz powinien posiadać symetryczne wejścia. Każdy kanał powinien mieć osobną regulację głośności, Dodatkowo winien posiadać zabezpieczenia tj. Zabezpieczenia DC, termiczne, HF, limitery audio, limiter prądu szczytowego, limitery rozruchowe, włączenie z opóźnieniem. |

- Zestaw mikrofonów:  ilość:  1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Zestaw mikrofonów | W sali mają zostać zastosowane: 2 kpl. mikrofonów bezprzewodowych dla części A (odbiorniki zainstalowane w szafie technika) 2 kpl. mikrofonów bezprzewodowych dla części B (odbiorniki zainstalowane w szafie technika) O parametrach minimalnych: Wytrzymała metalowa obudowa (nadajnik i odbiornik). Odbiornik sygnału typu true diversity. Funkcje: automatyczne skanowanie częstotliwości wyszukujące dostępne wolne częstotliwości, synchronizacja transmisji bezprzewodowej za pośrednictwem portu podczerwieni, blokada zapobiegająca nieświadomemu przestrojeniu, wbudowany korektor graficzny Częstotliwości transmisji/odbioru: min. 1200 Zakres częstotliwości (mikrofon): 80-18000 Hz. S/N: >110 dB(A) Zgodność z normami w zakresie dopuszczenia do użytkowania urządzenia na terenie polski. Moc wyjściowa RF: 30 mW. Przetwornik, typ mikrofonu: dynamiczny. Czułość AF: 2,1 mV/Pa. Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): max 154 dB(SPL). Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna. 1 kpl. Aktywny spliter antenowy, pasywny spliter antenowy, anteny mikrofonowe. O parametrach minimalnych: Szerokopasmowy aktywny spliter antenowy współpracujący z 4 odbiornikami mikrofonów bezprzewodowych Do splitera należy dostarczyć dedykowany zasilacz. Spliter tego samego producenta co zestawy mikrofonów bezprzewodowych. Pasywny spliter antenowy 2 x 1 : 2 o tłumieniu maksymalnym 4 dB. Spliter tego samego producenta, co zestawy mikrofonów bezprzewodowych 4 szt. anten mikrofonowych typu dookólnego ze złączem typu BNC. Antena tego samego producenta co splitery antenowe 2 szt. mikrofonów na gęsiej szyi zainstalowanych w katedrach dla części A oraz B. O parametrach minimalnych: Mikrofon pojemnościowy Charakterystyka wkładki: superkardioidalna Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17kHz Max SPL: 122.7 dB Czułość: -33.5 dBV/Pa Stosunek S/N: 67.5 dB Długość szyjki: 45cm |

|  | 2 szt. eliminatorów sprzężeń Praca wszystkich mikrofonów ma zostać zabezpieczona eliminatorami sprzężeń wyposażonymi w min. 12 automatycznych filtrów na każdym kanale w paśmie 40Hz do 20kHz. Wejścia zbalansowane i niezbalansowane S/N > 100dB THD <0,025% Dynamika > 105dB Obudowa typu RACK |
| --- | --- |

- Switch zarządzalny – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Switch zarządzalny LAN | Switch zarządzalny LAN montowany na szynę DIN. Posiadający 3 porty RJ45 oraz 2 porty światłowodowe typu SC/ST. Minimalny rozmiar tabeli adresów MAC : 2K Minimalny rozmiar bufora pakietów : 1Mbit |

## System transmisji sygnałów AV i sterowania w Sali A2.ZO.06

Systemy transmisji AV w obrębie Sali pozwala na wysokiej jakości przekaz audiowizualny pomiędzy prelegentem a projektorem poprzez pomieszczenie technika zarówno w części A jak i w części B.

Systemy transmisji AV muszą umożliwiać podłączenie i przesyłanie następujących standardów audio wideo w formie nieskompresowanej poprzez istniejące okablowanie:

-  HDMI, RGB, VGA, DisplayPort Multimode, Component, S-Video, Composite Video, DVI, HD SDI

- dystrybucja nieskompresowanych standardów HD przy użyciu pojedynczej skrętki lub światłowodu do rozdzielczości WUXGA 1920x1200 oraz HD 1080p

- pełna obsługa standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

-  wsparcie dla sygnałów identyfikacji EDID (Extended display identification data)  z możliwością dowolnej ich modyfikacji

- wsparcie dla obrazu 3D oraz Deep Color

- konwersja 3D do 2 D

- przesyłanie nieskompresowanego dźwięku (w tym 7.1) oraz dźwięku ze źródeł analogowych

- przesyłanie sygnałów USB HID – możliwość podłączenia klawiatury i myszy (zdalna obsługa komputera prelegenta)

- niezależne przełączanie sygnałów video, audio i USB HID

- sterowanie urządzeniami przy pomocy wbudowanych w odbiorniki portów RS-232 i IR

- sterowanie urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI przy pomocy protokołu CEC (Consumer Electronics Control)

- wbudowany switch Ethernet  – możliwość stworzenia sieci Gigabit LAN

- automatyczna identyfikacja parametrów podłączonego sygnału AV.

Systemy sterowania AV muszą umożliwiać sterowanie i zarządzanie urządzeniami audio - wideo oraz istniejącymi systemami oświetlenia Sali, ekranami, zasilaniem urządzeń.

W każdej części Sali do dyspozycji Zamawiającego należy przewidzieć: 1 szt panelu dotykowego zainstalowanego w katedrze oraz 1 szt panelu przyciskowego umieszczonego przy wejściu do każdej części Sali.

Urządzenie sterujące (jednostka centralna) musi być umieszczona w pomieszczeniu technika w szafie Rack.

Jednostki wykonawcze do systemów oświetlenia i sterowania ekranami elektrycznymi powinny zostać zlokalizowane w rozdzielniach elektrycznych .

Dodatkowo w pomieszczeniu technika  należy zainstalować panel dotykowy dedykowany do obsługi technicznej

W każdej części sali ma  zostać zastosowana transmisja cyfrowa sygnałów AV i sterowania za pomocą okablowania CAT5e lub światłowodu wielomodowego z obrębu katedry wykładowcy (puszka podłogowa) a projektorami przez pomieszczenie technika.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Transmiter sygnałów cyfrowych  do montażu w puszce podłogowej  ilość: 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Transmiter sygnałów cyfrowych do montażu w puszce podłogowej | Transmiter sygnałów AV i sterowania z przyłączem sygnałowym i z wbudowanym switcherem 2x1 do zabudowy w puszce podłogowej w obrębie katedry prelegenta. Akceptowalne sygnały wejściowe (minimum): HDMI, DVI, DisplayPort, RGB, Component, S-Video, Composite, analogowe audio stereo. Obsługiwane formaty video minimum: HDMI (z protokołem HDCP), DVI (z protokołem HDCP), RGBHV do UXGA/WUXGA, HD do 1080p60, PAL lub NTSC. Obsługiwane formaty audio minimum: HDMI (Dolby® Digital, Dolby Digital EX, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, do 8 kanałów), analogowe stereo. Wymagana obsługa rozdzielczości obrazu do 2048x1152@60Hz. Konwersja A/D audio: minimum 24-bit 48 kHz. Pasmo audio minimum: 20Hz to 20kHz (±0.8 dB). Komunikacja: HDCP management, EDID format management, CEC, HDBaseT Wymagana transmisja sygnału USB – HID – umożliwiająca podłączenie klawiatury i myszy do oddalonego komputera (pomiędzy reżyserką a prelegentem) Dostępne dla Zamawiającego złącza : HDMI typ A, audio 3.5mm mini jack, VGA: DB15HD, USB, Wymagana odległość transmisji dopasowana do odległości na Sali wykładowej. |

- Odbiornik sygnałów cyfrowych z wbudowanym sterownikiem: ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Odbiornik sygnału AV/sterownik do projektora | Odbiornik transmitowanego sygnału cyfrowego wraz z wbudowanym sterownikiem podłączany do projektora. Wyjście sygnału AV: min 1x HDMI (19-pin złącze typu A). Złącza sterujące i komunikacyjne min.: 1x LAN (RJ45), 1x RS232. Obsługa sygnałów HDMI: Deep Color oraz 3D, DVI, HDCP. Wymagana obsługa rozdzielczości do 2048x1152@60Hz. Transmisja Ethernet: 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, RSTP. Dołączony zasilacz jeśli wymagany. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu transmisji i w pełni kompatybilne z systemem sterowania . |

- Panel sterujący wykładowcy przewodowy min 7 cali z funkcją Intercomu – ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Panel dotykowy prelegenta | Przewodowy panel dotykowy do montażu w katedrze prelegenta . Przekątna wyświetlacza min 7" o rozdzielczości min 800 x 480 i jasności min 300 cd/m2 Podświetlenie LED Minimalne Kąty widoczności ±70° w poziomie, i ±65° w pionie Wymagany wbudowany mikrofon i głośniki , funkcja wbudowanego Intercomu (VoIP) do komunikacji pomiędzy salami i technikiem. Wymagany przekaz i odtwarzanie obrazu „na żywo” w oknie (do podglądu BluRay oraz kamer na Sali). Sposób zasilania : PoE Panel powinien posiadać dodatkowo min 4 programowalne przyciski. Wymagany szybki start po dotknięciu : Nie dopuszcza się zastosowania paneli dotykowych opartych na komputerze PC. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. Oprogramowanie graficzne : musi być wykonane czytelnie w co najmniej 2 językach (w tym w j. polskim) i umożliwiać sterowanie urządzeniami w Sali. W przypadku sal połączonych Panel w części A musi umożliwiać sterowanie także urządzeniami w części B. Wygląd graficzny należy uzgodnić z Zamawiającym. |

- Panel sterujący ścienny przewodowy. – ilość 2 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Klawiatura ścienna | Panel przyciskowy do montażu przy wejściach do każdej części Sali wykładowej. Przeznaczenie: sterowanie podstawowymi funkcjami Sali w tym np. oświetleniem , włączeniem/ wyłączeniem całego systemu AV. Możliwe konfiguracje przycisków: 4, 5, 6, 8, 9 lub 12 - Do wyboru w trakcie instalacji i uzgodnionej z Zamawiającym funkcjonalności. Ilość programowalnych diod: 12. Klawiatura powinna posiadać zintegrowany fotosensor, 2 wejścia bezpotencjałowe. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. |

- Przewodowy panel sterowania dla Technika – ilość 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Komputer z wbudowanym monitorem dotykowym i oprogramowaniem do sterowania | Komputer dotykowy technika do zarządzania obiema częściami sali z zaawansowaną funkcjonalnością oprogramowania sterującego. Wymagany wydajny procesor o Taktowaniu min. 3,1GHz, Ilość rdzeni min 4, Ilość wątków min 4, Pamięć cache min 6 MB Chipset min. o funkcjonalności Intel H61 lub równoważnym; Pamięć RAM DDR3 min 1333MHz 4GB Dysk twardy min SATA 500GB 7200 RPM, Nagrywarka min DVD, LAN 10/100/1000 x 1 Łączność bezprzewodowa : standardu 802.11 b/g/n Matryca multidotykowa min 21,5" z podświetleniem LED o rozdzielczości natywnej min 1920x1080, Wbudowane głośniki min 2x3W + dodatkowy mikrofon do komunikacji VoIP (intercom) z pulpitami prelegenta. Wydajna karta grafiki z pamięcią własną min. 1GB DDR3 Porty Zamawiającego minimum: 2x USB 3.0, 4x USB, 1x Wejście HDMI, 1x Wyjście HDMI, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe Wbudowany czytnik kart flash Klawiatura i mysz bezprzewodowe System operacyjny Oprogramowanie do systemu sterowania. Oprogramowanie graficzne : musi być wykonane czytelnie w j. polskim i umożliwiać sterowanie urządzeniami w obu częściach Sali i reżyserce. Wygląd graficzny i funkcjonalność należy uzgodnić z Zamawiającym. |

- Bezprzewodowy Panel Sterowania – ilość: 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Tablet technika do zarządzania i sterowania Salami | Pojemność pamięci własnej min 16 GB Interfejsy bezprzewodowe: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 2.1 + EDR Wyświetlacz: Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o przekątnej min 9,7 cala, z podświetleniem LED wykonany w technologii IPS Rozdzielczość min 1024x768 pikseli przy 132 ppi Powłoka oleofilowa odporna na odciski palców Jednoczesne wyświetlanie informacji w wielu językach i zestawach znaków (w tym j. polski, j. angielski) Dwurdzeniowy układ SoC (system jednoukładowy) taktowany zegarem min 1 GHz Kamera przednia: do nagrywania wideo z dźwiękiem - możliwość komunikacji VoIP. Do 10 godzin pracy (z akumulatora, bez ładowania) Ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB podłączony do komputera lub stacji dokującej. - Wbudowany głośnik i Mikrofon Obsługiwane formaty wideo min : wideo H.264 do 720p przy 30 klatkach na sekundę, wideo MPEG-4, .mov; Motion JPEG (M-JPEG) Możliwość przeglądania następujących dokumentacji technicznej w formacie: .pdf , .doc i .xls Należy dołączyć: oprogramowanie producenta systemu sterowania współpracujące z tabletem, stację dokującą wolnostojącą tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. Oprogramowanie graficzne : musi być wykonane czytelnie w j. polskim i umożliwiać sterowanie urządzeniami w obu częściach Sali i reżyserce. Wygląd graficzny i funkcjonalność należy uzgodnić z Zamawiającym. |

- Przełącznik sygnałów cyfrowych, jednostka centralna systemem sterowania : ilość 1 kpl.

|  | Minimalne Parametry Urządzenia |
| --- | --- |
| Przełącznik sygnałów, jednostka centralna systemem sterowania | Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do: - zarządzania i przełączania sygnałów cyfrowych z transmiterów cyfrowych (przy katedrach prelegentów) do odbiorników sygnałów cyfrowych (przy projektorach); - skalowania sygnałów AV - kodowania sygnałów analogowych AV na postać cyfrową i przełączania ich, - sterowanie urządzeniami Audiowizualnymi na Sali . - transmisji sygnału do sal podrzędnych (120 osobowych). Wymagany przełącznik matrycowy o pojemności min: 7 wejść x 4 wyjścia Wejścia video Cyfrowe I analogowe: HDMI, RGB, Composite/S-Video/Component, Transmisji Cyfrowej: Złącza wejściowe AV: min 5x HDMI (19-pin typu A), min 3x RGB (DB15HD); min 1x Y, PB/Y, PR/C/COMP (3x BNC), min 1x SPDIF (RCA), min 4x audio, 4x MIC/LINE. Wymagana obsługa rozdzielczości wejściowych do 2048x1152@60Hz, Wyjścia video Cyfrowe: HDMI, systemowe: Złącza wyjściowe AV: głośnikowe nisko-impedancyjne, Audio stereo, AUX OUT (2x 5-pin 3.5mm terminal blokowy), 2x HDMI (19-pin typu A), 2x RJ45 Obsługa sygnałów fonicznych wejściowych mikrofonowych: monofoniczne, analogowe, o poziomie liniowym/mikrofonowym Obsługa sygnałów fonicznych wejściowych liniowych z wejść typu: HDMI lub DisplayPort, stereofoniczne analogowe, S/PDIF Wyjściowe sygnały foniczne: stereofoniczne : Konwersja audio D/A: 24-bit 48 kHz Regulacja głośności: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie Wyjściowe sygnały foniczne HDMI Regulacja głośności: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie Wbudowany stereofoniczny wzmacniacz do podłączenia głośników odsłuchowych technika o mocy wyjściowej min 20 W RMS na kanał przy 8Ω : Komunikacja: Ethernet, magistrala systemowa, HDMI, USB -HID, RS-232, IR Pozostałe złącza: min 3x IR (do sterowania lokalnymi urządzeniami w podczerwieni), min 2x RS-232 (do sterowania lokalnymi urządzeniami), LAN (1x RJ45) , min 1x USB do podłączenia klawiatury i myszy zdalnego komputera przy transmiterze. Dodatkowo urządzenie należy wyposażyć w zasilacz systemowy dedykowany do zasilania odbiorników / nadajników. |

- Switch LAN 8-portowy ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Switch LAN 8-portowy | Switch 8-portowy 10/100/1000 Mbit/s z min. 4 portami typu PoE . |

## System projekcji  w Sali A2.ZO.06

Systemy projekcji AV w obrębie Sali muszą umożliwiać prezentację informacji z różnych źródeł sygnałów na ekranie tak, aby obraz był wystarczająco widoczny z każdego miejsca sali. Ze względu na charakter wyświetlanych treści konieczne jest zastosowanie projektora wspierającego odwzorowanie medyczne DICAM gwarantujące spójne i właściwe odwzorowanie kolorów i odcieni.  Ze względu na wysokie rozdzielczości pracy konieczność wiernego odwzorowania barw oraz duże odległości pomiędzy źródłami sygnały wideo doprowadzane są do projektora z wykorzystaniem okablowania i standardów opartych na cyfrowych transmisjach nieskompresowanego obrazu poprzez linie światłowodowe lub okablowaniem typu CAT5e.

W każdej części Sali Zamawiający wymaga zainstalowania zestawu Projektor – Ekran elektryczny z napinaczami.

Dodatkowo w części B należy zainstalować 2 monitory LCD służące do podglądu dla widzów w tylnej części audytorium (wykorzystane w przypadku pracy łącznej części A i B).

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Projektor multimedialny ilość: 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Projektor multimedialny | Wysokiej jakości projektor multimedialny ze wsparciem dla technologii obrazowania medycznego DICOM Technologia wyświetlania DLP o rozdzielczości natywnej min 1920x1200 i formacie obrazu 16:10 Jasność min 7500 ANSI Kontrast min 7500:1 Wymagany System dwulampowy o żywotności minimum 5000h w trybie ECO Ilość wyświetlanych kolorów 30-bit RGB Złącza wejściowe min: 1x DVI-D; 1x HDMI. 1x 5BNC, 1x VGA Złącza do sterowania: min 1x RS-232 , 1x LAN Wymagany Lens shift motoryczny w poziomie +/- 80% i pionie +/- 115%, Wymagany Shutter mechaniczny, gwarancja producenta do pracy w pełnym trybie 24/7 Wsparcie technologii obrazowania Medycznego DICOM Możliwość wymiany lampy w trakcie pracy projektora I bez jego wyłączania. Do projektora należy dostarczy obiektyw pozwalający na wyświetlenie obrazu o podstawie 3,64 cm z odległości maksymalnie 5,8 m Uwaga: Projektor musi posiadać możliwość skalibrowania punktu bieli do D65, osobną korekcje barw RGBCMY w przestrzeni barwnej xy oraz korekcję intensywności każdej z tych barw. Po montażu Wykonawca musi dokonać ponownej kalibracji punktu bieli obu projektorów. Ponowna kalibracja jest także wymagana po każdorazowej wymianie lamp projekcyjnych. |

- Uchwyt do projektora: ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Uchwyt do projektora | Stabilny uchwyt do projektora dopasowany do wystroju Sali i wymagań projekcyjnych. Nie dopuszcza się stosowania cyfrowej korekcji trapezu w projektorach – należy przewidzieć odpowiednią długość uchwytu sufitowego. |

- Ekran elektryczny z napinaczami ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Ekran elektryczny z napinaczami | Ekran elektrycznie rozwijany o wymiarach pow. roboczej (wyświetlanego obrazu) min 364x228 cm Aluminiowa obudowa malowana na biało, powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia, materiał PVC, czarna ramka wokół białej powierzchni, czarny tył, czarna ramka zgrzewana z powierzchnią projekcyjną, grubość powierzchni min, 0,41mm, kąt widzialności min. 150 stopni, wzmocnienie (gain) min. 1,2, ekran wyposażony w system napinaczy bocznych. Zestaw montażowy w komplecie. |

- Odtwarzacz Blu-ray: ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Odtwarzacz Blu-ray | Odtwarzacz stacjonarny Blu-Ray Typ napędu bez tacki Wyjście HDMI, component, composite, wyjście optyczne dźwięku cyfrowego, 2x USB, Ethernet Wbudowany tuner DVB-T/C Odtwarzania płyt Blu-Ray 3D, filmów w formacie Blu-ray, płyt DVD-Video / DVD±R / DVD±RW, CD DA / CD-R / CD-RW Obsługa kodeka MPEG2 / 4, DivX, DivX HD, AVCHD, MKV, WMV, JPEG |

## System rejestracji  i podglądu w Sali A2.ZO.06

Kompletne rozwiązanie pozwalające na rejestrację i emisję wykładu. Łatwe i wydajne od planowania, nagrywania i wyświetlania online zarejestrowanych treści Umożliwia przechwytywanie pełnego obrazu w 1080p HD. Przechwytuje wykłady i prezentacje AV, w tym wideo na żywo z widokiem instruktora lub prezentera. Treść prezentacji może pochodzić z podłączonych komputerów, wideo, annotatorów lub tablic elektronicznych.

W Sali należy także zainstalować trzy kamery obrotowe tak aby możliwa była rejestracja obrazu , jego transmisja do sal 120 osobowych oraz wyświetlenie podglądu w kabinach tłumaczy.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Rejestrator HD ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Rejestrator HD | Rejestrator zainstalowany w szafce sprzętowej w pomieszczeniu technika . Zapewnia rejestrację materiału z wejścia HDMI, RGBHV a także poprzez kompozytowe wejście video z kamery podglądu i wejścia liniowego audio Prezentacja powinna odbywać się w rozdzielczości HD 1080p na lokalnej karcie pamięci. Po zakończeniu rejestracji materiał powinien zostać przesłany do wskazanego serwera sieciowego FTP w celu późniejszego przetwarzania i publikowania. - obrazy (prezentacji i podgląd prezentera) mogą być wkomponowane na ekranie obok siebie lub jako obraz-w-obrazie (PIP). - Zawartości audio ze źródła prezentacji musi być przechwytywany min w formacie audio stereo oraz miksowany z sygnałem "mowy" (sygnał np. z mikrofonu bezprzewodowego). - Wejścia : min HDMI i RGBHV , Analogowe wejście audio Stereo , kompozytowe wejście wideo, - Wyjście min wyjście HDMI do podłączenia monitora, - Dodatkowy port USB na przednim panelu, pozwalający na nagrania bezpośrednio na dysk flash USB. - Podłączenie do sieci LAN przez Ethernet 10/100/1000Base-T, - Sterowanie urządzeniem za pomocą systemu sterowania, przyciskami na panelu przednim oraz za pomocą oprogramowania do zarządzania salami w budynku ( w tym z możliwością integracji z terminarzem zajęć). |

- Kamera obrotowa video: ilość 3 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Kamera obrotowa | Przetwornik min ¼ ‘ HAD CCD Rozdzielczość efektywna min 768 x 494 Obiektyw nie gorszy niż: 18x zoom, f=4.1 mm (wide) - 73.8 mm (tele); F1.4 do F3.0 Szybkość przesłony 1 do 1/10000 s Kąt obrotu: min ±170 stopni Szybkość obrotu min.: 90 stopni/s Kąt pochyłu: min -30 stopni do +90 stopni Szybkość pochyłu min.: 80 stopni/s Rozdzielczość min 470 TV linii Min 6 predefiniowanych pozycji Złącza komunikacyjne: RS-232C (8-pin mini DIN) (VISCA)/RS-422 (9-pin) (VISCA) wyjście video VBS, Y/C Funkcje Auto Focus, Auto ICR, Alarm Zarządzanie i sterowanie kamerą poprzez system sterowania. Kamery będą zainstalowane pod sufitem. Doprowadzone okablowanie wg. wykonanych tras kablowych. |

## Urządzenia montowane w katedrze (dla prelegentów)  w Sali A2.ZO.06

W Sali należy zainstalować w katedrach 2 systemy komputerowe (PC+ monitor), dwa przyłącza nabiurkowe oraz mobilny system interaktywny podłączany do przyłączy podłogowych w części A i B. Należy przewidzieć i zastosować zabezpieczenie przed kradzieżą zamontowanych urządzeń

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Komputer stacjonarny PC z Monitorem: ilość 2 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Komputer stacjonarny PC z Monitorem | KOMPUTER: Procesor o taktowaniu min. 3,10 GHz min. 4 rdzeniowy , 4 wątkowy, min. 6 MB pamięci Cache Pamięć RAM DDR3 min. PC1333 min. 8GB (w dwóch kościach) Płyta główna w standardzie Micro ATX z chipsetem min. o funkcjonalności Intel B75 Obsługa do 32GB pamięci RAM, Obsługa pamięci dwukanałowej Płyta główna posiadania: min. 1 x złącze PCI Express x16 min. 2 x złącze PCI Express x1 min. 1 x złącze PCI Złącza na tylnym panelu min: 1 x port RJ-45, 1 port klawiatury/myszy PS/2, 2 x USB 3.0/2.0, 4 x USB 2.0/1.1; 3 gniazda audio (wejście liniowe/ wyjście liniowe/mikrofon Karta sieciowa zintegrowania 10/100/1000 Mbit Karta muzyczna zintegrowana Komputer wyposażony w kartę graficzną o min parametrach: pamięć min. 1024MB DDR3; Taktowanie procesora graficznego min. 580 MHz Gniazda: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Komputer wyposażony w nagrywarkę DVD Dysk twardy min. 1 TB, pamięć cache 64MB, SATA III, prędkość 7200 obr/min Obudowa typu Midi Tower z zasilaczem 400W Do komputera należy dostarczyć myszkę optyczną i klawiaturę, kabel zasilający oraz oprogramowanie pakietu biurowego w wersji profesjonalnej MONITOR: Rozmiar wyświetlacza 21,5" (16:9) ,podświetlanie LED Jasność min 250 cd/m2 Rozdzielczość natywna min 1920 x 1 080 Czas odpowiedzi matrycy max 5,5 ms Kąt widzenia (poziomy / pionowy) min 170° / 160° Złącza: MIN: 1 x D-Sub, 1 x HDMI |

- Przyłącze sygnałowe - wypełnienie do przyłącza podłogowego – ilość: 2 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Przyłącze sygnałowe/wypełnienia | Przyłącze podłogowe z wypełnieniem do podłączenia mobilnego zestawu interaktywnego z prawej strony Sali. |

- Przyłącze sygnałowe w katedrze – ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Przyłącze sygnałowe/montaż w blacie katedry | Przyłącze sygnałowe dla prelegenta zamontowane w blacie katedry o wyposażeniu: VGA (mini D-sub 15pin) x2, audio (stereo mini jack), RJ45 , USB, HDMI Gniazdo zasilające 230V Uchylna aluminiowa pokrywa i ramka w kolorze czarnym Przeznaczone do montażu w blacie stołu. Przyłącze musi zostać podłączone do transmitera cyfrowego w puszce podłogowej. |

## System tłumaczeń symultanicznych  w Sali A2.ZO.06

W Sali należy zainstalować kompletny system tłumaczeń symultanicznych na 2 języki. System ma umożliwiać integrację z system dyskusyjnym z Sali Rady Wydziału.

W miarę zapotrzebowania należy przewidzieć możliwość rozbudowy systemu do maksymalnie 8 języków. Należy przewidzieć możliwość rozbudowy liczby użytkowników o 3 razy względem stanu obecnego (przewidzieć rozbudowę do 450 użytkowników)

- System tłumaczeń symultanicznych

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| System tłumaczeń symultanicznych | UWAGA: Wszystkie komponenty systemu tłumaczeń symultanicznych muszą pochodzić od jednego producenta. W skład systemu wchodzą: Jednostka centralna cyfrowego systemu konferencyjnego / tłumaczeń – ilość 1 szt. O parametrach minimalnych: Obsługa do 15+1 kanałów tłumaczeń symultanicznych Pasmo przenoszenia 30Hz-20kHz S/N > 80 dB Tłumienie przesłuchów > 80dB THD < 0,5% Złącza komunikacyjne: RJ-45, RS-232 Wyjście optyczne audio |
|  | Kontroler / transmiter tłumaczeń IR – ilość 1 szt. O parametrach minimalnych: Cyfrowy dystrybutor IR minimum 8 kanałowy Minimum 8 wejść audio na złączu RCA Minimum 4 wyjścia na złączu BNC Obsługa maksymalnie min. 30 promienników podczerwieni Promiennik podczerwieni – ilość 4 szt. O parametrach minimalnych: Moc promieniowania min. 24 W Kąt promieniowania +/- 22 stopnie Kompensacja długości kabli Funkcja czuwania – promiennik przełącza się na tryb czuwania przy braku sygnału Złącze wejście i wyjścia - 2x BNC Do promienników należy dołączyć dedykowane uchwyty ścienne Odbiorniki IR – ilość 160 kpl. O parametrach minimalnych: Odbiornik min. 8 kanałowy Odbiornik z wbudowaną akumulatorem lub dostarczony z dedykowanymi akumulatorkami Na przednim panelu umieszczony włącznik zasilania oraz wyświetlacz LCD, wskazujący stan akumulatora, parametry odbioru – wybór kanału Klips ułatwiający zaczepienie do garderoby Gniazdo słuchawkowe Automatyczne wyłączenie odbiornika po odłączeniu słuchawek. Słuchawki delegata – ilość 160 szt. O parametrach minimalnych: Pasmo min 50Hz – 16KHz Czułość min. 90dB Impedancja dopasowana do odbiornika Kabel o długości min. 1,3m zakończony 3,5mm jack. Walizka/Ładowarka – ilość 4 szt. Walizka na min. 40 odbiorników podczerwieni z funkcją ich ładowania. Pulpit tłumacza systemu tłumaczeń symultanicznych – ilość 2 szt. O parametrach minimalnych: Cyfrowy pulpit tłumacza min. 15+1 kanałów Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD z opisem funkcji Pasmo przenoszenia 30Hz – 20 kHz Wbudowany głośnik z regulacją wzmocnienia Funkcja interkomu Przycisk języka oryginalnego/ trybu „auto-relay” Regulator głośności głośnika Regulator głośności słuchawek Licznik czasu wypowiedzi Gniazdo mikrofonu zewnętrznego (do pulpitu należy dostarczyć mikrofon typu gęsia szyja) Pulpit wyposażony w kabel przyłączeniowy min. 2m zakończony oryginalnym złączem producenta Jeden pulpit umożliwiający pracę dwóch tłumaczy tj. umożliwia podłączenie dwóch zestawów słuchawek tłumacza z mikrofonem. Słuchawki tłumacza z mikrofonem – ilość 4 szt. O parametrach minimalnych: Pasmo przenoszenia: 250 Hz-2kHz Czułość 96 dB Kabel o długości min 2m Przyłącze do kabiny tłumaczy – ilość 4 szt. Dedykowane przyłącze ścienne do podłączenia pulpitów w kabinie tłumaczeń Okablowanie systemowe – ilość 1 kpl. Należy dostarczyć i zainstalować odpowiednie okablowanie systemu tłumaczeń |

## System podglądowy Sali A2.ZO.06

System podglądowy zapewnia transmisję sygnału oraz podgląd obrazu z Sali A2.ZO.06 jednocześnie:

- w kabinach tłumaczy – obraz symultanicznie z obrazem prelegenta (wyświetlanym na ekranie głównym), podgląd z kamer na Sali

- w części B Sali A2.Z0.06 – obraz symultanicznie z obrazem prelegenta (wyświetlanym na ekranie głównym)

- w pomieszczeniu techników- obraz symultanicznie z obrazem prelegenta (wyświetlanym na ekranie głównym) + obraz z kamer podglądu

- w punkcie informacyjnym - obraz z kamer podglądu  lub symultanicznie z obrazem prelegenta (wyświetlanym na ekranie głównym)

- Wzmacniacz dystrybucyjny sygnału HDMI – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Wzmacniacz dystrybucyjny sygnału HDMI | Tego samego producenta co przełącznik sygnałów, jednostka centralna systemem sterowania Wbudowane 4 niezależne splitery HDMI 1x2 w jednym urządzeniu Wsparcie dla EDID, CEC oraz HDCP Wsparcie dla rozdzielczości do WUXGA 1920x1200 oraz 1080p60 Wsparcie dla sygnałów Audio przesyłanych przez HDMI złącza: 4x wejście HDMI, 8 wyjść HDMI, USB Obudowa rack 19" Do urządzenia dołączony dedykowany zasilacz |

- Transmisja obrazu HDMI po światłowodzie do Sal A.1.Z0.13 oraz A.1.Z0.14 – ilość 2 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Transmisja sygnału po światłowodzie | Transmiter i odbiornik tego samego producenta co pozostałe elementy System transmisji sygnałów AV Transmiter po światłowodzie sygnału HDMI: Transmisja do 300m po 1 włóknie 50/128 lub 62.5/125 um MM Przesył nieskompresowanego sygnału HDMI Wsparcie dla CEC, EDID oraz HDCP Złącza: 1x HDMI, 1x IR, 1x COM, 1x SC MM Obsługa rozdzielczości do 2048x1152@60Hz Dołączony dedykowany zasilacz Odbiornik: Dedykowany odbiornik transmisji po światłowodzie sygnału HDMI Wsparcie dla CEC, EDID oraz HDCP Złącza: min 1x HDMI, 1x IR, 1x COM, 1x SC MM Dołączony dedykowany zasilacz |

- Transmisja sygnału HDMI do monitorów podglądowych – ilość 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Transmisja sygnału HDMI 1:8 | Spliter HDMI z HDCP wykorzystujący kable kat.5 do przesyłu sygnału do 8 odbiorników kat.5 Max odległość wyświetlania do 60 m Obsługa HDMI (3D, Deep color) Lokalne wyjście HDMI Zgodność z HDCP, CEC Port RS232 do sterowania Rozdzielczości HDTV 480p, 720p, 1080i i 1080p (1920 x 1080) Obsługa wyboru trybu EDID Montaż w racku Złącza: 1x wejście HDMI, 1x wyjście HDMI, 8x transmisja HDMI po 2x RJ45, RS-232 UWAGA: Do urządzenia należy dostarczyć 8szt współpracujących z nim odbiorników |

- Monitor podglądowy: ilość 6 szt. (4 szt. monitory podglądu dla tłumaczy, 2 szt. monitory podglądu dla techników)

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Monitor podglądowy | Rozmiar wyświetlacza 21,5" (16:9) ,podświetlanie LED Jasność min 250 cd/m2 Rozdzielczość natywna min 1920 x 1 080 Czas odpowiedzi matrycy max 5,5 ms Kąt widzenia (poziomy / pionowy) min 170° / 160° Złącza: MIN: 1 x D-Sub, 1 x HDMI |

- Monitor podglądu w części B Sali A2.ZO.06: ilość: 2 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Monitor podglądu LCD 52” | Przekątna ekranu min 52 cale Rozdzielczość natywna min 1920x1080 typ LCD z podświetleniem LED (typ krawędziowy) Technologia aktywnego podświetlenia Dostęp do internetu, modem USB WLAN w zestawie Odtwarzacz multimedialny materiałów z sieci domowej (DLNA) lub pamięci USB oraz funkcja pauzy na żywo wykorzystująca pamięć USB Złącza: 4x HDMI v1.4, 1x VGA, 1x RS-232, 1x LAN, 1xUSB Mocowanie na uchwytach w standardzie VESA Do każdego monitora należy dostarczyć uchwyt ścienny regulowany +/- 15 stopni w pionie. |

## Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej Sali A2.ZO.06

Rozdzielnica elektryczna zostanie wyposażona w urządzenia wykonawcze systemu sterowania pozwalające na sterowanie oświetleniem, ekranami elektrycznymi.

- Moduły wykonawcze: ilość: 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Moduły wykonawcze | Moduł wykonawczy tego samego producenta co pozostałe elementy systemem sterowania Ilość przekaźników (kanałów): 8. Maksymalne obciążenie dla opraw świetlówkowych na kanał: 5A. Maksymalne obciążenie dla opraw żarowych na kanał: 10A. Maksymalne obciążenie rezystancyjne: 16A. 2 porty override. Przystosowany do pracy 230V/50Hz. Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie. Wyświetlacz numeryczny wskazujący numer identyfikacji w sieci. Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. Możliwości montażowe: montaż na szynie DIN, |

- Moduły wykonawcze – interfejs standardu DALI: ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Moduły wykonawcze – interfejs systemu DALI | Moduł wykonawczy - interface tego samego producenta co pozostałe elementy systemem sterowania dopasowany do Zainstalowanego w obiekcie systemu oświetlenia (DALI). Port magistrali komunikacyjnej: 2. Moduł przystosowany do montażu na szynie DIN. Dwukanałowy ściemniacz do sterowania balastami opraw świetlówkowych. Maksymalna ilość balastów– 128. 2 porty override. Port USB typu B. Wyświetlacz informujący o numerze identyfikacyjnym urządzenia. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. |

- Zasilacz modułów wykonawczych: ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Zasilacz modułów wykonawych | Tego samego producenta co moduły wykonawcze / Producent zgodny z modułem wykonawczym Montaż szyna DIN Moc dopasowana do obciążenia. |

## Sale wykładowe  A1.ZO.13 i A1.ZO.14

## Obydwie sale są identyczne pod względem rodzaju oraz ilości urządzeń. Jedynie pojedynczymi elementami wspólnymi są elementy wyposażenia rozdzielni elektrycznej (zestawienie zawarte w osobnej tabeli)

Poniżej przedstawiono zestawienie dla dwóch sal.

## System nagłośnienia w Sali A1.ZO.13 i A1.ZO.14

System nagłośnienia ma zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem sali wykładowej zgodnie z jej architekturą i założeniami projektu budowlanego.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- System głośnikowy Sal wykładowych:  ilość:  2 kpl

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| System głośnikowy | System głośnikowy sali wykładowa ma składać się z : 1. Zestawów głośnikowych przyekranowych pracujących w formacie stereo odtwarzających sygnały audio towarzyszące obrazowi ; ilość 2 szt. 2. Zestawów głośnikowych sufitowych do przetwarzania sygnałów mowy . Ilość: 9 szt. Zestawy głośnikowe przy-ekranowe powinny mieć moc rms 150W/8Ohm, pasmo przenoszenia 70Hz – 20KHz (+/-5dB), kąt zasięgu stożkowy 115º, Skuteczność 95 dB/1W/1m Zestawy głośnikowe sufitowe muszą mieć moc rms 10W/100V, pasmo przenoszenia min. 60Hz – 24KHz oraz kąt zasięgu min 180ºH x 180ºV, Skuteczność 94 dB/1W/1m |

- Wzmacniacz mocy nagłośnienia przyekranowego:  ilość:  2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| wzmacniacz mocy 1 | Sygnał z wyjść stereo kierowany będzie do wzmacniacza mocy, pracującego w klasie AB. Wzmacniacz ma być wyposażony w filtr LPN poprawiający charakterystykę przenoszenia zestawu głośnikowego w zakresie małych częstotliwości. Znamionowa moc wyjściowa min. 400W/4Ohm, min. 200W/8Ohm THD <0.03 % Maksymalna moc wyjściowa min. 650W/2Ohm, min. 450W/4Ohm, min. 270W/8Ohm Pasmo przenoszenia (+/-1dB): min. 10 Hz - 40 kHz IMD-SMPTE < 0.1% Wzmacniacz powinien posiadać symetryczne wejścia i wyjścia audio. Każdy kanał powinien mieć osobną regulację głośności, Dodatkowo winien posiadać zabezpieczenia tj. Zabezpieczenia DC, termiczne, HF, , limitery audio, limiter prądu szczytowego, limitery rozruchowe, włączenie z opóźnieniem. |

- Wzmacniacz mocy nagłośnienia sufitowego:  ilość:  2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| wzmacniacz mocy 2 | Dla poprawnej zrozumiałości mowy należy zastosować wzmacniacz o parametrach nie gorszych niż poniższe - moc 270W przy 100V - THD <0.1% - Pasmo przenoszenia 45Hz – 20kHz przy THD=1% - stosunek S/N 103 db Dodatkowo winien posiadać zabezpieczenia tj. Zabezpieczenia DC, termiczne, HF, , limitery audio, limiter prądu szczytowego, limitery rozruchowe, włączenie z opóźnieniem. |

- Interfejs transmisji Audio w sieci Ethernet: ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Interfejs transmisji Audio w sieci Ethernet 2 | Urządzenie ma zapewnić bezstratną transmisję sygnałów audio, wykorzystując sieć Ethernet opartą o dostarczone przełączniki sieciowe, medium światłowodowe oraz protokoły sieciowe takie jak CobraNet, Dante lub inne równoważne pomiędzy salami A.1.Z0.13 oraz A.1.Z0.14 oraz do sali wykładowej A2.Z0.06. System ma pozwolić na przesył 4 kanałów audio (2 wysłane, 2 odebrane) do każdej z tych lokalizacji. Musi zostać zapewniona redundancja przesyłu sygnału: sygnał pierwotny i wtórny. Parametry urządzenia: - regulacja poziomu wejściowego –50 do +24dBu - Zasilanie phantom 48V -regulacja poziomu wyjściowego –10 do +24dBu - redundantne porty transmisji - 4 kanały wysyłane , 8 odbieranych. - wbudowany processor DSP: 5 pasmowy EQ, limiter, kompander, - Odpowiedź częstotliwościowa: 20Hz do 20kHz +/-3dB - Przetwarzanie AD, 24 bity - kompatybilny z pozostałymi elementami systemu audio |

- Switch zarządzalny – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Switch zarządzany LAN | Switch zarządzalny sieci Ethernet montowany na szynę DIN. Posiadający min 3 porty RJ45 oraz min 2 porty światłowodowe typu SC/ST. |

- Zestaw mikrofonów:  ilość:  2 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Zestaw mikrofonów | W sali mają zostać zastosowane: Odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych – ilość 2 szt. - system odbioru „true diversity” - pasmo przenoszenia m.cz.: 60 – 16 000 Hz. - stosunek sygnał/szum: 100 dB(A) - funkcja skanowania pasma z wyszukiwaniem niezakłóconych częstotliwości transmisyjnych - port podczerwieni do synchronizacji z nadajnikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej Mikrofon do ręki z nadajnikiem 1 szt. - moc wyjściowa w.cz.: 10 mW - rodzaj przetwornika mikrofonowego: dynamiczny kardioidalny - maksymalny poziom wysterowania > 148 dB SPL - pasmo przenoszenia m.cz.: 80 – 16 000 Hz - przełącznik w rękojeści do wyciszenia mikrofonu z sygnalizacją świetlną stanu wyciszenia - port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej Nadajnik z mikrofonem nagłownym - ilość 1 szt. Nadajnik Pasmo przenoszenia - wejście mikrofonowe: 100 - 16000 Hz - Moc wyjściowa nadajnika 10 mW Mikrofon nagłowny Rodzaj przetwornika stale spolaryzowany Czułość AF 1,6 mV/Pa Maksymalne natężenie dźwięku 150 dB (SPL) Charakterystyka kardioidalna W katedrze należy zainstalować mikrofon „na gęsiej szyi” 1szt. O parametrach minimalnych: Mikrofon pojemnościowy Charakterystyka wkładki: superkardioidalna Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17kHz Max SPL: 122.7 dB Czułość: -33.5 dBV/Pa Stosunek S/N: 67.5 dB Długość szyjki: 45cm Praca wszystkich mikrofonów ma zostać zabezpieczona eliminatorem sprzężeń wyposażonym w min. 12 automatycznych filtrów na każdym kanale w paśmie 40Hz do 20kHz. Wejścia zbalansowane i niezbalansowane S/N > 100dB THD <0,025% Dynamika > 105dB Obudowa typu RACK |

## System transmisji sygnałów AV i sterowania w A1.ZO.13 i A1.ZO.14

Systemy transmisji AV w obrębie każdej Sali pozwala na wysokiej jakości przekaz audiowizualny pomiędzy prelegentem a projektorem .

Systemy transmisji AV muszą umożliwiać podłączenie i przesyłanie następujących standardów audio wideo w formie nieskompresowanej poprzez istniejące okablowanie:

- HDMI, RGB, VGA, DisplayPort Multimode, Component, S-Video, Composite Video, DVI, HD SDI

- dystrybucja nieskompresowanych standardów HD przy użyciu pojedynczej skrętki lub światłowodu do rozdzielczości WUXGA 1920x1200 oraz HD 1080p

- pełna obsługa standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

- wsparcie dla sygnałów identyfikacji EDID (Extended display identification data)  z możliwością dowolnej ich modyfikacji

- wsparcie dla obrazu 3D oraz Deep Color

- konwersja 3D do 2 D

- przesyłanie nieskompresowanego dźwięku (w tym 7.1) oraz dźwięku ze źródeł analogowych

- przesyłanie sygnałów USB HID – możliwość podłączenia klawiatury i myszy (zdalna obsługa komputera prelegenta)

- niezależne przełączanie sygnałów video, audio i USB HID

- sterowanie urządzeniami przy pomocy wbudowanych w odbiorniki portów RS-232 i IR

- sterowanie urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI przy pomocy protokołu CEC (Consumer Electronics Control)

- wbudowany switch Ethernet  – możliwość stworzenia sieci Gigabit LAN

- automatyczna identyfikacja parametrów podłączonego sygnału AV.

Systemy sterowania AV w każdej Sali musi umożliwiać sterowanie i zarządzanie urządzeniami audio - wideo oraz istniejącymi systemami oświetlenia Sali, ekranami, zasilaniem urządzeń.

W każdej z dwóch Sal do dyspozycji Zamawiającego należy przewidzieć: 1 szt panelu dotykowego zainstalowanego w katedrze oraz 1 szt panelu przyciskowego umieszczonego przy wejściu do każdej części Sali.

Jednostki wykonawcze do systemów oświetlenia i sterowania ekranami elektrycznymi obu Sal muszą być zainstalowane we wspólnej rozdzielni elektrycznej (szyna DIN).

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Przełącznik sygnałów Cyfrowych, jednostka centralna systemem sterowania : ilość 2 kpl.

|  | Minimalne Parametry Urządzenia |
| --- | --- |
| Przełącznik sygnałów, jednostka centralna systemem sterowania | Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do: - zarządzania i przełączania sygnałów cyfrowych z transmiterów cyfrowych (przy katedrach prelegentów) do odbiorników sygnałów cyfrowych (przy projektorach); - przełączania, skalowania i kodowania sygnałów analogowych na postać cyfrową, - sterowanie urządzeniami Audiowizualnymi na Sali . Wymagany przełącznik matrycowy o pojemności min: 6 wejść x 2 wyjścia Wejścia video Cyfrowe I analogowe: HDMI, RGB, Composite/S-Video/Component, Transmisji Cyfrowej: Złącza wejściowe AV: min 5x HDMI (19-pin typu A), min 3x RGB (DB15HD); min 1x Y, PB/Y, PR/C/COMP (3x BNC), min 1x SPDIF (RCA), min 4x audio, 4x MIC/LINE. Wymagana obsługa rozdzielczości wejściowych do 2048x1152@60Hz, Wyjścia video Cyfrowe: HDMI, systemowe: Złącza wyjściowe AV: głośnikowe nisko-impedancyjne, Audio stereo, AUX OUT (2x 5-pin 3.5mm terminal blokowy), 1x HDMI (19-pin typu A), 1x RJ45 Obsługa sygnałów fonicznych wejściowych mikrofonowych: monofoniczne, analogowe, o poziomie liniowym/mikrofonowym Obsługa sygnałów fonicznych wejściowych liniowych: HDMI lub DisplayPort, stereofoniczne analogowe, S/PDIF Wyjściowe sygnały foniczne: stereofoniczne : Konwersja audio D/A: 24-bit 48 kHz Regulacja głośności: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie Wyjściowe sygnały foniczne HDMI Regulacja głośności: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie Wbudowany stereofoniczny wzmacniacz do podłączenia głośników odsłuchowych technika o mocy wyjściowej min 20 W RMS na kanał przy 8Ω : Komunikacja: Ethernet, magistrala systemowa, HDMI, USB -HID, RS-232, IR Pozostałe złącza: min 3x IR (do sterowania lokalnymi urządzeniami w podczerwieni), min 2x RS-232 (do sterowania lokalnymi urządzeniami), LAN (1x RJ45) , min 1x USB do podłączenia klawiatury i myszy zdalnego komputera przy transmiterze. Dodatkowo urządzenie należy wyposażyć w zasilacz systemowy dedykowany do zasilania odbiorników / nadajników. |

- Transmiter sygnałów cyfrowych  do montażu w puszce podłogowej  ilość: 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Transmiter sygnałów cyfrowych do montażu w puszce podłogowej | Transmiter sygnałów AV i sterowania z przyłączem sygnałowym i z wbudowanym switcherem 2x1 do zabudowy w puszce podłogowej w obrębie katedry prelegenta. Akceptowalne sygnały wejściowe (minimum): HDMI, DVI, DisplayPort, RGB, Component, S-Video, Composite, analogowe audio stereo. Obsługiwane formaty video minimum: HDMI (z protokołem HDCP), DVI (z protokołem HDCP), RGBHV do UXGA/WUXGA, HD do 1080p60, PAL lub NTSC. Obsługiwane formaty audio minimum: HDMI (Dolby® Digital, Dolby Digital EX, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, do 8 kanałów), analogowe stereo. Wymagana obsługa rozdzielczości obrazu do 2048x1152@60Hz. Konwersja A/D audio: minimum 24-bit 48 kHz. Pasmo audio minimum: 20Hz to 20kHz (±0.8 dB). Komunikacja: HDCP management, EDID format management, CEC, HDBaseT Wymagana transmisja sygnału USB – HID – umożliwiająca podłączenie klawiatury i myszy do oddalonego komputera (pomiędzy reżyserką a prelegentem) Dostępne dla Zamawiającego złącza : HDMI typ A, audio 3.5mm mini jack, VGA: DB15HD, USB, Wymagana odległość transmisji dopasowana do odległości na Sali wykładowej. |

- Odbiornik sygnałów cyfrowych z wbudowanym sterownikiem: ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Odbiornik sygnału AV/sterownik do projektora | Odbiornik transmitowanego sygnału cyfrowego wraz z wbudowanym sterownikiem podłączany do projektora. Wyjście sygnału AV: min 1x HDMI (19-pin złącze typu A). Złącza sterujące i komunikacyjne min.: 1x LAN (RJ45), 1x RS232. Obsługa sygnałów HDMI: Deep Color oraz 3D, DVI, HDCP. Wymagana obsługa rozdzielczości do 2048x1152@60Hz. Transmisja Ethernet: 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, RSTP. Dołączony zasilacz jeśli wymagany. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. |

- Panel sterujący wykładowcy przewodowy min 4 cala z funkcją Intercomu – ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Panel dotykowy prelegenta | Przewodowy panel dotykowy do montażu w katedrze prelegenta. Panel dotykowy przewodowy o parametrach: Przekątna min 4.3" Rozdzielczość min 800 x 480 Jasność min 270 cd/m2 Kontrast min 300:1 Podświetlenie LED Pamięć SDRAM 256 MB Pamięć Flash 2 GB Kąty ±80° pion/poziom Złącze LAN PoE Wbudowany mikrofon i głośnik, funkcja Intercom VoIP Zasilanie PoE Wymagany szybki start po dotknięciu: Nie dopuszcza się zastosowania paneli dotykowych opartych na komputerze PC. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. Oprogramowanie graficzne : musi być wykonane czytelnie w co najmniej 2 językach (w tym w j. polskim) i umożliwiać sterowanie urządzeniami w Sali. Wygląd graficzny należy uzgodnić z Zamawiającym. |

- Panel sterujący ścienny przewodowy. – ilość 2 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Klawiatura ścienna | Panel przyciskowy do montażu przy wejściach do każdej części Sali wykładowej. Przeznaczenie: sterowanie podstawowymi funkcjami Sali w tym np. oświetleniem , włączeniem/ wyłączeniem całego systemu AV. Możliwe konfiguracje przycisków: 4, 5, 6, 8, 9 lub 12 - Do wyboru w trakcie instalacji i uzgodnionej z Zamawiającym funkcjonalności. Ilość programowalnych diod: 12. Klawiatura powinna posiadać zintegrowany fotosensor, 2 wejścia bezpotencjałowe. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. |

- Switch LAN 8-portowy ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Switch LAN 8-portowy | Switch 8-portowy 10/100/1000 Mbit/s z min. 4 portami typu PoE . |

## System projekcji  w Sali A1.ZO.13 i A1.ZO.14

Systemy projekcji AV w obrębie Sali musi umożliwiać prezentację informacji z różnych źródeł sygnałów na ekranie tak, aby obraz był wystarczająco widoczny z każdego miejsca sali.  Ze względu na wysokie rozdzielczości pracy konieczność wiernego odwzorowania barw oraz duże odległości pomiędzy źródłami sygnały wideo doprowadzane są do projektora z wykorzystaniem okablowania i standardów opartych na cyfrowych transmisjach nieskompresowanego obrazu poprzez linie światłowodowe lub okablowaniem typu CAT5e.

W każdej Sali Zamawiający wymaga zainstalowania zestawu Projektor – Ekran elektryczny z napinaczami.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Projektor multimedialny ilość: 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Projektor multimedialny | Wysokiej jakości projektor multimedialny ze wsparciem dla technologii DICOM Technologia LCD Rozdzielczość natywna min.1280 x 800 (WXGA) Jasność min. 3500 ANSI Lumenów Kontrast min. 2000:1 Żywotność lampy min. 3000 godz. w trybie standard/ min. 5000 godz. W trybie Eco. Zoom min. 1,7:1 Wejścia: min. 2 x Mini D-sub 15-pin, min. 1x HDMI z HDCP, min. 2 x 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack lub min. 1 x Mini D-sub 15-pin, min. 2x HDMI z HDCP, min. 1 x 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin Przeglądarka plików PowerPoint i PDF Złącze komunikacyjne: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie), 1x LAN USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed) Wymagany LensShift w pionie Możliwość sterowania po sieci LAN Funkcja przesyłania obrazu po sieci LAN Symulacja standardu medycznego DICOM |

- Uchwyt do projektora: ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Uchwyt do projektora | Stabilny uchwyt do projektora dopasowany do wystroju Sali i wymagań projekcyjnych. (nie dopuszcza się stosowania korekcji cyfrowej obrazu – należy zastosować odpowiednią długość uchwytu) |

- Ekran elektryczny z napinaczami ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Ekran elektryczny z napinaczami | Ekran elektrycznie rozwijany o wymiarach pow. roboczej (wyświetlanego obrazu) min 301x188 cm Aluminiowa obudowa malowana na biało, powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia, materiał PVC, czarna ramka wokół białej powierzchni, czarny tył, czarna ramka zgrzewana z powierzchnią projekcyjną, grubość powierzchni min, 0,41mm, kąt widzialności min. 150 stopni, wzmocnienie (gain) min. 1,2, ekran musi być wyposażony w system napinaczy bocznych. Zestaw montażowy w komplecie. |

## System podglądu w Sali A1.ZO.13 i A1.ZO.14

W każdej Sali należy zainstalować kamerę umożliwiającą przesył obrazu poprzez sieć LAN.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Kamera obrotowa: ilość co najmniej 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Kamera obrotowa montowana na suficie | Przetwornik min ¼ ‘ HAD CCD Rozdzielczość efektywna min 768 x 494 Obiektyw nie gorszy niż: 18x zoom, f=4.1 mm (wide) - 73.8 mm (tele); F1.4 do F3.0 Szybkość przesłony 1 do 1/10000 s Kąt obrotu: min ±170 stopni Szybkość obrotu min.: 90 stopni/s Kąt pochyłu: min -30 stopni do +90 stopni Szybkość pochyłu min.: 80 stopni/s Rozdzielczość min 470 TV linii Min 6 predefiniowanych pozycji Złącza komunikacyjne: RS-232C (8-pin mini DIN) (VISCA)/RS-422 (9-pin) (VISCA) wyjście video VBS, Y/C Funkcje Auto Focus, Auto ICR, Alarm Zarządzanie i sterowanie kamerą poprzez system sterowania. Kamery będą zainstalowane pod sufitem. Doprowadzone okablowanie wg. wykonanych tras kablowych. |

## Urządzenia montowane w katedrze (dla prelegentów) A1.ZO.13 i A1.ZO.14

W każdej Sali należy zainstalować w katedrach 1 system komputerowy (PC+ monitor),

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Komputer stacjonarny PC z Monitorem: ilość 2 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Komputer stacjonarny PC z Monitorem | KOMPUTER: Procesor o taktowaniu min. 3,10 GHz min. 4 rdzeniowy , 4 wątkowy, min. 6 MB pamięci Cache Pamięć RAM DDR3 min. PC1333 min. 8GB (w dwóch kościach) Płyta główna w standardzie Micro ATX z chipsetem min. o funkcjonalności Intel B75 Obsługa do 32GB pamięci RAM, Obsługa pamięci dwukanałowej Płyta główna posiadania: min. 1 x złącze PCI Express x16 min. 2 x złącze PCI Express x1 min. 1 x złącze PCI Złącza na tylnym panelu min: 1 x port RJ-45, 1 port klawiatury/myszy PS/2, 2 x USB 3.0/2.0, 4 x USB 2.0/1.1; 3 gniazda audio (wejście liniowe/ wyjście liniowe/mikrofon Karta sieciowa zintegrowania 10/100/1000 Mbit Karta muzyczna zintegrowana Komputer wyposażony w kartę graficzną o min parametrach: pamięć min. 1024MB DDR3; Taktowanie procesora graficznego min. 580 MHz Gniazda: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Komputer wyposażony w nagrywarkę DVD Dysk twardy min. 1 TB, pamięć cache 64MB, SATA III, prędkość 7200 obr/min Obudowa typu Midi Tower z zasilaczem 400W Do komputera należy dostarczyć myszkę optyczną i klawiaturę, kabel zasilający oraz oprogramowanie pakietu biurowego w wersji profesjonalnej MONITOR: Rozmiar wyświetlacza 21,5" (16:9) ,podświetlanie LED Jasność min 250 cd/m2 Rozdzielczość natywna min 1920 x 1 080 Czas odpowiedzi matrycy max 5,5 ms Kąt widzenia (poziomy / pionowy) min 170° / 160° Złącza: MIN: 1 x D-Sub, 1 x HDMI |

## Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej A1.ZO.13 i A1.ZO.14

Rozdzielnica elektryczna zostanie wyposażona w urządzenia wykonawcze systemu sterowania pozwalające na sterowanie oświetleniem, ekranami elektrycznymi oraz roletami elektrycznymi obu SAL

- Moduły wykonawcze: ilość: 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Moduły wykonawcze | Tego samego producenta co pozostałe elementy systemem sterowania Ilość przekaźników (kanałów): 8. Maksymalne obciążenie dla opraw świetlówkowych na kanał: 5A. Maksymalne obciążenie dla opraw żarowych na kanał: 10A. Maksymalne obciążenie rezystancyjne: 16A. 2 porty override. Przystosowany do pracy 230V/50Hz. Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie. Wyświetlacz numeryczny wskazujący numer identyfikacji w sieci. Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. Możliwości montażowe: montaż na szynie DIN, |

- Moduły wykonawcze – interfejs standardu DALI: ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Moduły wykonawcze – interfejs systemu DALI | Moduł wykonawczy - interface tego samego producenta co pozostałe elementy systemem sterowania dopasowany do Zainstalowanego w obiekcie systemu oświetlenia (DALI). Port magistrali komunikacyjnej: 2. Moduł przystosowany do montażu na szynie DIN. Dwukanałowy ściemniacz do sterowania balastami opraw świetlówkowych. Maksymalna ilość balastów– 128. 2 porty override. Port USB typu B. Wyświetlacz informujący o numerze identyfikacyjnym urządzenia. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. |

- Zasilacz modułów wykonawczych: ilość: 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Zasilacz modułów wykonawych | Tego samego producenta co moduły wykonawcze Montaż szyna DIN Moc dopasowana do obciążenia |

## Sala multimedialna A.2.Z0.07

## System nagłośnienia w sali multimedialnej

System nagłośnienia ma zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem sali wykładowej zgodnie z jej architekturą i założeniami projektu budowlanego.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- System głośnikowy Sali multimedialnej:  ilość:  1 kpl

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| System głośnikowy | System głośnikowy sali wykładowa ma składać się z : 1. Zestawów głośnikowych przyekranowych pracujących w formacie stereo odtwarzających sygnały audio towarzyszące obrazowi ; ilość 2 szt. 2. Zestawów głośnikowych sufitowych do przetwarzania sygnałów mowy . Ilość: 8 szt. Zestawy głośnikowe przy-ekranowe powinny mieć moc rms 150W/8Ohm, pasmo przenoszenia 70Hz – 20KHz (+/-5dB), kąt zasięgu stożkowy 115º, SPL 95 dB Zestawy głośnikowe sufitowe muszą mieć moc rms 10W/100V, pasmo przenoszenia min. 60Hz – 24KHz oraz kąt zasięgu min 180ºH x 180ºV, SPL 94 dB |

- Wzmacniacz mocy nagłośnienia przyekranowego:  ilość:  1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| wzmacniacz mocy 1 | Sygnał z wyjść stereo kierowany będzie do wzmacniacza mocy, pracującego w klasie AB. Wzmacniacz wyposażony jest w filtr LPN poprawiający charakterystykę przenoszenia zestawu głośnikowego w zakresie małych częstotliwości co znacznie poprawia brzmienie. Znamionowa moc wyjściowa min. 400W/4Ohm, min. 200W/8Ohm THD <0.03 % Maksymalna moc wyjściowa min. 650W/2Ohm, min. 450W/4Ohm, min. 270W/8Ohm Pasmo przenoszenia (+/-1dB): min. 10 Hz - 40 kHz IMD-SMPTE < 0.1% Wzmacniacz powinien posiadać symetryczne wejścia i wyjścia audio. Każdy kanał powinien mieć osobną regulację głośności, Dodatkowo winien posiadać zabezpieczenia tj. Zabezpieczenia DC, termiczne, HF, , limitery audio, limiter prądu szczytowego, limitery rozruchowe, włączenie z opóźnieniem. |

- Wzmacniacz mocy nagłośnienia sufitowego:  ilość:  1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| wzmacniacz mocy 2 | Dla poprawnej zrozumiałości mowy należy zastosować wzmacniacz o parametrach nie gorszych niż poniższe - moc 270W przy 100V - THD <0.1% - Pasmo przenoszenia 45Hz – 20kHz przy THD=1% - stosunek S/N 103 db Dodatkowo winien posiadać zabezpieczenia tj. Zabezpieczenia DC, termiczne, HF, , limitery audio, limiter prądu szczytowego, limitery rozruchowe, włączenie z opóźnieniem. |

- Zestaw mikrofonów:  ilość:  1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Zestaw mikrofonów | W sali mają zostać zastosowane: Odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych – ilość 2 szt. - system odbioru „true diversity” - pasmo przenoszenia m.cz.: 60 – 16 000 Hz. - stosunek sygnał/szum: 100 dB(A) - funkcja skanowania pasma z wyszukiwaniem niezakłóconych częstotliwości transmisyjnych - port podczerwieni do synchronizacji z nadajnikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej Mikrofon do ręki z nadajnikiem 1 szt. - moc wyjściowa w.cz.: 10 mW - rodzaj przetwornika mikrofonowego: dynamiczny kardioidalny - maksymalny poziom wysterowania > 148 dB SPL - pasmo przenoszenia m.cz.: 80 – 16 000 Hz - przełącznik w rękojeści do wyciszenia mikrofonu z sygnalizacją świetlną stanu wyciszenia - port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej Nadajnik z mikrofonem nagłownym - ilość 1 szt. Nadajnik Pasmo przenoszenia - wejście mikrofonowe: 100 - 16000 Hz - Moc wyjściowa nadajnika 10 mW Mikrofon nagłowny Rodzaj przetwornika stale spolaryzowany Czułość AF 1,6 mV/Pa Maksymalne natężenie dźwięku 150 dB (SPL) Charakterystyka kardioidalna W katedrze należy zainstalować mikrofon „na gęsiej szyi” O parametrach minimalnych: Mikrofon pojemnościowy Charakterystyka wkładki: superkardioidalna Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17kHz Max SPL: 122.7 dB Czułość: -33.5 dBV/Pa Stosunek S/N: 67.5 dB Długość szyjki: 45cm Praca wszystkich mikrofonów ma zostać zabezpieczona eliminatorem sprzężeń wyposażonym w min. 12 automatycznych filtrów na każdym kanale w paśmie 40Hz do 20kHz. Wejścia zbalansowane i niezbalansowane S/N > 100dB THD <0,025% Dynamika > 105dB Obudowa typu RACK |

## System transmisji sygnałów AV i sterowania w Sali multimedialnej

Systemy transmisji AV w obrębie każdej Sali pozwala na wysokiej jakości przekaz audiowizualny pomiędzy prelegentem a projektorem.

Systemy transmisji AV muszą umożliwiać podłączenie i przesyłanie następujących standardów audio wideo w formie nieskompresowanej poprzez istniejące okablowanie:

-  HDMI, RGB, VGA, DisplayPort Multimode, Component, S-Video, Composite Video, DVI, HD SDI

- dystrybucja nieskompresowanych standardów HD przy użyciu pojedynczej skrętki lub światłowodu do rozdzielczości WUXGA 1920x1200 oraz HD 1080p

- pełna obsługa standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

-  wsparcie dla sygnałów identyfikacji EDID (Extended display identification data)  z możliwością dowolnej ich modyfikacji

- wsparcie dla obrazu 3D oraz Deep Color

- konwersja 3D do 2 D

- przesyłanie nieskompresowanego dźwięku (w tym 7.1) oraz dźwięku ze źródeł analogowych

- przesyłanie sygnałów USB HID – możliwość podłączenia klawiatury i myszy (zdalna obsługa komputera prelegenta)

- niezależne przełączanie sygnałów video, audio i USB HID

- sterowanie urządzeniami przy pomocy wbudowanych w odbiorniki portów RS-232 i IR

- sterowanie urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI przy pomocy protokołu CEC (Consumer Electronics Control)

- wbudowany switch Ethernet – możliwość stworzenia sieci Gigabit LAN

- automatyczna identyfikacja parametrów podłączonego sygnału AV.

System sterowania AV sali musi umożliwiać sterowanie i zarządzanie urządzeniami audio - wideo oraz istniejącymi systemami oświetlenia Sali, ekranami, zasilaniem urządzeń.

W sali do dyspozycji Zamawiającego należy przewidzieć: 1 szt panelu dotykowego zainstalowanego w katedrze oraz 1 szt panelu przyciskowego umieszczonego przy wejściu do każdej części Sali.

Jednostki wykonawcze do systemów oświetlenia i sterowania ekranami elektrycznymi dla sali muszą być zainstalowane w rozdzielni elektrycznej (szyna DIN).

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Przełącznik sygnałów cyfrowych, jednostka centralna systemem sterowania : ilość 1 kpl.

|  | Minimalne Parametry Urządzenia |
| --- | --- |
| Przełącznik sygnałów, jednostka centralna systemem sterowania | Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do: - zarządzania i przełączania sygnałów cyfrowych z transmiterów cyfrowych (przy katedrach prelegentów) do odbiorników sygnałów cyfrowych (przy projektorach); - przełączania, skalowania i kodowania sygnałów analogowych na postać cyfrową, - sterowanie urządzeniami Audiowizualnymi na Sali . Wymagany przełącznik matrycowy o pojemności min: 6 wejść x 2 wyjścia Wejścia video Cyfrowe I analogowe: HDMI, RGB, Composite/S-Video/Component, Transmisji Cyfrowej: Złącza wejściowe AV: min 5x HDMI (19-pin typu A), min 3x RGB (DB15HD); min 1x Y, PB/Y, PR/C/COMP (3x BNC), min 1x SPDIF (RCA), min 4x audio, 4x MIC/LINE. Wymagana obsługa rozdzielczości wejściowych do 2048x1152@60Hz, Wyjścia video Cyfrowe: HDMI, systemowe: Złącza wyjściowe AV: głośnikowe nisko-impedancyjne, Audio stereo, AUX OUT (2x 5-pin 3.5mm terminal blokowy), 1x HDMI (19-pin typu A), 1x RJ45 Obsługa sygnałów fonicznych wejściowych mikrofonowych: monofoniczne, analogowe, o poziomie liniowym/mikrofonowym Obsługa sygnałów fonicznych wejściowych liniowych: HDMI lub DisplayPort, stereofoniczne analogowe, S/PDIF Wyjściowe sygnały foniczne: stereofoniczne : Konwersja audio D/A: 24-bit 48 kHz Regulacja głośności: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie Wyjściowe sygnały foniczne HDMI Regulacja głośności: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie Wbudowany stereofoniczny wzmacniacz do podłączenia głośników odsłuchowych technika o mocy wyjściowej min 20 W RMS na kanał przy 8Ω : Komunikacja: Ethernet, magistrala systemowa, HDMI, USB -HID, RS-232, IR Pozostałe złącza: min 3x IR (do sterowania lokalnymi urządzeniami w podczerwieni), min 2x RS-232 (do sterowania lokalnymi urządzeniami), LAN (1x RJ45) , min 1x USB do podłączenia klawiatury i myszy zdalnego komputera przy transmiterze. Dodatkowo urządzenie należy wyposażyć w zasilacz systemowy dedykowany do zasilania odbiorników / nadajników. |

- Transmiter sygnałów cyfrowych  do montażu w puszce podłogowej  ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Transmiter sygnałów cyfrowych do montażu w puszce podłogowej | Transmiter sygnałów AV i sterowania z przyłączem sygnałowym i z wbudowanym switcherem 2x1 do zabudowy w puszce podłogowej w obrębie katedry prelegenta. Akceptowalne sygnały wejściowe (minimum): HDMI, DVI, DisplayPort, RGB, Component, S-Video, Composite, analogowe audio stereo. Obsługiwane formaty video minimum: HDMI (z protokołem HDCP), DVI (z protokołem HDCP), RGBHV do UXGA/WUXGA, HD do 1080p60, PAL lub NTSC. Obsługiwane formaty audio minimum: HDMI (Dolby® Digital, Dolby Digital EX, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, do 8 kanałów), analogowe stereo. Wymagana obsługa rozdzielczości obrazu do 2048x1152@60Hz. Konwersja A/D audio: minimum 24-bit 48 kHz. Pasmo audio minimum: 20Hz to 20kHz (±0.8 dB). Komunikacja: HDCP management, EDID format management, CEC, HDBaseT Wymagana transmisja sygnału USB – HID – umożliwiająca podłączenie klawiatury i myszy do oddalonego komputera (pomiędzy reżyserką a prelegentem) Dostępne dla Zamawiającego złącza : HDMI typ A, audio 3.5mm mini jack, VGA : DB15HD, USB, Wymagana odległość transmisji dopasowana do odległości na Sali wykładowej. |

- Odbiornik sygnałów cyfrowych z wbudowanym sterownikiem: ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Odbiornik sygnału AV/sterownik do projektora | Odbiornik transmitowanego sygnału cyfrowego wraz z wbudowanym sterownikiem podłączany do projektora. Wyjście sygnału AV: min 1x HDMI (19-pin złącze typu A). Złącza sterujące i komunikacyjne min.: 1x LAN (RJ45), 1x RS232. Obsługa sygnałów HDMI: Deep Color oraz 3D, DVI, HDCP. Wymagana obsługa rozdzielczości do 2048x1152@60Hz. Transmisja Ethernet: 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, RSTP. Dołączony zasilacz jeśli wymagany. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. |

- Panel sterujący wykładowcy przewodowy min 4 cala z funkcją Intercomu – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Panel dotykowy prelegenta | Przewodowy panel dotykowy do montażu w katedrze prelegenta . Panel dotykowy przewodowy o parmaterach: Przekątna 4.3" Format 16:9 WVGA Rozdzielczość 800 x 480 Jasność 270 cd/m2 Kontrast 300:1 Ilość kolorów 16-bit, 64k Podświetlenie LED Pamięć SDRAM 256 MB Pamięć Flash 2 GB Kąty ±80° pion/poziom Złącze LAN PoE Wbudowany mikrofon i głośnik, funkcja Intercom Zasilanie PoE Wymagany szybki start po dotknięciu : Nie dopuszcza się zastosowania paneli dotykowych opartych na komputerze PC. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. Oprogramowanie graficzne: musi być wykonane czytelnie w co najmniej 2 językach (w tym w j. polskim) i umożliwiać sterowanie urządzeniami w Sali. Wygląd graficzny należy uzgodnić z Zamawiającym. |

- Panel sterujący ścienny przewodowy. – ilość 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Klawiatura ścienna | Panel przyciskowy do montażu przy wejściach do każdej części Sali wykładowej. Przeznaczenie: sterowanie podstawowymi funkcjami Sali w tym np. oświetleniem , włączeniem/ wyłączeniem całego systemu AV. Możliwe konfiguracje przycisków: 4, 5, 6, 8, 9 lub 12 - Do wyboru w trakcie instalacji i uzgodnionej z Zamawiającym funkcjonalności. Ilość programowalnych diod: 12. Klawiatura powinna posiadać zintegrowany fotosensor, 2 wejścia bezpotencjałowe. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. |

- Switch LAN 8-portowy ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Switch LAN 8-portowy | Switch 8-portowy 10/100/1000 Mbit/s z min. 4 portami typu PoE . |

## System projekcji  w sali multimedialnej

Systemy projekcji AV w obrębie Sali musi umożliwiać prezentację informacji z różnych źródeł sygnałów na ekranie tak, aby obraz był wystarczająco widoczny z każdego miejsca sali.  Ze względu na wysokie rozdzielczości pracy konieczność wiernego odwzorowania barw oraz duże odległości pomiędzy źródłami sygnały wideo doprowadzane są do projektora z wykorzystaniem okablowania i standardów opartych na cyfrowych transmisjach nieskompresowanego obrazu poprzez linie światłowodowe lub okablowaniem typu CAT5e.

W każdej Sali Zamawiający wymaga zainstalowania zestawu Projektor – Ekran elektryczny z napinaczami.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Projektor multimedialny ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Projektor multimedialny | Wysokiej jakości projektor multimedialny ze wsparciem dla technologii obrazowania medycznego DICOM Technologia LCD Rozdzielczość natywna 1280 x 800 (WXGA) Jasność min. 3500 ANSI Lumenów Kontrast min. 2000:1 Żywotność lampy min. 3000 w trybie standard, min. 5000 godz. W trybie eco Zoom min. 1,7:1 Wejścia: min. 2 x Mini D-sub 15-pin, min. 1x HDMI z HDCP, min. 2 x 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack lub min. 1 x Mini D-sub 15-pin, min. 2x HDMI z HDCP, min. 1 x 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) z HDCP Przeglądarka plików PowerPoint i PDF Złącze komunikacyjne: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie), 1x LAN USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed) Możliwość sterowania po sieci LAN Funkcja przesyłania obrazu po sieci LAN Wsparcie standardu medycznego DICOM |

- Uchwyt do projektora: ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Uchwyt do projektora | Stabilny uchwyt do projektora dopasowany do wystroju Sali i wymagań projekcyjnych. |

- Ekran elektryczny z napinaczami ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Ekran elektryczny z napinaczami | Ekran elektrycznie rozwijany o wymiarach pow. roboczej (wyświetlanego obrazu) min 301x188 cm Aluminiowa obudowa malowana na biało, powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia, materiał PVC, czarna ramka wokół białej powierzchni, czarny tył, czarna ramka zgrzewana z powierzchnią projekcyjną, grubość powierzchni min, 0,41mm, kąt widzialności min. 150 stopni, wzmocnienie (gain) min. 1,2, ekran wyposażony w system napinaczy bocznych. Zestaw montażowy w komplecie. |

## Urządzenia montowane w katedrze (dla prelegentów) Sali multimedialnej

W każdej Sali należy zainstalować w katedrach 1 system komputerowy (PC+ monitor).

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Komputer stacjonarny PC z Monitorem: ilość 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Komputer stacjonarny PC z Monitorem | KOMPUTER: Procesor o taktowaniu min. 3,10 GHz min. 4 rdzeniowy , 4 wątkowy, min. 6 MB pamięci Cache Pamięć RAM DDR3 min. PC1333 min. 8GB (w dwóch kościach) Płyta główna w standardzie Micro ATX z chipsetem min. o funkcjonalności Intel B75 Obsługa do 32GB pamięci RAM, Obsługa pamięci dwukanałowej Płyta główna posiadania: min. 1 x złącze PCI Express x16 min. 2 x złącze PCI Express x1 min. 1 x złącze PCI Złącza na tylnym panelu min: 1 x port RJ-45, 1 port klawiatury/myszy PS/2, 2 x USB 3.0/2.0, 4 x USB 2.0/1.1; 3 gniazda audio (wejście liniowe/ wyjście liniowe/mikrofon Karta sieciowa zintegrowania 10/100/1000 Mbit Karta muzyczna zintegrowana Komputer wyposażony w kartę graficzną o min parametrach: pamięć min. 1024MB DDR3; Taktowanie procesora graficznego min. 580 MHz Gniazda: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Komputer wyposażony w nagrywarkę DVD Dysk twardy min. 1 TB, pamięć cache 64MB, SATA III, prędkość 7200 obr/min Obudowa typu Midi Tower z zasilaczem 400W Do komputera należy dostarczyć myszkę optyczną i klawiaturę, kabel zasilający oraz oprogramowanie pakietu biurowego w wersji profesjonalnej MONITOR: Rozmiar wyświetlacza 21,5" (16:9) ,podświetlanie LED Jasność min 250 cd/m2 Rozdzielczość natywna min 1920 x 1 080 Czas odpowiedzi matrycy max 5,5 ms Kąt widzenia (poziomy / pionowy) min 170° / 160° Złącza: MIN: 1 x D-Sub, 1 x HDMI |

## Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej Sali multimedialnej

Rozdzielnica elektryczna zostanie wyposażona w urządzenia wykonawcze systemu sterowania pozwalające na sterowanie oświetleniem, ekranami elektrycznymi oraz roletami elektrycznymi

- Moduły wykonawcze: ilość: 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Moduły wykonawcze | Tego samego producenta co przełącznik sygnałów, jednostka centralna systemem sterowania Ilość przekaźników (kanałów): 8. Maksymalne obciążenie dla opraw świetlówkowych na kanał: 5A. Maksymalne obciążenie dla opraw żarowych na kanał: 10A. Maksymalne obciążenie rezystancyjne: 16A. 2 porty override. Przystosowany do pracy 230V/50Hz. Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie. Wyświetlacz numeryczny wskazujący numer identyfikacji w sieci. Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. Możliwości montażowe: montaż na szynie DIN, |

- Moduły wykonawcze – interfejs standardu DALI: ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Moduły wykonawcze – interfejs systemu DALI | Moduł wykonawczy - interface tego samego producenta co pozostałe elementy systemem sterowania dopasowany do Zainstalowanego w obiekcie systemu oświetlenia (DALI). Port magistrali komunikacyjnej: 2. Moduł przystosowany do montażu na szynie DIN. Dwukanałowy ściemniacz do sterowania balastami opraw świetlówkowych. Maksymalna ilość balastów– 128. 2 porty override. Port USB typu B. Wyświetlacz informujący o numerze identyfikacyjnym urządzenia. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. |

- Zasilacz modułów wykonawczych: ilość: 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Zasilacz modułów wykonawych | Tego samego producenta co moduły wykonawcze Montaż szyna DIN Moc dopasowana do obciążenia |

## Sala seminaryjna (ilość 6 szt. – pomieszczenia nr B.0.1.09, B.0.2.09, B.1.1.09, B.1.2.09, B.2.1.09, B.2.2.09.)

Poniżej opisano zestawienie dla jednej Sali. Wszystkie sale seminaryjne należy wyposażyć w niżej opisane elementy.

## Nagłośnienie sali seminaryjnej

Sale muszą zostać wyposażone w aktywne nagłośnienie przyekranowe, które zapewni dźwięk towarzyszący prezentacji.

- Kolumny aktywne przyekranowe – ilość 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Kolumny aktywne przyekranowe | Typ: zestaw aktywny, 2-drożny, z obudową typu bass-reflex Min. 5,25” głośnik niskotonowy Min. 1” głośnik wysokotonowy Moc wyjściowa: 2 x min. 30 W RMS Zakres przenoszonych częstotliwości: 45 – 20.000Hz Wejście audio zbalansowane i niezbalansowane Zdalne sterowanie wymagane poprzez złącze RS232 kolor obudowy biały Do kolumn należy dostarczyć dedykowane przez producenta uchwyty |

## System sterowania sali seminaryjnej

Sala musi być wyposażona w klawiaturę sterującą systemem AV

- Klawiatura sterująca z wbudowaną jednostką centralną – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Klawiatura sterująca z wbudowaną jednostką centralną | Klawiatura z wbudowaną jednostką sterującą 10 programowalnych przycisków Pamięć SDRAM 32 MB NVRAM 256 KB Flash 8 MB Złącza: 1x LAN PoE, 1x COM, 1x IR, 2x Relay, 2x I/O, 1x USB Zasilanie PoE Wbudowany odbiornik IR |

- Switch  LAN PoE – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Switch LAN 8-portowy | Switch 8-portowy 10/100/1000 Mbit/s z min. 4 portami typu PoE . |

## System projekcji sali seminaryjnej

Systemy projekcji AV w obrębie sali muszą umożliwiać prezentację informacji z różnych źródeł sygnałów na ekranie tak, aby obraz był wystarczająco widoczny z każdego miejsca sali.

- Projektor WXGA – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Projektor WXGA | Technologia DLP Rozdzielczość natywna 1280 x 800 (WXGA) Jasność min. 3000 ANSI Lumenów Kontrast min. 2000:1 Żywotność lampy min. 3000 h Zoom: Ręczny Ustawienie ostrości: Ręczne Wejścia: 2 x Mini D-sub 15-pin, 1x HDMI Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin Złącze 1x RJ45, 1x RS232C Projektor posiada możliwość sterowania poprzez sieć LAN Pozwala na wyświetlenie obrazu z odległości max. 315 cm na ekran o podstawie 200 cm |

- Uchwyt do projektora: ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Uchwyt do projektora | Stabilny uchwyt do projektora dopasowany do wystroju sali i wymagań projekcyjnych. |

- Ekran elektryczny ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Ekran elektryczny | Szerokość podstawy 200 cm, format obrazu dopasowany do projektora Współczynnik G 1.1 Materiał: Biały, matowy, czarna ramka, czarny tył Rodzaj ekranu Sterowany elektrycznie (przyciski ścienne), Sterowanie bezprzewodowe - radiowe (pilot w zestawie) Mocowanie na ścianie lub na suficie. Odpowiednie dystansowniki. |

- Transmisja HDMI po kat. 5 ilość 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Transmisja HDMI po kat. 5 | Sygnał 1080p przy odległości do min. 40m Sygnał 1080i przy odległości do min. 60m W pełni zgodny ze specyfikacją HDMI 1,3b Kompatybilny z HDCP W komplecie zasilacze Transmisja zawiera nadajnik i odbiornik |

## Urządzenia montowane w katedrze (dla prelegentów)  w sali seminaryjnej

W Sali należy zainstalować w katedrach:

- Komputer stacjonarny PC z Monitorem: ilość 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Komputer stacjonarny PC z Monitorem | KOMPUTER: Procesor o taktowaniu min. 3,10 GHz min. 4 rdzeniowy , 4 wątkowy, min. 6 MB pamięci Cache Pamięć RAM DDR3 min. PC1333 min. 8GB (w dwóch kościach) Płyta główna w standardzie Micro ATX z chipsetem min. o funkcjonalności Intel B75 Obsługa do 32GB pamięci RAM, Obsługa pamięci dwukanałowej Płyta główna posiadania: min. 1 x złącze PCI Express x16 min. 2 x złącze PCI Express x1 min. 1 x złącze PCI Złącza na tylnym panelu min: 1 x port RJ-45, 1 port klawiatury/myszy PS/2, 2 x USB 3.0/2.0, 4 x USB 2.0/1.1; 3 gniazda audio (wejście liniowe/ wyjście liniowe/mikrofon Karta sieciowa zintegrowania 10/100/1000 Mbit Karta muzyczna zintegrowana Komputer wyposażony w kartę graficzną o min parametrach: pamięć min. 1024MB DDR3; Taktowanie procesora graficznego min. 580 MHz Gniazda: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Komputer wyposażony w nagrywarkę DVD Dysk twardy min. 1 TB, pamięć cache 64MB, SATA III, prędkość 7200 obr/min Obudowa typu Midi Tower z zasilaczem 400W Do komputera należy dostarczyć myszkę optyczną i klawiaturę, kabel zasilający oraz oprogramowanie pakietu biurowego w wersji profesjonalnej MONITOR: Rozmiar wyświetlacza 21,5" (16:9) ,podświetlanie LED Jasność min 250 cd/m2 Rozdzielczość natywna min 1920 x 1 080 Czas odpowiedzi matrycy max 5,5 ms Kąt widzenia (poziomy / pionowy) min 170° / 160° Złącza: MIN: 1 x D-Sub, 1 x HDMI |

- Przyłącze sygnałowe w katedrze – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Przyłącze sygnałowe/montaż w blacie katedry | Przyłącze sygnałowe dla prelegenta zamontowane w blacie katedry o wyposażeniu: VGA (mini D-sub 15pin), audio (stereo mini jack), RJ45 , HDMI, Gniazdo zasilające 230V Przyłącze otwierane pneumatycznie Przeznaczone do montażu w blacie stołu. |

## Sala rady wydziału A.0.D.06

## System nagłośnienia w Sali rady wydziału A.0.D.06

System nagłośnienia ma zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem sali wykładowej zgodnie z jej architekturą i założeniami projektu budowlanego.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- System głośnikowy Sali rady wydziału A.0.D.06:  ilość:  1 kpl

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| System głośnikowy | System głośnikowy sali wykładowa ma składać się z : 1. Zestawów głośnikowych przyekranowych pracujących w formacie stereo odtwarzających sygnały audio towarzyszące obrazowi ; ilość 2 szt. 2. Zestawów głośnikowych sufitowych do przetwarzania sygnałów mowy . Ilość: 9 szt. Zestawy głośnikowe przy-ekranowe powinny mieć moc rms 150W/8Ohm, pasmo przenoszenia 70Hz – 20KHz (+/-5dB), kąt zasięgu stożkowy 115º, SPL 95 dB Zestawy głośnikowe sufitowe muszą mieć moc rms 10W/100V, pasmo przenoszenia min. 60Hz – 24KHz oraz kąt zasięgu min 180ºH x 180ºV, SPL 94 dB |

- Wzmacniacz mocy nagłośnienia przyekranowego:  ilość:  1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| wzmacniacz mocy 1 | Sygnał z wyjść stereo kierowany będzie do wzmacniacza mocy, pracującego w klasie AB. Wzmacniacz wyposażony jest w filtr LPN poprawiający charakterystykę przenoszenia zestawu głośnikowego w zakresie małych częstotliwości co znacznie poprawia brzmienie. Znamionowa moc wyjściowa min. 400W/4Ohm, min. 200W/8Ohm THD <0.03 % Maksymalna moc wyjściowa min. 650W/2Ohm, min. 450W/4Ohm, min. 270W/8Ohm Pasmo przenoszenia (+/-1dB): min. 10 Hz - 40 kHz IMD-SMPTE < 0.1% Wzmacniacz powinien posiadać symetryczne wejścia i wyjścia audio. Każdy kanał powinien mieć osobną regulację głośności, Dodatkowo winien posiadać zabezpieczenia tj. Zabezpieczenia DC, termiczne, HF, , limitery audio, limiter prądu szczytowego, limitery rozruchowe, włączenie z opóźnieniem. |

- Wzmacniacz mocy nagłośnienia sufitowego:  ilość:  1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| wzmacniacz mocy 2 | Dla poprawnej zrozumiałości mowy należy zastosować wzmacniacz o parametrach nie gorszych niż poniższe - moc 270W przy 100V - THD <0.1% - Pasmo przenoszenia 45Hz – 20kHz przy THD=1% - stosunek S/N 103 db Dodatkowo winien posiadać zabezpieczenia tj. Zabezpieczenia DC, termiczne, HF, , limitery audio, limiter prądu szczytowego, limitery rozruchowe, włączenie z opóźnieniem. |

- Zestaw mikrofonów:  ilość:  1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Zestaw mikrofonów | W sali mają zostać zastosowane: Odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych – ilość 2 szt. - system odbioru „true diversity” - pasmo przenoszenia m.cz.: 60 – 16 000 Hz. - stosunek sygnał/szum: 100 dB(A) - funkcja skanowania pasma z wyszukiwaniem niezakłóconych częstotliwości transmisyjnych - port podczerwieni do synchronizacji z nadajnikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej Mikrofon do ręki z nadajnikiem 1 szt. - moc wyjściowa w.cz.: 10 mW - rodzaj przetwornika mikrofonowego: dynamiczny kardioidalny - maksymalny poziom wysterowania > 148 dB SPL - pasmo przenoszenia m.cz.: 80 – 16 000 Hz - przełącznik w rękojeści do wyciszenia mikrofonu z sygnalizacją świetlną stanu wyciszenia - port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej Nadajnik z mikrofonem nagłownym - ilość 1 szt. Nadajnik Pasmo przenoszenia - wejście mikrofonowe: 100 - 16000 Hz - Moc wyjściowa nadajnika 10 mW Mikrofon nagłowny Rodzaj przetwornika stale spolaryzowany Czułość AF 1,6 mV/Pa Maksymalne natężenie dźwięku 150 dB (SPL) Charakterystyka kardioidalna W katedrze należy zainstalować mikrofon „na gęsiej szyi” O parametrach minimalnych: Mikrofon pojemnościowy Charakterystyka wkładki: superkardioidalna Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17kHz Max SPL: 122.7 dB Czułość: -33.5 dBV/Pa Stosunek S/N: 67.5 dB Długość szyjki: 45cm Praca wszystkich mikrofonów ma zostać zabezpieczona eliminatorem sprzężeń wyposażonym w min. 12 automatycznych filtrów na każdym kanale w paśmie 40Hz do 20kHz. Wejścia zbalansowane i niezbalansowane S/N > 100dB THD <0,025% Dynamika > 105dB Obudowa typu RACK |

## System transmisji sygnałów AV i sterowania w Sali rady wydziału A.0.D.06

Systemy transmisji AV w obrębie każdej Sali pozwala na wysokiej jakości przekaz audiowizualny pomiędzy prelegentem a projektorem .

Systemy transmisji AV muszą umożliwiać podłączenie i przesyłanie następujących standardów audio wideo w formie nieskompresowanej poprzez istniejące okablowanie:

- HDMI, RGB, VGA, DisplayPort Multimode, Component, S-Video, Composite Video, DVI, HD SDI

- dystrybucja nieskompresowanych standardów HD przy użyciu pojedynczej skrętki lub światłowodu do rozdzielczości WUXGA 1920x1200 oraz HD 1080p

- pełna obsługa standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

- wsparcie dla sygnałów identyfikacji EDID (Extended display identification data)  z możliwością dowolnej ich modyfikacji

- wsparcie dla obrazu 3D oraz Deep Color

- konwersja 3D do 2 D

- przesyłanie nieskompresowanego dźwięku (w tym 7.1) oraz dźwięku ze źródeł analogowych

- przesyłanie sygnałów USB HID – możliwość podłączenia klawiatury i myszy (zdalna obsługa komputera prelegenta)

- niezależne przełączanie sygnałów video, audio i USB HID

- sterowanie urządzeniami przy pomocy wbudowanych w odbiorniki portów RS-232 i IR

- sterowanie urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI przy pomocy protokołu CEC (Consumer Electronics Control)

- wbudowany switch Ethernet  – możliwość stworzenia sieci Gigabit LAN

- automatyczna identyfikacja parametrów podłączonego sygnału AV.

System sterowania AV w Sali musi umożliwiać sterowanie i zarządzanie urządzeniami audio - wideo oraz istniejącymi systemami oświetlenia Sali, ekranami, zasilaniem urządzeń.

W sali do dyspozycji Zamawiającego należy przewidzieć: 1 szt panelu dotykowego zainstalowany w katedrze.

Jednostki wykonawcze do systemów oświetlenia i sterowania ekranami elektrycznymi muszą być zainstalowane w rozdzielni elektrycznej (szyna DIN).

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Przełącznik sygnałów cyfrowych, jednostka centralna systemem sterowania : ilość 1 kpl.

|  | Minimalne Parametry Urządzenia |
| --- | --- |
| Przełącznik sygnałów, jednostka centralna systemem sterowania | Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do: - zarządzania i przełączania sygnałów cyfrowych z transmiterów cyfrowych (przy katedrach prelegentów) do odbiorników sygnałów cyfrowych (przy projektorach); - przełączania, skalowania i kodowania sygnałów analogowych na postać cyfrową, - sterowanie urządzeniami Audiowizualnymi na Sali . Wymagany przełącznik matrycowy o pojemności min: 6 wejść x 2 wyjścia Wejścia video Cyfrowe I analogowe: HDMI, RGB, Composite/S-Video/Component, Transmisji Cyfrowej: Złącza wejściowe AV: min 5x HDMI (19-pin typu A), min 3x RGB (DB15HD); min 1x Y, PB/Y, PR/C/COMP (3x BNC), min 1x SPDIF (RCA), min 4x audio, 4x MIC/LINE. Wymagana obsługa rozdzielczości wejściowych do 2048x1152@60Hz, Wyjścia video Cyfrowe: HDMI, systemowe: Złącza wyjściowe AV: głośnikowe nisko-impedancyjne, Audio stereo, AUX OUT (2x 5-pin 3.5mm terminal blokowy), 1x HDMI (19-pin typu A), 1x RJ45 Obsługa sygnałów fonicznych wejściowych mikrofonowych: monofoniczne, analogowe, o poziomie liniowym/mikrofonowym Obsługa sygnałów fonicznych wejściowych liniowych: HDMI lub DisplayPort, stereofoniczne analogowe, S/PDIF Wyjściowe sygnały foniczne: stereofoniczne : Konwersja audio D/A: 24-bit 48 kHz Regulacja głośności: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie Wyjściowe sygnały foniczne HDMI Regulacja głośności: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie Wbudowany stereofoniczny wzmacniacz do podłączenia głośników odsłuchowych technika o mocy wyjściowej min 20 W RMS na kanał przy 8Ω : Komunikacja: Ethernet, magistrala systemowa, HDMI, USB -HID, RS-232, IR Pozostałe złącza: min 3x IR (do sterowania lokalnymi urządzeniami w podczerwieni), min 2x RS-232 (do sterowania lokalnymi urządzeniami), LAN (1x RJ45) , min 1x USB do podłączenia klawiatury i myszy zdalnego komputera przy transmiterze. Dodatkowo urządzenie należy wyposażyć w zasilacz systemowy dedykowany do zasilania odbiorników / nadajników. |

- Odbiornik sygnałów cyfrowych z wbudowanym sterownikiem: ilość 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Odbiornik sygnału AV/sterownik do projektora | Odbiornik transmitowanego sygnału cyfrowego wraz z wbudowanym sterownikiem podłączany do projektora. Wyjście sygnału AV: min 1x HDMI (19-pin złącze typu A). Złącza sterujące i komunikacyjne min.: 1x LAN (RJ45), 1x RS232. Obsługa sygnałów HDMI: Deep Color oraz 3D, DVI, HDCP. Wymagana obsługa rozdzielczości do 2048x1152@60Hz. Transmisja Ethernet: 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, RSTP. Dołączony zasilacz jeśli wymagany. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. |

- Panel sterujący wykładowcy przewodowy min 4 cala z funkcją Intercomu – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Panel dotykowy prelegenta | Przewodowy panel dotykowy do montażu w katedrze prelegenta . Panel dotykowy przewodowy o parmaterach: Przekątna min 4.3", Format 16:9 WVGA, Rozdzielczość 800 x 480 Jasność 270 cd/m2, Kontrast 300:1, Ilość kolorów 16-bit, 64k, Podświetlenie LED Pamięć SDRAM 256 MB, Pamięć Flash 2 GB Kąty widzenia min ±80° pion/poziom Złącze LAN PoE , Zasilanie PoE Wbudowany mikrofon i głośnik, funkcja Intercom Wymagany szybki start po dotknięciu : Nie dopuszcza się zastosowania paneli dotykowych opartych na komputerze PC. Urządzenie musi być tego samego producenta co pozostałe elementy systemu sterowania. Oprogramowanie graficzne : musi być wykonane czytelnie w co najmniej 2 językach (w tym w j. polskim) i umożliwiać sterowanie urządzeniami w Sali. Wygląd graficzny należy uzgodnić z Zamawiającym. |

- Switch LAN 8-portowy ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Switch LAN 8-portowy | Switch 8-portowy 10/100/1000 Mbit/s z min. 4 portami typu PoE . |

## System projekcji  w Sali rady wydziału A.0.D.06

System projekcji AV w obrębie Sali musi umożliwiać prezentację informacji z różnych źródeł sygnałów na ekranie tak, aby obraz był wystarczająco widoczny z każdego miejsca sali.  Ze względu na wysokie rozdzielczości pracy konieczność wiernego odwzorowania barw oraz duże odległości pomiędzy źródłami sygnały wideo doprowadzane są do projektora z wykorzystaniem okablowania i standardów opartych na cyfrowych transmisjach nieskompresowanego obrazu poprzez linie światłowodowe lub okablowaniem typu CAT5e.

W każdej Sali Zamawiający wymaga zainstalowania zestawu Projektor – Ekran elektryczny z napinaczami.

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Projektor multimedialny ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Projektor multimedialny | Wysokiej jakości projektor multimedialny ze wsparciem dla technologii obrazowania medycznego DICOM Technologia LCD Rozdzielczość natywna 1280 x 800 (WXGA) Jasność min. 3500 ANSI Lumenów Kontrast min. 2000:1 Żywotność lampy min. 3000 w trybie standard, min. 5000 godz. W trybie eco Zoom min. 1,7:1 Wejścia: min. 2 x Mini D-sub 15-pin, min. 1x HDMI z HDCP, min. 2 x 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack lub min. 1 x Mini D-sub 15-pin, min. 2x HDMI z HDCP, min. 1 x 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) z HDCP Przeglądarka plików PowerPoint i PDF Złącze komunikacyjne: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie), 1x LAN USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed) Możliwość sterowania po sieci LAN Funkcja przesyłania obrazu po sieci LAN Wsparcie standardu medycznego DICOM |

- Uchwyt do projektora: ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Uchwyt do projektora | Stabilny uchwyt do projektora dopasowany do wystroju Sali i wymagań projekcyjnych. |

- Ekran elektryczny z napinaczami ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Ekran elektryczny z napinaczami | Ekran elektrycznie rozwijany o wymiarach pow. roboczej (wyświetlanego obrazu) min 301x188 cm Aluminiowa obudowa malowana na biało, powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia, materiał PVC, czarna ramka wokół białej powierzchni, czarny tył, czarna ramka zgrzewana z powierzchnią projekcyjną, grubość powierzchni min, 0,41mm, kąt widzialności min. 150 stopni, wzmocnienie (gain) min. 1,2, ekran wyposażony w system napinaczy bocznych. Zestaw montażowy w komplecie. |

- Transmisja HDMI po kat. 5 ilość 4 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Transmisja HDMI po kat. 5 | Sygnał 1080p przy odległości do min. 40m Sygnał 1080i przy odległości do min. 60m W pełni zgodny ze specyfikacją HDMI 1,3b Kompatybilny z HDCP W komplecie zasilacze Transmisja zawiera nadajnik i odbiornik |

## Urządzenia montowane w katedrze (dla prelegentów) Sali rady wydziału A.0.D.06

W każdej Sali należy zainstalować w katedrach przyłącze sygnałowe

Wymagane parametry minimalne urządzeń:

- Przyłącze sygnałowe w katedrze – ilość 3 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Przyłącze sygnałowe/montaż w blacie katedry | Przyłącze sygnałowe dla prelegenta zamontowane w blacie katedry o wyposażeniu: VGA (mini D-sub 15pin), audio (stereo mini jack), RJ45 , HDMI, Gniazdo zasilające 230V Przyłącze otwierane pneumatycznie Przeznaczone do montażu w blacie stołu. |

## System wideokonferencyjny Sali rady wydziału A.0.D.06

System wideokonferencyjny musi składać się z kodeka, kamery HD, telewizora LCD 60”

- System wideokonferencyjny – ilość 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| System wideokonferencyjny | Praca w rozdzielczości HD 720p, 60 klatek na sekundę (encoding, decoding). Praca w rozdzielczości HD 1080p, 30 klatek na sekundę (encoding, decoding). Możliwość jednoczesnego przesyłania i odbierania głównego wideo w rozdzielczości HD 720p (30 klatek/sek.) oraz prezentacji H.239 DualStream o rozdzielczości HD 720p (30 klatek/sek.). Kodowanie z użyciem H.264 głównego i dodatkowego (H.239) strumienia wideo z rozdzielczością HD 720p. Współpraca z monitorami / telewizorami zewnętrznymi HD 720p oraz HD 1080p Pełna obsługa wideoterminala i kamer (lokalnej i zdalnej) z pilota zdalnego sterowania. Możliwość podłączenia komputera PC kablem VGA lub DVI (obsługa prezentacji DualStream H.239) Kodowanie dźwięku przy użyciu kodeka AAC-LC lub AAC-LD Automatyczne dostosowywanie rozdzielczości wideo do dostępnego w danej chwili pasma przy zachowaniu pełnej ilości klatek. Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio-wideo. Pełne zarządzanie i zdalna obsługa poprzez HTTPS, SSH, TELNET, SMTP. Wsparcie priorytetyzacji ruchu DiffServ/TOS/QoS. Równoczesna obsługa SIP i H.323. Możliwość podłączenia kamery dokumentowej (wizualizera). Mikrofon z funkcją redukcji szumu i kancelacją echa Obsługa dwóch monitorów / telewizorów / projektorów. Kamera HD PTZ o rozdzielczości 1080p obsługująca tryb HD 720p (1280x720) z 30 i 60 klatkami/sek. oraz 1080p z 30 klatkami/sek. Minimalny zoom optyczny 10-krotny - 1 szt. Obsługa pasma minimum 4Mbps w połączeniach Punkt-Punkt. Menu w języku polskim. |

- Monitor LCD 60” – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| monitor do wideokonferencji LCD 60” | Przekątna ekranu min 60 cali (152 cm) Rozdzielczość min 1920 x 1080 Ekran LCD z podświetleniem LED (krawędziowe) Odtwarzacz multimediów udostępnianych przez sieć DLNA lub z pamięci USB Wbudowane głośniki 2x10W Złącza: 4x HDMI v1.4, 1x VGA, 1x USB, 1x LAN, 1x RS-232C |

- Uchwyt monitora LCD – ilość 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Uchwyt monitora LCD | Uchwyt ścienny z możliwością regulacji +/- 15 stopni w pionie |

## System konferencyjny Sali rady wydziału A.0.D.06

System konferencyjny umożliwiający dyskusję, głosowanie. System wyposażony w kamerę autotrackingu.

- System konferencyjny – ilość 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| System konferencyjny | Wszystkie komponenty systemu konferencyjnego oraz systemu tłumaczeń symultanicznych muszą pochodzić od jednego producenta – tak aby możliwe było wykorzystanie systemu tłumaczeń z systemem konferencyjnym. W skład systemu wchodzą: Jednostka centralna cyfrowego systemu konferencyjnego i tłumaczeń – ilość 1 szt. O parametrach minimalnych: Obsługa do 15+1 kanałów tłumaczeń symultanicznych Obsługa do min 100 pulpitów dyskusyjnych (możliwość późniejszej rozbudowy systemu) Pasmo przenoszenia 30Hz-20kHz S/N > 80 dB Tłumienie przesłuchów > 80dB THD < 0,5% Złącza komunikacyjne: RJ-45, RS-232 Możliwość stosowania kamer z naprowadzaniem na mówcę (tzw.autotracking) Obsługa głosowania Cyfrowy pulpit przewodniczącego z funkcją głosowania – ilość 1 kpl. O parametrach minimalnych: Pasmo przenoszenia 30Hz -20kHz Pulpit jest uprzywilejowany i może zarządzać konferencją Wyjście słuchawkowe, regulator głośności sygnału słuchawkowego Przycisk mikrofonowy Pulpit posiada wyświetlacz Informacja świetlna o aktywności mikrofonu 5 przycisków funkcyjnych ze wskaźnikami LED 3 tryby głosowania: –ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ (głosowanie parlamentarne) – Wartości liczbowe: 1 - 5 (wielokrotny wybór lub badanie opinii publicznej) – Skala ocen: - -, - 0, +, ++ Do pulpitu należy dostarczyć dedykowany przez producenta mikrofon Cyfrowy pulpit delegata z funkcją głosowania – ilość 52 kpl O parametrach minimalnych: Pasmo przenoszenia 30Hz -20kHz Wyjście słuchawkowe, regulator głośności sygnału słuchawkowego Przycisk mikrofonowy Pulpit posiada wyświetlacz Informacja świetlna o aktywności mikrofonu 5 przycisków funkcyjnych ze wskaźnikami LED 3 tryby głosowania: –ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ (głosowanie parlamentarne) – Wartości liczbowe: 1 - 5 (wielokrotny wybór lub badanie opinii publicznej) – Skala ocen: - -, - 0, +, ++ Do pulpitu należy dostarczyć dedykowany przez producenta mikrofon |

|  | Rozdzielacz magistrali systemowe – ilość 26 szt. O parametrach minimalnych: 1 wejście magistrali systemowej 2 wyjścia magistrali systemowej Jednostka zarządzania kamerą autotrackingu – ilość 1 szt. O parametrach minimalnych: Tego samego producenta co całość systemu konferencyjnego Min. 6 wejść composite video Min. 1 wyjście composite video, min. 1 wyjście VGA Złącze sterujące RS-232 Wbudowany skaler Kamera szybkoobrotowa – autotrackingu – ilość 1 szt. O parametrach minimalnych: Tego samego producenta co całość systemu konferencyjnego Montaż na suficie Przetwornik obrazu ¼” CCD Ilość efektywnych pikseli min 750x580 Ilość linii TV min 480 Obrót o 360 stopni z szybkością 0-300 stopni na sekundę Pochył 0-60 stopni na sekundę Auto iris, auto-focus, auto white balance Oprogramowanie do zarządzania przebiegiem konferencji – 1 kpl. posiadające funkcję: - prezentacja wyników głosowania - informacja o aktywnych mikrofonach - informacja o delegatach oczekujących - zarządzanie ilością aktywnych mikrofonów - zarządzanie trybem konferencji - tworzenie bazy delegatów Okablowanie systemu konferencyjnego – 1kpl. Należy uwzględnić wymagane okablowanie systemu nie naruszając wystroju sali. |
| --- | --- |

## Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej Sali rady wydziału A.0.D.06

Rozdzielnica elektryczna zostanie wyposażona w urządzenia wykonawcze systemu sterowania pozwalające na sterowanie oświetleniem, ekranami elektrycznymi oraz roletami elektrycznymi

- Moduły wykonawcze: ilość: 2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Moduły wykonawcze | Tego samego producenta co pozostałe elementy systemem sterowania Ilość przekaźników (kanałów): 8. Maksymalne obciążenie dla opraw świetlówkowych na kanał: 5A. Maksymalne obciążenie dla opraw żarowych na kanał: 10A. Maksymalne obciążenie rezystancyjne: 16A. 2 porty override. Przystosowany do pracy 230V/50Hz. Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie. Wyświetlacz numeryczny wskazujący numer identyfikacji w sieci. Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. Możliwości montażowe: montaż na szynie DIN, |

- Moduły wykonawcze – interfejs standardu DALI: ilość: 1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Moduły wykonawcze – interfejs systemu DALI | Moduł wykonawczy - interface tego samego producenta co pozostałe elementy systemem sterowania dopasowany do Zainstalowanego w obiekcie systemu oświetlenia (DALI). Port magistrali komunikacyjnej: 2. Moduł przystosowany do montażu na szynie DIN. Dwukanałowy ściemniacz do sterowania balastami opraw świetlówkowych. Maksymalna ilość balastów– 128. 2 porty override. Port USB typu B. Wyświetlacz informujący o numerze identyfikacyjnym urządzenia. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. |

- Zasilacz modułów wykonawczych: ilość: 1 kpl.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Zasilacz modułów wykonawych | Tego samego producenta co moduły wykonawcze Montaż szyna DIN Moc dopasowana do obciążenia |

## Punkt informacyjny A.0.ZW.03

Punkt informacyjny składa się z dwóch ekranów LCD 60” FULL HD z playerem. System pozwala na wyświetlanie podglądu z AULI A2.ZO.06. Dzięki zastosowaniu specjalnego oprogramowania typu Digital Signage dodatkowo system pozwoli na zdalne zarządzanie oraz wyświetlanie informacji, kontentu poprzez sieć LAN.

- Ekran LCD 60” z uchwytem ściennym :  ilość:  2 kpl

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Ekran LCD 60 cali z uchwytem ściennym | Ekran LCD należy zainstalować na uchwycie ściennym pozwalającym odchylenie w pionie +/- 15 stopni. Przekątna ekranu min 60 cali (152 cm) Rozdzielczość min 1920 x 1080 LCD z podświetleniem LED (krawędziowe) Odtwarzacz multimediów udostępnianych przez sieć DLNA lub z pamięci USB Złącza: 4x HDMI v1.4, 1x VGA, 1x USB, 1x LAN, 1x RS-232C Należy dostarczyć uchwyt ścienny z regulacją w pionie +/- 15 stopni |

- Komputer MiniPC z oprogramowaniem:  ilość:  2 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Odtwarzacz/Player HD | Player do monitora wyposażony w dodatkowe oprogramowanie umożliwiające przesyłanie poprzez sieć LAN stworzonych przez Zamawiającego materiałów informacyjnych. Zamawiający będzie posiadał możliwość harmonogramowania przesyłanych kontentów. Obsługiwane formaty video: MPEG-2, H.264/MPEG-4; Obsługiwane formaty zdjęć: BMP, JPEG, PNG; Obsługiwane formaty audio: MP3, HDMI; Obsługiwane rozdzielczości: 1080p (poprzez HDMI); 1080i, 720p, 576p, 480p (poprzez HDMI i Component); 1360x768, 1024x768 (poprzez HDMI i VGA) 800x600, 640x480 (poprzez VGA) Złącza: slot kart SDHC, min 1x wyjście VGA, min 1x wyjście component video, min 1x wyjście HDMI, min 1x RS232, min 1x USB 1x wyjście analogowe stereo audio 1/8" jack Funkcje: Możliwość podziału wyświetlacza na kilka okien i przydzielenie oknom odpowiednich kontentów; Obsługa monitorów dotykowych, głośników USB, skanerów kodów kreskowych itp. urządzeń USB Możliwość zapętlenia kontentu; Możliwość ustawienia paska do wyświetlania napisów oraz tekstu Zegar czasu rzeczywistego Możliwość ustawienia harmonogramu kontentów Możliwość łączenia playerów w grupy wyświetlające ten sam materiał jako podzielony obraz. UWAGA: Łącznie z Playerem należy dostarczyć dedykowane oprogramowanie do tworzenia, przesyłania i synchronizacji materiału – min 2 licencje |

## Urządzenia mobilne

W skład urządzeń przenośnych należy monitor dotykowy z wbudowanym komputerem klasy PC oraz kamery do dokumentów (wizualizer).

- Monitor dotykowy wraz ze statywem przejezdnym :  ilość:  1 kpl

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Monitor dotykowy wraz ze statywem przejezdnym LCD 55cali | Wielkoformatowy ekran dotykowy w technologii optycznej umieszczony zostanie na podstawie na kółkach dedykowanej przez producenta monitora. Zestaw będzie można podpiąć do przyłączy podłogowych znajdujących się AULI oraz Salach wykładowych. Monitor: Rozdzielczość ekranu 1920x1080 Przekątna ekranu min 55 cala (139 cm) Format obrazu 16:9 Powierzchnia ekranu- Szkło utwardzane, o grubości min. 4 mm, antyrefleksyjna Jasność ekranu min. 350 nitów Czas reakcji max 7 ms Kontrast min. 4000:1 Kąt widzenia min. 178 stopni Ilość wyświetlanych kolorów Min. 16,7 mln Typ podświetlenia LED Wejścia video Min. 2 x HDMI, 3 x VGA, 1 x S-Video, 1 x S-Video , 1 x CVBS Wyjścia video Min. 1 x VGA, 1 x CVBS Wejście audio Min. 1 x S-Video/CVBS, 2 x RCA, 1 x MiniJack Wyjście audio Min. 1 x CVBS, 1 x speaker out Głośniki wbudowane 2x 10W Zdalne sterowanie Pilot na podczerwień, RS232 Interfejs USB 2.0 Prędkość skanowania dotyku 8 ms Rozdzielczość interfejsu dotykowego Min. 30000 x 30000 Minimalny rozmiar obiektu obsługującego Max 6 mm Kompatybilność z systemami Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Linux, Mac OS X Zintegrowany z monitorem komputer Procesor: min. 2500 pkt. PassMark - CPU Mark RAM: min. 4GB Grafika: zintegrowana Dźwięk: zintegrowana HDD: min. 500GB USB: min. x 2 System operacyjny Urządzenie ma być jednorodne, przygotowane przez producenta, nie dopuszcza się stosowania nakładek dotykowych na monitory LCD firm trzecich oraz stosowanie zewnętrznych jednostek komputerowych. Konstrukcja monitora musi być oparta o metalową ramę, obudowa bez wentylatorów (wyjątek może stanowić moduł komputera). Przejezdny (na kółkach) statyw do zestawu interaktywnego o stabilnej konstrukcji z dodatkową półką na akcesoria. |

- Wizualizer :  ilość:  1 szt.

|  | Minimalne wymagane Parametry |
| --- | --- |
| Wizualizer | Urządzenie pracujące w rozdzielczości Full HD wyposażone w matrycę CMOS 3.4 megapiksela. Posiada złącze HDMI. Dwunastokrotny zoom optyczny umożliwia uzyskanie powiększeń o bardzo wysokiej jakości. Płynność obrazu powinna wynikać z ilość klatek/s nie mniejszej niż 30 kl/s. Dodatkowo urządzenie powinno posiadać wbudowany mikrofon dający możliwość nagrywania filmów HD z dźwiękiem Wizualizer powinien mieć możliwość zainstalowania dodatkowo tabletu bezprzewodowego Dodatkowo funkcje urządzenia: Regulacja balansu bieli ręczna, jednym przyciskiem (One-Push), automatyczna Wygładzanie krawędzi Cyfrowy Zoom x 8, Korekcja Gamma, Menu ekranowe (OSD), Zapisywanie obrazów pamięć USB, karta SDHC, karta SD Ustawienia Zamawiającego do 3 zaprogramowanych ustawień Zamawiającego, Kontrola jasności ręczna, automatyczna Funkcje pomocnicze konwersja pozytyw/negatyw, tryb kolor/czarno-biały, obrót obrazu (0/180 stopni), tryb mikroskopu , filtr kolorów, PinP (Picture-in-Picture), przewijanie, podświetlenie |

## Elementy dodatkowe

1. We wszystkich salach Wykonawca musi przewidzieć wszystkie elementy dodatkowe takie jak: elementy montażowe, zasilacze, puszki montażowe, obudowy urządzeń jeśli są wymagane do instalacji, dodatkowe okablowanie ruchome, złącza wtyki, oprogramowanie.

2. Wykonawca ma zainstalować „centralny systemem zarządzania” do zarządzania wszystkimi systemami (dostawa i wdrożenie). Wszystkie systemy muszą zostać uruchomione w pełnym zakresie funkcjonalnym oczekiwanym przez Zamawiającego.

3. Uruchomienie instalacji i szkolenie personelu Zamawiającego

4. Dokumentacja powykonawcza (wersja drukowana + wersja elektroniczna na CD w formacie CAD, Word, Excel) – 2 kpl.

# Wyposażenie meblowe sal wykładowych i seminaryjnych

Należy przewidzieć następujące wyposażenie meblowe

| Nr i nazwa pomieszczenia | Wyposażenie | Wymiary | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.Z0.06 Sala wykładowa | Sala nr 1 (część dolna-A) Stół prezydialny dla 7 osób Mównica dla 1 osoby | 500x80x74÷80 65x45x120 | 1 1 |
|  | Sala nr 2 ( część górna – B) Stół prezydialny dla 1 osoby | 180x60x74 | 1 |
| A.2/Z0/11 Kabina tłumaczy | Stolik roboczy Krzesło | Zgodnie z opisem w pkt. 4.2 | 1 2 |
| A.2/Z0/09 Kabina tłumaczy | Stolik roboczy Krzesło | Zgodnie z opisem w pkt. 4.2 | 1 2 |
| A.2/Z0/10 Reżyserka | Stolik roboczy Krzesło | Zgodnie z opisem w pkt. 4.2 | 1 2 |
| A.2.Z0.07 Sala multimedialna | Stół wykładowcy dla 1 osoby | 160x80xzakres regulacji wysokości 60-80 | 1 |
|  | Stolik pod sprzęt komputerowy | 180x70x74 | 19 |
|  | Krzesło konferencyjne |  | 39 |

Stoły prezydialne należy wyposażyć w niżej opisane elementy. Wszystkie stoły musza spełniać postawione im wymagania.

# Sala wykładowa A.2.Z0.06 (audytoryjna) na 300 osób

- Stół prezydialny dla 7 osób - 1 sztuka

  - BLAT: Prostokątny, płyta MDF grubości min. 50 mm, okleinowana naturalnym fornirem (brzoza lub jasny klon lub jasny buk).

  - PODSTAWA:

    - Wg systemu Wykonawcy.

    - Wykończona okładziną z paneli akustycznych (płyta perforowana o grubości 16 mm ze szczelinami w układzie 28/4mm wykonana z płyty MDF pokrytej melaminą w kolorze blatu).

    - Po dwóch stronach szafki na sprzęt AV szerokość-60 cm, głębokość-50 cm, 8U wysokości, w kolorze blatu, w standardzie RACK 19’’.

    - Tylna ścianka odkręcana na długości 3/4 wysokości (dla potrzeb serwisu, wpusty metalowe), dolna część (1/4 wysokości) przymocowana na stałe wyposażona w 3 otwory przelotowe na okablowanie oraz kratkę wentylacyjną w boku szafki od strony siedzenia wykładowcy.

    - Drzwi przednie pełne zamykane osobnym kluczem z zamkiem 3 punktowym.

    - Szafka wyposażona w 4 szyny do montażu urządzeń typu RACK 19’’ oraz 2 ruchome półki o głębokości około 30 cm, mocowane do szyn zgodnie z wymaganiami Wykonawcy systemu w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - WYPOSAŻENIE:

    - W katedrze należy zamontować przyłącza sygnałowe do podłączenia urządzeń typu EXTRON Cable Cubby zgodnie ze specyfikacją elementów systemu AV i wymaganiami wykonawcy systemu. Należy przewidzieć system pionowego i poziomego rozprowadzenia kabli.

    - Uchwyt na komputer montowany pod blatem. Kanałowy system kablowy – zasilanie w kasecie aluminiowej do montażu w blacie stołu/aluminiowe przelotki kablowe zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

  - Schemat stołu

UWAGA: DOKŁADNA WYSOKOŚĆ STOŁU do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji

- Mównica dla 1 osoby - 1 sztuka

  - PODSTAWA:

    - Wg systemu Wykonawcy.

    - Wykończona okładziną z paneli akustycznych (płyta perforowana o grubości 16 mm ze szczelinami w układzie 28/4mm wykonana z płyty MDF pokrytej melaminą w kolorze stołu prezydialnego).

    - Pulpit i półka wykonane z płyty wiórowej okleinowanej naturalnym fornirem w kolorze mównicy, regulowana.

  - WYPOSAŻENIE:

    - W mównicy należy przewidzieć aluminiowa przelotkę kablowa do montażu w półce. Przyłącze XLR-3 do montażu w pulpicie, wyposażenie powinno uwzględniać sposób montażu mikrofonu.

  - SCHEMAT MÓWNICY

- Stół prezydialny dla 1 osoby - 1 sztuka – musi być łatwy do demontażu po złożeniu ściany mobilnej

  - BLAT: Prostokątny, płyta MDF grubości min. 25 mm, okleinowana naturalnym fornirem 
w kolorze stołu prezydialnego w dolnej części Sali wykładowej (brzoza lub jasny klon lub jasny buk).

  - PODSTAWA:

    - Wg systemu Wykonawcy – stalowa, chromowana lub malowana proszkowo w kolorze szarym.

    - Szafka na sprzęt AV: szerokość-60 cm, głębokość-50 cm, 8U wysokości, w kolorze blatu, w  standardzie RACK 19’’.

    - Tylna ścianka odkręcana na długości 3/4 wysokości (dla potrzeb serwisu, wpusty metalowe), dolna część (1/4 wysokości) przymocowana na stałe, wyposażona w 3 otwory przelotowe na okablowanie oraz kratkę wentylacyjną w boku szafki od strony siedzenia wykładowcy.

    - Drzwi przednie pełne zamykane osobnym kluczem z zamkiem 3 punktowym.

    - Szafka wyposażona w 4 szyny do montażu urządzeń typu RACK 19’’ oraz 2 ruchome półki o głębokości około 30 cm, mocowane do szyn zgodnie z wymaganiami Wykonawcy systemu w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - WYPOSAŻENIE:

    - Blenda czołowa to prostokątna płyta MDF lub płyta wiórowa melaminowana, montowana poniżej blatu, w kolorze blatu. Szerokość 180cm, wysokość blend zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

    - Należy przewidzieć system pionowego i poziomego rozprowadzenia kabli.

    - W stole należy zamontować przyłącza sygnałowe do podłączenia urządzeń typu EXTRON Cable Cubby zgodnie ze specyfikacją elementów systemu AV i wymaganiami wykonawcy systemu.

    - Uchwyt na komputer montowany pod blatem. Kanałowy system kablowy – zasilanie w kasecie aluminiowej do montażu w blacie stołu/aluminiowe przelotki kablowe zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

  - Schemat stołu

# Kabina tłumaczy (A.2/Z0/11 i A.2/Z0/09), reżyserka (A.2/Z0,10)

Standard i technologia wykonania mebli w kabinach tłumaczy i reżyserce musi zostać dostosowany do estetyki wyposażenia meblowego w Sali wykładowej (audytoryjnej).

Blat stolika roboczego musi spełniać opisane poniżej wymagania. Kolorystyka blatu: kolorze stołu prezydialnego w dolnej części Sali wykładowej (brzoza lub jasny klon lub jasny buk).

Konstrukcja stolika, zapewniające spełnienie niżej opisanych wymagań, w kolorze szarym.

### Wyposażenie kabina technika – reżyserka- pom. A.2/Z0/10

  - W kabinie technika należy przewidzieć stolik roboczy poziomy, pokryty materiałem amortyzującym do wyciszenia dźwięków, niepalnym, nietoksycznym, nie odbijającym światła, umieszczony na całej szerokości kabiny. Wytrzymałość stolika powinna być odpowiednia do utrzymania sprzętu, dokumentów i nacisku tłumacza. Spód pulpitu powinien być gładki.

  - Wymiary stołu roboczego: Wysokość 0,73 m +/- 0,01 m od podłogi; Całkowita głębokość max. 0,50 m; 
Miejsce na nogi min 0,45 m; konstrukcja podpierająca nie może ograniczać miejsca ani utrudniać ruchów.

  - Na stoliku ustawione będą urządzenia systemu AV (monitory, miksery, itp) oraz ew. inne wyposażenie. Pod blatem należy zamontować wysuwaną półkę na klawiaturę komputera. W blatach należy wykonać kilka przepustów kablowych (np. co 40 cm). Pod stołem na całej jego długości należy zamontować organizer okablowania w postaci rynny kablowej wykonanej z profilowanej blachy, montowanej pod blatem biurka w osi przepustów kablowych.

  - W pomieszczeniu technika należy zapewnić 2 krzesła o następujących wymogach: 5 nóg, regulowana wysokość, regulowane oparcie, podłokietniki, kółka nie powodujące hałasu, tapicerka z materiału rozpraszającego ciepło

- Wyposażenie kabin tłumaczy – pom. A.2/Z0/11 i A.2/Z0/09

Niżej opisane wyposażenie dotyczy jednej kabiny tłumaczy.

  - W kabinie tłumaczy należy przewidzieć stolik roboczy poziomy, pokryty materiałem amortyzującym do wyciszenia dźwięków, niepalnym, nietoksycznym, nie odbijającym światła, umieszczony na całej szerokości kabiny. Wytrzymałość stolika powinna być odpowiednia do utrzymania sprzętu, dokumentów i nacisku tłumacza. Spód pulpitu powinien być gładki.

  - Wymiary stołu roboczego: Wysokość 0,73 m +/- 0,01 m od podłogi; Całkowita głębokość max. 0,50 m; 
Miejsce na nogi min 0,45 m; konstrukcja podpierająca nie może ograniczać miejsca ani utrudniać ruchów.

  - Na stolikach ustawione będą urządzenia systemu AV (monitory, pulpity tłumaczy) oraz ew. inne wyposażenie, np. lampki stołowe. Pod stołem na całej jego długości należy zamontować organizer okablowania w postaci rynny kablowej wykonanej z profilowanej blachy, montowanej pod blatem biurka w osi przepustów kablowych.

  - W blatach należy przewidzieć 3 przepusty kablowych (środek, strona praw i lewa).

  - Dla każdego tłumacza należy zapewnić krzesło (2 krzesła w kabinie) o następujących wymogach: 5 nóg, regulowana wysokość, regulowane oparcie, podłokietniki, kółka nie powodujące hałasu, tapicerka z materiału rozpraszającego ciepło.

# Sala multimedialna wykładowa A.2.Z0.07

- Stół wykładowcy dla 1 osoby – 1 sztuka

  - BLAT: Prostokątny, płyta wiórowa grubości min. 25 mm, pokryta laminatem HPL w kolorze średnio lub jasnoszarym.

  - PODSTAWA:

    - Wg systemu Wykonawcy, stelaż o przekroju kwadratowym 60x60 mm lub 50x50 mm, malowany proszkowo w kolorze szarym z możliwością regulacji wysokości w zakresie 60-80 cm.

  - WYPOSAŻENIE:

    - Blenda czołowa to prostokątna płyta MDF lub płyta wiórowa melaminowana, montowana poniżej blatu, w kolorze blatu. Szerokość 160cm, wysokość blend zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

    - Stół należy wyposażyć w system pionowego i poziomego rozprowadzenia kabli.

    - W stole należy zamontować przyłącza sygnałowe do podłączenia urządzeń typu EXTRON Cable Cubby zgodnie ze specyfikacją elementów systemu AV i wymaganiami wykonawcy systemu.

    - Uchwyt na komputer montowany pod blatem.

    - Kanałowy system kablowy – zasilanie w kasecie aluminiowej do montażu w blacie stołu/aluminiowe przelotki kablowe zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

  - Schemat stołu

- Stolik na sprzęt komputerowy – 19 sztuk

  - BLAT: Prostokątny, płyta wiórowa grubości min. 25 mm, pokryta laminatem HPL w kolorze średnio lub jasnoszarym.

  - PODSTAWA:

    - Wg systemu Wykonawcy, stelaż o przekroju kwadratowym 60x60 mm lub 50x50 mm, malowany proszkowo w kolorze szarym.

- Krzesła konferencyjne (wolnostojące): 39 sztuk, w tym:

  - Krzesło dla studenta: bez podłokietników, siedzisko i oparcie ze sklejki: 38 sztuk

  - Krzesło dla wykładowcy: z podłokietnikami, siedzisko tapicerowane, oparcie ze sklejki: 1 sztuka

# Wymagania ogólne (konstrukcyjne) dla wszystkich krzeseł konferencyjnych:

  - Wymiary: Wysokość całkowita 85 cm (+/- 1 cm), wysokość siedziska 48 cm (+/- 1 cm), szerokość siedziska 43 cm (+/- 1 cm) , wysokość oparcia 40 – 41 cm (+/- 1 cm)

  - Stelaż: Konstrukcji krzesła ma stanowić stabilną, sztywną podstawę na 4 nogach, które stanowią dwa elementy gięte w kształcie odwróconej litery „V” o rozstawie 47 cm (+/- 1 cm) połączone ze sobą. Nogi mają być zakończone stopką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (dostosowaną do podłoża). Dwa elementy gięte, stanowiące nogi krzesła, mają być ze sobą połączone niezależnym, eliptycznym, poziomym elementem. Wszystkie elementy krzesła mają być wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium polerowanego AL 226 (EN-AC 46 00) lub innego równoważnego metodą odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego.

  - Sztaplowanie: Krzesło musi posiadać możliwość sztaplowania pionowego min. cztery sztuki.

  - Siedzisko i oparcie: Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego elementu, 
z wyprofilowanej  sklejki brzozowej (lub jasny buk lub klon) o grubości min. 10 mm 
i gęstości 750-800 kg/m3, pokrytej lakierem. Wszystkie krawędzie i kanty mają być oszlifowane. Siedzisko powinno posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej.

Wymagania dodatkowe dla krzesła wykładowcy (1 sztuka):

  - Siedzisko: Siedzisko ma być pokryte tapicerką z atestem trudnopalności, odporność na ścieranie (min. 60.000 cykli w skali Martindale’a), tkanina ma mieć gramaturę  min. 260 g/m2. Kolor tapicerki ciemnoszary/szary/pomarańczowy do wyboru przez Inwestora wg dostarczonych próbek tkanin.

  - Podłokietniki: Krzesło ma być wyposażone w podłokietniki, których kształt ma nawiązywać do linii stelaża krzesła. Podłokietniki mają być wykonane ze stali konstrukcyjnej o przekroju ф 22 (+/- 1 mm), wykończonej chromem.

- Tablice suchościeralne w salach wykładowych i seminaryjnych

Należy przewidzieć następujące wyposażenie w tablice białe suchościeralne.

| Nr i nazwa pomieszczenia | Wyposażenie | Wymiary, cm | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.Z0.06 Sala nr 2 (część dolna – A) | Tablica biała suchościeralna | 600x120 lub 300x120 (bezbramkowe lub ramkowe połączenie tablic na styku) | 1 2 |
| Sale seminaryjne 40-osobowe w budynku B | Tablica biała suchościeralna | 200x120 lub 240x120 | 6 |
| A.1.Z0.13 | Tablica biała suchościeralna | 480x120 lub 240x120 (bezbramkowe lub ramkowe połączenie tablic na styku) | 1 2 |
| A.1.Z0.14 | Tablica biała suchościeralna | 480x120 lub 240x120 (bezbramkowe lub ramkowe połączenie tablic na styku) | 1 2 |
| A.2.Z0.07 Sala multimedialna | Tablica biała suchościeralna | 200x120 lub 240x120 | 1 |

Tablice należy zamontować na ścianie w wyznaczonym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Wszystkie tablice muszą spełniać postawione im poniższe wymagania:

- Tablica biała suchościeralna

- Wymiary: wg tabeli

- Powierzchnia:  ceramiczna (suchościeralna - magnetyczna),

- Rama z profilu aluminiowego  anodowana na kolor srebrny, plastikowe narożniki  w kolorze popielatym,

- W komplecie półka na markery o długości 30 cm, marker i 3 magnesy oraz elementy mocujące.

- Wymagana dożywotnia gwarancja na powierzchnię.

Wymagania szczególne dla tablic w pomieszczeniu A.2.Z0.06, A.1.Z0.13, A.1.Z0.14:

W ww. pomieszczeniach przewiduje się dużą tablicę o długości odpowiednio 600 cm (pom. A.2.Z0.06) i 480 cm (pom. A.1.Z0.13, A.1.Z0.14). Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch połączonych tablic (odpowiednio 2 tablice 300x120 w pomieszczeniu A.2.Z0.06 i 2 tablice 240x120 w pomieszczeniu A.1.Z0.13, A.1.Z0.14) dających wymaganą długość pod warunkiem połączenia tablic w sposób bezszczelinowy, bez ramki w miejscu łączenia.

6. Rozbudowa istniejącego systemu CCTV

6.1 Zewnętrzny system CCTV

Obecny system CCTV składa się z rejestratora Samsung SVR1670(w pomieszczeniu A2.U.01) i 4 kamer monitorujących:1- wjazd główny na teren UM (szlaban),2- ławki i dojście do drzwi głównych UM, 3- część parkingu i 4- przejście pomiędzy końcem bud. B a pomieszczeniem na odpady i ST3.

Celem rozbudowy systemu jest zabezpieczenie obiektu pierwszej farmacji kolejnymi 12 kamerami od stron zewnętrznych plus jedna w pomieszczeniu przy rowerowni w piwnicy(B-1.P.01). Budynek musi zostać zabezpieczony systemem telewizji dozorowej z każdej strony w 360 st. zakresie. Lokalizacja kamer na poniższym rysunku.

Do zainstalowania kamery                       Kamery zainstalowane

Kamera zewnętrzna: ilość 12 szt.

Minimalne wymagane parametry dla kamery zewnętrznej

Przetwornik 1/3” SONY Effio E CCD lub o podobnej charakterystyce Procesor DSP Effio-E Rozdzielczość 650TVL Ogniskowa obiektywu 2,8-12mm Czułość 0 Lux/F1.2 przy IR on Stosunek sygnał/szum 62dB Zakres migawki 1/50~1/100000 s Tryb dzień/noc Kolor /Auto / BW Zasięg oświetlacza IR 40m Ilośćdiód IR 24 diody IR LED Menu OSD (pilot) Filtr podczerwieni Mechaniczny ICR Redukcja szumu DNR Kompensacja tła BLC/HLC/ATR Sterowanie wzmocnieniem AGC Szczelność IP66,zewnętrzna kamera Zasilanie 12VDC / 8W i IR Temperatura pracy -10°C do +60°C Kamery muszą być przystosowane do ciągłej pracy w polskich warunkach atmosferycznych. W miarę możliwości kamery należy instalować na elewacji budynku. Ustawienie kamer ma odbyć się we współpracy z użytkownikiem. Połączenie kamer z rejestratorem musi być wykonane przy zachowaniu możliwie najmniejszych strat w jakości obrazu.

6.2 Wewnętrzny system CCTV

Wewnętrzny system telewizji dozorowej wykorzystywać ma kamery IP min. 2MP full HD, działające na serwerze w postaci odpowiedniej klasy komputera wraz z oprogramowaniem. Kamery mają zostać rozmieszczone w korytarzach:

-2 kamery w holu głównym A0.K.01,

-1 kamera korytarz A0.K.03

-1 kamera korytarz A0.K.04

-1 kamera korytarz B0.K.11

-1 kamera korytarz A1.K.01

-2 kamery A1.K.04 początek i koniec korytarza

-1 kamera korytarz A2.K.01

-1 kamera korytarz A2.K.03

-1 kamera B3 wejście na dach

-1 kamera korytarz piwnica A-1.P.01

-1 kamera korytarz piwnica B-1.P.11a

-3 dodatkowe kamery do rozbudowy monitoringu dla biblioteki A1.B.03 i A2.B.01

Stanowisko operatora ma znajdować się w portierni A0.ZW.01. Dokładna lokalizacja i ustawienie kamer odbędzie się po konsultacji z użytkownikiem. Komputer PC/serwer ma zostać wyposażony w dwa monitory, na których wyświetlany będzie obraz z 16 kamer po 8 na każdym monitorze.

Kamera wewnętrzna IP 2MP: ilość 16 szt.

Minimalne wymagane parametry dla kamery IP wewnętrznej 2MP

Przetwornik 1/3" CMOS Rozdzielczość 2MPix Kodowanie 2MPix - 15kl/s Ogniskowa obiektywu 2,7-9mm Stosunek sygnał/szum 50dB Tryb dzień/noc Kolor /Auto / BW Zasięg oświetlacza IR 15m Ilośćdiód IR 18 diod IR LED Filtr podczerwieni Mechaniczny ICR Kompensacja tła BLC Sterowanie wzmocnieniem AGC Balans bieli ATW Obudowa Wandaloodporna Szczelność IP66 Zasilanie 12VDC + PoE Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym Kompresja H.264, MPEG-4 lub M-JPEG Rozdzielczość przetwarzania wideo: - 1600 x 1200 (UXGA) - 1280 x 1024 (SXGA) - 1280 x 960 - 1280 x 720 (HD 720) - 800 x 592 (SVGA) - 640 x 480 (VGA) - 320 x 240 (QVGA) - 176 x 144 (QCIF) Praca w trybie trójstrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości dla dwóch strumieni Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP Sprzętowa detekcja ruchu Wparcie dla urządzeń mobilnych - strumień 3GPP Obsługa kart SD/SDHC Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego, zapis pliku na kartę SD/SDHC Wspierane protokoły sieciowe HTTP, FTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP/IP, RTP, RTSP, 3GPP, UPnP

Serwer-komputer PC: ilość 1szt.

Monitor: ilość 2szt.

Minimalne wymagane parametry dla komputera PC z 2 monitorami

KOMPUTER: Procesor o taktowaniu min. 3,10 GHz min. 4 rdzeniowy , 4 wątkowy, min. 6 MB pamięci Cache Pamięć RAM DDR3 min. PC1333 min. 8GB (w dwóch kościach) Płyta główna w standardzie Micro ATX z chipsetem min. o funkcjonalności Intel B75 Obsługa do 32GB pamięci RAM, Obsługa pamięci dwukanałowej Płyta główna posiadania: min. 1 x złącze PCI Express x16 min. 2 x złącze PCI Express x1 min. 1 x złącze PCI Złącza na tylnym panelu min: 1 x port RJ-45, 1 port klawiatury/myszy PS/2, 2 x USB 3.0/2.0, 4 x USB 2.0/1.1; 3 gniazda audio (wejście liniowe/ wyjście liniowe/mikrofon Karta sieciowa zintegrowania 10/100/1000 Mbit Karta muzyczna zintegrowana Komputer wyposażony w kartę graficzną o min parametrach: Producent chipsetu NVIDIA bądź inny; Typ chipsetu GeForce GT630 bądź inny; Typ chłodzenia aktywny; Szyna pamięci 128-bitowa; Rodzaj pamięci DDR3; Zainstalowana pamięć wideo 2048 MB; Częstotliwość RAMDAC 400 MHz Taktowanie rdzenia 875 MHz; Taktowanie pamięci (efektywne) 1782 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu 2560 x 1600 pikseli; Typ złącza magistrali PCI-E 16x; Złącze DVI-I 1 szt.; Złącze DisplayPort 2 szt. Komputer wyposażony w nagrywarkę DVD Dysk twardy min. 3x2 TB, pamięć cache 64MB, SATA III, prędkość 7200 obr/min Obudowa typu Midi Tower z zasilaczem 400W Do komputera należy dostarczyć myszkę optyczną i klawiaturę, kabel zasilający. MONITOR: Rozmiar wyświetlacza 21,5" (16:9) ,podświetlanie LED Jasność min 250 cd/m2 Rozdzielczość natywna min 1920 x 1 080 Czas odpowiedzi matrycy max 5,5 ms Kąt widzenia (poziomy / pionowy) min 170° / 160° Złącza: MIN: 1 x D-Sub, 1 x HDMI

Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy systemu CCTV (wersja drukowana + wersja elektroniczna na CD w formacie CAD, Word, Excel – 2 kpl), montaż, instalacja, uruchomienie, wykonanie projektu powykonawczego (wersja drukowana + wersja elektroniczna na CD w formacie CAD, Word, Excel – 2 kpl).