Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI/AM/PN – 38 / 09

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9 | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Cena netto PLN | Ilość Szt. | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG przenośny o profilu rozszerzonym Model, producent: |  | 1 |  |  |
|  | Aparat USG przenośny o profilu podstawowym Model, producent: |  | 1 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |  |  |  |
| 10 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 11. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i obejmuje bezpłatny serwis i przeglądy techniczno - konserwacyjne wykonywane z częstością zgodną z serwisową instrukcją obsługi urządzeń - zakończone wystawieniem świadectwa z eksploatacji. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis na przedmiot umowy, przez okres min. 7 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji przedmiotu umowy. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Zgłoszenie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego. a naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Stała opieka serwisowa zapewniona przez placówkę w kraju oraz serwis naprawczy dostępny w kraju w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, najpóźniej przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 36 miesięcy. Lokalizacja autoryzowanego serwisu (nazwa, adres, telefon, e mail; podać ▼): |

- Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 38 / 09

POZYCJA 1.

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Przedmiot zamówienia: Aparat USG przenośny o profilu rozszerzonym x 1 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat o architekturze w pełni cyfrowej | TAK |  |  |  |
|  | Aparat przenośny | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |  |  |
|  | Akumulatory ładowalne, wielokrotnego użytku, bez efektu pamięci | TAK |  |  |  |
|  | Zewnętrzna Ładowarka akumulatorów, będąca jednocześnie zasilaczem aparatu usg 100-240 V, 50/60 Hz | TAK |  |  |  |
|  | Czas ładowania, całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25°C przy systemie wyłączonym lub w stanie czuwania max. do 3,5 godzin | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny czas pracy aparatu tylko z zasilania akumulatorowego przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu oraz maksymalnej jasności wyświetlacza | Podać |  |  | do 30 min. – 0 pkt od 31 do 50 – 3 pkt od 51do 70 - 5 pkt od 71do 90 – 7 pkt 91 minut i więcej – 10 pkt |
|  | Temperatura pracy aparatu ( wraz z przetwornikiem ) w zakresie minimum w zakresie 10-40° C przy wilgotności względnej 15-95% | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura transportu i przechowywania dla aparatu (wraz z przetwornikiem ) - 20° C do + 60° C przy wilgotności względnej 0-95% | TAK |  |  |  |
|  | Aparat odporny na udary mechaniczne tj. : wstrząsy, uderzenia - spełnia normę IEC 68-2-27 oraz upadek - spełnia normę IEC 68-2-32 | Tak/ nie |  |  | TAK – 20 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Waga aparatu USG, wraz z akumulatorem oraz głowicą | Podać |  |  | Ciężar aparatu 6kg i więcej – 0 pkt Ciężar aparatu od 4 do 6 kg – 5 pkt Ciężar aparatu < 4 kg – 15 pkt |
|  | Wymiary aparatu USG preferowane najmniejsze. Urządzenie przenośne | Podać |  |  |  |
|  | System operacyjny | Podać |  |  | Bazujący na systemie Windows – 0 pkt System Linux, – 15 pkt |
|  | Czas uruchomienia urządzenia - przy pierwszym włączeniu, licząc od włączenia do możliwości uzyskania obrazu, preferowany najkrótszy | Podać |  |  | 20 pkt.za najkrótszy czas innym proporcjonalnie od najniższej wartości do najwyższej |
|  | Wymiana głowic, bez konieczności wyłączania urządzenia | Tak / nie podać |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Tryby obrazowania | TAK |  |  |  |
|  | Tryb 2D ( wyświetlanie ech w dwóch wymiarach na wyświetlaczu ) | TAK |  |  |  |
|  | Kolorowy Doppler (Dopplerowski tryb obrazowania, do wizualizacji obecności, prędkości i kierunku przepływu krwi w szerokim zakresie stanów przepływu ) | TAK |  |  |  |
|  | Kolorowy Doppler Mocy (Dopplerowski tryb obrazowania, służący do wizualizacji obecności wykrywanego przepływu krwi) | TAK |  |  |  |
|  | Doppler o fali ciągłej (Dopplerowska rejestracja prędkości przepływu krwi wzdłuż wiązki ultradźwięków ) | TAK |  |  |  |
|  | Doppler o fali impulsowej (Dopplerowska rejestracja prędkości przepływu krwi w obszarze ultradźwięków określonym zakresie wzdłuż wiązki ultradźwięków ) | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie tkanek z wykorzystaniem wyższych harmonicznych (Nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach odpowiednio niższych i wyższych, w celu redukcji szumów, migotania oraz poprawy rozdzielczości ) | TAK |  |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu, eliminująca artefakty szumu plamkowego | Tak/ nie opisać |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Inne wymagania dla aparatu |  |  |  |  |
|  | Pamięć obrazów i videoklipów (min. 700 sekwencji video lub 40.000 obrazów ) | TAK |  |  |  |
|  | Zapisywanie i przechowywanie obrazów i videoklipów na zewnętrznej karcie pamięci np. typu "Flash card" lub dysku zewnętrznym podłączonym przez USB | Tak/ nie podać |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Zarządzanie obrazami w systemie DIACOM, odbieranie i przesyłanie obrazów w formacie DICOM- sterowniki | TAK |  |  |  |
|  | Zarządzanie obrazami z komputera klasy PC | TAK |  |  |  |
|  | Przesyłanie, archiwizowanie, przegląd i wydruk obrazów bitmapowych o dużej rozdzielczości wraz z ich kompresją do formatu JPG oraz przesyłanie i przechowywanie video-clipów do komputera klasy PC | TAK |  |  |  |
|  | Wejście i Wyjście video dla rejestracji i odczytu z VCR lub DVD | TAK |  |  |  |
|  | Wyjście RGB do podłączenia zewnętrznego ekranu LCD | TAK |  |  |  |
|  | Połączenie typu Ethernet | TAK |  |  |  |
|  | Wyjście audio | TAK |  |  |  |
|  | Wyjście sygnału wizji na OCR, drukarkę video lub zewnętrzny ekran LCD | TAK |  |  |  |
|  | Wymagania dla przetwornika |  |  |  |  |
|  | Przetwornik z matrycą liniową z szerokopasmowym przetwarzaniem sygnału, pozwalający na obrazowanie nerwów, naczyń, gruczołów sutkowych, układu mięśniowo-kostno-stawowego, narządów zlokalizowanych powierzchniowo x 1 szt. Zakres częstotliwości 13 – 6 MHz, Głębokość skanowania min. do 5 cm, Promień wiązki ultradźwięków min. 38 mm | TAK |  |  |  |
|  | Przetwornik z matrycą konweksową z szerokopasmowym przetwarzaniem sygnału, pozwalający na obrazowanie narządów jamy brzusznej oraz ciąży i płodu x 1 szt. Zakres częstotliwości 5 – 2 MHz, Głębokość skanowania min. do 22 cm, Promień wiązki ultradźwięków min. 60 mm | TAK |  |  |  |
|  | Przetwornik sektorowy z macierzą fazową z szerokopasmowym przetwarzaniem sygnału, pozwalający na obrazowanie w kardiologii, badanie jamy brzusznej oraz badań w położnictwie x 1 szt. Zakres częstotliwości 5 – 1 MHz, Głębokość skanowania min. do 25 cm. | TAK |  |  |  |
|  | Technologia bezpinowego podłączenia przetwornika do urządzenia | Tak/ nie |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |  |
|  | Torba transportowa | TAK |  |  |  |
|  | Żel sprzęgający akustycznie do ultrasonografii 1 opakowanie | TAK |  |  |  |

POZYCJA 2.

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Przedmiot zamówienia: Aparat USG przenośny o profilu podstawowym x 1 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przenośne, podręczne | TAK |  |  |  |
|  | Aparat odporny na udary mechaniczne tj. : wstrząsy, uderzenia - spełnia normę IEC 68-2-27 oraz upadek - spełnia normę IEC 68-2-32 | Tak/ nie |  |  | TAK – 20 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne | TAK |  |  |  |
|  | Torba transportowa na aparat z wyposażeniem | TAK |  |  |  |
|  | Głowice odporne na udary mechaniczne tj. : wstrząsy, uderzenia - spełniają normę IEC 68-2-27 oraz upadek - spełniają normę IEC 68-2-32 | Tak/ nie |  |  | TAK – 20 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Tryb obrazowania 2 D | TAK |  |  |  |
|  | Color Power Doppler / Doppler fali ciągłej i kierunkowy – PW + CW/ | TAK |  |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |  |
|  | Harmoniczne obrazowanie tkanki – funkcja THI | TAK |  |  |  |
|  | Głowica szerokopasmowa umożliwiająca obrazowanie narządów przez klatkę piersiową i w jamie brzusznej | TAK |  |  |  |
|  | Nastawienia systemowe dla różnych typów ciała pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |  |  |
|  | Przechowywanie obrazów i wideoklipów | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądanie i drukowanie obrazów | TAK |  |  |  |
|  | Bezpośrednie podłączenie aparatu do komputera PC / USB lub RS 232 | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania danymi | TAK |  |  |  |
|  | Pakiet obliczeń kardiologicznych | TAK |  |  |  |
|  | Pakiet obliczeń naczyniowych | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe lub z baterii (podać czas pracy) | Pożądane |  |  | ≥ 1,5 h - 20 pkt. < 1,5 h - 0 pkt. |
|  | Wewnętrzna pamięć obrazów (podać ilość zapamiętywanych obrazów) | Pożądane |  |  | 100 lub więcej obrazów - 20 pkt. Poniżej 100 obrazów - 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |  |

Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, tj.: broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.

1.   Parametry, dla których Zamawiający w miejscu „Wymagana odpowiedź” wpisał „Tak” są warunkiem koniecznym, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Odpowiedź „Nie” dopuszczona jest tylko wówczas kiedy Zamawiający w miejscu „Odpowiedź oferenta tak/nie” wpisał  „Tak”  bądź  ”Nie”, wówczas za odpowiedź „Nie” przyznawane jest  0 pkt.

3.  Brak odpowiedzi / opisu w rubryce „Parametry oferowane” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data                                                            pieczęć i podpis Wykonawcy