| Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Pasteura 1 50-367 Wrocław | Tel. 71 78 41 002 fax. 71 78 40 007 |
| --- | --- |

(korekta – 28. 06. 2011 r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.10.113.759 ze zmianami), zwanej dalej „Pzp”

NA DOSTAWĘ PN.: „FOTELE AUDYTORYJNE I KRZESŁA KONFERENCYJNE DO SALI WYKŁADOWEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU” w ramach realizacji projektu: Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo –Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu. Nr projektu: WND-RPDS.07.01.00-02-002/08 CPV: 39151000-5 (Meble różne) 39113100-8 (Fotele), 39110000-6 (Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części)

SIWZ

Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Pasteura 1

50-367 Wrocław

Tel. 71 78 41 002

fax. 71 78 40 007

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż foteli audytoryjnych oraz dostawa krzeseł do Sali Wykładowej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dostawy realizowane są w ramach projektu: „Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo –Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu "

- Wykonawca dostarczy fotele audytoryjne, krzesła i blendy pierwszego rzędu oraz zamontuje fotele audytoryjne i blendy pierwszego rzędu, należące do przedmiotu zamówienia, do wskazanego pomieszczenia budynku Ośrodka Badawczo – Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu (pomieszczenie nr A.2.ZO.06 w budynku A).

- Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej pomieszczenia przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający proponuje termin w dniu  14. 06. 2011 r w godz. od 10:00 – 12:00 w obiekcie przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu.

- Zamawiający dołączył do niniejszej Części SIWZ rysunki:

- Rys. Nr 01008_12_DR_A_2205, ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA BUDYNEK A - RZUT II PIĘTRA [POZIOM +10,24] – CZĘŚĆ 1- przedstawiający  rzut pomieszczenia A.2.ZO.06

- Rys. Nr 01008_11_DR_A_3401_A, BUDYNEK A/PRZEKRÓJ A4 – A4 – część 1 – REWIZJA A przedstawiając przekrój pomieszczenia A.2.ZO.06

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty rysunków foteli i krzeseł, należących do przedmiotu zamówienia, przedstawiających ich konstrukcję oraz sposób składania siedziska i pulpitu.                      W wypadku powzięcia wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę modelu fotela ze składanym siedziskiem i pulpitem, celem weryfikacji zgodności  jego wykonania  z opisem wymaganym w SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie minimalne niedoszacowanie wymiarów co spowodowane jest trwającymi jeszcze pracami budowlanymi. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu powinien dokonać własnych pomiarów w celu właściwego rozlokowania foteli audytoryjnych i blend pierwszego rzędu.

- Wykonawca wybrany w postępowaniu,  dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wzory Kart katalogowych tapicerki, celem dokonania wyboru konkretnej tapicerki przez Użytkownika.

Fotele  audytoryjne (mocowane do podłoża): 294 sztuk, w tym

- 257 sztuk ze stolikiem składanym mocowanym do oparcia (rozmieszczenie foteli w rzędach,               g załączonych schematów).

- 37 sztuk (ostatnie rzędy) bez stolika składanego w oparciu.

Blenda pierwszego rzędu: 20 sztuk

Krzesła konferencyjne (wolnostojące): 8 sztuk

- Fotele audytoryjne

- montowane na stałe do podłoża

- powinny odpowiadać wymaganiom przeciwpożarowym dla elementów wykończenia wnętrz 
i wyposażenia stałego określonego w § 261 pkt 1-5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.)

- Wymiary fotela: głębokość fotela po złożeniu wraz z pulpitem do pisania umiejscowionym na tylnej części oparcia maksymalnie 48cm. Fotel w rzędzie (wspólna noga), moduł fotela od 50cm do 60cm

- Konstrukcja nośna: wykonana z zamkniętych profili metalowych 30x40x2 lub 80 x 30 x 2, malowana proszkowo w kolorze z palety RAL 9006.

- Siedzisko: konstrukcja nośna: Sklejka brzozowa o gr. 18 mm pokryta pianką o gr. 50 mm formowaną na zimno w formach i tapicerowane tkaniną. Od spodu siedziska tzw. sklejka osłonowa o grubości 6,5 mm, brzozowa, perforowana w ilości 484 otworów celem poprawienia właściwości akustycznych fotela; siedzisko składane. Dopuszcza się również wykonanie siedziska jako wypraskę sklejkową ukształtowaną ergonomicznie z muldą, podgięciem podkolanowym 3D, pokrytą pianką i tkaniną tapicerską. Dopuszcza się sklejkę osłonową siedziska bez perforacji.

- Mechanizm składania siedziska: grawitacyjny, jako przeciwwagę zaleca się zastosowanie elementu stalowego, zamocowanego w dolnej części siedziska zapewniające pewne i ciche działanie.

- Oparcie: Tylna część oparcia – tzw. osłona: sklejka brzozowa gięta w dwóch miejscach poziomo wykonana z jednego elementu o gr. 15mm lakierowana lakierem PU. Z uwagi na wysokie stopnie gięcie sklejki przebiega odpowiednio na wysokości sklejki patrząc od góry 307 mm, drugie gięcie patrząc od dołu na wysokości 184mm. Dopuszcza  się również przegięcie sklejki oparcia na wysokości od góry 240 mm, drugie na wysokości 190 mm od dołu. Dopuszcza się tolerancję w miejscach przegięć do 10 mm. Przednia część oparcia tzw. wkładki tapicerskie: złożone z dwóch części pokrytych pianką o gr. minimum 30 mm formowaną na zimno                     i tapicerowane tkaniną. Nie dopuszcza się profilowania na dłuższym fragmencie sklejki. Dopuszcza się wykonanie oparcia jako wypraski sklejkowej formowanej na gorąco 3D, ukształtowanej w ten sposób, że w dolnej części oparcia znajduje się podgięcie podlędźwiowe,    a w prostopadłej płaszczyźnie sklejka wygięta jest po promieniu. Dopuszcza się gięcie formatki oparcia linią krzywą.

- Podłokietniki: Wykonane z jednego elementu sklejkowego 50x20, giętego w dwóch miejscach do kształtu litery „C”, przy czym górna część jest dłuższa od dolnej. Dopuszcza się również podłokietnik w kształcie litery „L”.

- Pulpit do pisania: montowany w oparciu, dopasowany do kształtu oparcia, rozmiar min.               A3 (zeszyt akademicki), składany

- Tapicerka: o wytrzymałości min. 100 000 cykli w skali Martindale, skład materiałowy 95% wełna, 5% poliamid, gramatura 530 gr/mb, odporność na pilling wg normy EN ISO 12945-2:          4-5, odporność koloru na światło wg normy EN ISO 105-B02: 5. Kolor tapicerki ciemnoszary do wyboru przez Inwestora wg dostarczonych próbek tkanin.

- Blenda pierwszego rzędu: dla pierwszych rzędów jedynie w górnej nawie foteli przewiduje się blendy pierwszego rzędu (20 sztuk), na których zamocuje się pulpity do pisania. Konstrukcja pionowa, front panel w osi fotela przed którym stoi.

- Krzesła konferencyjne

Krzesło konferencyjne wykonane w technologii zapewniające wysoki komfort użytkowania wraz z bardzo wysoką jakością wykonania.

- Krzesło na czterech stalowych nogach o profilu okrągłym, zakończonych stopką z tworzywa sztucznego.

- Stopka ma być mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu, średnica stopki nie przekracza 25mm

- Konstrukcja ma być stalowa wykonana z rur okrągłych o średnicy 17-21 mm, pokrytych chromem lub farba proszkową w kolorze RAL 9006

- Łączenia mają być spawane, ale spawy muszą być ukryte, niewidoczne

- Krzesło ma być w wersji z podłokietnikiem, Podłokietnik ma być wyprowadzone z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element musi być spawany, nie dopuszcza się gięcia rury)

- Do rury stanowiącej konstrukcję podłokietnika przymocowany ma być element z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS) w kolorze czarnym stanowiący właściwy podłokietnik. Grubość podłokietnika ma wyznaczać grubość rury konstrukcyjnej. Szerokość całkowita podłokietnika wraz z elementem konstrukcyjnym ma wynosi ok. 65 – 70 mm.

- Siedzisko i oparcie mają być oddzielnymi elementami. Pomiędzy krawędzią oparcia a siedziskiem ma być przerwa ok. 15cm

- Całkowita wysokość krzesła ma wynosić ok. 85cm, całkowita szerokość krzesła ma wynosić             ok. 60cm, całkowita głębokość ma wynosić ok. 55cm

- Siedzisko i oparcie (oparcie jest z dwóch stron tapicerowane) ma być pokryte tapicerką                     o składzie 95% naturalna wełna i 5% poliamid, wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 100 tyś cykli w skali Martindala), gęstej strukturze tkania, tkanina ma mieć gramaturę min 500 g/mkw. Kolor tapicerki ciemnoszary do wyboru przez Inwestora wg dostarczonych próbek tkanin.

Wymagane atesty które należy załączyć do oferty:

FOTELE AUDYTORYJNE I  KRZESŁA KONFERENCYJNE

- trudnopalności oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2

- w zakresie nie wydzielania lotnych, toksycznych produktów spalania wg normy PN-88/B-02855

- wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych foteli wg normy            PN-EN 12727:2004 lub równoważnej (nie dotyczy krzeseł)

- Wytrzymałość pianek siedziska na ściskanie wg normy PN-EN 12727:2004 lub równoważnej na 100 000 cykli w skali Martindala

- atest higieniczny wystawiony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;

- tapicerka odporność na pilling wg normy EN ISO 12945-2:  4-5

- odporność koloru tapicerki  na światło wg normy EN ISO 105-B02: 5

# Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego:

- Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Okres gwarancji urządzenia z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis  przedmiotu umowy, przez okres 3 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, jeżeli zaś wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Serwis autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony będzie przez placówkę serwisową w kraju.

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 24 miesiące.

- Należy podać lokalizację serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail)

- Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy w miejscu wskazanym w pkt. 2.2) OPZ,

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia, pozwalającego na samodzielne korzystanie personelu Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonego przez siebie towaru.

- Wykonawca dostarczy instrukcje, opisy techniczne, schematy konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia w języku polskim.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt.

- Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty                           i autoryzację producenta.