|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71 / 784-17-54, fax 71 / 784-00-45 e-mail: ziam@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

(korekta z dnia 13.12. 2011 r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2010 r. , Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”

NA DOSTAWĘ PN.: „KRZESŁA KONFERENCYJNE WOLNOSTOJĄCE ORAZ STOŁY PREZYDIALNE DO SAL WYKŁADOWYCH I SEMINARYJNYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU” w ramach realizacji projektu: Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo –Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu. Nr projektu: WND-RPDS.07.01.00-02-002/08 CPV: 39151000-5 (Meble różne) 39110000-6 (Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części)

SIWZ

Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Pasteura 1

50-367 Wrocław

Tel. 71 78 41 002

fax. 71 78 40 007

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł oraz dostawa, montaż i podłączenie do istniejących mediów stołów prezydialnych do Sal Wykładowych i Seminaryjnych w budynku A i B Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 211, zwanych dalej „miejscem użytkowania”. Dostawy realizowane są w ramach projektu: „Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo – Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu ".

- Wykonawca dostarczy krzesła i stoły prezydialne oraz zamontuje stoły prezydialne, należące                    do przedmiotu zamówienia, w miejscu użytkowania.

- Przez miejsce użytkowania należy rozumień pomieszczenia w budynku A: A.1.ZO.13, A.1.ZO.14                  i w budynku B: B.0.1.09, B.0.2.09, B.1.1.09, B.1.2.09, B.2.1.09, B.2.2.09.

- Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca użytkowania przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający proponuje termin w dniu  25. 11. 2011 r. w godz. od 10:00 – 12:00 w miejscu użytkowania.

- Zamawiający dołączył do niniejszej Części SIWZ rysunki:

- Rys. Nr 01008_12_DR_A_2107, ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA BUDYNEK A - RZUT I PIĘTRA [POZIOM +5,12] – CZĘŚĆ 3 - przedstawiający  rzut pomieszczeń A.1.ZO.13, A.1.ZO.14

- Rys. Nr 01008_12_DR_B_2005  ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA BUDYNEK B - RZUT PARTERU [POZIOM +- 0,00] – CZĘŚĆ 1  - przedstawiający  rzut pomieszczeń B.0.1.09, B.0.2.09

- Rys. Nr 01008_12_DR_B_2105  ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA BUDYNEK B - RZUT I PIĘTRA [POZIOM +5,12] – CZĘŚĆ 1  - przedstawiający  rzut pomieszczeń B.1.1.09, B.1.2.09

- Rys. Nr 01008_12_DR_B_2205  ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA BUDYNEK B - RZUT II PIĘTRA [POZIOM +10,24] – CZĘŚĆ 1  - przedstawiający  rzut pomieszczeń B.2.1.09, B.2.2.09

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty rysunków oferowanych modeli krzeseł i stołów prezydialnych należących do przedmiotu zamówienia, przedstawiających ich konstrukcję. 
W wypadku powzięcia wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę modelu krzesła i stołu prezydialnego celem weryfikacji zgodności jego wykonania                      z opisem wymaganym w SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie minimalne niedoszacowanie wymiarów pomieszczeń co spowodowane jest trwającymi jeszcze pracami budowlanymi. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu powinien dokonać własnych pomiarów.

- Wykonawca wybrany w postępowaniu,  dostarczy Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, wzory Kart katalogowych tapicerki, celem dokonania wyboru konkretnej tapicerki przez Zamawiającego.

- Wybrany Wykonawca, w terminie 3 dni od podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu dokładny projekt (wizualizację stołu prezydialnego) celem jego ostatecznej akceptacji.

- Elementy sklejkowe w krześle konferencyjnym i stole prezydialnym muszą być wykonane z tej samej okleiny: brzoza/jasny buk/jasny klon.

# KRZESŁA KONFERENCYJNE

Wszystkie krzesła konferencyjne mają być wykonane w technologii zapewniającej wysoki komfort użytkowania.

Krzesła konferencyjne (wolnostojące): 502 sztuk, w tym:

- 494 szt. z podłokietnikami, blatem do pisania, możliwością łączenia w rzędy

  - Siedzisko i oparcie ze sklejki: 252 sztuki

  - Siedzisko tapicerowane, oparcie ze sklejki: 242 sztuki

- 8 szt. z podłokietnikami, bez blatu do pisania, siedzisko i oparcie tapicerowane.

# Wymagania ogólne (konstrukcyjne) dla wszystkich krzeseł konferencyjnych:

  - Wymiary: Wysokość całkowita 85 cm (+/- 1 cm), wysokość siedziska 48 cm (+/- 1 cm), szerokość siedziska 43 cm (+/- 1 cm) , wysokość oparcia 40 – 41 cm (+/- 1 cm)

  - Stelaż: Konstrukcji krzesła ma stanowić stabilną, sztywną podstawę na 4 nogach, które stanowią dwa elementy gięte w kształcie odwróconej litery „V” o rozstawie 47 cm (+/- 1 cm) połączone             ze sobą. Nogi mają być zakończone stopką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (dostosowaną do podłoża – linoleum). Dwa elementy gięte, stanowiące nogi krzesła, mają być            ze sobą połączone niezależnym, eliptycznym, poziomym elementem. Wszystkie elementy krzesła mają być wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium polerowanego AL 226 (EN-AC 46 00) lub innego równoważnego metodą odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego.

  - Podłokietniki: Krzesło ma być wyposażone w podłokietniki, których kształt ma nawiązywać do linii stelaża krzesła. Podłokietniki mają być wykonane ze stali konstrukcyjnej o przekroju ф 22 (+/- 1 mm), wykończonej chromem.

  - Sztaplowanie: Krzesło musi posiadać możliwość sztaplowania pionowego min. cztery sztuki.

- Wymagania szczegółowe:

  - Sale wykładowe (pomieszczenie A.1.ZO.13 i A.1.ZO.14):

    - Siedzisko i oparcie: Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego elementu, 
z wyprofilowanej  sklejki brzozowej (lub jasny buk lub klon) o grubości min. 10 mm 
i gęstości 750-800 kg/m3, pokrytej lakierem. Wszystkie krawędzie i kanty mają być oszlifowane. Siedzisko powinno posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej.

    - Siedzisko: Siedzisko ma być pokryte tapicerką z atestem trudnopalności, odporność na ścieranie (min. 60.000 cykli w skali Martindale’a), tkanina ma mieć gramaturę                min. 260 g/m2. Kolor tapicerki ciemnoszary/szary/pomarańczowy do wyboru przez Inwestora wg dostarczonych próbek tkanin.

    - Blat do pisania: Krzesło ma posiadać blat do pisania z możliwością złożenia 
i odpięcia. Blat ma być wykonany z wielowarstwowej sklejki brzozowej/bukowej/klonowej. Element mocujący blat do krzesła ma być wykonany ze stopu aluminium polerowanego   AL 226 lub innego równoważnego, metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowany proszkowo. Blat do pisania prawy/lewy - zgodnie z Tabelą nr 1.

    - Łączenie krzeseł: Krzesło ma posiadać możliwością łączenia w stabilne ciągi. Elementem spajającym krzesła ma być łącznik, który łączy ze sobą szeregowo krzesła. Łącznik ma być wykonany ze stali konstrukcyjnej malowanej proszkowo na kolor RAL 9007.

  - Sale seminaryjne (pomieszczenia B.0.1.09, B.0.2.09, B.1.1.09, B.1.2.09, B.2.1.09, B.2.2.09):

    - Siedzisko i oparcie: Siedzisko i oparcie ma być wykonane z wyprofilowanej sklejki brzozowej/bukowej/klonowej o grubości min. 10 mm i gęstości 750-800 kg/m3, pokrytej lakierem. Wszystkie krawędzie i kanty mają być oszlifowane. Siedzisko powinno posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej.

    - Blat do pisania: Krzesło ma posiadać blat do pisania z możliwością złożenia 
i odpięcia. Blat ma być wykonany z wielowarstwowej sklejki brzozowej/bukowej/klonowej. Element mocujący blat do krzesła ma być wykonany ze stopu aluminium polerowanego            AL 226 lub innego równoważnego, metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowany proszkowo. Blat do pisania prawy/lewy - zgodnie z Tabelą nr 1.

    - Łączenie krzeseł: Krzesło ma posiadać możliwością łączenia w stabilne ciągi. Elementem spajającym krzesła ma być łącznik, który łączy ze sobą szeregowo krzesła. Łącznik ma być wykonany ze stali konstrukcyjnej malowanej proszkowo na kolor RAL 9007.

  - Krzesła dla Wykładowców:

    - Siedzisko i oparcie: Siedzisko i oparcie ma być wykonane z wyprofilowanej  sklejki brzozowej (lub jasny buk lub klon) o grubości min. 10 mm i gęstości 750-800 kg/m3, pokrytej lakierem. Wszystkie krawędzie i kanty mają być oszlifowane. Siedzisko powinno posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej. Siedzisko i oparcie mają być pokryte tapicerką      z atestem trudnopalności, odporność na ścieranie (min. 60.000 cykli w skali Martindale’a), tkanina ma mieć gramaturę min 260 g/m2. Kolor tapicerki ciemnoszary/szary /pomarańczowy do wyboru przez Inwestora wg dostarczonych próbek tkanin.

Tabela nr 1. Wyposażenie sal wykładowych i seminaryjnych w krzesła konferencyjne.

| Budynek | Pomieszczenie | Ilość krzeseł, szt. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podłokietniki oraz składany blat do pisania - PRAWY | Podłokietniki oraz składany blat do pisania - LEWY | Podłokietniki, bez blatów do pisania |
| A | A.1.ZO.13 | 110 | 11 | 1 |
|  | A.1.ZO.14 | 110 | 11 | 1 |
| RAZEM | 220 | 22 | 2 |
| B | B.0.1.09 | 38 | 4 | 1 |
|  | B.0.2.09 | 38 | 4 | 1 |
|  | B.1.1.09 | 38 | 4 | 1 |
|  | B.1.2.09 | 38 | 4 | 1 |
|  | B.2.1.09 | 38 | 4 | 1 |
|  | B.2.2.09 | 38 | 4 | 1 |
| RAZEM | 228 | 24 | 6 |

# STOŁY DLA WYKŁADOWCÓW

Stoły prezydialne mają być przeznaczone dla jednej osoby. Ilość stołów: 8 sztuk (4 sztuki: zlew po lewej stronie, 4 sztuki: zlew po prawnej stronie - zgodnie z Rysunkami, o których mowa w pkt. II ppkt. 5 OPZ) w następujących pomieszczeniach: A.1.ZO.13, A.1.ZO.14, B.0.1.09, B.0.2.09, B.1.1.09, B.1.2.09, B.2.1.09, B.2.2.09.

Stół musi zostać wyposażony w niżej opisane elementy i spełniać stawiane wymagania.

- Podstawowe wymagania:

  - BLAT: Prostokątny, płyta MDF grubości min. 50 mm, okleinowana naturalnym fornirem (brzoza lub jasny klon lub jasny buk).

  - PODSTAWA:

    - Wg systemu Wykonawcy.

    - Wykończona okładziną z paneli akustycznych (płyta perforowana o grubości 16 mm ze szczelinami w układzie 14/2mm wykonana z płyty MDF pokrytej melaminą w kolorze blatu).

    - Szafka zlewozmywakowa szerokość-60 cm, głębokość - 50 cm, w kolorze blatu,

    - Szafka na sprzęt AV: szerokość-60 cm, głębokość-50 cm, 8U wysokości, w kolorze blatu, w  standardzie RACK 19’’.

    - Tylna ścianka odkręcana na długości 3/4 wysokości (dla potrzeb serwisu, wpusty metalowe), dolna część (1/4 wysokości) przymocowana na stałe wyposażona w 3 otwory przelotowe na okablowanie oraz kratkę wentylacyjną w boku szafki od strony siedzenia wykładowcy.

    - Drzwi przednie pełne zamykane osobnym kluczem z zamkiem 3 punktowym.

    - Otwory wentylacyjne w górnej części zabezpieczone kratką.

    - Szafka wyposażona w 4 szyny do montażu urządzeń typu RACK 19’’ oraz 2 ruchome półki o głębokości około 30 cm, mocowane do szyn zgodnie z wymaganiami Wykonawcy systemu w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - WYPOSAŻENIE:

    - Zlew jednokomorowy prostokątny wpuszczany w blat, maksymalne wymiary zewnętrzne: 55x60 cm (w układzie wertykalnym) z konglomeratu kamiennego w kolorze białym.

    - Bateria mieszakowa, jednodźwigniowa, chromowana, maksymalna wysokość wylewki 20 cm, maksymalna długość wylewki: 21 cm.

    - W katedrze należy zamontować nablatowe przyłącza sygnałowe do podłączenia urządzeń typu EXTRON Cable Cubby ze zintegrowanymi kablami przyłączeniowymi HDMI, Audio minijack, VGA, Video. Dodatkowo w przyłączu umieszczone powinny być gniazdo zasilania, gniazda RJ-45 dla sieci LAN. Dla Sal Wykładowych w budynku A: A.1.ZO.13 i A.1.ZO.14 należy przewidzieć system pionowego i poziomego rozprowadzenia kabli, przyłącza sygnałowe do podłączenia urządzeń typu EXTRON CABLE CUBBY, natomiast dla  Sal Seminaryjnych w budynku B typu AV-FBOX200.

    - Aranżacja kabli zasilających i sygnałowych powinna uwzględniać rozmieszczenie floor boxów (przyłącza podpodłogowe) wykonanych w sąsiedztwie stołów prezydialnych w ramach zrealizowanego już projektu branży elektrycznej i teletechnicznej. Przewody należy wyprowadzać do przyłączy w stole prezydialnym w taki sposób, aby nie były one widoczne z żadnego kierunku z wyłączeniem kierunku od strony prelegenta / wykładowcy.

    - Uchwyt na komputer montowany pod blatem. Wnęka na zainstalowanie komputera klasy PC wraz z zapewnieniem skutecznej wentylacji. Otwór przelotowy do wyprowadzenia połączeń z monitorem LCD o przekątnej 22”. Lokalizacja wnęki oraz monitora powinna zapewnić prelegentowi łatwy podgląd i możliwość regulacji obrazu.

    - Profil w blacie do osadzenia sterownika wielofunkcyjnego JTD PST za pomocą którego prelegent może wybierać ŹRÓDŁA SYGNAŁÓW AUDIO I WIDEO, REGULOWAĆ poziom głośności, wysokość zawieszenia ekranu projekcyjnego czy ostrość obrazu. Należy zapewnić otwór montażowy 125 x 85 mm. Płyta czołowa sterownika wykonana z anodowej blachy aluminiowej ma wymiary 205 x 100 mm.

    - Kanałowy system kablowy – zasilanie w kasecie aluminiowej do montażu w blacie stołu/aluminiowe przelotki kablowe zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

- Schemat stołu

# KRZESŁA MUSZĄ POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE ATESTY/DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

- Dokument potwierdzający wytrzymałość krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 
(wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami: PN-EN 13761:2004 i PN-EN 1022:2005 lub równoważnymi.

- Atest na palność elementów sklejkowych i tapicerowanych zgodnie z obowiązującymi normami: PN EN 1021-1 i PN EN 1021-2 lub równoważnymi.

- Atest na ścieralność tapicerki zgodnie z obowiązującą normą PN EN ISO 12947-2 lub równoważną.

# WARUNKI GWARANCYJNE I SERWISOWE USTALONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe.

- Okres gwarancji produktu z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis  przedmiotu umowy, przez okres 3 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, jeżeli zaś wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego produktu do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Serwis autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony będzie przez placówkę serwisową w kraju.

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 24 miesiące.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy w miejscu użytkowania,

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia, pozwalającego na samodzielne korzystanie personelu Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonego przez siebie towaru.

- Wykonawca dostarczy instrukcje, opisy techniczne i schematy w języku polskim, konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie karty gwarancyjne dotyczące dostarczonego  przedmiotu zamówienia.

- Parametry oferowanego produktu muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku obcym ale wraz     z tłumaczeniem na język polski.