## Załącznik nr  1A       FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ / PN -  52  /12  część A

(korekta  - 15. 05. 2012 r.)

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty

(upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ....................................................

NIP: .........................................             REGON: ....................................         www: ...........................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa Przenośnego USG z wyposażeniem – przedstawionym w zał. 2 Do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM przy ul. Mikulicza-Radeckiego 4. | 1 kpl. |  |  |
| 2 | RAZEM Słownie brutto PLN |  |
| 3 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 4 | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 5 dni a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od  terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ / PN-  52  / 12  część A   		ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:   ..................................................

Model urządzenia :

Producent/Firma:   .

Kraj:                                                         Rok produkcji: 2012

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tak, |  |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Aparat przenośny typu laptop | TAK |  |
| 2. | Oryginalna walizka producenta przystosowana do przewozu aparatu i głowic | TAK (załączyć folder producenta) |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 220-240V/10A | TAK |  |
| 5. | Zasilanie z wewnętrznych akumulatorów pozwalające na pracę aparatu bez zasilania zewnętrznego min. 1 godzinę | TAK |  |
| 6. | Waga aparatu wraz z akumulatorami max 7 kg | TAK |  |
| 7. | Ilość stopni skali szarości min 256 | Tak, podać |  |
| 8. | Minimalny zakres dynamiki ≥190 dB | Tak, podać |  |
| 9. | Głębokość obrazowania Min. w zakresie Od 2 - do 37 cm, | Tak, podać |  |
| 10. | Częstość odświeżania obrazu „frame rate" dla trybu B ≥ 600 Hz | Tak, podać |  |
| 11. | Częstość odświeżania obrazu „frame rate" dla trybu Kolor Doppler lub Power Doppler ≥ 300 Hz | Tak, podać |  |
| 12. | Ilość stref dynamicznego ogniskowania min 16 | Tak, podać |  |
| 13. | Automatyczna optymalizacja obrazu B/ kolor oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 14. | Kolorowy monitor LCD wysokiej rozdzielczości min 1 000 x 700 pixeli min. 15 cali | Tak, podać |  |
| 15. | Oprogramowanie wraz z presetami badania: naczyniowe, ortopedyczne, małe narządy, brzuszne, transkranialne | TAK |  |
| C | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1. | B mode | TAK |  |
| 2. | Podział ekranu na dwa oraz na cztery obrazy | TAK |  |
| 3. | M-mode | TAK |  |
| 4. | Doppler z falą pulsacyjną PW sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
| 5. | Kolor Doppler | TAK |  |
| 6. | Power Doppler | TAK |  |
| 7. | Kierunkowy Power Doppler | TAK |  |
| 8. | Obrazowanie z wykorzystaniem II harmonicznej | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków np. SonoCT | TAK |  |
| 10. | Obrazowanie trapezoidalne i rombowe. | TAK |  |
| 11. | Automatyczny obrys widma dopplerowskiego wraz z wyznaczaniem parametrów przepływu na obrazie zamrożonym i na żywo | TAK |  |
| 12 | Menu aparatu w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w j. polskim przy dostawie urządzenia | TAK |  |
| D | GŁOWICE SZEROKOPASMOWE |  |  |
| 1 | Głowica typu linia o zakresie częstotliwości pracy min. 6.0 -15 MHz, Głębokość penetracji min. 15 cm | TAK |  |
| E | SYSTEMY ARCHIWIZACJI |  |  |
| 1. | Wydruk raportów i zdjęć na drukarce atramentowej lub laserowej bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
| 2. | Protokół z badania - wymagany format zapisu min. PDF | TAK, podać |  |
| 3. | Archiwizacja obrazów w pamięci wewnętrznej aparatu na dysku twardym o pojemności min 150 GB | TAK, podać |  |
| 4. | Pamięć podręczna typu cineloop dla min 6000 obrazów . | TAK, podać |  |
| 5. | Dwa porty typu Pen Drive w łatwo dostępnym miejscu aparatu. | TAK |  |
| F | WYMAGANE PORTY |  |  |
| 1. | USB | TAK, podać |  |
| 2. | S-VIDEO /wyjście/ | TAK, podać |  |
| G | ROZBUDOWA APARATU w przyszłości, (nie w niniejszym przetargu) co najmniej o : |  |  |
| 1. | Pakiet obrazowania 3D/4D | TAK, podać |  |
| 2. | Głowicę liniową o częstotliwości min. 6 -16 MHz i długości czoła obrazowego max 25mm | TAK, podać |  |
| 3. | Głowicę typu konvex o zakresie częstotliwości pracy min. 1,5 - 5,0 MHz, Głębokość penetracji min. 36 cm | TAK, podać |  |
| 4. | Obrazowanie panoramiczne o długości obrazu min 100 cm | TAK, podać |  |
| E. | Głowice: konweksowe, mikrokonweksowe, rektalne, endovaginalne, przezprzełykowe, wolumetryczne-konweksowe, | TAK, podać |  |

Data                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy