Załącznik nr 3 do SIWZ: Opis sposobu wykonania                                                                          AM / AZ / PE – PN – 17 / 12

| Lp. | Nazwa mebla i opis wykonania wymagany przez Zamawiającego | Opis oferowanego mebla – potwierdzenie wykonania zgodnie z Siwz (dokładny opis) |
| --- | --- | --- |
| BUDYNEK A |
| Pomieszczenie A - A.0.ZW.01 Portiernia |
| 1 | Biurko1600x800x720, (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Grubość blatu min 28 mm. Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm PCV. Nogi biurka metalowe, wykonane z profilu o przekroju 40x40 mm łączone profilem o przekroju 60x30 mm. Nogi tworzą kształt litery „n”. W osi nóg przykręcana stalowa belka o profilu 60x30 biegnąca wzdłuż biurka. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi przykręcone do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy umieszczone w blacie. Nogi wyposażone w regulatory wysokości o śr. 25 mm z możliwością regulacji poziomu 10 mm. Między blatem a stelażem dystans min 10 mm wykonany z tworzywa sztucznego. |  |
| 2 | Kontener 434x525x580 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Kontener wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV. Korpus w kolorze aluminium satinato, top oraz fronty w tym samym kolorze. Kontener z dwoma szufladami: 1 szt. o wysokości 160 mm, 1 szt. o wysokości 320 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. Kontener na 4 kółkach o śr. 50 mm w tym min. dwa z hamulcem. |  |
| 3 | Stolik 800x800x720 mm ( +/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blat wykonany z płyty melaminowanej o gr. 28 mm. Blat umieszczony na 4 nogach metalowych o śr. 40-50 mm. Noga zaopatrzona w metalową płytę montażową przykręcaną do biurka, malowane proszkowo na kolor RAL 9006. |  |
| 4 | Fotel obrotowy typ II (70 szt.) pomieszczenia: wys. siedziska od 43 do 52cm, głęb. siedziska 45cm (+/-1cm), szer. siedziska 48cm (+/-1cm), ogólna wysokość 100 do 116cm, ogólna głębokość 64cm (+/-1cm), ogólna szerokość 66cm (+/-1cm). Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm. Krzesło wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Wyprofilowane siedzisko z PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości min. 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska posiadająca zaokrąglenie krawędzi przedniej z możliwością łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia. Oparcie z profilowanego tworzywa w dostępnej kolorystyce minimum 5 kolorów, w tym ciemno grafitowy oraz pomarańczowy, z otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką. Kolorystyka tworzywa do ustalenia z Zamawiającym. Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach, regulacja możliwa do wykonania z pozycji siedzącej, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze RAL 9007, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. Tkanina o odporności na ścieranie min. 60.000 cykli Martindale'a, skład 100 % poliester, gramatura min. 260 g/m2. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorystycznej zawierającej min. 10 próbek, w tym czarny, popielaty, bordowy, pomarańczowy. Oświadczenie Wykonawcy (dołączone do oferty), iż fotel spełnia wymagania: posiada pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie, wynikajace z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r.,. Nr 148, poz. 973). wytrzymałościowe zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wytrzymałościowe tapicerki na ścieranie min. 60.000 cykli Martindale'a. |  |
| 5 | Krzesło standard wymiary: wys. siedziska 45cm (+/-1cm), głęb. siedziska 45cm (+/-1cm), szer. siedziska 48cm (+/-1cm), ogólna wysokość 83cm (+/-1cm), ogólna głębokość 56cm (+/-1cm), ogólna szerokość 56cm (+/-1cm), Podstawa krzesła - stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej precyzyjnej gat. ST52 o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 20 mm, malowany proszkowo w kolorze RAL 9007. Siedzisko wyprofilowane z PP z dodatkowym użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska, z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany, o grubości min. 20 mm. Poduszka siedziska posiadająca zaokrąglenie krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Poduszka z możliwością łatwej wymiany. Oparcie z profilowanego tworzywa (PP) dostępne w min. 5 kolorach (do wyboru przez Zamawiającego), w tym grafitowy i pomarańczowy, z otworami nakładane na tragarz oparcia zintegrowany ze stelażem. Nogi stelaża zakończone stopkami samoregulującymi pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z tworzywa o średnicy min. 55 mm osadzone na stalowym trzpieniu ze ślizgami filcowymi do podłóg twardych. Tkanina o odporności na ścieranie min. 60.000 cykli Martindale'a, skład 100 % poliester, waga 260 g/m2. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego z palety kolorystycznej zawierającej min. 10 próbek, w tym czarny, popielaty, bordowy, pomarańczowy. Oświadczenie Wykonawcy, iż krzesło spełnia następujace wymagania: Wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 60000 cykli Martindale'a. |  |
| 6 | Szafka gospodarcza - zestaw 2000x385x900, (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb, złożona z: szafki o wymiarach 600x385x900 drzwi lewostronne – 1 szt. szafki o wymiarach 600x385x900 drzwi prawostronne – 1 szt. szafki o wymiarach 800x385x900 dwudrzwiowa – 1 szt. Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Ilość półek po 2 szt. w każdej szafie. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm, wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. ‘ |  |
| 7 | Szafka na klucze 1000x250x1350 mm (+/-1%), kolor jasny, np. dąb Korpus i ściana tylna wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm. W kolorze aluminium satinato. Front (drzwi) – płyta grubości min. 18 mm, w kolorze jasnym, np. dąb, krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Tylna ściana wysunięta o 10 cm do przodu spłycając wnętrze. Top szafy wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o gr. min. 28 mm w kolorze jasnym, np. dąb, wykończony obrzeżem PCV o min. gr. 2 mm. Szafa umieszczona na cokole o wysokości 10 cm oraz zamek baskwilowy ryglujący w dwóch punktach. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie min 128 mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „aluminium naturalne”. Szafa wyposażona w 144 haczyki do zawieszenia kluczy. |  |
| 8 | Szafka na klucze 900x250x1350 mm (+/-1%), kolor jasny, np. dąb Korpus i ściana tylna wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm. W kolorze aluminium satinato. Front (drzwi) – płyta grubości min 18 mm w kolorze jasnym, np. dąb, krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Tylna ściana wysunięta o 10 cm do przodu spłycając wnętrze. Top szafy wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o gr. min. 28 mm w kolorze jasnym, np. dąb wykończony obrzeżem PCV o min. gr. 2 mm. Szafa umieszczona na cokole o wysokości 10 cm oraz zamek baskwilowy ryglujący w dwóch punktach. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie min 128 mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „ aluminium naturalne”. Szafa wyposażona w 126 haczyków do zawieszenia kluczy. |  |
| 9 | Szafka na klucze 900x250x1500 mm (+/-1%), kolor jasny, np. dąb Korpus i ściana tylna wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm. W kolorze aliminium satinato. Front (drzwi) – płyta grubości min 18 mm w kolorze jasnym, np. dąb, krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Tylna ściana wysunięta o 10 cm do przodu spłycając wnętrze. Top szafy wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o gr. min. 28 mm w kolorze jasnym, np. dąb, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Szafa umieszczona na cokole o wysokości 10 cm oraz zamek baskwilowy ryglujący w dwóch punktach. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie min. 128 mm, wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „aluminium naturalne” Szafa wyposażona w 130 haczyków do zawieszenia kluczy. |  |
| Pomieszczenie B – A.0.ZW.02 Szatnia ogólna |
| 1 | Wieszak metalowy, 100 haków (dwustronnie 2x50 szt.) Wieszaki ustawione w 7 rzędach. Jeden rząd składa się z 6 elementów Wymiary całego zestawu w rzędzie długość 5400 mm głębokość 660 mm wysokość 1900 mm. Opis techniczny wykonania 1 elementu: Ściana boczna (pionowa) wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 25 mm. Pionowa krawędź obłożona profilem stalowym 30x30x1,5 mm malowanym proszkowo na kolor srebrny z zamocowanymi regulatorami poziomu, pozwalające na regulację wysokości w zakresie 0-20 mm. Krótsze krawędzie wykończone 2 mm PCV. Elementy poziome (półki) wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 25 mm wykończone 2 mm PCV. Półki mocowane do ścian pionowych za pomocą złącz mimośrodowych. Listwa wieszakowa zamocowana pod górną półką o wys. 170-200 mm wykonana z płyty o gr. min. 25 mm wykończona 2 mm PCV. Listwa wyposażona w wieszaki po 8 szt. z każdej strony (jeden element o szer. 900 mm posiada 16 wieszaków). Wieszak stalowy pokrycie nikiel mat, mocowany jednopunktowo oraz numerek w kształcie owalnym o wymiarach 30x60 wykonany z laminatu grawerskiego o gr. min. 1,6 mm z wygrawerowanym numerem. Zawieszka w kształcie owala o wymiarach 80x40 mm o gr. min 3 mm wykonana ze srebrnej pleksi z wygrawerowanym numerem. Na każdy wieszak 1 zawieszka. Pod dolną półką wzmacniająca listwa pozioma. Elementy płytowe w kolorze dostosowanym do istniejącej lady znajdującej się w holu. |  |
| Pomieszczenie C – A.0.D.01 – Poczekalnia wewnętrzna |
| 1 | Układ biurek 2800x1618x720 mm z panelami 1300x46x384 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Układ biurek na wspólnym stelażu o szerokości 1600 mm w dwóch modułach powielających standardową długość biurka 1400 mm. Blaty w każdym z modułów pojedyncze lub podwójne zamocowane w taki sposób, aby powstała szczelina umożliwiała montaż paneli dzielących. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Grubość blatu min. 28 mm w kolorze jasnym, np. dąb. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Nogi metalowe, wykonane z profilu o przekroju 40x40 mm łączone profilem o przekroju 60x30 mm. Nogi tworzą kształt litery „n”. W osi nóg przykręcona stalowa belka o profilu 60x30 biegnąca wzdłuż biurka. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi przykręcone do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy umieszczone w blacie. Nogi wyposażone w regulatory wysokości o śr. 25 mm z możliwością regulacji poziomu 10 mm. Między blatem a stelażem dystans min. 10 mm wykonany z tworzywa sztucznego. Panele dzielące (2 szt.) wykonane z płyty wiórowej melaminowanej min. 18 mm z doklejką PVC 2 mm o wysokości min. 384 mm ponad blatem roboczym stołu. Panele mocowane od spodu blatu poprzez stalowe kątowniki przykręcane za pomocą wkrętek. |  |
| 2 | Krzesło standard Opis jak w pkt. A.5 |  |
| Pomieszczenie D – A.0.D.06 – Sala Rady Wydziału |
| 1 | Stół wg poniższego schematu, kolor ciemny, np. wenge Blat roboczy stołu o łącznej grubości min. 43 mm wykonany warstwowo: górna warstwa gr. min. 18 mm z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze ciemnym, np. wenge, krawędzie zabezpieczone dookoła PCV 2 mm. Dolna warstwa wykonana z profilowanej płyty MDF o grubości min. 25 mm lakierowana proszkowo na kolor szary. Nogi klejone warstwowo o całkowitej grubości 40 mm, wykonane z płyty wiórowej melaminowanej – kolor ciemny, np. wenge, wyposażone w stopki do poziomowania. Pionowe wąskie krawędzie nóg wykończone nakładkami z profilowanej płyty MDF barwionej i lakierowanej proszkowo o szer. 51 mm kolor szary. Panel osłonowy prosty wykonany z płyty o gr. 18 mm. Panele z łukiem wklęsłym wykonane z płyty laminowanej klejonej warstwowo, kształtem dopasowanym do promienia blatu roboczego w kolorze ciemnym, np. wenge. |  |
| 2 | Krzesło konferencyjne tapicerowane: Wymiary: Wysokość całkowita 85 cm (+/- 1 cm), wysokość siedziska 48 cm (+/- 1 cm), szerokość siedziska 43 cm (+/- 1 cm), wysokość oparcia 40–41 cm (+/- 1 cm) Stelaż: Konstrukcji krzesła stanowiący stabilną, sztywną podstawę na 4 nogach, które stanowią dwa elementy gięte w kształcie odwróconej litery „V” o rozstawie 47 cm (+/- 1 cm) połączone ze sobą. Nogi zakończone stopką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (dostosowaną do podłoża). Dwa elementy gięte, stanowiące nogi krzesła, połączone ze sobą niezależnym, eliptycznym, poziomym elementem. Wszystkie elementy krzesła wykonane, jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium polerowanego AL 226 D (EN-AC 46000) metodą odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego lub innego stopu co najmniej o równoważnych parametrach. Siedzisko i oparcie: Siedzisko i oparcie wykonane z jednego elementu, z wyprofilowanej sklejki brzozowej (lub jasny, np. dąb buk lub klon) o grubości min. 10 mm i gęstości 750-800 kg/m3, pokrytej okleiną naturalną w kolorze ciemnym, np. wenge i lakierem. Wszystkie krawędzie i kanty oszlifowane. Siedzisko posiadające zaokrąglenie krawędzi przedniej. Siedzisko i oparcie pokryte tapicerowaną poduszką o grubości min. 10 mm. Tkanina o odporności na ścieranie min. 60.000 cykli w skali Martindale’a i gramaturze min. 260 g/m2. Kolor tapicerki ciemnoszary /szary/pomarańczowy/czerwony do wyboru przez Inwestora wg dostarczonych próbek tkanin. Sztaplowanie: Krzesło posiadające możliwość sztaplowania pionowego min. cztery sztuki. Oświadczenie Wykonawcy, iż krzesło spełnia następujace wymagania (należy dołaczyć do oferty): Wytrzymałość krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, Palność elementów sklejkowych i tapicerowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. |  |
| Pomieszczenie E – A.0.D.07 – Gabinet Dziekana |
| 1 | Biurko 2000x1000x760 mm + przystawka boczna 1270x600x760 mm (+/-1,5%), kolor ciemny, np. wenge Blat biurka i przystawki wykonany z płyt melaminowanych grubości 52 mm. Blat złożony z trzech warstw. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Nogi płytowe 52mm oklejone szeroką doklejką PCV 2mm. Blenda wykonana z płyty wiórowej 18mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem PCV 2 mm łącząca blat z nogami za pomocą metalowych złączy mimośrodowych zapewniających stabilność konstrukcji. Blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny za pomocą kątownikowi śrub M6. Kątowniki i śruby zamaskowane antracytową wstawką wykonaną z płyty wiórowej oklejoną PCV Nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji poziomu ~10mm. |  |
| 2 | Przystawka Opis w pkt. 1. |  |
| 3 | Kontener 484x635x602 mm (+/- 1,5%), kolor ciemny, np. wenge Kontener posiadający 3 szuflady z wkładami metalowymi o wymiarach wewnętrznych ok.:330/490/80mm oraz osobną szufladę piórnikową. Wkłady kontenera montowane na stalowych prowadnicach kulkowych z cichym domykiem wytrzymujące obciążenie 35 kg zapewniające łatwy 75 % wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Kontener wyposażony w zamek centralny, który umożliwia jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad oraz posiadający system blokady drugiej szuflady (w tym samym czasie można otworzyć tylko jedną szufladę). Kontener wyposażony w łamany klucz oraz w dodatkowy duplikat kluczyka, uchwyty wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat oraz dwa z hamulcem i dwa bez hamulca. |  |
| 4 | SZAFA 1520x421x1167 mm (+/-1,5%), kolor ciemny, np. wenge Topy wykonane z płyty 12 mm, boki zewnętrzne wykonane z płyty 28 mm oklejone obrzeżem 2 mm w formie okładzin przykręcane do korpusu od wnętrza wyrobu za pomocą śrub M6. Korpusy szafy wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze antracyt. Gęstość płyty: 690 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone doklejką PCV min. 2 mm. Półki oklejone od frontu doklejką 2 mm mocowane za pomocą złącza, które zapobiega ich wypadaniu. Fronty płytowe wykonane z płyty 18 mm oklejone doklejką PCV 2mm. Ściany tylne wykonane z płyty grubości 18 mm, mocowane z reszta korpusu za pomocą złączy mimośrodowych. Podest wykonany z płyty 18 mm, do którego przymocowana jest listwa cokołowa wykonana z płyty 28mm wyposażona w regulatory poziomu fi 30 mm. Od frontu zamocowana listwa poprzeczna, w której osadzono regulatory typu „bulwa” z możliwością regulacji ~10 mm od wnętrza szafy. Podest mocowany do wieńca dolnego za pomocą śrub M6. |  |
| 5 | Szafa ubraniowa 1032x421x1871 mm (+/- 1,5%), kolor ciemny, np. wenge Topy wykonane z płyty 12 mm, boki zewnętrzne wykonane z płyty 28 mm oklejone obrzeżem 2 mm w formie okładzin przykręcane do korpusu od wnętrza wyrobu za pomocą śrub M6. Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze antracyt. Gęstość płyty: 690 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone doklejką PCV min. 2 mm Wnętrze szafy z podziałem pionowym w stosunku 1/3 do 2/3. W części 1/3 wysuwany wieszak na ubrania, w części 1/3 półki oklejone od frontu doklejką 2mm mocowane za pomocą złącza, które zapobiega ich wypadaniu. Fronty płytowe wykonane z płyty 18 mm oklejone doklejka PCV 2 mm Ściany tylne wykonane z płyty grubości 18 mm, mocowane z reszta korpusu za pomocą złączy mimośrodowych fi 15mm Podest wykonany z płyty 18 mm, do którego przymocowana jest listwa cokołowa wykonana z płyty 28 mm wyposażona w regulatory poziomu fi 30 mm. Od frontu zamocowana listwa poprzeczna, w której osadzone są regulatory typu „bulwa” z możliwością regulacji ~10mm od wnętrza szafy. Podest mocowany do wieńca dolnego za pomocą śrub M6. |  |
| 6 | STÓŁ konferencyjny 1600x1000x760 mm (+/- 1,5%) kształt beczka, kolor ciemny, np. wenge Blaty oraz nogi wykonane identycznie jak w biurkach (pkt. 1). Blenda wykonana z płyty wiórowej 18 mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem PCV 2 mm. Nogi wyposażone w regulator wysokości z możliwością regulacji poziomu ~10mm. Blenda łącząca blat z nogami w stołach za pomocą metalowych złączy mimośrodowych zapewniających stabilność konstrukcji. |  |
| 7 | Fotel obrotowy typ I Wymiary: wys. siedziska od 40 do 52 cm, głęb. siedziska od 41 do 47,5 cm, szer. siedziska 46 cm (+/-1cm), ogólna wysokość 118 do 134 cm, ogólna głębokość 68 cm (+/-1cm), ogólna szerokość 68 cm(+/-1cm). Fotel wyposażony w mechanizm regulacji wysokości siedziska w zakresie min. 12 cm, oraz mechanizm synchro-dynamiczny z możliwością ustawienia kąta nachylenia siedziska i oparcia w 4 pozycjach i regulację siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała, co umożliwia jednoczesną (synchroniczną) zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska. Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką, z regulacją głębokości do 65 mm w przód. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej. Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowaną poduszką, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 mm z możliwością ustawienia w 7 pozycjach. Nośnik oparcia wykonany z aluminium polerowanego na wysoki połysk z charakterystycznym elementem łączącym umiejscowionym w połowie wysokości oparcia. Poduszki oparcia i siedziska wykonane z wysokiej jakości odpornej na odkształcenia, tapicerki przeznaczonej do użytku w obiektach biurowych. Tkanina obiciowa: skóra licowa korygowana o grubości 0,9 mm, o wytrzymałości na zgięcia 20 000 cykli. Oparcie wyposażone w zagłówek z wahadłową regulacją kąta nachylenia. Zagłówek w pełni tapicerowany oparty na nośnikach z aluminium polerowanego. Fotel wyposażony w podłokietniki o szerokości min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte na aluminiowych nośnikach, zawieszone na szkielecie krzesła, z regulacją wysokości oraz z ustawieniem różnego kąta położenia w stosunku do siedziska a także przód-tył. Podstawa fotela - pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego o średnicy 680 mm (+/-5 mm), dający pełną stabilność, wyposażony w podwójne rolki samohamowne o średnicy 60 mm, do podłóg twardych. Oświadczenie Wykonawcy (dołączyć do oferty), iż fotel spełnia wymagania: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01. 12. 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973). |  |
| 8 | Krzesło konferencyjne Opis jak w pkt. D.2. Dodatkowo zawiera: Podłokietniki - Krzesło wyposażone w podłokietniki, których kształt ma nawiązywać do linii stelaża krzesła. Podłokietniki wykonane ze sklejki bukowej pokrytej okleiną naturalną w kolorze ciemnym, np. wenge, o grubości 0,2- 0,4 mm. Siedzisko i oparcie pokryte tapicerowaną poduszką o grubości min. 10 mm. Tkanina obiciowa - skóra licowa korygowana o grubości 0,9 mm (+/-1%), o wytrzymałości na zgięcia 20 000 cykli. Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego wg dostarczonych próbek tkanin. |  |
| Pomieszczenie F – A.0.D.08 – Sekretariat |
| 1 | Biurko 1400x800x720 mm ( +/-1%), kolor jasny, np. dąb Blat roboczy o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejony listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28 mm oklejone PCV 2mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz typu „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem mieszczą się profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm. Łączyna biurek wykonana z płyty 18mm oklejanej PCV 0,5mm, łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych pozwalających na wielokrotne składanie i rozkładanie biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min 390 mm. Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25mm z możliwości regulacji ok. 15 mm. Biurko wyposażone w jeden przelot kablowy usytuowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykończony plastikową nakładką maskującą otwór. |  |
| 2 | Biurko 800x800x720mm (+/-1%) z blendą do podłoża, kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28 mm oklejone PCV 2mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz fi 40 mm typ „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm. Łączyna biurek wykonana z płyty 18 mm oklejanej PCV 0,5 mm, łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych pozwalających na wielokrotne składanie i rozkładanie biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min 660 mm. Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25 mm z możliwości regulacji ok. 15 mm. Biurko wyposażone w jeden przelot kablowy usytuowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykończony plastikową nakładką maskującą otwór. |  |
| 3 | Biurko 1600x800x720 mm ( +/-1%) z blendą do podłoża, kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28mm oklejone PCV 2mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz typu „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm. Łączyna biurek wykonana z płyty 18mm oklejanej PCV 0,5mm, łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych pozwalających na wielokrotne składanie i rozkładanie biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min 680 mm. Możliwość regulacji biurek za pomocą stopki, z możliwości regulacji ok. 15 mm. Biurko wyposażone w jeden przelot kablowy usytuowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykończony plastikową nakładką maskującą otwór. |  |
| 4 | Szuflada na klawiaturę 560/372/110 mm ( +/-1%) Wykonana z płyty melaminowanej 18 mm o gęstości 650-690 kg/m³ Półka podwieszana pod blat biurka na klawiaturę, wszystkie krawędzie oklejane PCV, półka wysuwana na prowadnicach rolkowych malowanych proszkowo z funkcją domyku. Montowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| 5 | Kontener 434x525x580 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Kontener wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min 18 mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV. Korpus w kolorze aluminium satinato, top oraz fronty w kolorze jasnym, np. dąb. Kontener posiadający dwie szuflady: 1 szt. o wysokości 160 mm, 1 szt. o wysokości 320 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. Kontener na 4 kółkach o śr. 50 mm w tym min. dwa z hamulcem. |  |
| 6 | Szafa aktowa 802x385x1833 mm (5OH) ( +/- 0,5%), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. min. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front ( drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 7 | Szafa 2-szufladowa 802x385x777 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Szafa posiadająca dwie szuflady umieszczone na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym min 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. |  |
| 8 | Fotel obrotowy typ II Opis jak w pkt. A.4 |  |
| Pomieszczenie G – A.0.D.09 – Gabinet I Wicedziekana |
| 1 | Biurko 1800x800x720mm (+/-1%) z szufladą na klawiaturę, kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28 mm oklejone PCV 2 mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz typu „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm. Łączyna biurek wykonana z płyty 18mm oklejanej PCV 0,5mm łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych pozwalających na wielokrotne składanie i rozkładanie biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min 390 mm. Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25mm, z możliwością regulacji ok. 15 mm. Biurko wyposażone w jeden przelot kablowy usytuowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wykończone plastikową nakładką maskującą otwór. Szuflada na klawiaturę o wymiarach w mm (szerokość/ głębokość/wysokość): 560/372/110 mm wykonana z płyty melaminowanej 18 mm o gęstości 650-690 kg/m³. Półka podwieszana pod blat biurka na klawiaturę, wszystkie krawędzie oklejane PCV 0,5mm i PCV 2mm, półka wysuwana na prowadnicach rolkowych malowanych proszkowo z funkcją domyku. |  |
| 2 | Kontener 434x525x580 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Kontener wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV. Korpus w kolorze aluminium satinato, top oraz fronty w kolorze jasnym, np. dąb. Kontener posiadający dwie szuflady: 1 szt. o wysokości 160 mm, 1 szt. o wysokości 320 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. Kontener na 4 kółkach o śr. 50 mm w tym min dwa z hamulcem. |  |
| 3 | Przystawka boczna 1200x600x720mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blat roboczy o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Przystawka mocowana do biurka za pomocą płaskownika o dł. min. 450 mm. Przeciwległa krawędź przystawki ma być podparta na dwóch metalowych nogach o śr. min. 40 mm Noga zaopatrzona w metalową płytę montażową przykręcaną do biurka, malowane proszkowo na kolor RAL 9006. |  |
| 4 | Szafa aktowa 802x385x1833 mm ( 5OH) (+/- 0,5%), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 5 | Przystawka do biurka 3/4 koła 1200x1200h 720 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blat o grubości min. 28 mm oklejony listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Przystawka mocowana do biurka za pomocą płaskownika o dł. min. 450 mm. Przystawka podparta na dwóch metalowych nogach o śr. min. 40 mm, noga zaopatrzona w metalową płytę montażową przykręcaną do biurka, malowane proszkowo na kolor RAL 9006. |  |
| 6 | Szafa aktowa 802x385x1129 mm (+/- 0,5%) (3OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front ( drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo zwiększających sztywność konstrukcji. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 7 | Witryna 802x385x1129mm ( 3OH) ( +/- 0,5%) szkło w ramie aluminiowej Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front szkło (drzwi 3OH) – wykonane ze szkła hartowanego mlecznego o gr. 4 mm osadzone w ramce z profilu aluminiowego anodowanego o przekroju min 20x20mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo zwiększających sztywność konstrukcji. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kluczami. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 8 | Fotel obrotowy typ II Opis jak w pkt. A.4 |  |
| 9 | Krzesło standard Opis jak w pkt. A.5 |  |
| Pomieszczenie H – A.0.D.10 – Punkt przyjęć studentów |
| 1 | Biurko 1600x800x720mm z szufladą na klawiaturę, (+/-1%), kolor jasny, np. dąb Blat roboczy o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejony listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28 mm oklejone PCV 2 mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz fi 40 mm typ „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm Łączyna biurek wykonana z płyty 18 mm oklejanej PCV 0,5 mm łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych zapewniających możliwość wielokrotnego składania i rozkładania biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min 390 mm. Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25 mm z możliwością regulacji ok. 15 mm. Biurko wyposażone w jeden przelot kablowy usytuowany w miejscu wskazanym przez użytkownika wykończone plastikową nakładką maskującą otwór. Szuflada na klawiaturę o wymiarach w mm (szerokość /głębokość/wysokość): 560/372/110 mm wykonana z płyty melaminowanej 18 mm o gęstości 650-690 kg/m³. Półka podwieszana pod blat biurka na klawiaturę, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV, półka wysuwana na prowadnicach rolkowych malowanych proszkowo z funkcją domyku. |  |
| 2 | Kontener 434x525x580mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Kontener wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV. Korpus w kolorze aluminium satinato, top oraz fronty w kolorze jasnym, np. dąb. Kontener posiadający dwie szuflady: 1 szt. o wysokości 160 mm, 1 szt. o wysokości 320 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. Kontener na 4 kółkach o śr. 50 mm w tym min. dwa z hamulcem. |  |
| 3 | Kontener 434x800x720mm ( +/- 1%), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne kontenerów wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV. Korpus w kolorze aluminium satinato, top oraz fronty w kolorze jasnym, np. dąb. Kontener posiadający 4 szuflady o równiej wysokości. Szuflady na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. Poziomowanie mebla odbywa się za pomocą regulatorów fi 50 o wysokości min. 52 mm. |  |
| 4 | Lada niska 1800x450x720 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28 mm oklejone PCV 2 mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz typu „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm. Łączyna biurek wykonana z płyty 18 mm oklejanej PCV 0,5 mm łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych fi 25 mm zapewniających możliwość wielokrotnego składania i rozkładania biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Łączyna sięgająca do podłoża. Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25 mm z możliwością regulacji ok. 15 mm. |  |
| 5 | Szafa aktowa 802x385x1833 mm (+/- 0,5%) (5OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat” |  |
| 6 | Nadstawka na szafę 802x385x750 mm (+/- 0,5%) ( 2OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne nadstawek wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat” |  |
| 7 | Szafa aktowa narożna 802x802x900 mm (+/- 0,5), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Ilość półek 2 szt. z możliwością regulacji. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 8 | Szafa aktowa 802x385x900 mm (+/- 0,5%), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min. 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Ilość półek 2 szt. z możliwością regulacji. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 9 | Panel płytowy 800x18x1400 mm ( +/- 1%) Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w kolorze aluminium satinato o gr. 18 mm wykończonej 2 mm PCV. Panel umieszczony na metalowych nóżkach. |  |
| 10 | Fotel obrotowy typ II Opis jak w pkt. A.4 |  |
| 11 | Krzesło standard Opis jak w pkt. A.5 |  |
| Pomieszczenie I – A.0.D.11 – Punkt informacyjny studentów |
| 1 | Biurko 1800x800x720 mm z szufladą na klawiaturę, (+/-1%), kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28 mm oklejone PCV 2mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz typu „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm. Łączyna biurek wykonana z płyty 18 mm oklejanej PCV 0,5 mm łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych fi 25 mm zapewniających możliwość wielokrotnego składania i rozkładania biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min. 390 mm. Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25mm z możliwością regulacji ok. 15 mm. Biurko wyposażone w jeden przelot kablowy usytuowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wykończone plastikową nakładką maskującą otwór. Szuflada na klawiaturę o wymiarach w mm (szerokość/ głębokość/wysokość): 560/372/110 mm wykonana z płyty melaminowanej 18 mm o gęstości 650-690 kg/m³. Półka podwieszana pod blat biurka na klawiaturę, wszystkie krawędzie oklejane PCV, półka wysuwana na prowadnicach rolkowych malowanych proszkowo z funkcją domyku. |  |
| 2 | Kontener 434x525x580 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Kontener wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV. Korpus w kolorze aluminium satinato, top oraz fronty w kolorze jasnym, np. dąb. Kontener posiadający dwie szuflady: 1 szt. o wysokości 160 mm, 1 szt. o wysokości 320 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. Kontener na 4 kółkach o śr. 50 mm w tym min. dwa z hamulcem. |  |
| 3 | Przystawka boczna 1200x600x720mm, (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Do biurka mocowane za pomocą płaskownika o dł min 450 mm. Przeciwległa krawędź przystawki podparta na dwóch metalowych nogach o śr. min 40 mm. Noga zaopatrzona w metalową płytę montażową przykręcaną do biurka, malowane proszkowo na kolor RAL 9006. |  |
| 4 | Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi 1200x434x1833 mm (+/- 0,5%) (5OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty o gr. min 18 mm. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Szafa posiadająca pionowy podział wewnętrzny. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 5 | Szafa aktowa 802x385x1833 mm (+/- 0,5%) ( 5OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 6 | Szafa z zamkiem baskwilowym Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek baskwilowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 7 | Nadstawka na szafę 802x385x750mm (+/- 0,5%) (2OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne nadstawek wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat. |  |
| 8 | Szafa aktowa 802x385x777 mm (+/- 0,5%) ( 2OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min. 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy oraz 1 szt. z zamkiem baskwilowym z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 9 | SEJF 490x330x466 mm (+/- 0,5%) Sejf spełniający wymagania I klasy odporności na włamania, tj. posiadający odporność na włamanie co najmniej 30 RU (dostęp częściowy) i co najmniej 50 RU (dostęp całkowity), zgodnie z europejską normą EN 1143-1 potwierdzoną certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, European Certificate Board – Security System (ECB-S, Niemcy) - do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. wymagań przez oferowany produkt. Konstrukcja: dwuścienny korpus, płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy stalowej o gr. 3 mm, wysokiej jakości materiał izolujący w korpusie i drzwiach, drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. min. 6 mm, wodzone na wewnętrznych zawiasach chronionych specjalną konstrukcją, ryglowane bolcami o średnicy 25 mm, drzwi zamykane na zamek kluczowy posiadający atest IMP w klasie A, lakierowany proszkowo na kolor RAL 7035, możliwość regulacji półek. |  |
| 10 | Fotel obrotowy typ II Opis jak w pkt. A.4 |  |
| 11 | Krzesło standard Opis jak w pkt. A.5 |  |
| Pomieszczenie J – A.0.D.12 – Gabinet II Wicedziekana |
| 1 | Biurko 1600x900x740mm z przystawką 1000x550x740mm (+/- 1,5%), kolor ciemny, np. wenge Biurko ( blat + nogi) wykonane z płyty o gr. 38 mm i gęstości min 630 kg/m3 pokrytej obustronnie melaminą, w klasie higieniczności E1. Wszystkie obrzeża biurka oklejone 2 mm PCV. Blat mocowany do nóg za pomocą dystansów wykonanych z aluminium anodowanego o gr. min. 10 mm. Łączyna biurka wykonana z płyty wiórowej o gr. min 18 mm pokrytej obustronnie melaminą. Ścięcia narożników umożliwiają poprowadzenie okablowania. Łączyna o min. szerokość 400 mm łącząca blat z nogami za pomocą metalowych złączy mimośrodowych o śr. min. 15 mm zapewniających stabilność konstrukcji. Nogi posiadają czarne stopki o śr. min 35 mm. Przystawka boczna – blat + noga wykonana z płyty o gr. 38 mm z płyty obustronnie melaminowej wykończonej obrzeżem 2 mm PCV. Łączenie blaty z nogami za pomocą dystansów wykonanych z aluminium anodowanego o gr. min 10 mm. Łączyna wykonana z płyty min 18 mm. |  |
| 2 | Przystawka Opis jak w pkt. 1 |  |
| 3 | Kontener 434x520x580 mm ( +/- 1%) kolor ciemny, np. wenge, Wieniec górny kontenera wykonany z płyty grubości 18mm. Wieńce oklejone obrzeżem PCV 2mm. Korpusy wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 690 kg/m3. Klasa higieniczności E1. W kontenerze skrzynki szuflad wykonane z płyty 12mm oraz dno szuflady z płyty HDF 3mm. Do kontenera dodawany piórnik tworzywowy umożliwiający organizowanie przestrzeni w szufladzie. Piórnik nakładany na wkład szuflady. Szuflady posiadające zamek centralny oraz składany kluczyk zabezpieczający przed złamaniem, wyposażone w zamek patentowy zabezpieczający meble przed niepowołanym dostępem i umożliwiający jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad oraz posiadające system blokady drugiej szuflady (w tym samym czasie można otworzyć tylko jedną szufladę). Szuflady umocowane na metalowych prowadnicach wytrzymujące obciążenie dynamiczne 20 kg. Uzyskanie mobilności wyrobu dzięki zastosowaniu kółek jezdnych fi 50 w tym 2 z hamulcem. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie min. 128 mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „Aluminium Naturalne”. |  |
| 4 | Witryna 800x432x1833mm (+/-2%), kolor ciemny, np. wenge Korpus i ściana tylna wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm. Front (drzwi 2OH) – płyta grubości 18 mm, krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Szkło (drzwi 3OH) –wykonane ze szkła hartowanego mlecznego o gr. 4 mm osadzone w ramce z profilu aluminiowego anodowanego o przekroju min. 20x20 mm. Top szafy wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o gr. min. 38 mm wykończony obrzeżem PCV o min. gr. 2 mm. Szafa wyposażona w regulatory o śr. min. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy oraz 2 komplety kluczy. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie min. 128 mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „ aluminium naturalne”. |  |
| 5 | Szafa aktowa 800x432x1833 mm (+/- 1,5%), kolor ciemny, np. wenge Korpus i ściana tylna wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm. Front (drzwi) – płyta grubości 18 mm, krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. Dodatkowo, złącza zwiększają sztywność konstrukcji. Top szafy wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o gr. min. 38 mm wykończony obrzeżem PCV o min. gr. 2 mm. Szafa wyposażona w regulatory o śr. min. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy oraz 2 komplety kluczy. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie min. 128 mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „ aluminium naturalne”. |  |
| 6 | Szafa ubraniowa 602x432x1833mm (+/-1,5%) kolor ciemny, np. wenge Korpus i ściana tylna wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o gr. 18 mm. Front (drzwi) – płyta grubości 18 mm, krawędzie oklejone 2 mm PCV. Wieszak wysuwany na ubrania. Top szafy wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o gr. min. 38 mm wykończony obrzeżem PCV o min. gr. 2 mm. Szafa wyposażona w regulatory o śr. min. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie min. 128 mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „ aluminium naturalne”. |  |
| 7 | Fotel obrotowy typ II Opis jak w pkt. A.4 |  |
| 8 | Krzesło konferencyjne Opis jak w pkt. D.2 |  |
| 9 | Stół konferencyjny 1500x900x740mm (+/- 1,5%) kolor ciemny, np. wenge Stół (blat + nogi) wykonane z płyty o gr. 38 mm i gęstości min. 630 kg/m3 pokrytej obustronnie melaminą, w klasie higieniczności E1. Wszystkie obrzeża stołu oklejone 2 mm PCV. Blat mocowany do nóg za pomocą dystansów wykonanych z aluminium anodowanego o gr. min 10 mm. Łączyna biurka wykonana z płyty wiórowej o gr. min. 18 mm pokrytej obustronnie melaminą. Ścięcia narożników umożliwiające poprowadzenie okablowania. Łączyna o min. szerokość 400 mm łącząca blat z nogami za pomocą metalowych złączy mimośrodowych o śr. min 15 mm zapewniających stabilność konstrukcji. Nogi posiadające czarne stopki o śr. min. 35 mm. |  |
| Pomieszczenia J – A.0.D.13 – Gabinet III Wicedziekana |
| 10 | Biurko Opis jak w pkt. 1 |  |
| 11 | Przystawka Opis jak w pkt. 1 |  |
| 12 | Kontener Opis jak w pkt. 2 |  |
| 13 | Witryna Opis jak w pkt. 5 |  |
| 14 | Szafa aktowa Opis jak w pkt. 4 |  |
| 15 | Szafa ubraniowa Opis jak w pkt. 6 |  |
| 16 | Fotel obrotowy typ II Opis jak w pkt. A.4 |  |
| 17 | Krzesło konferencyjne Opis jak w pkt. D.2 |  |
| Pomieszczenie K – A.0.ZO.02 – Czytelnia naukowo – multimedialna |
| 1 | Biurko 1200x800x720 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Grubość blatu min. 28 mm w kolorze jasnym, np. dąb. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Nogi metalowe wykonane z profilu o przekroju 40x40 mm łączone profilem o przekroju 60x30 mm. Nogi tworzą kształt litery „n”. W osi nóg przykręcana stalowa belka o profilu 60x30 biegnąca wzdłuż biurka. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006 Nogi przykręcane do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy umieszczone w blacie. Nogi wyposażone w regulatory wysokości o śr. 25 mm z możliwością regulacji poziomu 10 mm. Między blatem a stelażem dystans min. 10 mm wykonany z tworzywa sztucznego. |  |
| 2 | Układ biurek 2400x1618x720mm ( +/- 1), kolor jasny, np. dąb Układ biurek na wspólnym stelażu o szerokości 1600 mm w dwóch modułach powielających standardową długość biurka 1200 mm. Blaty w każdym z modułów pojedyncze lub podwójne zamocowane w taki sposób, aby powstała szczelina umożliwiała montaż paneli dzielących. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Grubość blatu min. 28 mm w kolorze jasnym, np. dąb. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Nogi metalowe wykonane z profilu o przekroju 40x40 mm łączone profilem o przekroju 60x30 mm. Nogi tworzą kształt litery „n”. W osi nóg przykręcana stalowa belka o profilu 60x30 biegnąca wzdłuż biurka. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi przykręcane do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy umieszczone w blacie. Nogi wyposażone w regulatory wysokości o śr. 25 mm z możliwością regulacji poziomu 10 mm. Między blatem a stelażem dystans min. 10 cm wykonany z tworzywa sztucznego. Panele dzielące 2 szt. wykonane z płyty wiórowej melaminowej 18 mm z doklejką PCV 2 mm o wysokości min. 384 mm ponad blatem roboczym stołu. Panele mocowane od spodu blatu poprzez stalowe kątowniki przykręcane za pomocą wkrętek. |  |
| 3 | Układ biurek 3200x1618x720mm ( +/- 1%), kolor jasny, np. dąb Układ biurek na wspólnym stelażu o szerokości 1600 mm w dwóch modułach powielających standardową długość biurka 1600 mm. Blaty w każdym z modułów pojedyncze lub podwójne zamocowane w taki sposób aby powstała szczelina umożliwiała montaż paneli dzielących. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Grubość blatu min. 28 mm w kolorze jasnym, np. dąb. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Nogi metalowe wykonane z profilu o przekroju 40x40 mm łączone profilem o przekroju 60x30 mm. Nogi tworzą kształt litery „ n”. W osi nóg przykręcana stalowa belka o profilu 60x30 biegnąca wzdłuż biurka. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi przykręcane do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy umieszczone w blacie. Nogi wyposażone w regulatory wysokości o śr. 25 mm z możliwością regulacji poziomu 10 mm. Między blatem a stelażem dystans min 10 cm wykonany z tworzywa sztucznego. Panele dzielące 2 szt. wykonane z płyty wiórowej melaminowej 18 mm z doklejką PVC 2 mm o wysokości min. 384 mm ponad blatem roboczym stołu. Panele mocowane od spodu blatu poprzez stalowe kątowniki przykręcane za pomocą wkrętek. |  |
| 4 | Panel płytowy Opis w pkt. 2 |  |
| 5 | Panel płytowy Opis w pkt. 3 |  |
| 6 | Regał na czasopisma 802x385x1833mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 28 mm oklejony 2 mm PCV. Korpus oraz plecy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone PCV o gr. 2 mm. Regał wyposażony w regulatory o śr. min. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Wszystkie półki pod skosem z burtą. Kolor regału aluminium satinato. |  |
| 7 | Krzesło standard Opis jak w pkt. A.5 |  |
| Pomieszczenie L – A.0.S.05, A.0.S.08, A.0.S.10 – Zaplecze sal wykładowych |
| 1 | Biurko 1400x800x720mm (+/- 1%) z szufladą na klawiaturę, kolor jasny, np. dąb, Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28mm oklejone PCV 2 mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz typu „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm. Łączyna biurek wykonana z płyty 18 mm oklejanej PCV 0,5mm łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych fi 25 mm pozwalających na wielokrotne składanie i rozkładanie biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min. 390 mm. Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25 mm z możliwością regulacji ok. 15 mm. Biurko wyposażone w jeden przelot kablowy usytuowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wykończone plastikową nakładką maskującą otwór. Szuflada na klawiaturę o wymiarach w mm (szerokość/głębokość/ wysokość): 560/372/110 mm wykonana z płyty melaminowanej 18 mm o gęstości 650-690 kg/m³. Półka podwieszana pod blat biurka na klawiaturę, wszystkie krawędzie oklejane PCV, półka wysuwana na prowadnicach rolkowych malowanych proszkowo z funkcją domyku. |  |
| 2 | Kontener 2-szufladowy 434x525x580mm, ( +/- 1%), kolor jasny, np. dąb Kontener wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min 18 mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV. Korpus w kolorze aluminium satinato, top oraz fronty w kolorze jasnym, np. dąb. Kontener posiadający dwie szuflady: 1 szt. o wysokości 160 mm, 1 szt. o wysokości 320 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. Kontener na 4 kółkach o śr. 50 mm w tym min dwa z hamulcem. |  |
| 3 | Szafa aktowa 802x385x1833mm, (+/- 0,5%) ( 5OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min. 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 4 | Fotel obrotowy typ II Opis jak w pkt. A.4 |  |
| Pomieszczenie M – A.0.S.06 – Zaplecze sal wykładowych |
| 1 | Szafa aktowa 802x385x1833 mm, (+/- 0,5%) ( 5OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 2 | Biurko 1200x600x720 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28 mm oklejone PCV 2 mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz typu „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm Łączyna biurek wykonana z płyty 18mm oklejanej PCV 0,5mm łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych fi 25 mm – możliwość wielokrotnego składania i rozkładania biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min. 390 mm. Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25 mm z możliwością regulacji ok. 15 mm. Biurko bez przelotów kablowych. |  |
| 3 | Wieszak ścienny z 1200x300x18 Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. min 18 mm wykończony 2 mm w kolorze jasnym, np. dąb lub aluminium satinato. Do płyty mocowany wieszak 3 uchwytowy (1 większy i 2 małe) – ilość wieszaków 11 szt. |  |
| Pomieszczenie N – A.0.S.07 – Zaplecze sal wykładowych |
| 1 | Biurko 1800x800x720 mm (+/- 1%) z szufladą na klawiaturę, kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28 mm oklejone PCV 2 mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz typu „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm. Łączyna biurek wykonana z płyty 18 mm oklejanej PCV 0,5 mm łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych fi 25 mm – możliwość wielokrotnego składania i rozkładania biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min. 390 mm Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25mm z możliwości regulacji ok. 15 mm. Biurko wyposażone w jeden przelot kablowy usytuowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykończony plastikową nakładką maskującą otwór. Szuflada na klawiaturę o wymiarach w mm (szerokość/głębokość/ wysokość): 560/372/110 mm. Wykonana z płyty melaminowanej 18mm o gęstości 650-690 kg/m³. Półka podwieszana pod blat biurka na klawiaturę, wszystkie krawędzie oklejane PCV 0,5 mm i PCV 2 mm, półka wysuwana na prowadnicach rolkowych malowanych proszkowo z funkcją domyku. |  |
| 2 | Przystawka 1200x600x720 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Do biurka mocowane za pomocą płaskownika o dł. min. 450 mm. Przeciwległa krawędź przystawki podparta na dwóch metalowych nogach o śr. min. 40 mm. Noga zaopatrzona w metalową płytę montażową przykręcaną do biurka, malowane proszkowo na kolor RAL 9006. |  |
| 3 | Kontener 2-szufladowy 434x525x580 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Kontener wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV. Korpus w kolorze aluminium satinato, top oraz fronty w kolorze jasnym, np. dąb. Kontener posiadający dwie szuflady: 1 szt. o wysokości 160 mm, 1 szt. o wysokości 320 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. Kontener na 4 kółkach o śr. 50 mm w tym min. dwa z hamulcem. |  |
| 4 | Szafa aktowa niska 802x385x777 mm (+/- 0,5%) (2OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 5 | Szafa aktowa wysoka 802x385x1833mm (+/- 0,5%) (5OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 6 | Szafa ubraniowa 802x385x1833 mm ( +/- 0,5%) , kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min. 3 mm mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półka mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem oraz wieszak wysuwany na ubrania. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 7 | Stolik 800x800x720 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Blat wykonany z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Blat umieszczony na 4 nogach metalowych o śr. 40-50 mm. Noga zaopatrzona w metalową płytę montażową przykręcaną do biurka, malowane proszkowo na kolor RAL 9006. |  |
| 8 | Krzesło standard Opis jak w pkt. A.4 |  |
| 9 | Fotel obrotowy typ II Opis jak w pkt. A.5 |  |
| BUDYNEK B |
| Pomieszczenie O – Zestawy dla pracowników |
| 1 | Biurko proste 1600x800x720 mm (+/- 1%) z szufladą na klawiaturę, kolor jasny, np. dąb Blaty robocze o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Kolor jasny, np. dąb. Nogi biurek wykonane z płyty 28 mm oklejone PCV 2 mm w kolorze aluminium satinato. Nogi mocowane do blatu biurka w sposób rozłączny za pomocą złącz typu „maxi luna”. Pomiędzy nogami a blatem profile aluminiowe o wymiarach 60x20x20 mm. Łączyna biurek wykonana z płyty 18 mm oklejanej PCV 0,5 mm łączonej z nogami za pomocą złącz mimośrodowych fi 25 mm – możliwość wielokrotnego składania i rozkładania biurek bez naruszania stabilności konstrukcji. Wysokość łączyny min. 390 mm Możliwość regulacji biurek – stopki fi 25 mm z możliwości regulacji ok. 15 mm. Biurko wyposażone w jeden przelot kablowy usytuowany w miejscu wskazanym przez zamawiającego wykończone plastikową nakładką maskującą otwór. Szuflada na klawiaturę o wymiarach w mm (szerokość/głębokość/ wysokość): 560/372/110 mm wykonana z płyty melaminowanej 18 mm o gęstości 650-690 kg/m³. Półka podwieszana pod blat biurka na klawiaturę, wszystkie krawędzie oklejane PCV 0,5 mm i PCV 2 mm, półka wysuwana na prowadnicach rolkowych malowanych proszkowo z funkcją domyku. |  |
| 2 | Kontener 2-szufladowy 434x525x580 mm (+/- 1%), kolor jasny, np. dąb Kontener wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. min 18 mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV. Korpus w kolorze aluminium satinato, top oraz fronty w kolorze jasnym, np. dąb. Kontener posiadający dwie szuflady: 1 szt. o wysokości 160 mm, 1 szt. o wysokości 320 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych o obciążeniu dynamicznym 25 kg zamykane zamkiem centralnym i wyposażone w dwa komplety kluczy. Kontener na 4 kółkach o śr. 50 mm w tym min dwa z hamulcem. |  |
| 3 | Szafa aktowa 802x385x1833 mm ( +/- 1%) ( 5OH), kolor jasny, np. dąb Wieńce górne szaf wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm, kolor jasny, np. dąb. Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm w kolorze aluminium satinato. Ściana tylna (plecy) wykonana z płyty HDF o gr. min. 3 mm mocowane z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów w kolorze identycznym jak korpus szafy. Front (drzwi) w kolorze jasnym, np. dąb, płyta dwustronnie melaminowana o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone 2 mm PCV. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, oraz, dodatkowo, zwiększających sztywność konstrukcji. Krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV. Szafy wyposażone w regulatory o śr. 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy oraz zamek patentowy z dwoma kompletami kluczy. Uchwyty mocowane dwupunktowo w pionie o rozstawie min. 128 mm wykonane ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”. |  |
| 4 | Fotel obrotowy typ II Opis jak w pkt. A.5 |  |

Data                                                                                                                                                                                                      Pieczęć i podpis Wykonawcy