Załącznik nr 1 E  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY   AM/ AZ /PE – PN - 1 / 12   część  E

KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa wirówki z chłodzeniem z rotorami –1 szt |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji zamówienia : |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla urządzeń należących do przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odbioru. Wykonawca zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego urządzenia do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 2 dni roboczych, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana bloku funkcjonalnego – modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja serwisu (nazwę, adres, telefon, e-mail): podać ▼ |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 E                                                  Arkusz techniczny   KOREKTA z dnia 08.02.2012 r.

Wirówka z chłodzeniem z rotorami

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wirówka |
|  | 1 | Zasilanie: 230V, 50 Hz | Tak, podać |  |
|  | 2 | Pojemność wirowana co najmniej 1 litr | Tak, podać |  |
|  | 3 | Zakres obrotów: co najmniej 100 ÷ 18000 rpm | Tak, podać |  |
|  | 4 | Przyśpieszenie: co najmniej 30 000 x g | Tak, podać |  |
|  | 5 | Czas wirowania: 1s - 99min: 59 s / praca ciągła / krótkie wirowanie | Tak |  |
|  | 6 | Kontrola temperatury w zakresie: Od minus 20°C ÷ plus 40°C | Tak, podać |  |
|  | 7 | Blokada pokrywy podczas wirowania; i awaryjne zniesienie blokady; wyłączenie wirówki przy złym zrównoważeniu rotora | Tak |  |
|  | 8 | Panel sterujący do programowania parametrów wirowania, Wyświetlacz cyfrowy zadanych i aktualnych parametrów pracy | Tak |  |
|  | 9 | Wymienne rotory, automatyczne rozpoznanie rotora | Tak |  |
| II | Rotory i akcesoria |
| A | Wirnik hematokrytowy do wirówki na min. 24 kapilary standardowe wys.75 mm | Tak |  |
|  | 1 | Maks. obroty co najmniej 13000 rpm | Tak, podać |  |
|  | 2 | RCF co najmniej 16.800 x g | Tak, podać |  |
|  | 3 | Czytnik hematokrytowy okrągły | Tak |  |
| B | Wirnik kątowy do wirówki 30 st. poj. 4 x 100 ml |  |  |
|  | 1 | Maks.obroty co najmniej 5000 rpm | Tak |  |
|  | 2 | RCF co najmniej 3100 x g | Tak |  |
|  | 4 | Wyposaż. 4 Pojemniki po 100ml | Tak |  |
| C | Wirnik cytologiczny do wirówki | Tak |  |
|  | 1 | Maks. obroty co najmniej 2500 rpm | Tak, podać |  |
|  | 2 | RCF co najmniej 760 x g | Tak, podać |  |
|  | 3 | Zawieszki - 4szt | Tak |  |
| D | Wirnik horyzontalny do wirówki z pojemnikami na płytki titracyjne - 2 szt. | Tak |  |
|  | 1 | Maks. obroty co najmniej 4300 rpm | Tak, podać |  |
|  | 2 | RCF co najmniej 2350 x g | Tak, podać |  |
| III | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy