Przetarg nr UMW / AZ / PN – 42 / 13                                  Załącznik nr 3 do Siwz

Opis wykonania mebli – wymogi Zamawiającego

Opis dla pozycji 1-4

# Poz. 1: Stół do pracy - biurko proste

Poz. 2: Stół do pracy - biurko podwójne (platforma)

Poz. 3: Przegroda niska (panel dzielący)

Poz. 4: Przegroda niska (panel dzielący)

Biurka o wymiarach: 800 / 1600 / 740 mm (poz. 1) i 1340 / 1600 / 740 mm (poz. 2).

Rysunek poglądowy biurka prostego (poz. 1):

Rysunek poglądowy biurka podwójnego (poz. 2):

Opis techniczny biurek – poz. 1 i 2:

- Wykonane z płyty porowatej miękkiej oraz płyty melaminowanej min. 12 mm i min. 28 mm, o gęstości co najmniej w zakresie 650-720 kg/m³, o klasie higieniczności E1.

- Blaty robocze oklejane obrzeżem PCV min. 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne. Blaty trójwarstwowe typu „sandwich” w proporcjach – 18 / 5 / 5 mm. Kolor blatu roboczego: popielaty (nogi w kolorze zbliżonym do blatu). Blaty wykonane z płyty posiadającej powłokę antyrefleksyjną.

- Stelaż wykonany z wytrzymałego profilu prostokątnego 60 x 30 mm; nogi metalowe zespawane z poprzecznymi profilami pod kątem 8°. Każda noga z teleskopowym regulatorem wysokości w zakresie min. 20 mm. Nogi wyrobu łączone za pomocą szyn metalowych wykonanych również z profili 60 x 30 mm. Stelaż metalowy pokryty farbą proszkową utwardzaną piecowo. Elementy okablowania i stelaża pod blatami roboczymi zakryte siatką maskującą, instalowaną w łatwy i szybki sposób za pomocą rzepów (rys. poniżej).

- Biurka wyposażone w prowadzenie pionowe okablowania (zgodnie z rysunkiem).

Prowadzenie pionowe okablowania mocowane pod blat biurka. Wyrób wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Prowadnik złożony z modułowych części, dzięki którym można łączyć i rozłączać poszczególne elementy i dostosowywać długość prowadzenia do wysokości biurka.

Prowadzenie kabli o przekroju eliptycznym o wymiarze ~140 x 70mm.

- Biurka wyposażone w panele dzielące w nastepujących zestawieniach:

zestaw 1 (panel - poz. 3): o wymiarach jak na rysunku (w mm)

zestaw 2 (panel - poz. 4): o wymiarach jak na rysunku (w mm)

Panele środkowe wykonane z płyty wiórowej z przyklejonymi obustronnie warstwami płyty porowatej miękkiej, w którą można wbijać pinezki. Cały element pokryty tkaniną. Kolorystyka zestawów paneli: kolor zielony, kolor pomarańczowy, kolor czerwony.

Opis dla poz. 5 - Krzesło czytelniane

Krzesło dostawne do biurek (platform) o wymiarach: 480 / 600 / 825 mm (wysokość siedziska 450 mm)

Zdjęcie wzorcowe

- Stelaż metalowy chromowany malowany proszkowo w kolorze aluminium. Ozdobny polerowany element odlany z aluminium łączący sklejkę ze stelażem. Możliwość sztaplowania do wysokości czterech sztuk.

- Siedzisko i oparcie - drewniany kubełek wykonany na bazie sklejki barwionej brzozowej. Siedzisko z nakładką tapicerowaną.

- Tapicerka nakładki na siedzisko w kolorze popielatym (wg zdjęcia), sklejka naturalna barwiona 
w kolorze brzozy.

- Tapicerka - poliester 100 %, odporność na ścieranie 200.000 cykli Martindale’a (wg normy EN ISO 12947-2 lub równoważnej), odporność na pilling 5 (wg normy EN ISO 12945-2 lub równoważnej), trudnozapalność na poziomie „papieros” (wg normy BS EN 1021-1 lub równoważnej) i „zapałka” (wg normy BS EN 1021-2 lub równoważnej).

## Opis dla poz. 6 - Krzesło obrotowe

Krzesło obrotowe o wymiarach: 660 / 625 / 995 - 1125 mm (wysokość siedziska 445 - 575 mm, wysokość podłokietnika 200 - 280 mm).

Zdjęcie poglądowe:

- Siedzisko specjalnie uformowane, wykonane na bazie sklejki obitej pianką. Tapicerowane tkaniną. W standardzie regulacja głębokości siedziska.

Szerokość siedziska 470 mm

Głębokość siedziska 470 mm

- Oparcie ergonomicznie wyprofilowane zapewniające stabilne podparcie dla kręgosłupa. Wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną. Wyposażone w regulację podparcia lędźwiowego oraz regulację wysokości oparcia umożliwiające dopasowanie fotela do wysokości użytkownika.

Wysokość oparcia 570 mm

Szerokość oparcia 425 mm

- Mechanizm synchro umożliwiający odchylanie siedziska i oparcia, regulację głębokości siedziska oraz trzystopniową regulację kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy.

- Krzesło posiadające regulacje:

wysokości siedziska,

kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy,

głębokości siedziska,

kąta wychylenia oparcia,

wysokości oparcia,

podparcia lędźwiowego.

- Tapicerka - poliester 100 %, odporność na ścieranie 200.000 cykli Martindale’a (wg normy EN ISO 12947-2 lub równoważnej), odporność na pilling 5 (wg normy EN ISO 12945-2 lub równoważnej), trudnozapalność na poziomie „papieros” (wg normy BS EN 1021-1 lub równoważnej) i „zapałka” (wg normy BS EN 1021-2 lub równoważnej).

- Kolorystyka tapicerki - pomarańcz

## Opis dla poz. 7 - Hoker stacjonarny

Hoker o wymiarach: 640 – 500 / 985 - 1185 mm, (wysokość siedziska 650 - 850 mm)

Zdjęcie poglądowe:

- Hoker na podstawie talerzowej z podnóżkiem, przyspawanym na stałe do kolumny nogi.

Kolumna z regulacją wysokości w zakresie min. 200 mm,

- Tapicerka w kolorze pomarańczowym

- Tapicerka, poliester 100%, odporność na ścieranie 120.000 cykli Martindale (wg normy EN ISO 12947-2 lub równoważnej), odporność na pilling 4 (wg normy EN ISO 12945-2 lub równoważnej), trudnozapalność na poziomie „papieros” (wg normy BS EN 1021-1 lub równoważnej) i „zapałka” (wg normy BS EN 1021-2 lub równoważnej).

## Opis dla poz. 8 - Fotel kubełkowy

Fotel recepcyjny kubełkowy o wymiarach: 940 – 680 / 680 / 750 mm (wysokość siedziska 460 mm)

Zdjęcie przykładowe:

- Fotel na stelażu metalowym, chromowanym o przekroju fi 20 mm.

- Tapicerka w kolorze pomarańczowym

- Tapicerka, poliester 100%, odporność na ścieranie 120.000 cykli Martindale’a (wg normy EN ISO 12947-2 lub równoważnej), odporność na pilling 4 (wg normy EN ISO 12945-2 lub równoważnej), trudnozapalność na poziomie „papieros” (wg normy BS EN 1021-1 lub równoważnej) i „zapałka” (wg normy BS EN 1021-2 lub równoważnej).

## Opis dla poz. 9 - Sofa modułowa

Sofa dwuosobowa kątowa, kąt 45 st., o wymiarach: 1360 / 760 / 730 mm (wysokość siedziska 440 mm)

Rysunek poglądowy:

Kolorystyka:

1 sztuka - pomarańcz                   1 sztuka - czerwony                      1 sztuka -  zielony

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej i układu trzywarstwowej pianki, tapicerowane tkaniną.

- Stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze aluminium, z możliwością połączenia poszczególnych elementów łącznikiem z tworzywa sztucznego.

- Tapicerka - wełna 100 %, ciężar 430 g / m2 ± 5 %, odporność na ścieranie 50.000 cykli Martindale’a, (wg normy EN ISO 12947-2 lub równoważnej), odporność na pilling 4 (wg normy EN ISO 12945-2 lub równoważnej), trudnozapalność na poziomie „papieros” (wg normy BS EN 1021-1 lub równoważnej) i „zapałka” (wg normy BS EN 1021-2 lub równoważnej), odporność na światło 5 (wg normy EN ISO 105-BO2 lub równoważnej);

## Opis dla poz. 10 - Stolik okrągły

Stolik z blatem szklanym, o wymiarach: 700 – 600 / 735 mm

Zdjęcie poglądowe:

- Stolik na stelażu metalowym chromowanym, zbudowanym z czterech nóg pod kątem, i połączonych pod podstawą blatu szklanego

- Blat szklany o średnicy 700 mm, ze szkła hartowanego o gr. min. 12 mm.

Opis dla poz. 11 - Regał przyścienny częściowo prezencyjny

Regał z półkami prezencyjnymi na czasopisma o wym.: 1090 / 350 / 1885 mm

Rysunek poglądowy:

- Wykonany z płyty melaminowanej min. 18 mm i min. 28mm, o gęstości co najmniej w zakresie 650-690 kg/m³, o klasie higieniczności E1.

- Kolor - popielaty.

- Oklejany obrzeżem PCV min. 0,5 mm i PCV min. 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne.

- Ściana tylna z płyty min. 18 mm. Wieńce górne wykonane z płyty min. 28 mm.

- Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki, gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

- Regulatory typu „bulwa” o wysokości min. 27 mm i średnicy fi 50, z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.

- Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

- Część dolna zamykana. (wysokość części zamykanej: 900 – 1000 mm), górna otwarta.

Opis dla poz. 12 - Regał meblowy

Regał częściowo zamknięty, o wymiarach: 802 / 432 / 1833 mm.

Rysunek poglądowy :

- Wykonany z płyty melaminowanej min. 18 mm i min.28 mm, o gęstości co najmniej w zakresie 650-690 kg/m³, o klasie higieniczności E1.

- Oklejany obrzeżem PCV min. 0,5 mm i PCV min. 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne.

- Ściana tylna z płyty min. 18 mm. Wieńce górne wykonane z płyty min. 28 mm.

- Kolor - brzoza.

- Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki, gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

- Regulatory typu „bulwa” o wysokości min. 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.

- Zamek patentowy z kluczem w 1000 kombinacji. Wyjątek stanowi szafa ubraniowa nie posiadająca zamka.

- Uchwyty wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy), wykończone galwanicznie na srebrny mat  przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk.

- Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

- Front (drzwi) - płyta grubości min. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV min. 2 mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Fronty mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów „FGV” o możliwym kącie otwarcia min. 110°. Wyposażone dodatkowo w nakładki spowalniające zamykanie drzwi, Amortyzator drzwiowy mocowany na ramię drzwi metodą zatrzaskową z systemem regulacji siły domyku, korpus wykonany z tworzywa.

- Część dolna zamykana, górna otwarta.

# Opis dla poz. 13 - Kontener podbiurkowy

Kontener podbiurkowy mobilny o wymiarach: 434 / 600 / 580 mm

Rysunek poglądowy:

- Wykonany z płyty melaminowanej min. 18 mm o gęstości co najmniej w zakresie 650-690 kg/m³, o klasie higieniczności E1.

- Kolor - brzoza.

- Szuflady metalowe z systemem cichego domyku, na prowadnicach kulkowych o nośności min. 35 kg, z wysuwem szuflad do min. 80 % całej głębokości szuflad.

- Centralny zamek z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady, zamek zamykany na kluczyk łamany.

- Mobilny, z kółkami o średnicy fi 50 mm, w ilości 4 szt., dwa z nich mają hamulec, zapobiegający swobodnemu przemieszczeniu się kontenera.

Opis dla poz. 14 - Gablota wystawiennicza

Witryna ekspozycyjna przeszklona o wymiarach: 900 / 460 / 1540 mm

Rysunek poglądowy:

- Z wieńcem i cokołem wykonanym z płyty melaminowanej o gr. min. 18 mm, o gęstości co najmniej w zakresie 650-690 kg/m³, o klasie higieniczności E1.

- Płyty oklejane obrzeżem PCV min. 0,5 mm i PCV min. 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne.

- Boczne ściany i półki wykonane ze szkła hartowanego, bezpiecznego i przeźroczystego, o gr. min. 6 mm.

- Zamykana na zamek, z łamanym kluczem.