Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI / AM / PN - 14 / 11

(korekta 11. 04. 2011 r.)

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.  Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Odpowiedź Wykonawcy potw. parametrów | Cena jedn. netto PLN | Wartość Netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zmywarko – wyparzarka kapturowa do naczyń – 1 szt Wymiary : wys. 1500 mm (zamknięta) x szer. 635 mm x głęb. 700 mm ± 5% zmywarka z wyparzaniem, kontrolowane temperatury: mycia (60°C) i wyparzania (90°C) posiada pompę spustową z funkcja opróżniania zbiornika posiada pompę płuczącą gwarantującą płukanie stałą ilością roztworu płuczącego ok. 2,5 l ± 5% posiada dozownik płynu płuczącego oraz myjącego kaptur zamknięty posiada podświetlany przycisk sygnalizujący kolorami czas pracy szerokokątne dysze typu FAN wykonanie ze stali nierdzewnej AISI-304 (18/10) trzy stałe czasy cyklu mycia ≤ 120 sek. + funkcja mycia ciągłego i oczekiwanie w gotowości do mycia, wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi zawór zwrotny płukania uniemożliwiający powrót wody ze zmywarki do instalacji wody czystej filtry siatkowe w komorze mycia - wysokość wsadu - 400 mm - zasilanie 400 V, - przyłącze wody zimnej ¾” | Typ, model, producent |  |  |
|  | Stół załadowczy ze zlewem – 1 szt. Wymiary: dł. 1800 mm x głęb. 760 x 850 mm ± 5% wykonany ze stali nierdzewnej z otworem pod baterię sztorcową oraz z otworem na młynek koloidalny | Typ, model, producent |  |  |
|  | Bateria gastronomiczna z prysznicem– 1 szt. | Typ, model, producent |  |  |
|  | Młynek koloidalny– 1 szt. - z syfonem i załącznikiem pneumatycznym 230 V 0,75 Km | Typ, model, producent |  |  |
|  | Wózek jezdny na kosze do zmywarki – 1 szt. wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N19 z miejscem na 10 koszy wymiary min. : 570 x 510 x 1900 mm | Typ, model, producent |  |  |
|  | Kosz do zmywarki na szklanki – 1 szt. | Typ, model, producent |  |  |
|  | Kosz do zmywarki na talerze głębokie i płytkie– 9 szt. | Typ, model, producent |  |  |
|  | Wózek do przewożenia naczyń zamknięty – 12 szt. wymiary min. : 1100 x 600 x 800 mm wykonany ze stali nierdzewnej 2 półkowy zamknięty | Typ, model, producent |  |  |
|  | Zmiękczacz wody do zmywarki – 1 szt. |  |  |  |
|  | Razem PLN | netto | brutto |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru i obejmuje bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres min. 8 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego artykułu należącego do przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Zgłoszenie serwisanta nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a uszkodzony artykuł, należący do przedmiotu umowy, zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy równoważny w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych - w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana naprawianego artykułu należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) jego uszkodzeniu. Uszkodzony artykuł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. |

  - Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy